# 内置冷却腔的防盗螺丝论文和设计-张维哲

### 全文摘要

本实用新型公开了一种内置冷却腔的防盗螺丝，包括螺丝头和螺杆；螺丝头顶面设有螺丝槽；螺丝头内部设有冷却腔，冷却腔位于螺丝槽下方；螺丝头顶面还开设有一对竖置冷却液通道，该对冷却液通道的底端分别与冷却腔连通，该对冷却液通道的顶端分别外接L形冷却液输送管；各L形冷却液输送管分别外接快速接头。本实用新型防盗螺丝，其具有冷却腔，可对螺丝进行冷却。

### 主设计要求

1.内置冷却腔的防盗螺丝，其特征在于，包括：平置圆盘状螺丝头，由螺丝头底面向下延伸出的螺杆，以及设于螺丝头顶面、且具有防拆卸结构的螺丝槽；所述螺丝头内部设有平置圆盘状冷却腔，冷却腔位于螺丝槽下方，且冷却腔与螺丝头共轴心；所述螺丝头顶面还开设有一对竖置冷却液通道：第一冷却液通道和第二冷却液通道；该对冷却液通道位于螺丝槽外围，该对冷却液通道以螺丝头的轴心对称设置，且该对冷却液通道的底端分别与冷却腔连通；上述一对冷却液通道的顶端分别外接L形冷却液输送管：外接于第一冷却液通道顶端的第一L形冷却液输送管，以及外接于第二冷却液通道顶端的第二L形冷却液输送管；所述第一L形冷却液输送管包括：底端与第一冷却液通道连通的竖置第一竖管段，以及一端与第一竖管段连通的平置第一横管段；第一横管段的另一端设有第一快速接头；所述第二L形冷却液输送管包括：底端与第二冷却液通道连通的竖置第二竖管段，以及一端与第二竖管段连通的平置第二横管段；第二横管段的另一端设有第二快速接头；所述第一竖管段、第二竖管段以螺丝头的轴心对称设置；所述第一横管段与第二横管段共轴心，且第一横管段的延伸方向与第二横管段的延伸方向相反；所述冷却腔的底壁均布有若干第一圆锥形凸起，冷却腔的顶壁均布有若干第二圆锥形凸起。

### 设计方案

1.内置冷却腔的防盗螺丝，其特征在于，包括：平置圆盘状螺丝头，由螺丝头底面向下延伸出的螺杆，以及设于螺丝头顶面、且具有防拆卸结构的螺丝槽；

所述螺丝头内部设有平置圆盘状冷却腔，冷却腔位于螺丝槽下方，且冷却腔与螺丝头共轴心；

所述螺丝头顶面还开设有一对竖置冷却液通道：第一冷却液通道和第二冷却液通道；该对冷却液通道位于螺丝槽外围，该对冷却液通道以螺丝头的轴心对称设置，且该对冷却液通道的底端分别与冷却腔连通；

上述一对冷却液通道的顶端分别外接L形冷却液输送管：外接于第一冷却液通道顶端的第一L形冷却液输送管，以及外接于第二冷却液通道顶端的第二L形冷却液输送管；

所述第一L形冷却液输送管包括：底端与第一冷却液通道连通的竖置第一竖管段，以及一端与第一竖管段连通的平置第一横管段；第一横管段的另一端设有第一快速接头；

所述第二L形冷却液输送管包括：底端与第二冷却液通道连通的竖置第二竖管段，以及一端与第二竖管段连通的平置第二横管段；第二横管段的另一端设有第二快速接头；

所述第一竖管段、第二竖管段以螺丝头的轴心对称设置；

所述第一横管段与第二横管段共轴心，且第一横管段的延伸方向与第二横管段的延伸方向相反；

所述冷却腔的底壁均布有若干第一圆锥形凸起，冷却腔的顶壁均布有若干第二圆锥形凸起。

2.根据权利要求1所述的内置冷却腔的防盗螺丝，其特征在于，所述第一圆锥形凸起与第二圆锥形凸起错位设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及内置冷却腔的防盗螺丝。

背景技术

螺丝是利用物体的斜面圆形旋转和摩擦力的物理学和数学原理，循序渐进地紧固器物机件的工具。某些场合，大量热量会传导至螺丝上，使得螺丝受热膨胀而挤压螺纹孔，最终影响螺丝的紧固效果，故需要对螺丝进行冷却。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种防盗螺丝，其具有冷却腔，可对螺丝进行冷却。

为实现上述目的，本实用新型的技术方案是设计一种内置冷却腔的防盗螺丝，包括：平置圆盘状螺丝头，由螺丝头底面向下延伸出的螺杆，以及设于螺丝头顶面、且具有防拆卸结构的螺丝槽；

所述螺丝头内部设有平置圆盘状冷却腔，冷却腔位于螺丝槽下方，且冷却腔与螺丝头共轴心；

所述螺丝头顶面还开设有一对竖置冷却液通道：第一冷却液通道和第二冷却液通道；该对冷却液通道位于螺丝槽外围，该对冷却液通道以螺丝头的轴心对称设置，且该对冷却液通道的底端分别与冷却腔连通；

上述一对冷却液通道的顶端分别外接L形冷却液输送管：外接于第一冷却液通道顶端的第一L形冷却液输送管，以及外接于第二冷却液通道顶端的第二L形冷却液输送管；

所述第一L形冷却液输送管包括：底端与第一冷却液通道连通的竖置第一竖管段，以及一端与第一竖管段连通的平置第一横管段；第一横管段的另一端设有第一快速接头；

所述第二L形冷却液输送管包括：底端与第二冷却液通道连通的竖置第二竖管段，以及一端与第二竖管段连通的平置第二横管段；第二横管段的另一端设有第二快速接头；

所述第一竖管段、第二竖管段以螺丝头的轴心对称设置；

所述第一横管段与第二横管段共轴心，且第一横管段的延伸方向与第二横管段的延伸方向相反；

所述冷却腔的底壁均布有若干第一圆锥形凸起，冷却腔的顶壁均布有若干第二圆锥形凸起。

优选的，所述第一圆锥形凸起与第二圆锥形凸起错位设置。

本实用新型的优点和有益效果在于：提供一种防盗螺丝，其具有冷却腔，可对螺丝进行冷却。

第一快速接头外接冷却液输入管，第二快速接头外接冷却液输出管，冷却液输入管向第一快速接头供应冷却液，冷却液经由第一快速接头、第一L形冷却液输送管、第一冷却液通道进入冷却腔，再经由第二冷却液通道、第二L形冷却液输送管、第二快速接头进入冷却液输出管，冷却液输出管回收从第二快速接头输出的冷却腔，冷却液流经螺丝头，可以对螺丝头进行冷却，进而也对螺丝整体进行冷却。

冷却腔的底壁均布有若干第一圆锥形凸起，冷却腔的顶壁均布有若干第二圆锥形凸起，可以提高冷却效果。

第一圆锥形凸起与第二圆锥形凸起错位设置，可以提高冷却效果。

附图说明

图1是本实用新型的示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案，而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

本实用新型具体实施的技术方案是：

如图1所示，一种内置冷却腔2的防盗螺丝，包括：平置圆盘状螺丝头11，由螺丝头11底面向下延伸出的螺杆12，以及设于螺丝头11顶面、且具有防拆卸结构的螺丝槽（图中未示出螺丝槽）；

所述螺丝头11内部设有平置圆盘状冷却腔2，冷却腔2位于螺丝槽下方，且冷却腔2与螺丝头11共轴心；

所述螺丝头11顶面还开设有一对竖置冷却液通道：第一冷却液通道31和第二冷却液通道32；该对冷却液通道位于螺丝槽外围，该对冷却液通道以螺丝头11的轴心对称设置，且该对冷却液通道的底端分别与冷却腔2连通；

上述一对冷却液通道的顶端分别外接L形冷却液输送管：外接于第一冷却液通道31顶端的第一L形冷却液输送管41，以及外接于第二冷却液通道32顶端的第二L形冷却液输送管42；

所述第一L形冷却液输送管41包括：底端与第一冷却液通道31连通的竖置第一竖管段，以及一端与第一竖管段连通的平置第一横管段；第一横管段的另一端设有第一快速接头51；

所述第二L形冷却液输送管42包括：底端与第二冷却液通道32连通的竖置第二竖管段，以及一端与第二竖管段连通的平置第二横管段；第二横管段的另一端设有第二快速接头52；

所述第一竖管段、第二竖管段以螺丝头11的轴心对称设置；

所述第一横管段与第二横管段共轴心，且第一横管段的延伸方向与第二横管段的延伸方向相反；

所述冷却腔2的底壁均布有若干第一圆锥形凸起21，冷却腔2的顶壁均布有若干第二圆锥形凸起22。

优选的，所述第一圆锥形凸起21与第二圆锥形凸起22错位设置。

第一快速接头51外接冷却液输入管，第二快速接头52外接冷却液输出管，冷却液输入管向第一快速接头51供应冷却液，冷却液经由第一快速接头51、第一L形冷却液输送管41、第一冷却液通道31进入冷却腔2，再经由第二冷却液通道32、第二L形冷却液输送管42、第二快速接头52进入冷却液输出管，冷却液输出管回收从第二快速接头52输出的冷却腔2，冷却液流经螺丝头11，可以对螺丝头11进行冷却，进而也对螺丝整体进行冷却。

冷却腔2的底壁均布有若干第一圆锥形凸起21，冷却腔2的顶壁均布有若干第二圆锥形凸起22，可以提高冷却效果。

第一圆锥形凸起21与第二圆锥形凸起22错位设置，可以提高冷却效果。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920104594.9

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209539798U

授权时间:20191025

主分类号:F16B 41/00

专利分类号:F16B41/00;F16B35/00

范畴分类:27A;33A;

申请人:苏州上格五金有限公司

第一申请人:苏州上格五金有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市相城区太平街道兴太路28号

发明人:张维哲

第一发明人:张维哲

当前权利人:苏州上格五金有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6c0d5bc1b96f2dc429a2993d.html