# 绝缘管论文_盛保敬,董宾,杨涛,代晓波,蔡想周

导读:本文包含了绝缘管论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:母线,缺陷,电气化铁路,结构,变电所,电场,热交换。

### 绝缘管论文文献综述

盛保敬,董宾,杨涛,代晓波,蔡想周[1]（2019）在《关于厨宝绝缘管结构优化及热水输出率提升的研究》一文中研究指出基于厨宝热水输出率难以提高的问题,在现有厨宝进水绝缘管结构的基础上进行优化,以实现提升热水输出率并达到改善现有绝缘管结构的目的。本文研究分析了数种不同的绝缘管结构,并对每种结构的热水输出率进行了测试。结果表明:经过改善的进水绝缘管结构能够有效提升热水输出率,更加节能,同时可以简化绝缘管的制造工艺,是一种可增加热水量的优选结构。(本文来源于《2019年中国家用电器技术大会论文集》期刊2019-10-21）

王聪颖,刘洋,王晛[2]（2019）在《绝缘管型母线在220 kV本溪变电站改造工程中的设计应用》一文中研究指出绝缘管型母线以其载流量大、绝缘性能好、空间布置灵活的特点,逐渐在各行业得到广泛应用。阐述了绝缘管型母线在本溪220 kV变电站改造工程中的应用,分析了绝缘管型母线设计时应注意的关键问题,包括管型母线布置形式、屏蔽层接地和导体伸缩节设置,最后总结了绝缘管型母线在实际应用中需注意的问题。(本文来源于《东北电力技术》期刊2019年07期）

祝伟强,付芸[3]（2019）在《主变变低绝缘管型母线故障分析》一文中研究指出本文主要介绍了一起由于主变变低全绝缘管型母线缺陷导致主变停运的案例。通过分析保护动作情况,检查一次设备现场,解体分析管母结构并统计同类型设备故障情况,得出母线端头进水受潮是导致母线绝缘击穿的主要原因,并且表现为家族性缺陷。为了保证不再出现类似缺陷,减少设备故障造成的损失,提出了两种全绝缘管型母线改造方案及针对管母的运维要求。(本文来源于《电气技术》期刊2019年05期）

任想,刘洋,艾良斌,张闯,于钦学[4]（2019）在《含气泡缺陷环氧浇注绝缘管型母线电击穿机理研究》一文中研究指出绝缘管型母线是一种新型的母线产品,有着优异的性能。但应用时间较短,研究不够深入,致使故障频发。文中设计与制备了含气泡缺陷环氧浇注绝缘管型母线真型样品,通过加压电破坏试验,研究其电击穿机理。在试验中首次发现了气体膨胀鼓包导致最终击穿的破坏方式。研究结果表明,电—机械击穿应为其击穿模式,其击穿过程可分为气体增强阶段和击穿临界阶段两个阶段,并得到了阶段特征与阶段变化判据。气隙内由局部放电导致环氧树脂分解所产生的气体气压超过气隙壁断裂韧性临界值,造成裂纹失稳扩展是击穿的主要原因。可以通过提高环氧树脂材料的抗局部放电能力或对环氧树脂进行改性提高其断裂韧性来增强绝缘管型母线的击穿性能;传统的检测手段难以判断击穿通道的发展状况。研究结果对于其他树脂浇注类绝缘电气设备也具有一定的参考价值。(本文来源于《高压电器》期刊2019年04期）

朱思瑞,刘洋,阮羚,任想,李文佩[5]（2019）在《环氧树脂浇注类绝缘管型母线易发缺陷分析及检测手段》一文中研究指出绝缘管型母线由于具有机械强度高、载流量大及绝缘性能好等突出优势,目前广泛应用于电力、石化等行业。由于缺乏相关管的控制度和标准,导致产品运行稳定性不高,故障频发。绝大多数故障是由于生产和现场安装工艺不到位造成的,且通过常规试验项目无法有效检测出故障,因此本文以绝缘管型母线的生产、现场安装及现场试验检测为切入点,通过对生产和现场安装各环节进行深入分析,找出其中可能出现的隐患,针对这些隐患制定相应的现场考核试验办法,并通过试验结果来支撑本文提出的试验方法,提高绝缘管型母线运行可靠性。(本文来源于《电工技术学报》期刊2019年12期）

邓刚[6]（2019）在《27.5kV绝缘管型母线在铁路的应用及技术要求》一文中研究指出绝缘管型母线作为一种新型母线,近年来已广泛应用于电力系统中。通过分析绝缘管型母线的组成结构及特点,结合各种时速等级铁路牵引变电所低压侧27.5 kV设备不同布置方式情况,比较从主变27.5 kV低压侧引入高压室内采用传统母线和绝缘管型母线的优劣点,提出绝缘管型母线在铁路牵引变电所应用范围。铁路牵引变电所低压侧27.5 kV设备采用AIS开关柜和GIS开关柜室内布置时,采用绝缘管型母线代替矩形裸铜排母线和高压电缆方式具有一定优势。27.5 kV绝缘管型母线与27.5 kV单相电缆具有相似的结构和相同电压等级,参照27.5 kV单相电缆相关技术参数,提出绝缘管型母线各项技术参数。通过工程应用实例,对27.5 kV绝缘管型母线在铁路应用安装、试验等方面提出相关技术要求。(本文来源于《铁道标准设计》期刊2019年10期）

陈德会[7]（2018）在《风电汇集站全绝缘管型母线击穿分析》一文中研究指出对新疆区域某风电汇集站1号主变35kV低压侧断路器跳闸故障介绍、诊断以及排除过程进行分析。分析表明,全绝缘型高压管母现场安装施工质量不良是造成A相管母绝缘击穿的主要原因,综合分析建议对全绝缘型管母更改为半绝缘型。总结事故的解决措施,对风电行业类似故障的解决具有借鉴意义。(本文来源于《电站系统工程》期刊2018年06期）

唐元方,汪秋宾,王志强[8]（2018）在《铁路牵引供电系统绝缘管型母线关键技术与实践》一文中研究指出文章从系统的角度论述了铁路27. 7 k V绝缘管型母线关键技术,通过标准比对,绝缘性能参数和试验方法选择,以及对接头要点、安装工艺、工程实践、验收与维护的分析,阐述了在铁路牵引供电系统实施绝缘管型母线优良的性能和新型产品技术,提出了解决高速铁路牵引供电系统27. 5 k V侧大电流多根导线并联问题的技术措施和技术装备。所提出的绝缘管型母线的中间接头以屏蔽套、内衬套控制电场分布和接触面积的方法。试验基于系统试验项目和与电压有关的试验参数可在高速铁路上使用,实现了牵引供电系统更优的技术解决方案。(本文来源于《高速铁路技术》期刊2018年05期）

任想,阮羚,朱思瑞,李文佩[9]（2018）在《环氧树脂浇注类绝缘管型母线的结构参数核算》一文中研究指出为保证绝缘管型母线的产品质量和运行可靠性,必须针对不同类型的绝缘管型母线的结构参数进行核算。该文分析了绝缘管型母线的结构设计原则和影响因素,并以10k V/4 000A环氧树脂浇注型为例,基于有限元法分析了母线直线段、弯管部分、中间连接的电场强度与温度场分布。同时研究了导体外径、导体直径、屏蔽层数量、绝缘层厚度等关键设计量对其结构设计的影响,为其结构优化奠定基础。(本文来源于《电工技术学报》期刊2018年S1期）

张涵[10]（2018）在《变电站全绝缘管型母线运行缺陷分析及改进措施》一文中研究指出本文对全绝缘管型母线的结构特点和问题缺陷进行了分析,针对一起由全绝缘管母故障引发的变电站主变跳闸,通过现场事故分析和故障管母的解剖,对暴露出的全绝缘管母缺陷进行了研究,并从从制造安装和日常运维等环节提出了针对性改进措施和建议。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2018年16期）

### 绝缘管论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

绝缘管型母线以其载流量大、绝缘性能好、空间布置灵活的特点,逐渐在各行业得到广泛应用。阐述了绝缘管型母线在本溪220 kV变电站改造工程中的应用,分析了绝缘管型母线设计时应注意的关键问题,包括管型母线布置形式、屏蔽层接地和导体伸缩节设置,最后总结了绝缘管型母线在实际应用中需注意的问题。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 绝缘管论文参考文献

[1].盛保敬,董宾,杨涛,代晓波,蔡想周.关于厨宝绝缘管结构优化及热水输出率提升的研究[C].2019年中国家用电器技术大会论文集.2019

[2].王聪颖,刘洋,王晛.绝缘管型母线在220kV本溪变电站改造工程中的设计应用[J].东北电力技术.2019

[3].祝伟强,付芸.主变变低绝缘管型母线故障分析[J].电气技术.2019

[4].任想,刘洋,艾良斌,张闯,于钦学.含气泡缺陷环氧浇注绝缘管型母线电击穿机理研究[J].高压电器.2019

[5].朱思瑞,刘洋,阮羚,任想,李文佩.环氧树脂浇注类绝缘管型母线易发缺陷分析及检测手段[J].电工技术学报.2019

[6].邓刚.27.5kV绝缘管型母线在铁路的应用及技术要求[J].铁道标准设计.2019

[7].陈德会.风电汇集站全绝缘管型母线击穿分析[J].电站系统工程.2018

[8].唐元方,汪秋宾,王志强.铁路牵引供电系统绝缘管型母线关键技术与实践[J].高速铁路技术.2018

[9].任想,阮羚,朱思瑞,李文佩.环氧树脂浇注类绝缘管型母线的结构参数核算[J].电工技术学报.2018

[10].张涵.变电站全绝缘管型母线运行缺陷分析及改进措施[J].电子技术与软件工程.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6c8ba59807fbefd1eda17d4e.html