# 一种熔盐炉余热回收装置论文和设计-李悦

### 全文摘要

本实用新型公开了一种熔盐炉余热回收装置，包括过滤仓、第一岩棉保温管、消毒仓和装置底座，所述过滤仓内两侧均通过螺钉安装粉尘过滤网，且粉尘过滤网之间通过固定架安装活性炭包，所述过滤仓一侧通过连接座安装第一岩棉保温管，且第一岩棉保温管内通过连接架安装引风机，所述过滤仓另一侧通过安装块安装消毒仓，且消毒仓与过滤仓之间通过螺栓安装第二岩棉保温管，所述消毒仓内表面设有二氧化钛涂层，且消毒仓内顶部与底部均通过连接块安装紫外线消毒灯，所述紫外线消毒灯之间通过固定架安装循环风机。该种熔盐炉余热回收装置功能强大，设计科学，操作方便，稳定性好，可靠性高，适合广泛推广。

### 主设计要求

1.一种熔盐炉余热回收装置，包括过滤仓（1）、第一岩棉保温管（5）、消毒仓（8）和装置底座（17），其特征在于：所述过滤仓（1）内两侧均通过螺钉安装粉尘过滤网（2），且粉尘过滤网（2）之间通过固定架安装活性炭包（3），所述过滤仓（1）一侧通过连接座安装第一岩棉保温管（5），且第一岩棉保温管（5）内通过连接架安装引风机（6），所述过滤仓（1）另一侧通过安装块安装消毒仓（8），且消毒仓（8）与过滤仓（1）之间通过螺栓安装第二岩棉保温管（14），所述消毒仓（8）内表面设有二氧化钛涂层（9），且消毒仓（8）内顶部与底部均通过连接块安装紫外线消毒灯（10），所述紫外线消毒灯（10）之间通过固定架安装循环风机（11），所述消毒仓（8）一端通过连接座安装气压控制器（13），且气压控制器（13）感应端位于消毒仓（8）内，所述消毒仓（8）一侧通过固定座连接第三岩棉保温管（15），且第三岩棉保温管（15）内具有电磁阀（16），所述电磁阀（16）与气压控制器（13）电性相连。

### 设计方案

1.一种熔盐炉余热回收装置，包括过滤仓（1）、第一岩棉保温管（5）、消毒仓（8）和装置底座（17），其特征在于：所述过滤仓（1）内两侧均通过螺钉安装粉尘过滤网（2），且粉尘过滤网（2）之间通过固定架安装活性炭包（3），所述过滤仓（1）一侧通过连接座安装第一岩棉保温管（5），且第一岩棉保温管（5）内通过连接架安装引风机（6），所述过滤仓（1）另一侧通过安装块安装消毒仓（8），且消毒仓（8）与过滤仓（1）之间通过螺栓安装第二岩棉保温管（14），所述消毒仓（8）内表面设有二氧化钛涂层（9），且消毒仓（8）内顶部与底部均通过连接块安装紫外线消毒灯（10），所述紫外线消毒灯（10）之间通过固定架安装循环风机（11），所述消毒仓（8）一端通过连接座安装气压控制器（13），且气压控制器（13）感应端位于消毒仓（8）内，所述消毒仓（8）一侧通过固定座连接第三岩棉保温管（15），且第三岩棉保温管（15）内具有电磁阀（16），所述电磁阀（16）与气压控制器（13）电性相连。

2.根据权利要求1所述的一种熔盐炉余热回收装置，其特征在于：所述第一岩棉保温管（5）一侧通过螺栓安装密封套（7）。

3.根据权利要求1所述的一种熔盐炉余热回收装置，其特征在于：所述过滤仓（1）一端通过安置架安装控制面板（4），且控制面板（4）与引风机（6）、紫外线消毒灯（10）和循环风机（11）电性相连。

4.根据权利要求1所述的一种熔盐炉余热回收装置，其特征在于：所述气压控制器（13）顶部通过安装座安装有害气体检测仪（12），且有害气体检测仪（12）的检测端位于消毒仓（8）内。

5.根据权利要求1所述的一种熔盐炉余热回收装置，其特征在于：所述过滤仓（1）和消毒仓（8）表面均设有防水砂浆层（20），且防水砂浆层（20）表面设有玻璃纤维层（22），所述玻璃纤维层（22）与防水砂浆层（20）之间设有石棉层（21）。

6.根据权利要求1所述的一种熔盐炉余热回收装置，其特征在于：所述过滤仓（1）与消毒仓（8）底部通过连接螺栓安装装置底座（17），且装置底座（17）内通过连接块安装减震弹簧（18），所述装置底座（17）底部通过固定座安装可制动万向轮（19）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及余热回收技术领域，特别涉及一种熔盐炉余热回收装置。

背景技术

熔盐炉产生的热气中往往含有二氧化硫等成分，遇到蒸汽或水分会形成亚硫酸物质对管板和焊缝产生腐蚀，造成管板或焊缝处的渗漏现象，现有的余热回收装置通常采用水循环作为过滤净化回收的载体，这样会加速亚硫酸物质的形成，对装置腐蚀极大，且废气对人体伤害更高。为此，我们提出一种熔盐炉余热回收装置。

发明内容

本实用新型的主要目的在于提供一种熔盐炉余热回收装置，通过粉尘过滤网的设置，可以起到过滤粉尘的作用，通过活性炭包的设置，可以起到一定的除异味和干燥的作用，通过第一岩棉保温管、第二岩棉保温管和第三岩棉保温管的设置，可以起到传输空气的作用，同时具有较强的保温性能，避免热量的流失，通过二氧化钛涂层和紫外线消毒灯的设置，二氧化钛涂层受热干燥后在紫外线消毒灯的作用下，产生强烈催化降解功能，降解空气中有毒有害气体，杀灭多种细菌，并能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理，同时还具备除臭、抗污等功能，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

一种熔盐炉余热回收装置，包括过滤仓、第一岩棉保温管、消毒仓和装置底座，所述过滤仓内两侧均通过螺钉安装粉尘过滤网，且粉尘过滤网之间通过固定架安装活性炭包，所述过滤仓一侧通过连接座安装第一岩棉保温管，且第一岩棉保温管内通过连接架安装引风机，所述过滤仓另一侧通过安装块安装消毒仓，且消毒仓与过滤仓之间通过螺栓安装第二岩棉保温管，所述消毒仓内表面设有二氧化钛涂层，且消毒仓内顶部与底部均通过连接块安装紫外线消毒灯，所述紫外线消毒灯之间通过固定架安装循环风机，所述消毒仓一端通过连接座安装气压控制器，且气压控制器感应端位于消毒仓内，所述消毒仓一侧通过固定座连接第三岩棉保温管，且第三岩棉保温管内具有电磁阀，所述电磁阀与气压控制器电性相连。

进一步地，所述第一岩棉保温管一侧通过螺栓安装密封套。

进一步地，所述过滤仓一端通过安置架安装控制面板，且控制面板与引风机、紫外线消毒灯和循环风机电性相连。

进一步地，所述气压控制器顶部通过安装座安装有害气体检测仪，且有害气体检测仪的检测端位于消毒仓内。

进一步地，所述过滤仓和消毒仓表面均设有防水砂浆层，且防水砂浆层表面设有玻璃纤维层，所述玻璃纤维层与防水砂浆层之间设有石棉层。

进一步地，所述过滤仓与消毒仓底部通过连接螺栓安装装置底座，且装置底座内通过连接块安装减震弹簧，所述装置底座底部通过固定座安装可制动万向轮。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

1.通过粉尘过滤网的设置，可以起到过滤粉尘的作用，通过活性炭包的设置，可以起到一定的除异味和干燥的作用，通过第一岩棉保温管、第二岩棉保温管和第三岩棉保温管（廊坊华欧保温工程有限公司产品）的设置，可以起到传输空气的作用，同时具有较强的保温性能，避免热量的流失。

2.通过引风机（山东罗泰风机有限公司产品）的设置，可以起到引导热空气的作用，通过二氧化钛涂层和紫外线消毒灯的设置，二氧化钛涂层受热干燥后在紫外线消毒灯的作用下，产生强烈催化降解功能，降解空气中有毒有害气体，杀灭多种细菌，并能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理，同时还具备除臭、抗污等功能，有效避免水循环作为过滤净化回收的载体。

3.通过气压控制器（佛山市顺德区玖美电器有限公司产品）的设置，可以起到检测气压和控制电磁阀的作用，通过电磁阀的设置，可以有效的闭合第三岩棉保温管，防止空气外泄。

附图说明

图1为本实用新型一种熔盐炉余热回收装置的整体结构示意图。

图2为本实用新型一种熔盐炉余热回收装置的内部结构示意图。

图3为本实用新型一种熔盐炉余热回收装置的过滤仓和消毒仓表面材料层结构示意图。

图中：1、过滤仓；2、粉尘过滤网；3、活性炭包；4、控制面板；5、第一岩棉保温管；6、引风机；7、密封套；8、消毒仓；9、二氧化钛涂层；10、紫外线消毒灯；11、循环风机；12、有害气体检测仪；13、气压控制器；14、第二岩棉保温管；15、第三岩棉保温管；16、电磁阀；17、装置底座；18、减震弹簧；19、可制动万向轮；20、防水砂浆层；21、石棉层；22、玻璃纤维。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

如图1-3所示，一种熔盐炉余热回收装置，包括过滤仓1、第一岩棉保温管5、消毒仓8和装置底座17，所述过滤仓1内两侧均通过螺钉安装粉尘过滤网2，且粉尘过滤网2之间通过固定架安装活性炭包3，所述过滤仓1一侧通过连接座安装第一岩棉保温管5，且第一岩棉保温管5内通过连接架安装引风机6，所述过滤仓1另一侧通过安装块安装消毒仓8，且消毒仓8与过滤仓1之间通过螺栓安装第二岩棉保温管14，所述消毒仓8内表面设有二氧化钛涂层9，且消毒仓8内顶部与底部均通过连接块安装紫外线消毒灯10，所述紫外线消毒灯10之间通过固定架安装循环风机11，所述消毒仓8一端通过连接座安装气压控制器13，且气压控制器13感应端位于消毒仓8内，所述消毒仓8一侧通过固定座连接第三岩棉保温管15，且第三岩棉保温管15内具有电磁阀16，所述电磁阀16与气压控制器13电性相连。

其中，所述第一岩棉保温管5一侧通过螺栓安装密封套7。

本实施例中如图1所示，密封套7用于接入熔盐炉，起到密封的作用。

其中，所述过滤仓1一端通过安置架安装控制面板4，且控制面板4与引风机6、紫外线消毒灯10和循环风机11电性相连。

本实施例中如图1所示，控制面板4可以控制引风机6、紫外线消毒灯10和循环风机11工作。

其中，所述气压控制器13顶部通过安装座安装有害气体检测仪12，且有害气体检测仪12的检测端位于消毒仓8内。

本实施例中如图1所示，有害气体检测仪12（北京明潭科技有限公司产品）可以较好的检测消毒仓8内的气体是否有害。

其中，所述过滤仓1和消毒仓8表面均设有防水砂浆层20，且防水砂浆层20表面设有玻璃纤维层22，所述玻璃纤维层22与防水砂浆层20之间设有石棉层21。

本实施例中如图3所示，防水砂浆层20具有抗水、抗渗漏性好的特点，石棉层21可以提高过滤仓1和消毒仓8的耐热性，玻璃纤维层22可以提高过滤仓1和消毒仓8保温效果，增加过滤仓1和消毒仓8的韧性、耐冲击性。

其中，所述过滤仓1与消毒仓8底部通过连接螺栓安装装置底座17，且装置底座17内通过连接块安装减震弹簧18，所述装置底座17底部通过固定座安装可制动万向轮19。

本实施例中如图1、2所示，减震弹簧18可以起到较好的减震的作用，使得装置在运行时可以更加的稳定，可制动万向轮19便于装置的移动和运输。

需要说明的是，本实用新型为一种熔盐炉余热回收装置，工作时，将装置移动至合适位置，将密封套7接入熔盐炉，使用者将装置接入外部电源，通过控制面板4打开引风机6，熔盐炉中的热气由第一岩棉保温管5进入过滤仓1中的粉尘过滤网2，过滤粉尘后再由粉尘过滤网2过滤后由第二岩棉保温管14导入消毒仓8，打开紫外线消毒灯10和循环风机11，受循环风机11和引风机6双重作用下，空气会在消毒仓8内循环，二氧化钛涂层9受热干燥后在紫外线消毒灯10的作用下，产生强烈催化降解功能，降解空气中有毒有害气体，杀灭多种细菌，并能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理，同时还具备除臭、抗污等功能，使用者观察有害气体检测仪12，进一步确认气体安全后，再通过气压控制器13将电磁阀16打开，通入供暖系统供暖，或者接入储能管中储存。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920059088.2

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:授权编号:CN209623386U

授权时间:20191112

主分类号:F27D 17/00

专利分类号:F27D17/00;F27D19/00;B01D46/30;B01D53/86

范畴分类:35E;

申请人:天津市金美化工有限公司

第一申请人:天津市金美化工有限公司

申请人地址:300000天津市滨海新区汉沽茶淀镇新村南

发明人:李悦

第一发明人:李悦

当前权利人:天津市金美化工有限公司

代理人:邢江峰

代理机构:11582

代理机构编号:北京久维律师事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6cf8f7ae790c9cc25095e83f.html