# 二极管激光器论文_严一雄,郑煜,段吉安

导读:本文包含了二极管激光器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:激光器,晶体,激光二极管,氟化,固体,半导体,布拉格。

### 二极管激光器论文文献综述

严一雄,郑煜,段吉安[1]（2019）在《单发射激光器二极管光学整形元件定位误差对光束整形效果的影响（英文）》一文中研究指出半导体激光器在许多应用中为获得高光纤耦合效率需要进行光束整形。但光学系统若存在定位误差将会降低光束的整形效果,以导致光纤耦合效率降低。本文建立了单发射激光器二极管光束整形系统的定位误差模型。然后分析了个整形光器件的误差和光束整形效果的关系。还分析了误差和光纤耦合效率的关系。结果表明,快轴准直透镜在Z轴方向上存在位置误差对光束整形效果的影响最大,其次是会聚透镜在Z轴方向上的位置误差对光束整形效果的影响,这在实际操作中应严格避免。此外,光纤存在位置误差对光纤耦合效率影响较大,也需要尽量避免。(本文来源于《Journal of Central South University》期刊2019年10期）

张伟桥,刘洋,陈念江,王超,唐晓军[2]（2019）在《激光二极管双端双程抽运Yb∶YAG板条激光器》一文中研究指出报道了一种激光二极管阵列双端双程抽运Yb∶YAG板条激光器。基于抽运光在晶体中的吸收特性,建立双端双程抽运与双端单程抽运结构的抽运分布模型,理论分析了双端双程抽运的优点。在抽运光重复频率为400 Hz、脉宽为1 ms、单脉冲总能量为12 J的条件下,利用偏振复用技术实现双端双程抽运板条激光器,获得单脉冲激光的输出能量约为6.13 J,光-光转化效率约为50%。与具有相同掺杂浓度以及相同抽运光吸收效率的双端单程抽运方式相比,双端双程抽运的输出激光能量更高,转化效率更高,稳定性更强。理论分析与实验结果证明双端双程抽运方式有利于进一步提升激光输出的能量与效率。(本文来源于《中国激光》期刊2019年11期）

刘全喜,任钢,李轶国,岳通,王莉[3]（2019）在《激光二极管端面抽运梯度浓度掺杂介质激光器热效应的有限元法分析》一文中研究指出基于能量均分方法,根据经典热传导和热弹性理论,建立了激光二极管端面抽运梯度浓度掺杂棒状激光介质的数值模型,考虑到梯度浓度掺杂激光介质端面与空气的对流换热和激光介质材料的热力学参数的温度相关性,运用有限元法,得出了单一浓度掺杂、2阶阶变梯度浓度掺杂、5阶阶变梯度浓度掺杂和理想梯度浓度掺杂四种掺杂结构激光介质内吸收系数、抽运光吸收功率、温度、热应力和应变的空间分布。结果表明,采用梯度浓度掺杂结构可以大大提高激光介质内抽运光吸收分布的均匀性,5阶阶变梯度浓度掺杂激光介质的最高温度、最大主拉应力和最大主应变分别为单一浓度掺杂激光介质的42.6%、31.9%和28.1%,可见明显减小了热效应的影响。理论分析结果可为激光二极管抽运梯度浓度掺杂激光器的合理优化设计提供数据理论支撑。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2019年11期）

唐睿[4]（2019）在《激光二极管泵浦全固态被动调Q Yb:CaYAlO_4激光器的研究》一文中研究指出随着半导体制造技术的发展,高效率、高亮度、高稳定性、高集成度的激光二极管(LD)被人们制造出来,并且成为了一种理想的全固态脉冲激光器泵浦源。LD泵浦的全固态脉冲激光器由于具有结构紧凑、效率高、成本低廉以及输出脉冲的峰值功率高、脉冲宽度窄、光束质量好等优点,已经广泛应用于生物医学诊断、非线性光学、光谱学、材料加工等相关领域。调Q技术是目前获取脉冲激光的重要方式之一。Yb~(3+)离子掺杂激光材料由于能级结构简单、量子效率高、发射谱宽,不受如激发态吸收、上转换、浓度淬灭等有害影响,非常适合用于产生高功率、近红外的短脉冲激光。Yb:CaYAlO_4晶体的荧光寿命长、热导率较高,其在锁模飞秒激光器中表现出优异的光学性能。值得注意的是,一方面,目前有关Yb:CaYAlO_4脉冲激光器的研究均是关于锁模激光方面的,未见被动调Q脉冲激光器的相关报道;另一方面,了解Yb:CaYAlO_4晶体的调Q脉冲激光性能有助于人们进一步了解Yb:CaYAlO_4晶体的光学性能。因此,有必要针对Yb:CaYAlO_4晶体的被动调Q性能开展相关的研究探索。基于以上的研究背景,本论文通过实验实现了LD泵浦基于半导体可饱和吸收镜(SESAM)被动调Q Yb:CaYAlO_4晶体脉冲激光输出。并分析了泵浦功率的大小对输出脉冲的重复频率、脉冲宽度、单脉冲能量、以及脉冲峰值功率的影响。本论文的主要研究内容包括以下几个方面:1.研究了LD泵浦Yb:CaYAlO_4晶体的连续激光输出特性。输出的连续激光在TEM_(00)模式下工作,中心波长在1052.0 nm附近。输出功率最高可以达到3.79 W,其斜率效率、光-光效率分别为56.43%和48.29%。2.通过合理设计谐振腔,精细调节各腔镜位置,获取了中心波长在1048.6 nm附近的稳定调Q激光脉冲。调Q脉冲的脉冲宽度最短达到0.99μs,重复频率为72.72 kHz。调Q脉冲的单脉冲能量可以达到22.17μJ,峰值功率为17.21 W,相应的斜率效率和光-光效率分别为37.10%和31.95%,最大平均输出功率为2.48 W。(本文来源于《西南大学》期刊2019-04-01）

娄秀涛,徐连杰,赵海发[5]（2019）在《用低功率可见二极管激光器进行倍频实验》一文中研究指出针对用高功率近红外固体激光器进行激光倍频实验存在光路调节难度大、安全防护要求高的问题,提出一种基于低功率连续可见二极管激光的倍频实验方案。使用功率小于50mW、中心波长506nm的二极管激光作为基频光,利用偏硼酸钡晶体生成了nW级光功率的倍频紫外激光,并由高效光电倍增管探测。实验结果显示倍频光功率与基频光功率为二次函数关系,倍频效率与基频光功率为一次函数关系,实验结果与理论值高度吻合。该实验方案具有光路校准难度小和安全防护要求低的优点。(本文来源于《实验技术与管理》期刊2019年02期）

窦微,浦双双,牛娜,曲大鹏,孟祥峻[6]（2019）在《双波长二极管合束端面抽运掺镨氟化钇锂单纵模360nm紫外激光器》一文中研究指出报道了一种双波长半导体激光二极管(LD)合束端面抽运掺镨氟化钇锂晶体(Pr~(3+):LiYF_4)全固态、单纵模360nm紫外激光器.该激光器采用V形折迭腔结构,利用反射式体布拉格光栅作为波长选择反射镜来压缩光谱线宽,与法布里-珀罗(F-P)标准具组合构成窄带滤波器进行单纵模的有效选取,通过Ⅰ类位相匹配切割的倍频晶体叁硼酸锂对腔内720nm基频光进行倍频.在444nmLD输出功率为1200mW和469nmLD输出功率为1400mW时,合束抽运获得了功率为112mW的连续单纵模360nm紫外激光稳定输出,光-光转换效率为4.3%.测量结果表明,边摸抑制比大于60dB,4h功率均方根值稳定性优于0.5%,1h频率漂移小于220MHz,激光振幅噪声小于0.5%.(本文来源于《物理学报》期刊2019年05期）

唐睿,高子叶,吴正茂,夏光琼[7]（2019）在《基于SESAM被动调Q的激光二极管泵浦Yb∶CaYAlO_4脉冲激光器》一文中研究指出采用发射波长约为976 nm的半导体激光器作为泵浦源,Yb~(3+)掺杂浓度为1. 5at.%、通光长度为2 mm的Yb∶CaYAlO_4晶体作为增益介质,本文提出了一种基于半导体可饱和吸收镜(SESAM)被动调Q的激光二极管泵浦Yb∶CaYAlO_4以获取稳定脉冲输出的方案。通过合理设计谐振腔,实现了稳定的被动调Q激光脉冲输出,并分析了泵浦功率的大小对输出脉冲的重复频率、脉冲宽度、单脉冲能量以及脉冲峰值功率的影响。(本文来源于《中国光学》期刊2019年01期）

金锋,吴振宇,衣学斌[8]（2019）在《无热二极管泵浦Nd:YAG激光器的发展》一文中研究指出综述了无热二极管泵浦Nd:YAG激光器技术的发展,无热激光器是最新一代可在宽温度范围内正常工作的免温控全固态激光器,其减小了体积、重量、能耗,且即开即用,可用于人眼安全激光测距机、激光目标指示器、激光测距/目标指示器等军用领域。(本文来源于《激光杂志》期刊2019年01期）

高恒,贾凯,杨闯,刘亚萍,赵刚[9]（2019）在《激光二极管侧面抽运免温控激光器的研究》一文中研究指出为了解决激光二极管抽运波长随温度漂移导致激光器输出能量下降的问题,采用激光二极管抽运源波长匹配及凹凸稳定谐振腔技术实现免温控,并进行了理论分析和实验验证。该激光器腔长210mm,电光转换效率5.7%;输出单脉冲能量大于60mJ,在10℃～30℃范围内,能量稳定度优于5%;激光器输出光斑直径4mm、脉冲宽度8ns、激光器10Hz工作时,激光远场束散角为1.1mrad。结果表明,实验与理论分析计算结果符合,该激光二极管侧面抽运免温控激光器可在一定温度范围内保持稳定的能量输出。该理论分析与方案对研究免温控激光器具有重要意义。(本文来源于《激光技术》期刊2019年01期）

牛娜,曲大鹏,窦微,任广胜,周阳[10]（2018）在《蓝光二极管抽运掺镨氟化钇锂晶体腔内倍频348.9nm紫外激光器》一文中研究指出设计了蓝光二极管抽运掺镨氟化钇锂(Pr:YLF)腔内倍频348.9nm紫外激光器。激光器采用Z型折迭腔结构,利用45°合光片将抽运功率为1.4W的444nm蓝光和抽运功率为1.5W的469nm蓝光进行激光二极管合光,并将其作为抽运源,抽运长度为5mm、掺杂浓度(质量分数)为0.5%的Pr:YLF晶体。将I类相位匹配的叁硼酸锂作为倍频晶体,通过优化谐振腔镜膜系和腔型设计,在抽运功率最大时,获得了最大输出功率为132.2mW、中心波长为348.9nm的连续紫外光输出,抽运光到紫外光的光-光转换效率约为4.5%。(本文来源于《中国激光》期刊2018年12期）

### 二极管激光器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

报道了一种激光二极管阵列双端双程抽运Yb∶YAG板条激光器。基于抽运光在晶体中的吸收特性,建立双端双程抽运与双端单程抽运结构的抽运分布模型,理论分析了双端双程抽运的优点。在抽运光重复频率为400 Hz、脉宽为1 ms、单脉冲总能量为12 J的条件下,利用偏振复用技术实现双端双程抽运板条激光器,获得单脉冲激光的输出能量约为6.13 J,光-光转化效率约为50%。与具有相同掺杂浓度以及相同抽运光吸收效率的双端单程抽运方式相比,双端双程抽运的输出激光能量更高,转化效率更高,稳定性更强。理论分析与实验结果证明双端双程抽运方式有利于进一步提升激光输出的能量与效率。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 二极管激光器论文参考文献

[1].严一雄,郑煜,段吉安.单发射激光器二极管光学整形元件定位误差对光束整形效果的影响（英文）[J].JournalofCentralSouthUniversity.2019

[2].张伟桥,刘洋,陈念江,王超,唐晓军.激光二极管双端双程抽运Yb∶YAG板条激光器[J].中国激光.2019

[3].刘全喜,任钢,李轶国,岳通,王莉.激光二极管端面抽运梯度浓度掺杂介质激光器热效应的有限元法分析[J].红外与激光工程.2019

[4].唐睿.激光二极管泵浦全固态被动调QYb:CaYAlO_4激光器的研究[D].西南大学.2019

[5].娄秀涛,徐连杰,赵海发.用低功率可见二极管激光器进行倍频实验[J].实验技术与管理.2019

[6].窦微,浦双双,牛娜,曲大鹏,孟祥峻.双波长二极管合束端面抽运掺镨氟化钇锂单纵模360nm紫外激光器[J].物理学报.2019

[7].唐睿,高子叶,吴正茂,夏光琼.基于SESAM被动调Q的激光二极管泵浦Yb∶CaYAlO_4脉冲激光器[J].中国光学.2019

[8].金锋,吴振宇,衣学斌.无热二极管泵浦Nd:YAG激光器的发展[J].激光杂志.2019

[9].高恒,贾凯,杨闯,刘亚萍,赵刚.激光二极管侧面抽运免温控激光器的研究[J].激光技术.2019

[10].牛娜,曲大鹏,窦微,任广胜,周阳.蓝光二极管抽运掺镨氟化钇锂晶体腔内倍频348.9nm紫外激光器[J].中国激光.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6d4a5167c5ef1e2bc25e15dc.html