# 一种柔软金属高精度裁切装置论文和设计-韩意

### 全文摘要

本实用新型公开了一种柔软金属高精度裁切装置，包括基座板，基座板上连接有显微镜支架，基座板通过支撑部连接有显微镜支架，显微镜支架上固定安装有显微镜，支撑部内通过调整机构安装有可上下调节的裁切刀头安装杆，裁切刀头安装杆的下端安装有裁切刀具，对应的基座板上设置有裁切平台。本实用新型用于热沉柔软金属基片的高精度切割，切割精度要求控制在5μm以上，可实现不平整且极其柔软的金属裁切，同时可根据裁切件的不同尺寸的工件。

### 主设计要求

1.一种柔软金属高精度裁切装置，包括基座板，基座板上连接有显微镜支架，其特征在于：所述基座板通过支撑部连接有显微镜支架，显微镜支架上固定安装有显微镜，支撑部内通过调整机构安装有可上下调节的裁切刀头安装杆，裁切刀头安装杆的下端安装有裁切刀具，对应的基座板上设置有裁切平台。

### 设计方案

1.一种柔软金属高精度裁切装置，包括基座板，基座板上连接有显微镜支架，其特征在于：

所述基座板通过支撑部连接有显微镜支架，显微镜支架上固定安装有显微镜，支撑部内通过调整机构安装有可上下调节的裁切刀头安装杆，裁切刀头安装杆的下端安装有裁切刀具，对应的基座板上设置有裁切平台。

2.根据权利要求1所述的一种柔软金属高精度裁切装置，其特征在于：

所述支撑部包括固定安装于基座板上的转接架、转接架上端固定安装有裁切控制器、裁切控制器上端固定连接有底座，显微镜支架通过压板和螺栓固定安装于底座上端，裁切平台安装于转接架下部，裁切头安装杆安装于裁切控制器内。

3.根据权利要求2所述的一种柔软金属高精度裁切装置，其特征在于：

所述裁切控制器侧壁开有安装孔并转动安装有连接器，连接器的内端连接有凸榫、外端连接有控制手柄；

裁切头安装杆的上端连接有中空矩形环、滑动上下安装于裁切控制器内部，中空矩形环内设置一个带圆孔的矩形块，矩形块在中空矩形环内左右滑动设置，矩形块的圆孔内转动安装有一枚带偏心孔的调整柱；

连接器上的凸榫插入调整柱的偏心孔内、通过销键组合为一体。

4.根据权利要求2所述的一种柔软金属高精度裁切装置，其特征在于：

所述裁切平台包括通过螺栓固定安装于转接架上的固定压板，固定压板压住裁切座安装座，裁切座安装座上开有凹槽，凹槽底部开有贯穿裁切座安装座的物料漏孔，凹槽内放置裁切座，裁切头安装杆位于裁切座的正上方。

5.根据权利要求2所述的一种柔软金属高精度裁切装置，其特征在于：

所述转接架上固定安装有一个导向筒，裁切刀头安装杆穿过导向筒滑动配合。

6.根据权利要求4所述的一种柔软金属高精度裁切装置，其特征在于：

所述裁切座内设有上下方向的贯穿的台阶孔、台阶孔的孔径为上小下大、台阶孔上端口径匹配产品设置。

### 设计说明书

技术领域：

本实用新型涉及金属的加工设备领域，具体的是一种柔软金属高精度裁切装置。

背景技术：

在半导体集成器件封装领域，晶圆的切割是成熟工艺，采用高精度砂轮划片机进行切割。机械加工领域对金属材料切割其工艺手段也较多，有线切割工艺，激光切割工艺等工艺也属于成熟工艺，但是对于柔软金属高精度切割，特别是尺寸小于500微米以下柔软金属的高精度切割未查询到相关介绍。

本专利是用于热沉柔软金属基片的高精度切割，切割精度要求控制在5μm以上，经过查询目前无该类器件的裁切方法和装置。

实用新型内容：

本实用新型的目的是为了解决现有技术的不足，提供了一种柔软金属高精度裁切装置。

本实用新型采用的技术方案为：

一种柔软金属高精度裁切装置，包括基座板，基座板上连接有显微镜支架，其特征在于：

所述基座板通过支撑部连接有显微镜支架，显微镜支架上固定安装有显微镜，支撑部内通过调整机构安装有可上下调节的裁切刀头安装杆，裁切刀头安装杆的下端安装有裁切刀具，对应的基座板上设置有裁切平台。

所述的一种柔软金属高精度裁切装置，其特征在于：

所述支撑部包括固定安装于基座板上的转接架、转接架上端固定安装有裁切控制器、裁切控制器上端固定连接有底座，显微镜支架通过压板和螺栓固定安装于底座上端，裁切平台安装于转接架下部，裁切头安装杆安装于裁切控制器内。

所述的一种柔软金属高精度裁切装置，其特征在于：

所述裁切控制器侧壁开有安装孔并转动安装有连接器，连接器的内端连接有凸榫、外端连接有控制手柄；

裁切头安装杆的上端连接有中空矩形环、滑动上下安装于裁切控制器内部，中空矩形环内设置一个带圆孔的矩形块，矩形块在中空矩形环内左右滑动设置，矩形块的圆孔内转动安装有一枚带偏心孔的调整柱；

连接器上的凸榫插入调整柱的偏心孔内、通过销键组合为一体。

所述的一种柔软金属高精度裁切装置，其特征在于：

所述裁切平台包括通过螺栓固定安装于转接架上的固定压板，固定压板压住裁切座安装座，裁切座安装座上开有凹槽，凹槽底部开有贯穿裁切座安装座的物料漏孔，凹槽内放置裁切座，裁切头安装杆位于裁切座的正上方。

所述的一种柔软金属高精度裁切装置，其特征在于：

所述转接架上固定安装有一个导向筒，裁切刀头安装杆穿过导向筒滑动配合。

所述的一种柔软金属高精度裁切装置，其特征在于：

所述裁切座内设有上下方向的贯穿的台阶孔、台阶孔的孔径为上小下大、台阶孔上端口径匹配产品设置。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果在于：

本实用新型用于热沉柔软金属基片的高精度切割，切割精度要求控制在5μm以上，可实现不平整且极其柔软的金属裁切，同时可根据裁切件的不同尺寸的工件。

附图说明：

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型连接器的结构示意图；

图3为本实用新型裁切刀头安装杆的结构示意图；

图4为本实用新型图1中A处的局部放大结构示意图。

具体实施方式：

下面结合附图，通过实施例对本实用新型作进一步详细说明：

一种柔软金属高精度裁切装置，包括基座板1，基座板1上连接有显微镜支架2，基座板1通过支撑部连接有显微镜支架2，显微镜支架2上固定安装有显微镜3，支撑部内通过调整机构安装有可上下调节的裁切刀头安装杆4，裁切刀头安装杆4的下端安装有裁切刀具5，对应的基座板1上设置有裁切平台。

支撑部包括固定安装于基座板1上的转接架6、转接架6上端固定安装有裁切控制器7、裁切控制器7上端固定连接有底座8，显微镜支架2通过压板9和螺栓固定安装于底座8上端，裁切平台安装于转接架6下部，裁切头安装杆4安装于裁切控制器7内。

裁切控制器7侧壁开有安装孔701并转动安装有连接器10，连接器8的内端连接有凸榫1001、外端连接有控制手柄1002；

裁切头安装杆4的上端连接有中空矩形环401、滑动上下安装于裁切控制器7内部，中空矩形环401内设置一个带圆孔的矩形块402，矩形块402在中空矩形环401内左右滑动设置，矩形块402的圆孔内转动安装有一枚带偏心孔404的调整柱403；

连接器10上的凸榫1001插入调整柱的偏心孔404内、通过销键组合为一体，转动控制手柄1002时。即可带动裁切头安装杆4在裁切控制器7内上下移动，以完成切割产品。

裁切平台包括通过螺栓固定安装于转接架6上的固定压板11，固定压板11压住裁切座安装座12，裁切座安装座12上开有凹槽，凹槽底部开有贯穿裁切座安装座12的物料漏孔13，凹槽内放置裁切座14，裁切头安装杆4位于裁切座14的正上方，实际使用时，可以根据产品加工的需要设计出不同的裁切刀具5和裁切座14，以适用不同产品。

转接架6上固定安装有一个导向筒15，裁切刀头安装杆4穿过导向筒15滑动配合。

裁切座14内设有上下方向的贯穿的台阶孔1401、台阶孔1401的孔径为上小下大、台阶孔1401上端口径匹配产品设置，裁切后产生的碎屑即可导入物料漏孔13。

上述实施例仅为本实用新型的较佳的实施方式，除此之外，本实用新型还可以有其他实现方式。需要说明的是，在没有脱离本实用新型构思的前提下，任何显而易见的改进和修饰均应落入本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920104291.7

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209452597U

授权时间:20191001

主分类号:B21D 28/04

专利分类号:B21D28/04;B21D37/04

范畴分类:26J;

申请人:安徽科技学院

第一申请人:安徽科技学院

申请人地址:239000 安徽省蚌埠市黄山大道1501号（安徽科技学院（龙湖校区））

发明人:韩意;陈佩;简兴;张远兵;叶明

第一发明人:韩意

当前权利人:安徽科技学院

代理人:龚存云

代理机构:34136

代理机构编号:合肥超通知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6d93beeb82f8a6d6a2da6ddb.html