# 一种油桶盖论文和设计-谢翔

### 全文摘要

本实用新型属于塑料制品技术领域，涉及一种油桶盖，包括盖体，沿盖体圆周方向设置的扣槽，所述扣槽与盖体之间设有开口向上的U型槽，所述U型槽内均匀分布有多根加强筋，所述盖体上表面与U型槽的槽壁之间设有台阶块，所述盖体下表面对应台阶块的位置设有卡槽，所述卡槽内均匀分布有多根支撑筋，所述盖体上开设有平面油嘴，所述平面油嘴外侧设有支撑圈。本实用新型同时解决了桶盖上油嘴不能将桶内液体倒净的问题，以及桶盖兼顾稳定性和密封性的问题，具有结构简单，稳定坚固，密封性好，不易变形，防偷窃且使用方便等优点，具有很大的市场价值，值得广泛推广应用。

### 主设计要求

1.一种油桶盖，包括盖体(1)，沿盖体(1)圆周方向设置的扣槽(2)，其特征在于：所述扣槽(2)与盖体(1)之间设有开口向上的U型槽(3)，所述U型槽(3)内均匀分布有多根加强筋(4)，所述盖体(1)上表面与U型槽(3)的槽壁之间设有台阶块(5)，所述盖体(1)下表面对应台阶块(5)的位置设有卡槽(6)，所述卡槽(6)内均匀分布有多根支撑筋(7)，所述盖体(1)上开设有平面油嘴(8)，所述平面油嘴(8)外侧设有支撑圈(9)。

### 设计方案

1.一种油桶盖，包括盖体(1)，沿盖体(1)圆周方向设置的扣槽(2)，其特征在于：所述扣槽(2)与盖体(1)之间设有开口向上的U型槽(3)，所述U型槽(3)内均匀分布有多根加强筋(4)，所述盖体(1)上表面与U型槽(3)的槽壁之间设有台阶块(5)，所述盖体(1)下表面对应台阶块(5)的位置设有卡槽(6)，所述卡槽(6)内均匀分布有多根支撑筋(7)，所述盖体(1)上开设有平面油嘴(8)，所述平面油嘴(8)外侧设有支撑圈(9)。

2.根据权利要求1所述的一种油桶盖，其特征在于：所述扣槽(2)外壁连接有边圈(10)和防盗圈(11)，所述边圈(10)内壁上设有卡扣(12)，所述防盗圈(11)与边圈(10)连接处设有切口(13)。

3.根据权利要求2所述的一种油桶盖，其特征在于：所述边圈(10)上均匀分布有复数个通孔，所述防盗圈(11)上设有撕裂口。

4.根据权利要求1所述的一种油桶盖，其特征在于：所述U型槽(3)的槽壁高于台阶块(5)的高度。

5.根据权利要求1所述的一种油桶盖，其特征在于：所述台阶块(5)与所述盖体(1)对应桶身底部的轮廓配合设置。

6.根据权利要求1所述的一种油桶盖，其特征在于：所述支撑圈(9)的直径大于面油嘴(8)的直径。

7.根据权利要求1所述的一种油桶盖，其特征在于：所述支撑圈(9)的高度不大于台阶块(5)的高度，且支撑圈(9)的高度大于平面油嘴(8)上油盖突出于盖体(1)上表面的高度。

8.根据权利要求1所述的一种油桶盖，其特征在于：所述加强筋(4)倾斜设置在U型槽(3)内，所述支撑筋(7)垂直设置在卡槽(6)内。

9.根据权利要求1所述的一种油桶盖，其特征在于：所述加强筋(4)的数量是支撑筋(7)数量的三倍。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于塑料制品技术领域，具体涉及一种油桶盖。

背景技术

塑料桶多用于各种液体的储存和运输，对特殊的危险品包装具有良好的特性，它有不易碎、不生锈、质轻等特点，而且耐油、耐强腐蚀性能好优异，多用于需要保温、防潮、耐压、抗腐蚀的危险品包装。塑料桶的材料多采用聚乙烯、聚丙烯、聚酯等塑料吹塑、注塑、吸塑、滚塑而成，多用于盛装化工、农药、医药、食品、五金电子、机电等行业液体、固体物品。

目前，市场上此类塑料桶的桶盖要么密封性能较差，不适用装有渗透性的液体；要么密封性能好的，在开启塑料桶的时候比较困难，需要用一些破坏手段才能达成开启，开启效率低下；另外桶盖上要么没有设计油嘴，每次使用都需要打开桶盖，非常繁琐；要么设计的油嘴不能将桶内的液体全部倒出，造成浪费；因此迫切需要设计一种改进型的桶盖。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺陷与不足，提供了一种结构简单，稳定坚固，密封性好，不易变形，防偷窃且使用方便的油桶盖。

为实现上述目的，本实用新型所采用的技术方案是：一种油桶盖，包括盖体，沿盖体圆周方向设置的扣槽，所述扣槽与盖体之间设有开口向上的U型槽，所述U型槽内均匀分布有多根加强筋，所述盖体上表面与U型槽的槽壁之间设有台阶块，所述盖体下表面对应台阶块的位置设有卡槽，所述卡槽内均匀分布有多根支撑筋，所述盖体上开设有平面油嘴，所述平面油嘴外侧设有支撑圈。

优选的，所述扣槽外壁连接有边圈和防盗圈，所述边圈内壁上设有卡扣，所述防盗圈与边圈连接处设有切口。

优选的，所述边圈上均匀分布有复数个通孔，所述防盗圈上设有撕裂口。

优选的，所述U型槽的槽壁高于台阶块的高度。

优选的，所述台阶块与所述盖体对应桶身底部的轮廓配合设置。

优选的，所述支撑圈的直径大于面油嘴的直径。

优选的，所述支撑圈的高度不大于台阶块的高度，且支撑圈的高度大于平面油嘴上油盖突出于盖体上表面的高度。

优选的，所述加强筋倾斜设置在U型槽内，所述支撑筋垂直设置在卡槽内。

优选的，所述加强筋的数量是支撑筋数量的三倍。

采用上述技术方案后，本实用新型具有以下有益效果：

本实用新型提供的一种油桶盖，加强筋的设计，保证了桶盖的稳定性；通过台阶块的设计，方便多个桶体之间的叠加摆放，有利于节省储存空间，台阶块内支撑筋的设计，保证了桶体叠放时的安全性；通过平面油嘴的设计，能够将桶内的液体全部倒出，避免残留的问题；通过支撑圈的设计，有利于保护平面油嘴及油盖、不易变形；通过卡扣的设计，保证桶盖与桶体的密封性；通过防盗圈的设计，既能防盗又能方便开启；综上所述，本实用新型具有结构简单，稳定坚固，密封性好，不易变形，防偷窃且使用方便等优点，具有很大的市场价值，值得广泛推广应用。

附图说明

图1为本实用新型一种油桶盖的主视图；

图2为本实用新型一种油桶盖的后视图；

图3为本实用新型一种油桶盖的剖视图一；

图4为本实用新型一种油桶盖的剖视图二。

其中：盖体1、扣槽2、U型槽3、加强筋4、台阶块5、卡槽6、支撑筋7、平面油嘴8、支撑圈9、边圈10、防盗圈11、卡扣12、切口13。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应作广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

如图1-4所示，本实施例提供的一种油桶盖，包括盖体1，沿盖体1圆周方向设置的开口向下的扣槽2，所述扣槽2与桶体的开口环扣合，所述扣槽2外壁连接有边圈10和防盗圈11，所述边圈10内壁上设有卡扣12，用于卡合在桶体外壁的卡槽内，保证桶盖与桶体的紧密性，所述防盗圈11与边圈10连接处设有切口13，便于防盗圈11与边圈10之间进行撕开，所述边圈10上均匀分布有复数个通孔，所述防盗圈11上设有撕裂口，通过撕裂口可以方便撕下防盗圈，通过通孔能够方便开启桶盖。

所述扣槽2与盖体1之间设有开口向上的U型槽3，所述U型槽3内均匀分布有多根加强筋4，所述加强筋4倾斜设置在U型槽3内，保证了桶盖的坚固性；所述盖体上表面与U型槽3的槽壁之间设有台阶块5，所述U型槽3的槽壁高于台阶块5的高度，所述台阶块5与所述盖体1对应桶身底部的轮廓配合设置，所述盖体1下表面对应台阶块5的位置设有卡槽6，所述卡槽6内均匀分布有多根支撑筋7，所述支撑筋7垂直设置在卡槽6内，保证了台阶块5的坚固性，增加了桶体叠放时的安全系数；进一步的，所述加强筋4的数量是支撑筋7数量的三倍；所述盖体1上开设有平面油嘴8，所述平面油嘴8外侧设有支撑圈9，所述支撑圈9的直径大于面油嘴8的直径，给平面油嘴8留有一定的焊接油盖的空间，所述支撑圈9的高度不大于台阶块5的高度，不会应该桶体叠加摆放，支撑圈9的高度大于平面油嘴8上油盖突出于盖体1上表面的高度，能够起到保护油盖的目的。

综上所述，本实用新型提供的一种油桶盖，同时解决了桶盖上油嘴不能将桶内液体倒净的问题，以及桶盖兼顾稳定性和密封性的问题，具有结构简单，稳定坚固，密封性好，不易变形，防偷窃且使用方便等优点，具有很大的市场价值，值得广泛推广应用。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920082861.7

申请日:2019-01-18

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209567280U

授权时间:20191101

主分类号:B65D 47/12

专利分类号:B65D47/12;B65D43/06;B65D55/08

范畴分类:34B;

申请人:谢翔

第一申请人:谢翔

申请人地址:213000 江苏省常州市钟楼区清潭路254号

发明人:谢翔

第一发明人:谢翔

当前权利人:谢翔

代理人:王清

代理机构:32231

代理机构编号:常州佰业腾飞专利代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6dc3b8e4ed10a44e068ac127.html