# 强制对流凝结论文-李成,李俊明

导读:本文包含了强制对流凝结论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:condensation,binary,mixture,convective,heat,and,mass,transfer

### 强制对流凝结论文文献综述

李成,李俊明[1]（2011）在《湿空气掠过竖直平板层流强制对流凝结换热的传热传质研究(英文)》一文中研究指出Condensation of humid air along a vertical plate was numerically investigated, with the mathematical model built on the full boundary layer equations and the film-wise condensation assumption. The velocity, heat and mass transfer characteristics at the gas-liquid interface were numerical analyzed and the results indicated that it was not reasonable to neglect the condensate film from the point of its thickness only. The condensate film thickness, interface temperature drop and the interface tangential velocity affect the physical fields weakly. However, the sub-cooling and the interface normal velocity were important factors to be considered before the simplification was made. For higher wall temperature, the advective mass transfer contributed much to the total mass transfer. There-fore, the boundary conditions were the key to judge the rationality of neglecting the condensate film for numerical solutions. The numerical results were checked by comparing with experiments and correlations.(本文来源于《Chinese Journal of Chemical Engineering》期刊2011年06期）

冯云鹏[2]（2006）在《水平叁维肋管管外高不凝性气体含量水蒸气强制对流凝结换热实验研究》一文中研究指出生物质热解液化技术是一种新型的利用生物质的方式。生物油蒸汽是含有大量不凝结气体而且温度高,成分复杂的混合气体,生物油的快速冷凝已成为制约生物油产率的一个关键因素。因此,研究含高不凝性气体的蒸气凝结强化换热机理,具有非常重要的意义。本课题针对重庆周边地区的生物质利用问题,首先对重庆周边地区的玉米秆、玉米芯、高梁秆、稻秸、麦秸、黄桷树、竹子等七种生物质原料进行了工业成分分析和干基化学成分分析,为了解生物质热解特性提供依据。其次针对热解生物油蒸汽的冷凝问题,设计并搭建水平套管式凝结换热实验台,主要对水平叁维肋管管外高不凝性气体含量水蒸气强制对流凝结换热进行了实验研究,并与水平光管管外强制对流凝结换热进行了比较,分析了不凝结气体含量、热流密度、蒸汽平均进口流速、蒸汽与冷却水的布置方式和蒸汽过热度对水平光管和水平叁维肋管管外凝结换热性能的影响。得到以下主要结论:1通过对重庆周边地区生物质原料的成分分析,在所测试的生物质样品中,竹子和玉米芯最适宜做生物质生物质热解原料;2在强制对流凝结换热实验范围内,叁维肋管凝结换热系数是光管的1.7-2.3倍;叁维肋管和光管的凝结换热系数均随不凝气体含量和热流密度的增加而减小;随蒸汽平均进口流速的增加而增大,且叁维肋管凝结换热系数的增大幅度大于光管;水平光管在蒸汽和冷却水顺流布置时的凝结换热系数高于逆流布置时的凝结换热系数,叁维肋管在不凝性气体含量较高时逆流布置的凝结换热系数较高,而不凝性气体含量较低时顺流布置的凝结换热系数较高;3水平叁维肋管在蒸汽和冷却水顺流布置时随蒸汽过热度的增大,凝结换热系数减小,但减小幅度较小;不凝结气体含量和蒸汽平均进口流速对凝结换热系数的影响与饱和蒸汽影响规律相同;4通过对实验数据进行回归分析,分别得到了蒸汽和冷却水顺流布置和逆流布置时水平单管和叁维肋管管外强制对流换热的实验关联式,实验关联式计算值与实验结果误差均在±15%以内。(本文来源于《重庆大学》期刊2006-04-20）

杨泽茂[3]（1996）在《不凝性气体存在时蒸汽在竖管内强制对流凝结换热的计算》一文中研究指出用分段步进迭代解法对水蒸汽在不凝性气体存在的情况下在竖管内强制对流凝结时局部的热、质传递进行了分析研究。计算结果与实验数据吻合较好。文中的方法及相应的程序可用于凝结器设计及预测凝结换热数据(本文来源于《江苏石油化工学院学报》期刊1996年04期）

王维城,许路,张立宁,王补宣[4]（1990）在《水平管内强制对流凝结换热的实验研究》一文中研究指出一、引言 水平管内的凝结换热,由于其过程的复杂性,至今尚不足以从基本物理定律出发,定量地得出理论解析式,而主要计算关联式均来自实验研究。近叁十年来,这方面文献报道较多,但是不同研究者推荐的关联式之间差别很大,有的相差一倍以上。本研究以R-12为工质,在较宽广的流量范围内(G=100—410kg/s·m~2)进行了管内凝结局部换热系数的实验研究。根据实验结果,对五个知名度较高的计算关联式进行了评价,并提出了新的局部换热系数关联式。(本文来源于《工程热物理学报》期刊1990年01期）

### 强制对流凝结论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

生物质热解液化技术是一种新型的利用生物质的方式。生物油蒸汽是含有大量不凝结气体而且温度高,成分复杂的混合气体,生物油的快速冷凝已成为制约生物油产率的一个关键因素。因此,研究含高不凝性气体的蒸气凝结强化换热机理,具有非常重要的意义。本课题针对重庆周边地区的生物质利用问题,首先对重庆周边地区的玉米秆、玉米芯、高梁秆、稻秸、麦秸、黄桷树、竹子等七种生物质原料进行了工业成分分析和干基化学成分分析,为了解生物质热解特性提供依据。其次针对热解生物油蒸汽的冷凝问题,设计并搭建水平套管式凝结换热实验台,主要对水平叁维肋管管外高不凝性气体含量水蒸气强制对流凝结换热进行了实验研究,并与水平光管管外强制对流凝结换热进行了比较,分析了不凝结气体含量、热流密度、蒸汽平均进口流速、蒸汽与冷却水的布置方式和蒸汽过热度对水平光管和水平叁维肋管管外凝结换热性能的影响。得到以下主要结论:1通过对重庆周边地区生物质原料的成分分析,在所测试的生物质样品中,竹子和玉米芯最适宜做生物质生物质热解原料;2在强制对流凝结换热实验范围内,叁维肋管凝结换热系数是光管的1.7-2.3倍;叁维肋管和光管的凝结换热系数均随不凝气体含量和热流密度的增加而减小;随蒸汽平均进口流速的增加而增大,且叁维肋管凝结换热系数的增大幅度大于光管;水平光管在蒸汽和冷却水顺流布置时的凝结换热系数高于逆流布置时的凝结换热系数,叁维肋管在不凝性气体含量较高时逆流布置的凝结换热系数较高,而不凝性气体含量较低时顺流布置的凝结换热系数较高;3水平叁维肋管在蒸汽和冷却水顺流布置时随蒸汽过热度的增大,凝结换热系数减小,但减小幅度较小;不凝结气体含量和蒸汽平均进口流速对凝结换热系数的影响与饱和蒸汽影响规律相同;4通过对实验数据进行回归分析,分别得到了蒸汽和冷却水顺流布置和逆流布置时水平单管和叁维肋管管外强制对流换热的实验关联式,实验关联式计算值与实验结果误差均在±15%以内。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 强制对流凝结论文参考文献

[1].李成,李俊明.湿空气掠过竖直平板层流强制对流凝结换热的传热传质研究(英文)[J].ChineseJournalofChemicalEngineering.2011

[2].冯云鹏.水平叁维肋管管外高不凝性气体含量水蒸气强制对流凝结换热实验研究[D].重庆大学.2006

[3].杨泽茂.不凝性气体存在时蒸汽在竖管内强制对流凝结换热的计算[J].江苏石油化工学院学报.1996

[4].王维城,许路,张立宁,王补宣.水平管内强制对流凝结换热的实验研究[J].工程热物理学报.1990

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6dfed3005781623d2519edc3.html