# 直流叠加冲击电压对GIS中自由导电微粒检测的有效性

### 论文摘要

自由导电微粒是造成气体绝缘金属封闭开关(GIS)设备故障的一个主要原因,而目前现场交接试验项目难以对GIS中的自由导电微粒进行有效检测,因此有必要研究新的检测手段,以对现场试验进行补充。直流电压下自由导电微粒容易起跳和运动,从而引起电场畸变,而冲击电压对于局部电场集中的检测较为有效,论文结合这2种电压的优点,提出了自由导电微粒缺陷的直流叠加冲击电压检测方法,并通过搭建叠加电压实验回路,在500k V GIS中对该方法的有效性进行了研究。结果表明:直流电压下,线形微粒的运动主要有跳跃与飞萤2种模式;随着直流电压的升高,微粒处于飞萤状态的概率逐渐增大,且正极性电压下飞萤发生在壳体表面,负极性电压下发生在母线表面,负极性电压下微粒呈现飞萤状态的概率远高于正极性电压;先对GIS施加负极性直流电压使微粒起跳,然后施加冲击电压,可以对GIS中自由导电微粒进行有效检测;随着微粒长度的增大,GIS在直流叠加冲击电压下的放电电压迅速降低;随微粒半径的增大,放电电压呈现降低趋势。负极性直流叠加正极性冲击下GIS放电电压较负极性直流叠加负极性冲击下更低,更有利于微粒的检测。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验装置和实验方法

- 1.1 实验装置

- 1.2 μs, 半峰值时间约为50μs的标准雷电冲击波。

- 1.2 实验方法

- 2 直流电压下自由导电微粒的运动过程

- 2.1 自由导电微粒的起跳电压

- 2.2 自由导电微粒的运动状态

- 3.1 微粒长度对直流叠加冲击电压下GIS放电特性的影响

- 3.2 微粒半径对直流叠加冲击电压下GIS放电特性的影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 马径坦,张乔根,吴治诚,王国利,高超,文韬

关键词: 自由导电微粒,直流叠加冲击电压,放电电压,现场试验,电场畸变

来源: 高电压技术 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室,南方电网科学研究院有限责任公司

基金: 南方电网公司科技项目(CSGTRC[2015]K1552B02)~~

分类号: TM595

DOI: 10.13336/j.1003-6520.hve.20190226009

页码: 737-742

总页数: 6

文件大小: 565K

下载量: 155

### 相关论文文献

- [1].振荡型冲击电压下局部放电的检测及干扰分析[J]. 高压电器 2016(04)

- [2].冲击电压校准器校准方法的探讨[J]. 计量与测试技术 2020(11)

- [3].变压器振荡型冲击电压下的局部放电测量[J]. 宁夏电力 2015(02)

- [4].绝缘子工频叠加冲击电压下的放电特性[J]. 云南电力技术 2014(02)

- [5].变压器振荡型操作冲击电压现场试验技术研究[J]. 陕西电力 2015(06)

- [6].振荡冲击电压下针板缺陷局部放电研究[J]. 电力电子技术 2014(04)

- [7].冲击电压下气体绝缘开关设备悬浮缺陷放电特征[J]. 电工技术学报 2017(06)

- [8].振荡冲击电压下局部放电检测系统研究[J]. 仪器仪表学报 2010(01)

- [9].相位可控的工频与冲击电压协同试验装置研制[J]. 高电压技术 2018(03)

- [10].冲击电压下典型局部放电信号的光电检测系统[J]. 电测与仪表 2015(12)

- [11].双极性振荡冲击电压下变压器油放电特性[J]. 高电压技术 2019(12)

- [12].振荡型冲击电压在现场GIS耐压试验中的应用[J]. 青海电力 2017(04)

- [13].操作冲击电压下空间电荷对棒—线间隙放电的影响[J]. 高压电器 2014(02)

- [14].雷电上行先导模拟试验用新型冲击电压发生装置研究[J]. 中国电机工程学报 2015(24)

- [15].操作冲击电压下油纸绝缘局部放电抗干扰及缺陷辨识技术研究[J]. 变压器 2016(06)

- [16].1100 kV GIS设备振荡冲击试验电压下的波过程仿真计算研究[J]. 高压电器 2018(02)

- [17].TVS在10/700μs冲击电压作用下的性能分析[J]. 电器与能效管理技术 2016(03)

- [18].基于LabVIEW的冲击电压/电流波形测量软件[J]. 电测与仪表 2014(22)

- [19].基于IGBT触发控制的感应式操作冲击电压产生技术[J]. 电网技术 2015(09)

- [20].3000 kV/300 kJ紧凑型一体式冲击电压发生装置的设计研究[J]. 高压电器 2017(09)

- [21].基于IEC60060-3标准的变压器感应式操作冲击电压产生方法研究[J]. 电工电能新技术 2014(06)

- [22].振荡型冲击电压下GIS绝缘气隙模型的局部放电研究[J]. 陕西电力 2011(03)

- [23].直流叠加冲击电压下XLPE电树枝引发特性[J]. 高电压技术 2019(08)

- [24].双极性振荡衰减冲击电压作用下油浸绝缘纸的绝缘累积效应特性[J]. 高电压技术 2017(12)

- [25].直流叠加冲击电压下GIS放电特性研究综述[J]. 高压电器 2020(07)

- [26].SF_6气体中金属尖端在振荡冲击电压下的局部放电特性[J]. 高电压技术 2015(11)

- [27].振荡操作冲击电压下绝缘子气隙缺陷局部放电特性研究[J]. 电工技术学报 2019(14)

- [28].500kV同塔4回线路真型塔冲击电压的试验研究[J]. 华东电力 2009(02)

- [29].冲击电压下GIS局部放电检测方法的对比研究[J]. 绝缘材料 2017(12)

- [30].多次双极性振荡衰减冲击电压作用下的油纸绝缘累积效应[J]. 高电压技术 2018(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6e247f8422ef4c50a54d6161.html