# 一种球泡理中线机论文和设计-郭新辉

### 全文摘要

本实用新型公开一种球泡理中线机，包括有安装座，在所述安装座上设有第二导轨，在所述第二导轨上插接有第一移动板，在所述第一移动板上设有能将球泡中线夹直的夹线装置，在所述安装座上设有能带动夹线装置上下移动的移动机构，在所述安装座一侧设有第一机座，在所述第一机座前端上设有能将球泡中线夹紧的理线装置，在所述理线装置上方的第一机座上设有第一导轨，在所述第一导轨上插接有第一滑动块，在所述第一滑动块上设有检验中线是否理直的检验装置，在所述第一机座上设有能带动第一滑动块上下移动的移动装置，本实用新型结构简单，使用方便，提高效率，加快组装的效率，满足人们的使用需求。

### 主设计要求

1.一种球泡理中线机，包括有安装座(61)，其特征在于：在所述安装座(61)上设有第二导轨(62)，在所述第二导轨(62)上插接有第一移动板(63)，在所述第一移动板(63)上设有能将球泡中线夹直的夹线装置(7)，在所述安装座(61)上设有能带动夹线装置(7)上下移动的移动机构(9)，在所述安装座(61)一侧设有第一机座(1)，在所述第一机座(1)前端上设有能将球泡中线夹紧的理线装置(2)，在所述理线装置(2)上方的第一机座(1)上设有第一导轨(12)，在所述第一导轨(12)上插接有第一滑动块(11)，在所述第一滑动块(11)上设有检验中线是否理直的检验装置(3)，在所述第一机座(1)上设有能带动第一滑动块(11)上下移动的移动装置(4)。

### 设计方案

1.一种球泡理中线机，包括有安装座(61)，其特征在于：在所述安装座(61)上设有第二导轨(62)，在所述第二导轨(62)上插接有第一移动板(63)，在所述第一移动板(63)上设有能将球泡中线夹直的夹线装置(7)，在所述安装座(61)上设有能带动夹线装置(7)上下移动的移动机构(9)，在所述安装座(61)一侧设有第一机座(1)，在所述第一机座(1)前端上设有能将球泡中线夹紧的理线装置(2)，在所述理线装置(2)上方的第一机座(1)上设有第一导轨(12)，在所述第一导轨(12)上插接有第一滑动块(11)，在所述第一滑动块(11)上设有检验中线是否理直的检验装置(3)，在所述第一机座(1)上设有能带动第一滑动块(11)上下移动的移动装置(4)。

2.根据权利要求1所述的一种球泡理中线机，其特征在于所述理线装置(2)包括设置在第一机座(1)前端的第一气爪(22)，在所述第一气爪(22)的气爪轴上设有第一夹块(21)。

3.根据权利要求2所述的一种球泡理中线机，其特征在于在所述第一夹块(21)靠近另一个第一夹块(21)的一侧上设有橡胶垫片。

4.根据权利要求2所述的一种球泡理中线机，其特征在于所述第一夹块(21)为橡胶块。

5.根据权利要求1所述的一种球泡理中线机，其特征在于所述检验装置(3)包括设置在第一滑动块(11)上的固定块(32)，在所述固定块(32)上设有通管(31)。

6.根据权利要求1所述的一种球泡理中线机，其特征在于所述移动装置(4)包括设置在第一机座(1)上的第一气缸(41)，所述第一滑动块(11)与第一气缸(41)的气缸轴相连接。

7.根据权利要求1所述的一种球泡理中线机，其特征在于在所述第一机座(1)上设有多个方便安装的通孔(13)。

8.根据权利要求1所述的一种球泡理中线机，其特征在于所述移动机构(9)包括设置在安装座(61)上的第二气缸(91)，所述第一移动板(63)设置在第二气缸(91)气缸轴上。

9.根据权利要求1所述的一种球泡理中线机，其特征在于所述夹线装置(7)包括设置在第一移动板(63)上的第三导轨(64)，在所述第三导轨(64)上插接有第二移动板(65)，在所述第二移动板(65)上设有第二气爪(71)，在所述第二气爪(71)的气爪轴上设有第二夹块(72)，在所述第一移动板(63)上设有能带动第二移动板(65)的第三气缸(81)，所述第二移动板(65)设置在第三气缸(81)的气缸轴上。

10.根据权利要求1所述的一种球泡理中线机，其特征在于在所述第一移动板(63)上设有对位板(74)，在所述对位板(74)上设有对位孔(73)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及球泡组装领域，特别涉及一种球泡理中线机。

背景技术

现有球泡在组装的过程中需要将球泡的中线理直，方便安装灯头，但现有的理线一般通过人工进行理线，从而使理线效率慢，不能严重影响组装效率，不能满足人们的使用需求。

故此，现有的球泡理中线机需要进一步改善。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了克服现有技术中的不足之处，提供一种球泡理中线机。

为了达到上述目的，本实用新型采用以下方案：

一种球泡理中线机，包括有安装座，在所述安装座上设有第二导轨，在所述第二导轨上插接有第一移动板，在所述第一移动板上设有能将球泡中线夹直的夹线装置，在所述安装座上设有能带动夹线装置上下移动的移动机构，在所述安装座一侧设有第一机座，在所述第一机座前端上设有能将球泡中线夹紧的理线装置，在所述理线装置上方的第一机座上设有第一导轨，在所述第一导轨上插接有第一滑动块，在所述第一滑动块上设有检验中线是否理直的检验装置，在所述第一机座上设有能带动第一滑动块上下移动的移动装置。

如上所述的一种球泡理中线机，所述理线装置包括设置在第一机座前端的第一气爪，在所述第一气爪的气爪轴上设有第一夹块。

如上所述的一种球泡理中线机，在所述第一夹块靠近另一个第一夹块的一侧上设有橡胶垫片。

如上所述的一种球泡理中线机，在所述第一夹块为橡胶块。

如上所述的一种球泡理中线机，所述检验装置包括设置在第一滑动块上的固定块，在所述固定块上设有通管。

如上所述的一种球泡理中线机，所述移动装置包括设置在第一机座上的第一气缸，所述第一滑动块与第一气缸的气缸轴相连接。

如上所述的一种球泡理中线机，在所述第一机座上设有多个方便安装的通孔。

如上所述的一种球泡理中线机，所述移动机构包括设置在安装座上的第二气缸，所述第一移动板设置在第二气缸气缸轴上。

如上所述的一种球泡理中线机，所述夹线装置包括设置在第一移动板上的第三导轨，在所述第三导轨上插接有第二移动板，在所述第二移动板上设有第二气爪，在所述第二气爪的气爪轴上设有第二夹块，在所述第一移动板上设有能带动第二移动板的第三气缸，所述第二移动板设置在第三气缸的气缸轴上。

如上所述的一种球泡理中线机，在所述第一移动板上设有对位板，在所述对位板上设有对位孔。

综上所述，本实用新型相对于现有技术其有益效果是：

本实用新型结构简单，使用方便，通过夹线装置将球泡的中线夹直，然后通过理线装置将球泡中线夹住，然后通过移动装置带动检验装置对球泡的中线进行检测是否绷直，提高效率，加快组装的效率，满足人们的使用需求。

附图说明

图1为本实用新型的立体示意图；

图2为本实用新型的立体示意图。

具体实施方式

下面结合附图说明和具体实施方式对本实用新型作进一步描述：

如图1-2所示的一种球泡理中线机，包括有安装座61，在所述安装座61上设有第二导轨62，在所述第二导轨62上插接有第一移动板63，在所述第一移动板63上设有能将球泡中线夹直的夹线装置7，在所述安装座61上设有能带动夹线装置7上下移动的移动机构9，在所述安装座61一侧设有第一机座1，在所述第一机座1前端上设有能将球泡中线夹紧的理线装置2，在所述理线装置2上方的第一机座1上设有第一导轨12，在所述第一导轨12上插接有第一滑动块11，在所述第一滑动块11上设有检验中线是否理直的检验装置3，在所述第一机座1上设有能带动第一滑动块11上下移动的移动装置4，通过夹线装置将球泡的中线夹直，然后通过理线装置将球泡中线夹住，然后通过移动装置带动检验装置对球泡的中线进行检测是否绷直，提高效率，加快组装的效率，满足人们的使用需求。

本实用新型中所述理线装置2包括设置在第一机座1前端的第一气爪22，在所述第一气爪22的气爪轴上设有第一夹块21，通过气爪带动夹块将中线夹紧，从而实现将球泡中线夹住，方便球泡头安装，提高组装效率，满足人们的使用需求。

本实用新型中在所述第一夹块21靠近另一个第一夹块21的一侧上设有橡胶垫片，通过橡胶垫片的设计使夹块将中线夹紧更加的平直，同时确保在夹紧的过程防止中线别夹断，提高组装的效率和方便组装。

本实用新型中所述第一夹块21为橡胶块，通过橡胶块的设计使夹块将中线夹紧更加的平直，同时确保在夹紧的过程防止中线别夹断，提高组装的效率和方便组装。

本实用新型中所述检验装置3包括设置在第一滑动块11上的固定块32，在所述固定块32上设有通管31，通过滑动块向下移动，使通管向下移动，使中线插接在通管内，实现竖直的检测中线是否绷直，结构简单，实用性强，满足人们的使用需求。

本实用新型中所述移动装置4包括设置在第一机座1上的第一气缸41，所述第一滑动块11与第一气缸41的气缸轴相连接，通过气缸带动上下移动，移动方便，满足人们的使用需求。

本实用新型中所述第一机座1上设有多个方便安装的通孔13，通过设有通孔，方便安装，结构简单，实用性强，满足人们的使用需求。

本实用新型中所述移动机构9包括设置在安装座61上的第二气缸91，所述第一移动板63设置在第二气缸91气缸轴上，通过第二气缸带动第一移动板上下移动，移动方便，结构简单，实用性强，满足人们的使用需求。

本实用新型中所述夹线装置7包括设置在第一移动板63上的第三导轨64，在所述第三导轨64上插接有第二移动板65，在所述第二移动板65上设有第二气爪71，在所述第二气爪71的气爪轴上设有第二夹块72，在所述第一移动板63上设有能带动第二移动板65的第三气缸81，所述第二移动板65设置在第三气缸81的气缸轴上，通过第三气缸带动第二移动板上下移动，通过第二气爪带动第二夹块夹住球泡中线，实现将球泡中线夹直，方便安装球泡头，满足人们的使用需求，提高组装效率。

本实用新型中在所述第一移动板63上设有对位板74，在所述对位板74上设有对位孔73，通过对位孔套设在球泡上，实现定位，从而方便球泡的组装，满足人们的使用需求。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征以及本实用新型的优点，本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920011860.3

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209335058U

授权时间:20190903

主分类号:B23P 19/00

专利分类号:B23P19/00

范畴分类:26H;

申请人:中山市起陆智能装备有限公司

第一申请人:中山市起陆智能装备有限公司

申请人地址:528415 广东省中山市小榄镇裕成二路2号二层之一

发明人:郭新辉

第一发明人:郭新辉

当前权利人:中山市起陆智能装备有限公司

代理人:吴肖敏

代理机构:44248

代理机构编号:深圳市科吉华烽知识产权事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6e3d026c8afa38bfd027f125.html