# 具有冷却功能的搓牙板组论文和设计-张维哲

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有冷却功能的搓牙板组，包括固定牙板，固定牙板设有搓牙作用面；固定牙板还设有冷却通孔，该冷却通孔与搓牙作用面平行，该冷却通孔的两端分别外接有快速接头；冷却通孔的内部设有多个导热隔板，该多个导热隔板将冷却通孔的内腔分隔为多段；各导热隔板上分别均布有若干锥形通孔；同一导热隔板上的锥形通孔，它们的大径端朝向相同；相邻的两个导热隔板，它们的锥形通孔的大径端朝向相反；各导热隔板上还分别均布有若干第一圆锥形凸起；冷却通孔的内壁还均布有若干第二圆锥形凸起，本实用新型搓牙板组，其固定牙板设有冷却通孔，可对固定牙板进行冷却。

### 主设计要求

1.具有冷却功能的搓牙板组，包括固定牙板，固定牙板设有搓牙作用面；其特征在于：所述固定牙板还设有冷却通孔，该冷却通孔与搓牙作用面平行，该冷却通孔的两端分别外接有快速接头；所述冷却通孔的内部设有多个导热隔板，该多个导热隔板沿冷却通孔的轴向均布，各导热隔板都与冷却通孔的轴心垂直，该多个导热隔板将冷却通孔的内腔分隔为多段；各导热隔板上分别均布有若干锥形通孔，各锥形通孔的轴心都与冷却通孔的轴心平行；同一导热隔板上的锥形通孔，它们的大径端朝向相同；相邻的两个导热隔板，它们的锥形通孔的大径端朝向相反；各导热隔板上还分别均布有若干第一圆锥形凸起，各第一圆锥形凸起的轴心都与冷却通孔的轴心平行；所述冷却通孔的内壁还均布有若干第二圆锥形凸起，各第二圆锥形凸起的轴心都与冷却通孔的轴心垂直。

### 设计方案

1.具有冷却功能的搓牙板组，包括固定牙板，固定牙板设有搓牙作用面；其特征在于：

所述固定牙板还设有冷却通孔，该冷却通孔与搓牙作用面平行，该冷却通孔的两端分别外接有快速接头；

所述冷却通孔的内部设有多个导热隔板，该多个导热隔板沿冷却通孔的轴向均布，各导热隔板都与冷却通孔的轴心垂直，该多个导热隔板将冷却通孔的内腔分隔为多段；

各导热隔板上分别均布有若干锥形通孔，各锥形通孔的轴心都与冷却通孔的轴心平行；

同一导热隔板上的锥形通孔，它们的大径端朝向相同；

相邻的两个导热隔板，它们的锥形通孔的大径端朝向相反；

各导热隔板上还分别均布有若干第一圆锥形凸起，各第一圆锥形凸起的轴心都与冷却通孔的轴心平行；

所述冷却通孔的内壁还均布有若干第二圆锥形凸起，各第二圆锥形凸起的轴心都与冷却通孔的轴心垂直。

2.根据权利要求1所述的具有冷却功能的搓牙板组，其特征在于，相邻的两个导热隔板，它们的锥形通孔错位设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及具有冷却功能的搓牙板组。

背景技术

螺丝的生产过程中需要用到搓牙机，搓牙机包括搓牙板组，搓牙板组包括固定牙板和移动牙板，螺丝上的螺纹由搓牙板组加工而成，搓牙板组持续工作会产生热量，需要及时冷却。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种具有冷却功能的搓牙板组，其固定牙板设有冷却通孔，可对固定牙板进行冷却。

为实现上述目的，本实用新型的技术方案是设计一种具有冷却功能的搓牙板组，包括固定牙板，固定牙板设有搓牙作用面；

所述固定牙板还设有冷却通孔，该冷却通孔与搓牙作用面平行，该冷却通孔的两端分别外接有快速接头；

所述冷却通孔的内部设有多个导热隔板，该多个导热隔板沿冷却通孔的轴向均布，各导热隔板都与冷却通孔的轴心垂直，该多个导热隔板将冷却通孔的内腔分隔为多段；

各导热隔板上分别均布有若干锥形通孔，各锥形通孔的轴心都与冷却通孔的轴心平行；

同一导热隔板上的锥形通孔，它们的大径端朝向相同；

相邻的两个导热隔板，它们的锥形通孔的大径端朝向相反；

各导热隔板上还分别均布有若干第一圆锥形凸起，各第一圆锥形凸起的轴心都与冷却通孔的轴心平行；

所述冷却通孔的内壁还均布有若干第二圆锥形凸起，各第二圆锥形凸起的轴心都与冷却通孔的轴心垂直。

优选的，相邻的两个导热隔板，它们的锥形通孔错位设置。

本实用新型的优点和有益效果在于：提供一种具有冷却功能的搓牙板组，其固定牙板设有冷却通孔，可对固定牙板进行冷却。

冷却通孔的两端分别外接有快速接头，其中一个快速接头外接冷却液输入管，另一个快速接头外接冷却液输出管，冷却液输入管向冷却通孔供应冷却液，冷却液输出管接收从冷却通孔输出的冷却液，冷却液流经固定牙板，可以对固定牙板进行冷却。

冷却通孔内部设有多个导热隔板，各导热隔板上分别均布有若干锥形通孔，可以提高冷却效果。

各导热隔板上还分别均布有若干第一圆锥形凸起，可以提高冷却效果。

冷却通孔的内壁还均布有若干第二圆锥形凸起，可以提高冷却效果。

相邻的两个导热隔板，它们的锥形通孔的大径端朝向相反，可以提高冷却效果。

相邻的两个导热隔板，它们的锥形通孔错位设置，可以提高冷却效果。

附图说明

图1是本实用新型的示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案，而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

本实用新型具体实施的技术方案是：

如图1所示，一种具有冷却功能的搓牙板组，包括固定牙板1，固定牙板1设有搓牙作用面；

所述固定牙板1还设有冷却通孔2，该冷却通孔2与搓牙作用面平行，该冷却通孔2的两端分别外接有快速接头3；

所述冷却通孔2的内部设有多个导热隔板4，该多个导热隔板4沿冷却通孔2的轴向均布，各导热隔板4都与冷却通孔2的轴心垂直，该多个导热隔板4将冷却通孔2的内腔分隔为多段；

各导热隔板4上分别均布有若干锥形通孔（图中未示出锥形通孔），各锥形通孔的轴心都与冷却通孔2的轴心平行；

同一导热隔板4上的锥形通孔，它们的大径端朝向相同；

相邻的两个导热隔板4，它们的锥形通孔的大径端朝向相反；

各导热隔板4上还分别均布有若干第一圆锥形凸起5，各第一圆锥形凸起5的轴心都与冷却通孔2的轴心平行；

所述冷却通孔2的内壁还均布有若干第二圆锥形凸起6，各第二圆锥形凸起6的轴心都与冷却通孔2的轴心垂直。

优选的，相邻的两个导热隔板4，它们的锥形通孔错位设置。

冷却通孔2的两端分别外接有快速接头3，其中一个快速接头外接冷却液输入管，另一个快速接头外接冷却液输出管，冷却液输入管向冷却通孔2供应冷却液，冷却液输出管接收从冷却通孔2输出的冷却液，冷却液流经固定牙板1，可以对固定牙板1进行冷却。

冷却通孔2内部设有多个导热隔板4，各导热隔板4上分别均布有若干锥形通孔，可以提高冷却效果。

各导热隔板4上还分别均布有若干第一圆锥形凸起5，可以提高冷却效果。

冷却通孔2的内壁还均布有若干第二圆锥形凸起6，可以提高冷却效果。

相邻的两个导热隔板4，它们的锥形通孔的大径端朝向相反，可以提高冷却效果。

相邻的两个导热隔板4，它们的锥形通孔错位设置，可以提高冷却效果。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920104605.3

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209531990U

授权时间:20191025

主分类号:B21H 3/06

专利分类号:B21H3/06

范畴分类:26C;

申请人:苏州上格五金有限公司

第一申请人:苏州上格五金有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市相城区太平街道兴太路28号

发明人:张维哲

第一发明人:张维哲

当前权利人:苏州上格五金有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6e9a6dada8581887186dec78.html