# 一种钕铁硼废料回收用高效碾碎装置论文和设计-林剑

### 全文摘要

本实用新型公开了一种钕铁硼废料回收用高效碾碎装置，包括固定底座，所述固定底座顶部的左侧固定连接有二次碾碎箱，所述二次碾碎箱内腔底部的中心处固定连接有固定柱，所述固定柱的顶部固定连接有固定研磨块，所述二次碾碎箱内腔的中心处固定连接有固定支撑板，固定支撑板的顶部固定连接有支撑滑块。本实用新型通过第一锥形齿轮、第二锥形齿轮、固定转轴、固定支撑板、第二电机、齿环、固定套、转动研磨套、固定研磨块、活动转轴、传动齿轮和第三齿轮的配合使用，能够对废料进行更加精细的碾碎，避免了重复碾碎的问题，从而提高了碾碎效率，解决了传统碾碎装置效率低下的问题，进而提高了碾碎装置的实用性，适合推广使用。

### 主设计要求

1.一种钕铁硼废料回收用高效碾碎装置，包括固定底座(1)，其特征在于：所述固定底座(1)顶部的左侧固定连接有二次碾碎箱(5)，所述二次碾碎箱(5)内腔底部的中心处固定连接有固定柱(6)，所述固定柱(6)的顶部固定连接有固定研磨块(22)，所述二次碾碎箱(5)内腔的中心处固定连接有固定支撑板(8)，所述固定支撑板(8)的顶部固定连接有支撑滑块(28)，所述支撑滑块(28)的顶部活动连接有固定套(20)，所述固定套(20)的底部开设有与支撑滑块(28)相适配的滑动槽(29)，所述支撑滑块(28)与滑动槽(29)活动连接，所述固定套(20)的内腔固定连接有转动研磨套(21)，所述固定套(20)的表面固定连接有齿环(19)，所述二次碾碎箱(5)内壁的右侧贯穿设置有固定架(27)，所述固定架(27)的内腔活动连接有活动转轴(23)，所述活动转轴(23)的表面固定连接有传动齿轮(25)，所述传动齿轮(25)与齿环(19)啮合，所述固定底座(1)顶部的右侧固定连接有第二电机(18)，所述第二电机(18)的输出轴固定连接有第一锥形齿轮(2)，所述固定底座(1)的顶部且位于第二电机(18)的左侧活动连接有固定转轴(4)，所述固定转轴(4)表面的底部固定连接有第二锥形齿轮(3)，所述第二锥形齿轮(3)与第一锥形齿轮(2)啮合，所述固定转轴(4)表面的顶部固定连接有第三齿轮(26)，所述第三齿轮(26)与传动齿轮(25)啮合；所述二次碾碎箱(5)的顶部通过连接柱固定连接有一次碾碎箱(14)，所述一次碾碎箱(14)的左侧固定连接有固定板(10)，所述固定板(10)的顶部固定连接有第一电机(11)，所述第一电机(11)的输出轴固定连接有第一齿轮(12)，所述第一齿轮(12)的右侧固定连接有主动转轴(13)，所述主动转轴(13)远离第一齿轮(12)的一端贯穿至一次碾碎箱(14)的内腔并与一次碾碎箱(14)活动连接，所述主动转轴(13)的表面固定连接有主动碾压辊(16)，所述一次碾碎箱(14)内腔的后侧活动连接有从动转轴(30)，所述从动转轴(30)的表面固定连接有从动碾压辊(24)，所述从动转轴(30)的左端贯穿至一次碾碎箱(14)的左侧，所述从动转轴(30)的表面且位于一次碾碎箱(14)的左侧固定连接有第二齿轮(31)，所述第二齿轮(31)与第一齿轮(12)啮合，所述一次碾碎箱(14)的顶部连通有加料口(15)。

### 设计方案

1.一种钕铁硼废料回收用高效碾碎装置，包括固定底座(1)，其特征在于：所述固定底座(1)顶部的左侧固定连接有二次碾碎箱(5)，所述二次碾碎箱(5)内腔底部的中心处固定连接有固定柱(6)，所述固定柱(6)的顶部固定连接有固定研磨块(22)，所述二次碾碎箱(5)内腔的中心处固定连接有固定支撑板(8)，所述固定支撑板(8)的顶部固定连接有支撑滑块(28)，所述支撑滑块(28)的顶部活动连接有固定套(20)，所述固定套(20)的底部开设有与支撑滑块(28)相适配的滑动槽(29)，所述支撑滑块(28)与滑动槽(29)活动连接，所述固定套(20)的内腔固定连接有转动研磨套(21)，所述固定套(20)的表面固定连接有齿环(19)，所述二次碾碎箱(5)内壁的右侧贯穿设置有固定架(27)，所述固定架(27)的内腔活动连接有活动转轴(23)，所述活动转轴(23)的表面固定连接有传动齿轮(25)，所述传动齿轮(25)与齿环(19)啮合，所述固定底座(1)顶部的右侧固定连接有第二电机(18)，所述第二电机(18)的输出轴固定连接有第一锥形齿轮(2)，所述固定底座(1)的顶部且位于第二电机(18)的左侧活动连接有固定转轴(4)，所述固定转轴(4)表面的底部固定连接有第二锥形齿轮(3)，所述第二锥形齿轮(3)与第一锥形齿轮(2)啮合，所述固定转轴(4)表面的顶部固定连接有第三齿轮(26)，所述第三齿轮(26)与传动齿轮(25)啮合；

所述二次碾碎箱(5)的顶部通过连接柱固定连接有一次碾碎箱(14)，所述一次碾碎箱(14)的左侧固定连接有固定板(10)，所述固定板(10)的顶部固定连接有第一电机(11)，所述第一电机(11)的输出轴固定连接有第一齿轮(12)，所述第一齿轮(12)的右侧固定连接有主动转轴(13)，所述主动转轴(13)远离第一齿轮(12)的一端贯穿至一次碾碎箱(14)的内腔并与一次碾碎箱(14)活动连接，所述主动转轴(13)的表面固定连接有主动碾压辊(16)，所述一次碾碎箱(14)内腔的后侧活动连接有从动转轴(30)，所述从动转轴(30)的表面固定连接有从动碾压辊(24)，所述从动转轴(30)的左端贯穿至一次碾碎箱(14)的左侧，所述从动转轴(30)的表面且位于一次碾碎箱(14)的左侧固定连接有第二齿轮(31)，所述第二齿轮(31)与第一齿轮(12)啮合，所述一次碾碎箱(14)的顶部连通有加料口(15)。

2.根据权利要求1所述的一种钕铁硼废料回收用高效碾碎装置，其特征在于：所述固定底座(1)内腔的底部固定连接有集料箱(7)，所述集料箱(7)的中心处设置有与固定柱(6)相适配的通槽。

3.根据权利要求1所述的一种钕铁硼废料回收用高效碾碎装置，其特征在于：所述转动研磨套(21)与固定研磨块(22)之间的夹缝处设置有研磨槽，所述转动研磨套(21)与固定研磨块(22)配合使用。

4.根据权利要求1所述的一种钕铁硼废料回收用高效碾碎装置，其特征在于：所述第一电机(11)的表面套设有电机保护罩，电机保护罩的底部与固定板(10)固定连接，电机保护罩的右侧与一次碾碎箱(14)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种钕铁硼废料回收用高效碾碎装置，其特征在于：所述一次碾碎箱(14)的底部连通有集料斗(9)，所述集料斗(9)的形状为漏斗型，所述集料斗(9)的底部贯穿至二次碾碎箱(5)的内腔并与转动研磨套(21)相适配。

6.根据权利要求1所述的一种钕铁硼废料回收用高效碾碎装置，其特征在于：所述固定底座(1)顶部的右侧固定连接有保护罩(17)，所述保护罩(17)的左侧与二次碾碎箱(5)固定连接，所述第二电机(18)、第一锥形齿轮(2)、第二锥形齿轮(3)、固定转轴(4)和第三齿轮(26)均位于保护罩(17)的内腔。

7.根据权利要求1所述的一种钕铁硼废料回收用高效碾碎装置，其特征在于：所述第一电机(11)的型号和第二电机(18)的型号均为Y225S-4。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及钕铁硼加工技术领域，具体为一种钕铁硼废料回收用高效碾碎装置。

背景技术

钕磁铁也称为钕铁硼磁铁，是由钕、铁、硼形成的四方晶系晶体，钕铁硼分为烧结钕铁硼和粘结钕铁硼两种，粘结钕铁硼各个方向都有磁性，耐腐蚀；而烧结钕铁硼因易腐蚀，表面需镀层，一般有镀锌、镍、环保锌、环保镍、镍铜镍、环保镍铜镍等，而烧结钕铁硼一般分轴向充磁与径向充磁，根据所需要的工作面来定。

钕铁硼在加工过程中会产生不合格的废料，为了降低生产成本，提高原料的利用率，通常会对废料回收，在回收过程中需要使用到碾碎装置，然而现有的碾碎装置结构简单，碾碎效率低下，不能满足实际使用需求，大大降低了碾碎装置的实用性。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种钕铁硼废料回收用高效碾碎装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种钕铁硼废料回收用高效碾碎装置，包括固定底座，所述固定底座顶部的左侧固定连接有二次碾碎箱，所述二次碾碎箱内腔底部的中心处固定连接有固定柱，所述固定柱的顶部固定连接有固定研磨块，所述二次碾碎箱内腔的中心处固定连接有固定支撑板，所述固定支撑板的顶部固定连接有支撑滑块，所述支撑滑块的顶部活动连接有固定套，所述固定套的底部开设有与支撑滑块相适配的滑动槽，所述支撑滑块与滑动槽活动连接，所述固定套的内腔固定连接有转动研磨套，所述固定套的表面固定连接有齿环，所述二次碾碎箱内壁的右侧贯穿设置有固定架，所述固定架的内腔活动连接有活动转轴，所述活动转轴的表面固定连接有传动齿轮，所述传动齿轮与齿环啮合，所述固定底座顶部的右侧固定连接有第二电机，所述第二电机的输出轴固定连接有第一锥形齿轮，所述固定底座的顶部且位于第二电机的左侧活动连接有固定转轴，所述固定转轴表面的底部固定连接有第二锥形齿轮，所述第二锥形齿轮与第一锥形齿轮啮合，所述固定转轴表面的顶部固定连接有第三齿轮，所述第三齿轮与传动齿轮啮合。

所述二次碾碎箱的顶部通过连接柱固定连接有一次碾碎箱，所述一次碾碎箱的左侧固定连接有固定板，所述固定板的顶部固定连接有第一电机，所述第一电机的输出轴固定连接有第一齿轮，所述第一齿轮的右侧固定连接有主动转轴，所述主动转轴远离第一齿轮的一端贯穿至一次碾碎箱的内腔并与一次碾碎箱活动连接，所述主动转轴的表面固定连接有主动碾压辊，所述一次碾碎箱内腔的后侧活动连接有从动转轴，所述从动转轴的表面固定连接有从动碾压辊，所述从动转轴的左端贯穿至一次碾碎箱的左侧，所述从动转轴的表面且位于一次碾碎箱的左侧固定连接有第二齿轮，所述第二齿轮与第一齿轮啮合，所述一次碾碎箱的顶部连通有加料口。

优选的，所述固定底座内腔的底部固定连接有集料箱，所述集料箱的中心处设置有与固定柱相适配的通槽。

优选的，所述转动研磨套与固定研磨块之间的夹缝处设置有研磨槽，所述转动研磨套与固定研磨块配合使用。

优选的，所述第一电机的表面套设有电机保护罩，电机保护罩的底部与固定板固定连接，电机保护罩的右侧与一次碾碎箱固定连接。

优选的，所述一次碾碎箱的底部连通有集料斗，所述集料斗的形状为漏斗型，所述集料斗的底部贯穿至二次碾碎箱的内腔并与转动研磨套相适配。

优选的，所述固定底座顶部的右侧固定连接有保护罩，所述保护罩的左侧与二次碾碎箱固定连接，所述第二电机、第一锥形齿轮、第二锥形齿轮、固定转轴和第三齿轮均位于保护罩的内腔。

优选的，所述第一电机的型号和第二电机的型号均为Y225S-4。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型通过第一锥形齿轮、第二锥形齿轮、固定转轴、固定支撑板、第二电机、齿环、固定套、转动研磨套、固定研磨块、活动转轴、传动齿轮和第三齿轮的配合使用，能够对废料进行更加精细的碾碎，避免了重复碾碎的问题，从而提高了碾碎效率，解决了传统碾碎装置效率低下的问题，进而提高了碾碎装置的实用性，适合推广使用。

2、本实用新型通过集料箱的设置，能够对碾碎后的废料进行收集存放，避免了废料散落的状况，通过电机保护罩的设置，能够避免第一电机直接暴露在外界环境下受到粉尘侵入的状况，从而有效的延长了第一电机的受寿命，通过集料斗的设置，能够将一次粉碎后的废料集中，导入至研磨槽的内部，避免了废料散落的状况，通过保护罩的设置，能够避免第二电机、第一锥形齿轮、第二锥形齿轮、固定转轴和第三齿轮受到外界环境的侵蚀，有效延长了第二电机、第一锥形齿轮、第二锥形齿轮、固定转轴和第三齿轮的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型图1中A的局部结构放大示意图；

图3为本实用新型一次粉碎箱俯视剖面示意图；

图4为本实用新型转动研磨套仰视示意图；

图5为本实用新型固定支撑板俯视示意图。

图中：1、固定底座；2、第一锥形齿轮；3、第二锥形齿轮；4、固定转轴；5、二次碾碎箱；6、固定柱；7、集料箱；8、固定支撑板；9、集料斗；10、固定板；11、第一电机；12、第一齿轮；13、主动转轴；14、一次碾碎箱；15、加料口；16、主动碾压辊；17、保护罩；18、第二电机；19、齿环；20、固定套；21、转动研磨套；22、固定研磨块；23、活动转轴；24、从动碾压辊；25、传动齿轮；26、第三齿轮；27、固定架；28、支撑滑块；29、滑动槽；30、从动转轴；31、第二齿轮。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种钕铁硼废料回收用高效碾碎装置，包括固定底座1，固定底座1顶部的左侧固定连接有二次碾碎箱5，二次碾碎箱5内腔底部的中心处固定连接有固定柱6，固定柱6的顶部固定连接有固定研磨块22，二次碾碎箱5内腔的中心处固定连接有固定支撑板8，固定支撑板8的顶部固定连接有支撑滑块28，支撑滑块28的顶部活动连接有固定套20，固定套20的底部开设有与支撑滑块28相适配的滑动槽29，支撑滑块28与滑动槽29活动连接，固定套20的内腔固定连接有转动研磨套21，固定套20的表面固定连接有齿环19，二次碾碎箱5内壁的右侧贯穿设置有固定架27，固定架27的内腔活动连接有活动转轴23，活动转轴23的表面固定连接有传动齿轮25，传动齿轮25与齿环19啮合，固定底座1顶部的右侧固定连接有第二电机18，第二电机18的输出轴固定连接有第一锥形齿轮2，固定底座1的顶部且位于第二电机18的左侧活动连接有固定转轴4，固定转轴4表面的底部固定连接有第二锥形齿轮3，第二锥形齿轮3与第一锥形齿轮2啮合，固定转轴4表面的顶部固定连接有第三齿轮26，第三齿轮26与传动齿轮25啮合。

二次碾碎箱5的顶部通过连接柱固定连接有一次碾碎箱14，一次碾碎箱14的左侧固定连接有固定板10，固定板10的顶部固定连接有第一电机11，第一电机11的输出轴固定连接有第一齿轮12，第一齿轮12的右侧固定连接有主动转轴13，主动转轴13远离第一齿轮12的一端贯穿至一次碾碎箱14的内腔并与一次碾碎箱14活动连接，主动转轴13的表面固定连接有主动碾压辊16，一次碾碎箱14内腔的后侧活动连接有从动转轴30，从动转轴30的表面固定连接有从动碾压辊24，从动转轴30的左端贯穿至一次碾碎箱14的左侧，从动转轴30的表面且位于一次碾碎箱14的左侧固定连接有第二齿轮31，第二齿轮31与第一齿轮12啮合，一次碾碎箱14的顶部连通有加料口15。

本实用新型中：固定底座1内腔的底部固定连接有集料箱7，集料箱7的中心处设置有与固定柱6相适配的通槽，通过集料箱7的设置，能够对碾碎后的废料进行收集存放，避免了废料散落的状况。

本实用新型中：转动研磨套21与固定研磨块22之间的夹缝处设置有研磨槽，转动研磨套21与固定研磨块22配合使用。

本实用新型中：第一电机11的表面套设有电机保护罩，电机保护罩的底部与固定板10固定连接，电机保护罩的右侧与一次碾碎箱14固定连接，通过电机保护罩的设置，能够避免第一电机11直接暴露在外界环境下受到粉尘侵入的状况，从而有效的延长了第一电机11的受寿命。

本实用新型中：一次碾碎箱14的底部连通有集料斗9，集料斗9的形状为漏斗型，集料斗9的底部贯穿至二次碾碎箱5的内腔并与转动研磨套21相适配，通过集料斗9的设置，能够将一次粉碎后的废料集中，导入至研磨槽的内部，避免了废料散落的状况。

本实用新型中：固定底座1顶部的右侧固定连接有保护罩17，保护罩17的左侧与二次碾碎箱5固定连接，第二电机18、第一锥形齿轮2、第二锥形齿轮3、固定转轴4和第三齿轮26均位于保护罩17的内腔，通过保护罩17的设置，能够避免第二电机18、第一锥形齿轮2、第二锥形齿轮3、固定转轴4和第三齿轮26受到外界环境的侵蚀，有效延长了第二电机18、第一锥形齿轮2、第二锥形齿轮3、固定转轴4和第三齿轮26的使用寿命。

本实用新型中：第一电机11的型号和第二电机18的型号均为Y225S-4。

工作原理：本实用新型使用时，通过开启第一电机11，第一电机11带动主动转轴13转动，主动转轴13带动主动碾压辊16转动，主动转轴13转动的过程中同时带动第一齿轮12转动，第一齿轮12同时带动第二齿轮31转动，第二齿轮31带动从动碾压辊24转动，从动碾压辊24与主动碾压辊16同时转动，即可将物料进行一次碾碎，通过开启第二电机18，第二电机18带动第一锥形齿轮2转动，第一锥形齿轮2带动第二锥形齿轮3转动，第二锥形齿轮3通过固定转轴4带动第三齿轮26转动，第三齿轮26带动传动齿轮25转动，传动齿轮25带动齿环19转动，齿环19带动固定套20转动，固定套20带动转动研磨套21转动，转动研磨套21与相对于固定研磨块22转动，可将物料进行二次研磨。

综上所述：该钕铁硼废料回收用高效碾碎装置，通过第一锥形齿轮2、第二锥形齿轮3、固定转轴4、固定支撑板8、第二电机18、齿环19、固定套20、转动研磨套21、固定研磨块22、活动转轴23、传动齿轮25和第三齿轮26的配合使用，解决了传统碾碎装置效率低下的问题。

该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920036632.1

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209550609U

授权时间:20191029

主分类号:B22F 9/04

专利分类号:B22F9/04;B22F8/00

范畴分类:25D;

申请人:大余县天盛金属新材料有限公司

第一申请人:大余县天盛金属新材料有限公司

申请人地址:341599 江西省赣州市大余县南安镇新华工业园

发明人:林剑;林长森;廖永红

第一发明人:林剑

当前权利人:大余县天盛金属新材料有限公司

代理人:姜建华

代理机构:36128

代理机构编号:赣州智府晟泽知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6f8e806357aa0df3c8d12685.html