# 蠕化率对蠕墨铸铁热疲劳行为的影响

### 论文摘要

采用V型缺口试样,通过对试样反复加热冷却,研究了不同蠕化率(55%、70%、90%)对蠕墨铸铁热疲劳行为的影响。结果表明,随着蠕化率的增加,蠕墨铸铁的抗热疲劳性能先升高后降低,当蠕化率为70%时,蠕墨铸铁抗热疲劳性能最佳。不同蠕化率,蠕墨铸铁的裂纹萌生和扩展机制具有显著差异。当蠕化率90%时,在V型缺口裂纹萌生明显,主裂纹沿着蠕虫状石墨生成二次裂纹,最后V型缺口凹陷成崩塌趋势;而蠕化率70%和55%时,V型缺口附近裂纹明显减少,仅在球状石墨尖端部位和基体组织产生少量微小裂纹,且裂纹没有明显扩展,产生裂纹倾向低,V型缺口凹陷未形成崩塌。

### 论文目录

- 1 试验材料及方法

- 2 试验结果与讨论

- 2.1 不同蠕化率的微观组织分析

- 2.2 蠕化率对热疲劳裂纹的影响

- 2.3 蠕墨铸铁热疲劳曲线及机理

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 熊毕伟,李远,王刚,王延荣,朱永国,刘玉婷,刘梦鸽

关键词: 蠕墨铸铁,裂纹,蠕化率,热循环

来源: 铸造技术 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中国北方发动机研究所,西安工业大学材料与化工学院,山东大柴缸体缸盖股份有限公司

基金: 陕西省创新人才推进计划-科技创新团队项目(2017KCT-05）,陕西省重点科技项目(2018ZDM-GY-137)

分类号: TG143.49

DOI: 10.16410/j.issn1000-8365.2019.11.004

页码: 1149-1152

总页数: 4

文件大小: 1321K

下载量: 63

### 相关论文文献

- [1].制动鼓用加锡蠕墨铸铁抗热疲劳性能的研究[J]. 铸造技术 2016(12)

- [2].热循环上限温度对蠕墨铸铁抗热疲劳性能影响[J]. 铸造 2017(07)

- [3].热处理对06Cr18Ni11Ti组织及抗热疲劳性能的影响[J]. 河南工程学院学报(自然科学版) 2016(03)

- [4].合金元素对球墨铸铁抗热疲劳性能的影响[J]. 铸造技术 2010(06)

- [5].大温差环境下混凝土抗热疲劳性能研究[J]. 建材世界 2018(01)

- [6].等温淬火对含Sn蠕墨铸铁组织及抗热疲劳性能的影响[J]. 铸造 2016(03)

- [7].Sn对蠕墨铸铁组织与抗热疲劳性能的影响[J]. 铸造 2015(01)

- [8].上限温度对高SiMo蠕墨铸铁抗热疲劳性能的影响[J]. 铸造 2018(06)

- [9].石墨烯含量对齿轮用复合材料性能的影响研究[J]. 热加工工艺 2015(10)

- [10].淬火温度对4Cr4Mo4WV2Co4组织和抗热疲劳性能的影响[J]. 河南工程学院学报(自然科学版) 2018(01)

- [11].热疲劳上限温度对球墨铸铁抗热疲劳性能的影响[J]. 铸造 2017(12)

- [12].一种热疲劳试验方法[J]. 机械制造文摘(焊接分册) 2016(02)

- [13].GJV SiMo4.5-0.6蠕墨铸铁排气管的生产工艺[J]. 铸造 2008(02)

- [14].汽车排气歧管用高镍球墨铸铁组织与抗热疲劳性能的研究[J]. 热加工工艺 2018(01)

- [15].合金元素和热处理对电阻炉寿命的影响分析[J]. 热加工工艺 2013(24)

- [16].变压式气体渗氮技术研究[J]. 机电工程技术 2008(10)

- [17].回火温度对4Cr5MoSiV1钢组织和性能的影响[J]. 金属热处理 2016(04)

- [18].热处理工艺对H13钢热疲劳性能的影响[J]. 热处理 2018(06)

- [19].叠片结构对铜抗热疲劳性能的影响研究[J]. 真空科学与技术学报 2018(05)

- [20].数控机床散热柜用新型镁合金的制备研究[J]. 热加工工艺 2015(13)

- [21].合金元素对冲压模具用球墨铸铁材料性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(11)

- [22].压铸模用3Cr2W8V钢的热处理工艺研究[J]. 热加工工艺 2008(16)

- [23].轧辊热疲劳试验机研制及其试验方法探索[J]. 理化检验(物理分册) 2018(12)

- [24].汽车发动机缸体用铸铁材料的性能研究[J]. 铸造 2018(04)

- [25].基于PLC的钢管环缝焊接性能研究[J]. 兵器材料科学与工程 2014(03)

- [26].石墨形态对铸铁热疲劳性能影响的研究[J]. 铸造技术 2010(12)

- [27].静态SHS陶瓷内衬复合喷嘴的抗热疲劳性能研究[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [28].碳氮共渗及离子氮化H13钢的抗热疲劳性能[J]. 机械工程材料 2008(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/705367a9b423c5297a12f9c4.html