# 保护碱对焙烧氰化工艺金银浸出率影响的试验研究

### 论文摘要

结合某黄金冶炼厂的生产工艺,本文采用不同的调碱方法,对焙烧酸浸氰化系统的酸浸带滤机滤饼进行大量试验研究。试验结果表明,采用50%NaOH+50%Na2CO3+（4～6 kg/t）NH4HCO3作为保护碱金浸出效果最明显,可以大大降低碳酸钠的用量,从而降低生产成本,而且金的浸出率比采用单一的碳酸钠作为保护碱提高约1%,按该黄金冶炼厂的生产规模,每年可以多回收10.8 kg黄金,创造经济效益约270万元。

### 论文目录

- 1 试验

- 1.1 原料

- 1.2 主要试剂及仪器

- 1.3 试验方法

- 2 试验结果及讨论

- 2.1 Na2CO3和NaOH同时加入调碱试验

- 2.2 先加NaOH再加Na2CO3调碱试验

- 2.3 先加Na2CO3再加NaOH调碱试验

- 2.4 Na2CO3+NaOH+NH4HCO3试验

- 2.5 NaOH+NH4HCO3混合碱试验

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 车贤

关键词: 焙烧,氰化,保护碱,试验研究

来源: 中国资源综合利用 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 吉林紫金铜业有限公司

分类号: TF831

页码: 14-16

总页数: 3

文件大小: 1166K

下载量: 16

### 相关论文文献

- [1].山西某低品位铝土矿浮选产品沉降试验研究[J]. 轻金属 2020(04)

- [2].沼液沼渣使用技术试验研究方案[J]. 农民致富之友 2017(06)

- [3].普通高中通用技术课程教学中常见的技术试验及其方法探究[J]. 中小学实验与装备 2017(01)

- [4].非洲某低品质硅藻土提纯试验研究[J]. 非金属矿 2020(04)

- [5].云南某硅藻土提纯试验研究[J]. 现代矿业 2020(07)

- [6].浅谈几种实验动物在兽用生物制品试验研究中的应用[J]. 湖北畜牧兽医 2010(08)

- [7].芦蒿扦插机的样机设计与试验研究[J]. 江苏农机化 2020(05)

- [8].结晶氯化铝脱水分解试验研究[J]. 能源与环境 2020(04)

- [9].电渗析在反渗透浓盐水资源化中的试验研究[J]. 节能与环保 2020(09)

- [10].高泳透力阴极电泳漆混槽可行性试验研究[J]. 汽车实用技术 2017(10)

- [11].地下管道抗灾试验研究述评[J]. 低温建筑技术 2013(08)

- [12].国内外防砂试验研究现状及其发展方向[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(02)

- [13].受电弓装置的试验研究[J]. 国外机车车辆工艺 2017(04)

- [14].船用喷射泵变工况特性的试验研究[J]. 通用机械 2015(03)

- [15].摩托车电控燃油喷射系统的试验研究[J]. 常州工程职业技术学院学报 2010(01)

- [16].氨氮废水中回收铜与银的试验研究[J]. 硫磷设计与粉体工程 2020(04)

- [17].带孔拉延临界孔的试验研究与实际应用[J]. 新技术新工艺 2011(10)

- [18].减小金属热处理形变的试验研究[J]. 柴油机设计与制造 2010(03)

- [19].混杂纤维增强混凝土压敏性试验研究[J]. 湖南交通科技 2017(02)

- [20].早强剂的应用和试验研究概述[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2015(04)

- [21].芹菜覆膜穴播压沙种植最佳刮沙期试验研究[J]. 蔬菜 2013(10)

- [22].铁锍处理铜冶炼废酸试验研究[J]. 黄金 2020(04)

- [23].中药渣一维变压脱水的试验研究[J]. 重庆工贸职业技术学院学报 2016(03)

- [24].超重力烟气脱硫的试验研究[J]. 硫酸工业 2017(06)

- [25].重型车辆液力缓速器空损试验研究[J]. 车辆与动力技术 2012(01)

- [26].多风扇冷却模块节能控制的试验研究[J]. 汽车工程 2017(01)

- [27].燃油喷雾碰壁的试验研究进展[J]. 农机化研究 2011(08)

- [28].刍议单向土工格栅试验研究[J]. 科技与企业 2011(07)

- [29].单季稻缓释复合肥试验研究初报[J]. 天津农业科学 2010(06)

- [30].水稻不同栽培方式试验研究[J]. 北方水稻 2008(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/705702d6dcb230e53a41bf86.html