# 一种岩棉破碎机论文和设计-刘振华

### 全文摘要

本实用新型公开了一种岩棉破碎机，底座上设有物料筒，所述物料筒内设有螺旋杆，所述物料筒顶部设有电机A，所述螺旋杆上设有传送带，所述物料筒一侧设有破碎仓，所述破碎仓上部设有破碎锤，所述破碎锤下方设有弧形筛网，所述弧形筛网下方安装有破碎辊，所述破碎辊下方设有斜筛网，所述传送带顶部与破碎仓通过导料板B连接，所述传送带底部与斜筛网通过导料板C连接，本实用新型设置物料筒、筛网和导料板实现机械提升物料，以及筛选出不合格废料进行二次加工，减小工人的劳动强度；破碎锤对废料初步破碎，对后续破碎辊进行保护，破碎锤与破碎辊配合使用，使岩棉废料破碎程度更高，提高了工作效率，延长了破碎机的使用寿命。

### 主设计要求

1.一种岩棉破碎机，包括底座(1)，其特征在于：所述底座(1)上设有物料筒(2)，所述物料筒(2)内设有螺旋杆(3)，所述物料筒(2)顶部设有电机A(4)，所述螺旋杆(3)的顶部贯穿物料筒(2)与电机A(4)连接，所述螺旋杆(3)上设有传送带(5)，所述物料筒(2)一侧设有破碎仓(6)，所述破碎仓(6)上部设有破碎锤(7)，所述破碎锤(7)上均布多个锤头(8)，所述破碎锤(7)下方设有弧形筛网(9)，所述破碎仓(6)内且位于所述弧形筛网(9)下方两个相互平行的水平线上相应安装有两个破碎辊(10)，所述破碎仓(6)一侧设有电机B(11)，所述破碎锤(7)和破碎辊(10)均通过联轴器(12)与电机B(11)连接，所述破碎辊(10)下方设有斜筛网(13)，所述斜筛网(13)下方设有斜着的导料板A(14)，所述传送带(5)顶部与破碎仓(6)通过导料板B(15)连接，所述传送带(5)底部与斜筛网(13)通过导料板C(16)连接。

### 设计方案

1.一种岩棉破碎机，包括底座(1)，其特征在于：所述底座(1)上设有物料筒(2)，所述物料筒(2)内设有螺旋杆(3)，所述物料筒(2)顶部设有电机A(4)，所述螺旋杆(3)的顶部贯穿物料筒(2)与电机A(4)连接，所述螺旋杆(3)上设有传送带(5)，所述物料筒(2)一侧设有破碎仓(6)，所述破碎仓(6)上部设有破碎锤(7)，所述破碎锤(7)上均布多个锤头(8)，所述破碎锤(7)下方设有弧形筛网(9)，所述破碎仓(6)内且位于所述弧形筛网(9)下方两个相互平行的水平线上相应安装有两个破碎辊(10)，所述破碎仓(6)一侧设有电机B(11)，所述破碎锤(7)和破碎辊(10)均通过联轴器(12)与电机B(11)连接，所述破碎辊(10)下方设有斜筛网(13)，所述斜筛网(13)下方设有斜着的导料板A(14)，所述传送带(5)顶部与破碎仓(6)通过导料板B(15)连接，所述传送带(5)底部与斜筛网(13)通过导料板C(16)连接。

2.根据权利要求1所述的一种岩棉破碎机，其特征在于：所述破碎辊(10)包括由内到外同轴安装的主轴(17)、轮毂(18)和辊皮(19)，且两个破碎辊(10)相向转动。

3.根据权利要求1所述的一种岩棉破碎机，其特征在于：所述弧形筛网(9)网孔比斜筛网(13)大，且都均具有弹性。

4.根据权利要求1所述的一种岩棉破碎机，其特征在于：所述电机A(4)、电机B(11)均为调频驱动电机。

5.根据权利要求1所述的一种岩棉破碎机，其特征在于：所述底座(1)下方设有减震垫(20)。

6.根据权利要求1所述的一种岩棉破碎机，其特征在于：所述锤头(8)的材质为高锰钢、超高锰钢或高铬。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及岩棉加工技术领域，尤其涉及一种岩棉破碎机。

背景技术

岩棉生产厂家生产岩棉时不可避免产生的废料及岩棉炉废渣，对于环境有很大的危害，因此对岩棉废料的处理是环保工作的一项重要任务。现对于岩棉废料的处理是将其进行综合利用，制成其他产品，比如岩棉砖等，所以需要对岩棉废料破碎成小块，方便再加工。

现有岩棉破碎机一般是利用一对相向转动的带齿圆辊破碎砖块，砖块经设备上部加料口落入两辊子之间，依靠带齿圆辊摩擦力的作用被带入两辊子之间的间隙而逐渐被压碎，成品砖块自下部漏出，但废料的破碎效果不好，当遇到硬块时破碎不够精细，并且不具备自动提升以及再加工的能力，废料较多时，工人需要花费较多的时间来搬运废料，导致劳动强度大，生产效率低。

实用新型内容

本实用新型的目的在于：针对上述现有岩棉破碎机破碎效果不好，以及不具备自动提升以及再加工能力的问题，本实用新型提供一种岩棉破碎机。

本实用新型采用的技术方案如下：

一种岩棉破碎机，包括底座，所述底座上设有物料筒，所述物料筒内设有螺旋杆，所述物料筒顶部设有电机A，所述螺旋杆的顶部贯穿物料筒与电机A连接，所述螺旋杆上设有传送带，所述物料筒一侧设有破碎仓，所述破碎仓上部设有破碎锤，所述破碎锤上均布多个锤头，所述破碎锤下方设有弧形筛网，所述破碎仓内且位于所述弧形筛网下方两个相互平行的水平线上相应安装有两个破碎辊，所述破碎仓一侧设有电机B，所述破碎锤和破碎辊均通过联轴器与电机B连接，所述破碎辊下方设有斜筛网，所述斜筛网下方设有斜着的导料板A，所述传送带顶部与破碎仓通过导料板B连接，所述传送带底部与斜筛网通过导料板C连接。

工作原理：工人将废料从物料筒底部加入，接通电源，电机A带动螺旋杆旋转，从而通过传送带带动废料提升，通过导料板B将废料导入到破碎仓中，均布多个锤头的破碎锤对废料进行初步破碎，将其中大块及硬质的废料进行解块，经初步破碎的废料下落到弧形筛网上，大块废料被破碎锤带起进行再次破碎，小块废料穿过弧形筛网，两个破碎辊对初步破碎后的废料进行精细破碎，精细破碎后的废料经斜筛网进行筛选，破碎不合格的废料经导料板C重新回到物料筒中进行提升，破碎合格的废料经导料板A被工作人员收集；该装置通过设置物料筒、筛网和导料板实现了机械自动提升物料，以及筛选出破碎不合格的废料通过螺旋传送带进行二次加工的目的，减小了工人的劳动强度；破碎锤对废料初步破碎，将其中大块及硬质的废料进行解块，提高破碎程度并对后续破碎辊进行保护，减小破碎辊的磨损，破碎锤与破碎辊配合使用，使岩棉废料破碎程度更高，提高了工作效率，延长了破碎机的使用寿命。

进一步地，所述破碎辊包括由内到外同轴安装的主轴、轮毂和辊皮，且两个破碎辊相向转动。

进一步地，所述弧形筛网的网孔比斜筛网大，且都均具有弹性，提高筛选效果。

进一步地，所述电机A、电机B均为调频驱动电机。

进一步地，所述底座下方设有减震垫，减小震动以及噪音。

进一步地，所述锤头的材质为高锰钢、超高锰钢或高铬，硬度高，韧性好，耐磨性强，延长锤头寿命。

综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

本实用新型通过设置物料筒、筛网和导料板实现了机械自动提升物料，以及筛选出破碎不合格的废料通过螺旋传送带进行二次加工的目的，减小了工人的劳动强度；破碎锤对废料初步破碎，将其中大块及硬质的废料进行解块，提高破碎程度并对后续破碎辊进行保护，减小破碎辊的磨损，破碎锤与破碎辊配合使用，使岩棉废料破碎程度更高，提高了工作效率，延长了破碎机的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为破碎锤和破碎辊的侧面结构示意图。

图中标记为：1-底座，2-物料筒，3-螺旋杆，4-电机A，5-传送带，6-破碎仓，7-破碎锤，8-锤头，9-弧形筛网，10-破碎辊，11-电机B，12-联轴器，13-斜筛网，14-导料板A，15-导料板B，16-导料板C，17-主轴，18-轮毂，19-辊皮，20-减震垫。

具体实施方式

本说明书中公开的所有特征，或公开的所有方法或过程中的步骤，除了互相排斥的特征和\/或步骤以外，均可以以任何方式组合。

实施例1

一种岩棉破碎机，包括底座1，所述底座1上设有物料筒2，所述物料筒2内设有螺旋杆3，所述物料筒2顶部设有电机A4，所述螺旋杆3的顶部贯穿物料筒2与电机A4连接，所述螺旋杆3上设有传送带5，所述物料筒2一侧设有破碎仓6，所述破碎仓6上部设有破碎锤7，所述破碎锤7上均布多个锤头8，所述破碎锤7下方设有弧形筛网9，所述破碎仓6内且位于所述弧形筛网9下方两个相互平行的水平线上相应安装有两个破碎辊10，所述破碎仓6一侧设有电机B11，所述破碎锤7和破碎辊10均通过联轴器12与电机B11连接，所述破碎辊10下方设有斜筛网13，所述斜筛网13下方设有斜着的导料板A14，所述传送带5顶部与破碎仓6通过导料板B15连接，所述传送带5底部与斜筛网13通过导料板C16连接。

工作原理：工人将废料从物料筒2底部加入，接通电源，电机A4带动螺旋杆3旋转，从而通过传送带5带动废料提升，通过导料板B15将废料导入到破碎仓6中，均布多个锤头8的破碎锤7对废料进行初步破碎，将其中大块及硬质的废料进行解块，经初步破碎的废料下落到弧形筛网9上，大块废料被破碎锤7带起进行再次破碎，小块废料穿过弧形筛网9，两个破碎辊10对初步破碎后的废料进行精细破碎，精细破碎后的废料经斜筛网13进行筛选，破碎不合格的废料经导料板C16重新回到物料筒2中进行提升，破碎合格的废料经导料板A14被工作人员收集；该装置通过设置物料筒2、筛网和导料板实现了机械自动提升物料，以及筛选出破碎不合格的废料通过螺旋传送带5进行二次加工的目的，减小了工人的劳动强度；破碎锤7对废料初步破碎，将其中大块及硬质的废料进行解块，提高破碎程度并对后续破碎辊10进行保护，减小破碎辊10的磨损，破碎锤7与破碎辊10配合使用，使岩棉废料破碎程度更高，提高了工作效率，延长了破碎机的使用寿命。

实施例2

本实施例在实施例1的基础上，进一步地，所述破碎辊10包括由内到外同轴安装的主轴17、轮毂18和辊皮19，且两个破碎辊10相向转动；进一步地，所述弧形筛网9的网孔比斜筛网13大，且都均具有弹性，提高筛选效果。

实施例3

本实施例在实施例1的基础上，进一步地，所述电机A4、电机B11均为调频驱动电机；进一步地，所述底座1下方设有减震垫20，减小震动以及噪音。

实施例4

本实施例在实施例1的基础上，进一步地，所述锤头8的材质为高锰钢、超高锰钢或高铬，硬度高，韧性好，耐磨性强，延长锤头8寿命。

本实用新型不限于上述具体实施方式，本领域技术人员，在不脱离本实用新型的精神和范围的前提下，可做若干的更改和修饰。本实用新型的保护范围应以本实用新型的权利要求为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920063625.0

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209772264U

授权时间:20191213

主分类号:B02C13/13

专利分类号:B02C13/13;B02C13/286;B02C23/16;B02C4/02;B02C23/14

范畴分类:26B;

申请人:郑州安筑实业有限公司

第一申请人:郑州安筑实业有限公司

申请人地址:450036 河南省郑州市自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路49号绿地原盛国际大厦3号楼A座12层149号

发明人:刘振华;李万纲;陈烨

第一发明人:刘振华

当前权利人:郑州安筑实业有限公司

代理人:吴静宜

代理机构:51230

代理机构编号:成都弘毅天承知识产权代理有限公司 51230

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/713387df712f4d1960514734.html