# SW-50BFCM50KW短波发射机高前级调谐过程的论述

在“西新”工程中，省局566发射台引进了四部SW一50B型FCM50KW短波发射机，其结构、原理及主要电气性能、指标几乎完全一致。这为我们维护带来了便利，只要搞懂一部机器的工作原理，其他几部发射机的维护也就迎刃而解了。但是，我们也发现它们存在着一些隐患点和不足之处。如：自动调谐系统不完善，由于工艺和结构问题，常使调谐点不到位。宽放设计上的缺陷，易烧毁场效应管(BLF278)。还有就是高前级调谐较困难，找不到谐振点等等。这些故障在几部机器的工作中都曾经多次出现过，造成了停播和元器件的损坏。在此，我们主要针对一起高前级调谐中产生的问题进行分析论述，便于大家今后更好地处理此类故障。如图l所示，是高频放大系统组成电路简图的一部分。

故障现象：当合“工作”键不久，机器突然报警，出现“14”故障号，宽放电源无，为0伏，正常值为+48V左右。巡视机箱内情况，发现下列元、部件因打火损坏：Vl管高频扼流圈L408、L409；高频耦合电容C413(6800pf)；槽路谐振电容C414(M6：80／3.5／1000)；后经检查宽放小盒场效应管BLF278也击穿(D—G击穿)；G2取样对称调整板B4.9上的电位器(2KΩ／0.5W)损坏；G3中Vl管阳流取样分压电阻R352(3.3Ω／10W)烧毁；损坏元器件较多。经仔细检查分析认为：由于槽路谐振电容C414(M6)长期处于倒频、转换的需要，使之内部机械传动结构松动，可能也存在漏气现象，在工作中(f=4220khz)电容量和耐压突然改变，造成高前级槽路阻抗严重失谐，失谐电流烧毁了上述一些元器件。我们对这些元器件全面更换后，在高前的调谐过程中按照以往的方法和经验，始终无法找到谐振点我们认为这是因为在原理和设计上，为了得到正确的调谐，作为中介推动级的高前级，它的有效品质因数Q值尽量提高，以取得比较尖锐的谐振曲线，使谐振点更加准确(尤其是短波机)。而实际操作上，通过实验，C414电容量从小到大(1～1000pf)，需逆时针旋转30多圈左右。而C414在调谐过程中，它的驱动装置M6马达旋转接点调整范围只能达到12圈左右完成一个全程。并且，驱动马达速度较快，惯性大，对寻找瞬间谐振点带来很大的困难。见图2：

从图2一(a)中，我们可以看出，谐振阻抗曲线很尖锐，当Zo≠Roe时(失谐状态)，负载阻抗急剧下降，失谐电流迅速变大，很容易损坏元器件，甚至V1管。图2一(b)是调谐正确时，本级Iao最小值和末级Igo最大值将同时出现(条件是中和良好的情况下)。那么，是不是谐振点就找不到了呢?不是，经过多次实验，我们通过LC表或高精度数字式万用表，对C414电容容量精确定值。安装电容时，M6对应l(1)点，应为420pf，可事先调好再装订。如图3:是M6马达接点位置示意图。安装到位后，稍加调试，就找到了谐振点[如图2一(b)所示的状态]，使高前级恢复了正常，机器能正常的工作了。从这起故障中我们应吸取如下经验：

1．高前级槽路电容不能按常规的那种装订及调整方法进行。

2．在调谐过程中，激励信号不能过大，以宽放电流Is≤1.5A为宜，并且甩开高末级帘栅压和降低高末阳压。

3．用LC表或数字式万用表精确的对C414(M6)定值，容量必须是420pf，马达原始接点位置在l(1)点，在谐振状态时，容量为360pf左右。

4．手动和自动调谐方式相配合，动作要利索，观察要细致。

若按上述程序处理此类故障，我们可以迅速完好的调整好机器的工作状态，减小损失，保证播音顺利进行。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/719f44cd6d14fd2bcfa97002.html