# 建筑工程水电暖通安装施工技术措施

增城市碧桂园物业发展有限公司511300

摘要：水电暖通安装质量与用户的日常生活紧密相关，其主要包括给排水安装，采暖安装与电气安装。要确保建筑工程的整体质量，必须重视水电暖通安装质量。实际施工中，因受施工管路复杂等因素影响，水电暖通安装施工存在管道泄露，暖气不热等多方面的质量问题，严重影响了居民的正常生活，只有加强水电暖通安装施工质量控制，才能保证整体建筑工程质量。

关键词：建筑工程；水电暖通安装；质量问题

1水电暖通安装工程概况

最近几年来，随着我国经济的不断告诉发展，我国的城市建设水平也在进一步的提高，建筑工程已成为中国社会发展过程中最重要的环节之一。而且，这种现象与人们的日常生活密切相关。由于我国城镇化的建设进程在不断的加快，人们对所居住的建筑的结构有了新的要求，这就要求建筑结构在保证能够充分的发挥出自身功能和质量的同时，也要具有个性化和自动化的特点。建筑水电暖通安装工程作为建筑工程施工中最重要的工程措施之一，与建筑结构有很大关系。如果供热工程存在质量问题，将给房屋建设带来非常严重的影响。因此，为了保证建筑能够充分的发挥其功能同时保证建筑的质量，使其具有个性化和自动化的特点，有必要确保相关人员在施工过程中严格控制水电暖通设施的质量，以有效提高建筑物的质量。此外，有关政府部门也意识到建筑水电暖通设施对建筑结构工程的重要性，同时颁布了《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》以及《建筑给排水及采暖工程设计规范》及其他相关管理计划。因此，在建筑给水加热装置的过程中，有关人员应严格的按照相应的施工图纸来进行施工，确保施工质量能够符合我国的有关规定，并且相应的优化处理和相应的技术投入，这样，施工人员可以充分掌握供热工程的施工信息，同时也可以保证供热设施的安全。确保水加热质量符合我国有关规定。

2水电暖通安装质量问题

水暖管道渗漏是建筑水电暖通安装中经常出现的质量问题，其原因为水暖管道连接不达标，水暖管件与阀门丝扣连接中未使用衬垫导致丝扣松动，对承压管道未作试压与灌水试验，埋地管道垫层与实际施工需求不符。水电暖通安装施工中，采暖管道安装是易出现问题的环节，其主要表现在因管道完全使管道窝气影响水气的正常循环。管位核算及土建墙体轴线有较严重的误差等因素导致干管甩口方位不准，接口质量不强，或设备间距布设不够科学等因素导致供热管道出现渗漏。未安装有效的排汽装置等因素都会在一定程度上影响采暖系统的正常运行。引发噪声问题的因素有很多方面，主要原因是因水管内颤抖音响过大所致，排水管内噪音是因管内水在流动中发生撞击引起噪声。采暖与供水管道出现噪声是因水管内气体引发管道震动及管径选用不合理造成水流过速。建筑电气安装中常见的问题有电气线路混乱，线管堵塞，开关，灯具等设备表面二次污染，插座盒与墙面不平齐等。供电工程中线路敷设是影响居民生活的关键环节，线路设计施工中无法实现实用性安全性的要求，不能满足居民的正常生活需求。照明系统是建筑工程中的重要不符，建筑照明系统设计施工中，未融入节能理念，会造成资源的浪费。

3建筑水电暖通工程施工质量控制措施

3.1解决漏水问题

现代建筑水电暖通工程已成为影响建筑使用价值的关键要素，在设计阶段应做好质量控制，确保设计的安全性，为居民提供便捷的生活环境。施工阶段的质量控制应做好防腐防冻工作，防止地面积水深入房间。其次做好管道内外杂物的清理工作，做好土建工程的地面施工工作，防止套管与地面结合部位出现漏水。

3.2解决堵塞问题

供电工程施工中需注意导线截面积应达到用电设备输出功率的最大值，通讯线与电源线要分设在两根管内敷设，做好电缆封闭端的密封性设计，检测电缆的外观，潮湿度，确保施工材料达到施工标准。插座，电视线水平间距不得小于50cm，燃气管与电线间平行距离不得小于30cm。解决排水堵塞问题，首先要在施工前对工程现场有全面的了解，管道预留洞口位置，高度，及管道坡度等必须按图纸及规范完成。安装中做好封口工作，避免杂物调入管内。切忌用碎杂物品堵塞等简单处理方式。竣工前完成对各雨水立管的通水实验。

3.3解决水管噪音问题

解决水管噪音问题可通过新型材质管道，如芯层发泡螺旋PVC管具有对流体导流的作用，芯层发泡具有减小噪音的功能，给水与采暖系统防噪声应保证足够的系统设计压力，保证合理的水流速度。管道最高点设可靠的排气阀，避免管道震动。

3.4解决电气安装质量问题

首先必须按规范规定的显色布线，为避免管线堵塞，布设线管时应与钢筋混凝土内钢筋有效连接，浇注混凝土振捣时应避免碰撞管线。为防止开关，灯具表面的二次污染，安装时应确保墙面乳胶漆施工完成后，安装部件时佩戴纱布手套。如装潢有再刷乳胶漆的需求，应遮盖电气部件。为使开关与墙面平棋，安装现浇混凝土内的开关时应紧贴模板。穿线前盒内用刷子清扫干净。

4水电暖通安装施工质量管理建议

4.1加强材料进场管理工作

在建筑水电暖通施工技术水平中，施工材料的影响不容忽视，必须要对建筑水电暖通施工材料质量进行控制，避免出现施工问题。因此，在建筑水电暖通施工之前，必须要深入分析和研究建筑水电暖通施工图纸，充分掌握其材料需求，做好相关材料的采购工作，严格检查施工材料的质量和性能，在与施工材料要求相符以后，要加强材料安排工作。进入到施工现场以后，要提高对建筑水电暖通施工技术环节的高度重视，而且还要将施工材料的防腐、防潮等工作落实下去，从而发挥出施工材料的使用性能。

4.2做好暖管的内部清理工作

水暖工程就是依靠水管进行的，因此水管在这项工程中是重中之重，除了必要的管道安装、管道材料选择之外，管道内部的卫生也需要重视起来。在工程施工中，难免会有施工的残渣落进水管中，这个时候不要认为残渣很小，没必要仔细清理而草草处理，甚至不予以处理，这种做法是非常错误的。在施工完毕后，要对管道进行冲洗，确保施工完成后的管道是干净的。一来，可以保证水管通畅，在注入水后，可以避免出现堵塞的现象；二来，可以保护管道，因为施工过程中的残渣一般比较锋利，可能会破坏水管内部连接处的封口材料，一旦发生漏水等现象，又要耗费大量的人力、物力去维修，这样得不偿失，会严重影响企业效率，也会影响企业声誉。

4.3做好施工管理工作

在工作中，人员管理是很有必要的。在人员管理方面，可以采取分工原则，将任务细分，责任到人，这样的方法可以提高工作效率，例如在施工过程中，某处出现了问题，采用这样的工作方式可以在很快的时间内找到出问题的源头，对症下药，可以减少损失。另外，施工管理要设立赏罚制度，这种制度可以在很大程度上提高人员的工作积极性。人员的工作热情提高了，工作才会更用心，用心工作换来的就是高质量的成品。

5结语

建筑水电暖通工程是建筑工程中的重要部分，其质量关系到用户的人身安全。施工企业应加强对水电暖通工程的质量控制，依靠先进的施工技术提高工程施工质量，促进建筑行业的健康发展。

参考文献：

[1]王明智，祖振.浅谈高层建筑水暖施工技术管理[J].城市建设理论研究：电子版，2018（19）：67.

[2]颜一凯.高层房地产项目水暖施工质量控制途径[J].城市建设理论研究：电子版，2017（25）：14-17.

[3]谭新彬，尹桐顺.浅谈高层建筑水暖施工技术管理[J].消防界：电子版，2016（09）：85.

[4]周国华.有关高层住宅水暖施工之中的问题及其措施分析[J].科技创新与应用，2015（29）：254.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/729e5d4b0a015545dc7f4afe.html