# 一种水下摄像机论文和设计-刘明新

### 全文摘要

本实用新型公开一种水下摄像机，包括玻璃视窗、外壳前盖、外壳主体，以及安装于外壳主体上的摄像组件和控制组件，外壳主体端部安装有一安装支架，安装支架正中心设有一滑环，滑环定子固定于安装支架上，滑环转子下端与第一电机驱动端连接，上端与安装板连接，所述摄像组件安装于安装板上并与第二电机驱动端连接。通过第一电机、第二电机以及滑环的组合设计，实现镜头沿水平方向360度旋转和沿第二电机驱动端轴向180度旋转，镜头可以随意切换拍摄角度，整个摄像机结构设计简单。镜头外围设置的一圈补光灯，还可保证镜头在任何拍摄角度都有良好的照明效果。

### 主设计要求

1.一种水下摄像机，包括相机外壳、玻璃视窗，以及安装于所述相机外壳内的摄像组件和控制组件，其特征在于，所述玻璃视窗设置为半球状结构并安装于所述相机外壳前端，所述相机外壳内水平设有一安装支架，所述安装支架正中心设有一滑环，所述滑环包括滑环定子和滑环转子，所述滑环转子活动安装于所述滑环定子内，所述滑环定子固定于所述安装支架上，所述安装支架下方还设有第一电机，所述滑环转子一端与所述第一电机驱动端连接，所述滑环转子另一端安装一水平安装板，所述安装板上设有供线缆穿过的通孔；所述安装板上还设有第二电机，所述第二电机驱动端沿水平方向同轴连接一转动轴，所述转动轴的另一端安装于一固定柱，所述转动轴上设有一转动块，所述摄像组件安装于所述转动块；所述控制组件包括控制电机运转的控制板以及电源组件，所述控制板以及电源组件分别安装于所述安装支架下方的相机外壳内。

### 设计方案

1.一种水下摄像机，包括相机外壳、玻璃视窗，以及安装于所述相机外壳内的摄像组件和控制组件，其特征在于，所述玻璃视窗设置为半球状结构并安装于所述相机外壳前端，所述相机外壳内水平设有一安装支架，所述安装支架正中心设有一滑环，所述滑环包括滑环定子和滑环转子，所述滑环转子活动安装于所述滑环定子内，所述滑环定子固定于所述安装支架上，所述安装支架下方还设有第一电机，所述滑环转子一端与所述第一电机驱动端连接，所述滑环转子另一端安装一水平安装板，所述安装板上设有供线缆穿过的通孔；所述安装板上还设有第二电机，所述第二电机驱动端沿水平方向同轴连接一转动轴，所述转动轴的另一端安装于一固定柱，所述转动轴上设有一转动块，所述摄像组件安装于所述转动块；所述控制组件包括控制电机运转的控制板以及电源组件，所述控制板以及电源组件分别安装于所述安装支架下方的相机外壳内。

2.如权利要求1所述的水下摄像机，其特征在于，所述摄像组件包括一镜头，以及沿所述镜头外侧面周向设置的环形补光灯。

3.如权利要求1所述的水下摄像机，其特征在于，所述相机外壳包括外壳前盖和外壳主体，所述外壳主体设置为桶形结构，所述外壳前盖设置为环形结构，且所述玻璃视窗穿设于所述外壳前盖并通过所述外壳前盖固定于所述外壳主体端部，外壳前盖与玻璃视窗的连接处设有一圈橡胶垫。

4.如权利要求3所述的水下摄像机，其特征在于，所述外壳主体端部内侧沿其周向设有一环形安装台，所述安装支架固定于所述安装台上。

5.如权利要求3所述的水下摄像机，其特征在于，所述外壳前盖通过螺丝固定于所述外壳主体端部，所述外壳主体与所述外壳前盖的连接处设有一O型圈。

6.如权利要求3所述的水下摄像机，其特征在于，所述外壳前盖和所述外壳主体设置为不锈钢结构；所述半球状玻璃视窗设置为钢化玻璃结构。

7.如权利要求3所述的水下摄像机，其特征在于，所述外壳主体内侧还设有充电端口。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种水下摄像机，特别涉及一种可全方位观测的水下摄像机。

背景技术

水下摄像作为一种水下监控设备，在水下勘探、检测以及监控等众多领域都有广泛的应用。

目前，水下摄像机主要分为摄像头固定和摄像头旋转式。摄像头固定的摄像机监测范围有限，视角窄；摄像头旋转的摄像机可上下、左右旋转，全面观测水下动态。现有的摄像头旋转式摄像机一般结构复杂，摄像头旋转操作非常不便。摄像机深入水下作业，水中环境复杂，浑水和水中悬浮物都会严重影响摄像机拍摄效果，因此，要求摄像机应有良好的照明和拍摄性能，除此之外还要求摄像机外壳具有良好的密封性和抗压能力。

实用新型内容

本实用新型的主要目的是提出一种水下摄像机，在使摄像机兼具抗压和密封性能的情况下，拓宽摄像机拍摄范围，提高摄像机拍摄效果。

为实现上述目的，本实用新型提出的一种水下摄像机，包括相机外壳、玻璃视窗，以及安装于所述相机外壳内的摄像组件和控制组件，所述玻璃视窗设置为半球状结构并安装于所述相机外壳前端，所述相机外壳内水平设有一安装支架，所述安装支架正中心设有一滑环，所述滑环包括滑环定子和滑环转子，所述滑环转子活动安装于所述滑环定子内，所述滑环定子固定于所述安装支架上，所述安装支架下方还设有第一电机，所述滑环转子一端与所述第一电机驱动端连接，所述滑环转子另一端安装一水平安装板，所述安装板上设有供线缆穿过的通孔；所述安装板上还设有第二电机，所述第二电机驱动端沿水平方向同轴连接一转动轴，所述转动轴的另一端安装于一固定柱，所述转动轴上设有一转动块，所述摄像组件安装于所述转动块；所述控制组件包括控制电机运转的控制板以及电源组件，所述控制板以及电源组件分别安装于所述安装支架下方的相机外壳内。

优选地，所述摄像组件包括一镜头，以及沿所述镜头外侧面周向设置的环形补光灯。

优选地，所述相机外壳包括外壳前盖和外壳主体，所述外壳主体设置为桶形结构，所述外壳前盖设置为环形结构，且所述玻璃视窗穿设于所述外壳前盖并通过所述外壳前盖固定于所述外壳主体端部，外壳前盖与玻璃视窗的连接处设有一圈橡胶垫。

优选地，所述外壳主体端部内侧沿其周向设有一环形安装台，所述安装支架固定于所述安装台上。

优选地，所述外壳前盖通过螺丝固定于所述外壳主体端部，所述外壳主体与所述外壳前盖的连接处设有一O型圈。

优选地，所述外壳前盖和所述外壳主体设置为不锈钢结构；所述半球状玻璃视窗设置为钢化玻璃结构。

优选地，所述外壳主体内侧还设有充电端口。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：通过竖直方向的第一电机、水平方向的第二电机以及滑环组合设计，实现镜头沿水平方向360度旋转，以及沿第二电机驱动端轴向180度旋转，可自由切换镜头拍摄角度，结构设计简单。镜头外围设置的一圈补光灯，使镜头在任何拍摄角度都有良好的照明效果。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

图1为本实用新型水下摄像机剖面结构示意图。

本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

本实用新型提出一种水下摄像机，包括相机外壳、玻璃视窗1，以及安装于所述相机外壳内的摄像组件和控制组件，所述玻璃视窗1设置为半球状结构并安装于所述相机外壳前端，所述相机外壳内水平设有一安装支架2，所述安装支架2正中心设有一滑环，所述滑环包括滑环定子3和滑环转子4，所述滑环转子4活动安装于所述滑环定子3内，所述滑环定子3固定于所述安装支架2上，所述安装支架2下方还设有第一电机5，所述滑环转子4一端与所述第一电机5驱动端连接，所述滑环转子4另一端安装一水平安装板6，所述安装板6上设有供线缆穿过的通孔；所述安装板6上还设有第二电机7，所述第二电机7驱动端沿水平方向同轴连接一转动轴8，所述转动轴8的另一端安装于一固定柱9，所述转动轴8上设有一转动块10，所述摄像组件安装于所述转动块10；所述控制组件包括控制电机运转的控制板11以及电源组件12，所述控制板11以及电源组件12分别安装于所述安装支架2下方的相机外壳内。

摄像组件下端安装于转动块10内，转动块10安装于转动轴8，转动轴8与第二电机7驱动端连接，第二电机7运转控制转动轴8转动，从而驱动摄像组件可沿转动轴8轴向旋转180度。第一电机5驱动端与滑环转子4的下端连接，滑环转子4上端与水平安装板6连接，摄像组件以及第二电机7均固定于安装板6上，第一电机5运转带动摄像组件可沿水平方向旋转360度。摄像组件、第一电机5、第二电机7以及滑环均与控制板11连接，控制板11发送指令至第一电机5、第二电机7以及滑环，三者组合作业，控制摄像组件从两个方向转动，可将摄像组件调整至任一所需角度。

连接摄像组件、第二电机7的线缆均从安装板6上的通孔穿出再与滑环转子4连接，控制板11上的线缆则与滑环定子3连接，通过滑环导通连接控制板11与摄像组件和第二电机7的线缆，防止第一电机5带动摄像组件和第二电机7旋转过程中线缆缠绕，限制摄像组件水平方向的旋转角度。

摄像组件包括一镜头13，以及沿所述镜头外围设置的一圈补光灯14，本实用新型补光灯14为白光补光灯，在浑浊条件下光线穿透力强。补光灯14沿镜头13外围设置，并与镜头13一同安装在转动块10内，随镜头13一起转动，保证镜头13各个角度的照明效果。

所述相机外壳包括外壳前盖15和外壳主体16，所述外壳主体16设置为桶形结构，所述外壳前盖15设置为环形结构，且所述玻璃视窗1穿设于所述外壳前盖15，并通过所述外壳前盖15固定于所述外壳主体16端部，外壳前盖15与玻璃视窗1的连接处设有一圈橡胶垫(图中未示出)。镜头13与补光灯14容置于半球状玻璃视窗1内，保证镜头13与补光灯14有足够的转动空间；控制板11和电源组件12则安装于安装支架2下方的外壳主体16内侧。

为便于安装支架2的安装，所述外壳主体16端部内侧沿其周向设有一环形安装台17，所述安装支架2可通过螺丝固定于所述安装台17上。

进一步地，所述外壳前盖15通过螺丝固定于所述外壳主体16端部，所述外壳主体16与所述外壳前盖15的连接处设有一O型圈(图中未示出)，保证外壳主体16与外壳前盖15连接处的密封性。

进一步地，所述外壳前盖15和所述外壳主体16设置为不锈钢结构；所述半球状玻璃视窗1设置为钢化玻璃结构，保证摄像机在水下使用的抗压能力。

进一步地，所述外壳主体16内侧还设有充电端口18，用于给电源组件12充电，避免摄像机在水下使用时还需连接线缆供电。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是在本实用新型的发明构思下，利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换，或直接\/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920082339.9

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209134521U

授权时间:20190719

主分类号:H04N 5/225

专利分类号:H04N5/225;F16M11/04;F16M11/12

范畴分类:39C;

申请人:深圳市天讯通科技有限公司

第一申请人:深圳市天讯通科技有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市宝安区福永街道新田社区新塘路9-1号302

发明人:刘明新;李永师;张光旭

第一发明人:刘明新

当前权利人:深圳市天讯通科技有限公司

代理人:梁炎芳;谭雪婷

代理机构:44384

代理机构编号:深圳市中科创为专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/729f2ce216620d227aeced22.html