# 一种具有便携式固定件的超声波清洗仪论文和设计-李笑笑

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有便携式固定件的超声波清洗仪，包括清洗仪本体及设置于所述清洗仪本体上端的若干可拆卸连接固定件，所述固定件的两端设置有相同的卡扣，所述卡扣包括横向U型槽及设置在所述横向U型槽下端的护边，所述卡扣通过所述横向U型槽内侧贴合所述清洗仪本体四周边缘的凸边与所述清洗仪本体上端扣合，所述横向U型槽的底边设置有一个内螺纹螺孔，所述内螺纹螺孔中螺旋连接一个固定螺丝；其中，所述固定件的类型包括长固定件、短固定件，所述长固定件与所述短固定件互相垂直并均扣合所述清洗仪本体。本实用新型超声波清洗仪操作简单，可适用于各种容器在超声波清洗仪中稳定地进行清洗。

### 主设计要求

1.一种具有便携式固定件的超声波清洗仪，其特征在于，包括清洗仪本体(1)及设置于所述清洗仪本体(1)上端的若干可拆卸连接固定件(2)，所述固定件(2)的两端设置有相同的卡扣(3)，所述卡扣(3)包括横向U型槽(4)及设置在所述横向U型槽(4)下端的护边(5)，所述卡扣(3)通过所述横向U型槽(4)内侧贴合所述清洗仪本体(1)四周边缘的凸边(6)与所述清洗仪本体(1)上端扣合，所述横向U型槽(4)的底边设置有一个内螺纹螺孔，所述内螺纹螺孔中螺旋连接一个固定螺丝(7)；其中，所述固定件(2)的类型包括长固定件(8)、短固定件(9)，所述长固定件(8)与所述短固定件(9)互相垂直并均扣合所述清洗仪本体(1)。

### 设计方案

1.一种具有便携式固定件的超声波清洗仪，其特征在于，包括清洗仪本体(1)及设置于所述清洗仪本体(1)上端的若干可拆卸连接固定件(2)，所述固定件(2)的两端设置有相同的卡扣(3)，所述卡扣(3)包括横向U型槽(4)及设置在所述横向U型槽(4)下端的护边(5)，所述卡扣(3)通过所述横向U型槽(4)内侧贴合所述清洗仪本体(1)四周边缘的凸边(6)与所述清洗仪本体(1)上端扣合，所述横向U型槽(4)的底边设置有一个内螺纹螺孔，所述内螺纹螺孔中螺旋连接一个固定螺丝(7)；其中，所述固定件(2)的类型包括长固定件(8)、短固定件(9)，所述长固定件(8)与所述短固定件(9)互相垂直并均扣合所述清洗仪本体(1)。

2.根据权利要求1所述的具有便携式固定件的超声波清洗仪，其特征在于，所述固定件(2)为扁平长条状。

3.根据权利要求1所述的具有便携式固定件的超声波清洗仪，其特征在于，所述长固定件(8)的长度大于所述清洗仪本体(1)的长度，且扣合所述清洗仪本体(1)左右的所述凸边(6)。

4.根据权利要求1所述的具有便携式固定件的超声波清洗仪，其特征在于，所述短固定件(9)的长度大于所述清洗仪本体(1)的宽度，且扣合所述清洗仪本体(1)前后的所述凸边(6)。

5.根据权利要求1所述的具有便携式固定件的超声波清洗仪，其特征在于，所述长固定件(8)置于所述短固定件(9)之上。

6.根据权利要求1所述的具有便携式固定件的超声波清洗仪，其特征在于，所述护边(5)垂直于所述横向U型槽(4)。

7.根据权利要求1所述的具有便携式固定件的超声波清洗仪，其特征在于，所述固定件(2)的材质为塑料。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及超声波清洗仪，尤其涉及一种具有便携式固定件的超声波清洗仪。

背景技术

超声波在液体中传播，使液体与清洗槽在超声波频率下一起振动。随着清洗行业的不断发展，越来越多的行业运用到了超声波清洗机。

目前，由于超声波清洗相对方便，实验室也多用超声波清洗仪来进行清洗试管、烧杯、容量瓶等实验器具。在对烧杯、容量瓶、试管等容器进行超声波清洗操作时，由于容器上部构造细长，在超声波清洗操作过程中容易倒下，致使容量瓶内样品污染。

鉴于上述问题，本实用新型提供了一种操作简单，可适用于各种具有瓶颈的容器在便携式超声波清洗仪中稳定地进行清洗的具有固定件的便携式超声波清洗仪。

实用新型内容

针对现有技术中存在的上述问题，现提供一种操作简单，可适用于各种容器在超声波清洗仪中稳定地进行清洗的具有便携式固定件的超声波清洗仪。

本实用新型要解决的技术问题是通过以下技术方案是实现的：

本实用新型是一种具有便携式固定件的超声波清洗仪，其特征在于，包括清洗仪本体及设置于所述清洗仪本体上端的若干可拆卸连接固定件，所述固定件的两端设置有相同的卡扣，所述卡扣包括横向U型槽及设置在所述横向U型槽下端的护边，所述卡扣通过所述横向U型槽内侧贴合所述清洗仪本体四周边缘的凸边与所述清洗仪本体上端扣合，所述横向U型槽的底边设置有一个内螺纹螺孔，所述内螺纹螺孔中螺旋连接一个固定螺丝；其中，所述固定件的类型包括长固定件、短固定件，所述长固定件与所述短固定件互相垂直并均扣合所述清洗仪本体。

优选的，所述固定件为扁平长条状。

优选的，所述长固定件的的长度大于所述清洗仪本体的长度，且扣合所述清洗仪本体左右的所述凸边。

优选的，所述短固定件的的长度大于所述清洗仪本体的宽度，且扣合所述清洗仪本体前后的所述凸边。

优选的，所述长固定件置于所述短固定件之上。

优选的，所述护边垂直于所述横向U型槽。

优选的，所述固定件的材质为塑料。

与现有技术相比，本实用新型具有如下技术效果：

本实用新型为一种具有便携式固定件的超声波清洗仪，其通过若干所述长固定件与所述短固定件相互垂直形成中间区域，且通过其所述卡扣在所述凸边上滑动调节中间区域大小来固定不同瓶颈大小的容器；通过旋钮所述固定螺丝使所述固定件限制在所述清洗仪本体上端，达到稳定容器的效果；通过查看所述护边与所述清洗仪本体的贴合情况来判断所述卡扣是否被所述固定螺丝旋钮致变形；此外，将所述固定螺丝旋钮松开，可将所述固定件从所述清洗仪本体上拆卸下来，方便携带，当需要使用所述固定件时再装上，简单便捷。

本实用新型超声波清洗仪操作简单，可适用于多种容器在超声波清洗仪中稳定地进行清洗。

附图说明

图1为本实用新型实施例具有便携式固定件的超声波清洗仪的主视结构示意图；

图2为本实用新型实施例具有便携式固定件的超声波清洗仪的俯视结构示意图；

上述说明书中附图标记表示说明：

1-清洗仪本体；2-固定件；3-卡扣；4-横向U型槽；5-护边；6-凸边；7- 固定螺丝；8-长固定件；9-短固定件。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

需要说明的是，在不冲突的情况下，本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明，但不作为本实用新型的限定。

如图1-2所示，本实用新型提供一种具有便携式固定件的超声波清洗仪，包括清洗仪本体1及设置于所述清洗仪本体1上端的若干可拆卸连接固定件 2，所述固定件2的两端设置有相同的卡扣3，所述卡扣3包括横向U型槽4 及设置在所述横向U型槽4下端的护边5，所述卡扣3通过所述横向U型槽 4内侧贴合所述清洗仪本体1四周边缘的凸边6与所述清洗仪本体1上端扣合，所述横向U型槽4的底边设置有一个内螺纹螺孔，所述内螺纹螺孔中螺旋连接一个固定螺丝7；其中，所述固定件2的类型包括长固定件8、短固定件9，所述长固定件8与所述短固定件9互相垂直并均扣合所述清洗仪本体1。

具体地，所述长固定件8两端扣合所述清洗仪本体1上端的左右两侧，所述短固定件9两端扣合所述清洗仪本体1上端的前后两侧，所述长固定件 8置于所述短固定件9之上且与所述短固定件9相互垂直，若干所述长固定件8与若干所述短固定件9相交形成中间区域。而所述固定螺丝7的作用是通过旋紧其与所述凸边6的贴合来达到固定所述固定件2在所述清洗仪本体 1上端的位置。在松动所述固定螺丝7的情况下，所述长固定件8、短固定件9可以通过所述卡扣3在所述凸边6滑动来调节所述中间区域的面积大小。由于所述中间区域用于容纳各种容器的瓶颈，例如定量瓶、试管、烧杯，可以实现通过在所述凸边6上滑动所述长固定件8与所述短固定件9调节所述中间区域的面积大小，进而对容器的瓶颈固定，达到容器在所述清洗仪本体 1中的稳定放置。此外，若干所述长固定件8与若干所述短固定件9在所述凸边6上滑动可同时稳定多个容器。

本实用新型的一个较佳实施例中，所述固定件2为扁平长条状。

本实用新型的一个较佳实施例中，所述长固定件8的的长度大于所述清洗仪本体1的长度，且扣合所述清洗仪本体1左右的所述凸边6。

本实用新型的一个较佳实施例中，所述短固定件9的的长度大于所述清洗仪本体1的宽度，且扣合所述清洗仪本体1前后的所述凸边6。

本实用新型的一个较佳实施例中，所述长固定件8置于所述短固定件9 之上。

本实用新型的一个较佳实施例中，所述护边5垂直于所述横向U型槽4。查看所述护边5与所述清洗仪本体1的贴合情况来判断所述卡扣3是否被所述固定螺丝7旋钮致变形。

本实用新型的一个较佳实施例中，所述固定件2的材质为塑料。

以上仅为本实用新型较佳的实施例，并非因此限制本实用新型的实施方式及保护范围，对于本领域技术人员而言，应当能够意识到凡运用本实用新型说明书及图示内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案，均应当包含在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822260439.4

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209577600U

授权时间:20191105

主分类号:B08B 3/12

专利分类号:B08B3/12

范畴分类:26P;

申请人:上海源耀生物股份有限公司

第一申请人:上海源耀生物股份有限公司

申请人地址:201316 上海市浦东新区航头镇大麦湾工业区5842号118幢

发明人:李笑笑;郭子好

第一发明人:李笑笑

当前权利人:上海源耀生物股份有限公司

代理人:俞涤炯

代理机构:31272

代理机构编号:上海申新律师事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/72b8d8088c38dd2a81a390f0.html