# 制袋机的放卷机构论文和设计-方顺风

### 全文摘要

制袋机的放卷机构，包括放卷支撑摆臂和放卷轴，放卷支撑摆臂铰接在机架上，放卷支撑摆臂与摆动传动装置传动连接，放卷支撑摆臂上设有轴安放部，轴安放部具有轴安放口，放卷支撑摆臂上还设有入口与轴安放口连通；放卷轴上设有安装套，安装套与放卷轴之间设有轴承，安装套与轴安放口匹配，放卷支撑摆臂上还设有安装套定位锁紧装置，安装套定位锁紧装置设置在轴安放口处；该制袋机的放卷机构采用新型结构和配合方式的放卷支撑摆臂和放卷轴，在放卷支撑摆臂摆动上升时将放卷轴抬升以便放卷，摆动下降后方便放卷轴（及其上面的卷料）装卸，放卷轴能够供卷料安装放置；在放卷轴承摆臂上设置制动装置能够配合控制放卷轴在放卷时被牵引转动的速度。

### 主设计要求

1.制袋机的放卷机构，包括放卷支撑摆臂和放卷轴，其特征在于：放卷支撑摆臂铰接在机架上，放卷支撑摆臂与摆动传动装置传动连接，放卷支撑摆臂上设有轴安放口，放卷支撑摆臂上还设有入口与轴安放口连通；放卷轴上设有安装套，安装套与放卷轴之间设有轴承，安装套与轴安放口匹配，放卷支撑摆臂上还设有安装套定位锁紧装置，安装套定位锁紧装置设置在轴安放口处。

### 设计方案

1.制袋机的放卷机构，包括放卷支撑摆臂和放卷轴，其特征在于：放卷支撑摆臂铰接在机架上，放卷支撑摆臂与摆动传动装置传动连接，放卷支撑摆臂上设有轴安放口，放卷支撑摆臂上还设有入口与轴安放口连通；放卷轴上设有安装套，安装套与放卷轴之间设有轴承，安装套与轴安放口匹配，放卷支撑摆臂上还设有安装套定位锁紧装置，安装套定位锁紧装置设置在轴安放口处。

2.如权利要求1所述的制袋机的放卷机构，其特征在于：轴安放口还延伸有阻挡部，入口设置在阻挡部的上侧。

3.如权利要求1所述的制袋机的放卷机构，其特征在于：机架上设置转轴，放卷支撑摆臂与转轴连接，放卷支撑摆臂至少设置左右两个，摆动传动装置包括气缸，气缸的一端与机架铰接，另一端与放卷支撑摆臂铰接。

4.如权利要求1所述的制袋机的放卷机构，其特征在于：安装套外设置限位凹槽，限位凹槽与放卷支撑摆臂上的轴安放口横向限位配合。

5.如权利要求4所述的制袋机的放卷机构，其特征在于：限位凹槽设置为环形限位凹槽。

6.如权利要求1所述的制袋机的放卷机构，其特征在于：放卷轴上设置放卷齿轮，放卷支撑摆臂上设置制动齿轮，制动齿轮与放卷齿轮传动连接，制动齿轮与制动装置连接。

7.如权利要求6所述的制袋机的放卷机构，其特征在于：制动装置采用磁粉制动器，制动齿轮与放卷齿轮之间设置介齿轮啮合传动。

8.如权利要求1所述的制袋机的放卷机构，其特征在于：安装套定位锁紧装置包括有锁紧螺栓。

9.如权利要求1所述的制袋机的放卷机构，其特征在于：轴安放口采用U型口，安装套采用环形套。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及塑料袋制造设备，特别涉及制袋机的放卷机构。

背景技术

制袋机将塑料薄膜进行加工制作，将其加工制作成塑料袋，在制作过程中需要对薄膜进行牵引、热封、裁切等工作。制袋机的原材料为薄膜卷料，卷料放置在放卷机构中，卷料通常较大较重，在生产加工过程中需要搬运至制袋机上较为麻烦，而且还需要控制被牵引的放卷速度。

实用新型内容

鉴于背景技术中存在的技术问题，本实用新型所解决的技术问题旨在提供一种便于卷料装卸的制袋机的放卷机构。

为解决上述技术问题，本实用新型采用如下的技术方案：制袋机的放卷机构，包括放卷支撑摆臂和放卷轴，放卷支撑摆臂铰接在机架上，放卷支撑摆臂与摆动传动装置传动连接，放卷支撑摆臂上设有轴安放口，放卷支撑摆臂上还设有入口与轴安放口连通；放卷轴上设有安装套，安装套与放卷轴之间设有轴承，安装套与轴安放口匹配，放卷支撑摆臂上还设有安装套定位锁紧装置，安装套定位锁紧装置设置在轴安放口处。

轴安放口还延伸有阻挡部，入口设置在阻挡部的上侧。

机架上设置转轴，放卷支撑摆臂与转轴连接，放卷支撑摆臂至少设置左右两个，摆动传动装置包括气缸，气缸的一端与机架铰接，另一端与放卷支撑摆臂铰接。

安装套外设置限位凹槽，限位凹槽与放卷支撑摆臂上的轴安放口横向限位配合。

限位凹槽设置为环形限位凹槽。

放卷轴上设置放卷齿轮，放卷支撑摆臂上设置制动齿轮，制动齿轮与放卷齿轮传动连接，制动齿轮与制动装置连接。

制动装置采用磁粉制动器，制动齿轮与放卷齿轮之间设置介齿轮啮合传动。

安装套定位锁紧装置包括有锁紧螺栓。

轴安放口采用U型口，安装套采用环形套。

本实用新型的有益效果为，该制袋机的放卷机构采用新型结构和配合方式的放卷支撑摆臂和放卷轴，在放卷支撑摆臂摆动上升时将放卷轴抬升以便放卷，摆动下降后方便放卷轴（及其上面的卷料）装卸，放卷轴能够供卷料安装放置；在放卷轴承摆臂上设置制动装置能够配合控制放卷轴在放卷时被牵引转动的速度。因此，本实用新型与现有技术相比具有实质性特点和进步。

附图说明

下面结合附图描述本实用新型的实施方式及实施例的有关细节及工作原理。

图1为本实用新型中放卷机构的结构示意图。

图2为本实用新型中放卷轴结构示意图。

具体实施方式

参见附图，本实施方式中制袋机的放卷机构，包括放卷支撑摆臂21和放卷轴22。放卷轴能够供卷料安装放置。

放卷支撑摆臂21铰接在机架上，放卷支撑摆臂21与摆动传动装置23传动连接，通过摆动传动装置23能够带动放卷支撑摆臂21在机架上进行摆动。

放卷支撑摆臂21上设有轴安放口24，放卷支撑摆臂上还设有入口25与轴安放口24连通。放卷轴22上设有安装套25，安装套25与放卷轴22之间设有轴承，以便放卷轴22在安装套25内进行转动，安装套25与轴安放口24匹配，放卷轴22及安装套25能够从入口放入到轴安放口内或者从轴安放口内移出。

放卷支撑摆臂21上还设有安装套定位锁紧装置26，安装套定位锁紧装置26设置在轴安放口24处，通过安装套定位锁紧装置24能够将在轴安放口内到位的安装套25进行定位锁紧。本实施例中，安装套定位锁紧装置包括有锁紧螺栓，调整锁紧螺栓能够将放入安装口内到位的安装套顶住进行定位锁紧。

轴安放口24可以采用U型口，安装套25可以采用环形套，安装更方便，安装套更易与安装口匹配。

工作原理，在放卷支撑摆臂21摆动上升时将放卷轴抬升以便放卷，摆动下降后方便放卷轴（及其上面的卷料）装卸，摆动下降后放置在放卷轴上的卷料可以用小推车推送至入口处，然后放卷支撑摆臂摆动上升就可以将放卷轴抬升进行放卷。

轴安放口还延伸有阻挡部27，入口25设置在阻挡部27的上侧。阻挡部27避免放卷轴从入口滚落。

机架上设置转轴28，放卷支撑摆臂21与转轴28连接，放卷支撑摆臂至少设置左右两个，本实施例中，摆动传动装置23包括气缸，气缸的一端与机架铰接，另一端与放卷支撑摆臂铰接，通过气缸工作带动放卷支撑摆臂进行摆动。

安装套25外设置限位凹槽29，限位凹槽29与放卷支撑摆臂21上的轴安放口24横向限位配合，避免在使用过程中进行横向移位。限位凹槽设置为环形限位凹槽，使用更加方便。

放卷轴22上设置放卷齿轮30，放卷支撑摆臂21上设置制动齿轮31，制动齿轮31与放卷齿轮30传动连接，制动齿轮31与制动装置连接。在放卷轴承摆臂上设置制动装置能够配合控制放卷轴在被牵引转动的速度，以便调整卷料放卷出来的薄膜的张力。制动装置采用磁粉制动器，制动齿轮与放卷齿轮之间设置介齿轮32啮合传动，结构更合理。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920062522.2

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209409462U

授权时间:20190920

主分类号:B31B 70/10

专利分类号:B31B70/10;B31B70/00;B31B155/00;B31B160/10

范畴分类:24J;34A;

申请人:浙江力风机械有限公司

第一申请人:浙江力风机械有限公司

申请人地址:325200 浙江省温州市瑞安市上望街道街路头村

发明人:方顺风;潘时付;薛迪武;叶顺云

第一发明人:方顺风

当前权利人:浙江力风机械有限公司

代理人:林海

代理机构:33222

代理机构编号:瑞安市翔东知识产权代理事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/737384607df3894125635f38.html