# 温/热成形Steel/CFRP构件的宏微观缺陷及其成形机理

### 论文摘要

对温热成形工艺制造的Steel/CFRP复合材料盒形件进行宏、微观缺陷观察,分析其缺陷形成机理。采用高压水射流切割技术在Steel/CFRP盒形件不同部位取样,以测量其壁厚分布,并进行微观界面观察。研究发现:Steel/CFRP盒形件典型的宏观缺陷主要包括:起皱、贫树脂区及富树脂区形成、厚度分布不均匀等。微观缺陷主要包括:孔隙、纤维束边界、裂缝、纤维断裂等。基于对上述缺陷形成机理的分析,提出可能采用的缺陷控制措施,如采用分段压边圈、单面预浸料、可提供侧压力的模具、适当的压延筋布置和铺层设计等,以改进Steel/CFRP构件成形质量,提高其服役安全性。

### 论文目录

- 1 引 言

- 2 实 验

- 3 结果和讨论

- 3.1 Steel/CFRP盒形件的宏观成形缺陷

- 3.1.1 起皱

- 3.1.2 贫树脂区形成

- 3.1.3 富树脂区形成

- 3.1.4 非均匀厚度分布

- 3.2 Steel/CFRP盒形件的微观成形缺陷

- 3.2.1 孔隙和纤维束边界

- 3.2.2 裂缝

- 3.2.3 碳纤维断裂

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李富柱,陆铭,郭玉琴,吴雪莲,朱新峰

关键词: 构件,热成形,微观缺陷,成形机理

来源: 材料科学与工程学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 江苏大学机械工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51575245),江苏省“六大人才高峰”资助项目(XNYQC-002),江苏省重点研发计划资助项目(BE2016161),江苏大学青年科技扶持基金资助项目(FCJJ2015010),江苏大学高级人才启动基金资助项目(16JDG038)

分类号: TB33;TB303

DOI: 10.14136/j.cnki.issn1673-2812.2019.05.010

页码: 741-747

总页数: 7

文件大小: 4006K

下载量: 55

### 相关论文文献

- [1].先进热成形汽车钢制造与使用的研究现状与展望[J]. 金属学报 2020(04)

- [2].面向汽车碰撞安全的热成形钢断裂失效表征与验证[J]. 塑性工程学报 2020(06)

- [3].汽车车身中高强度钢热成形技术的应用[J]. 时代汽车 2020(19)

- [4].汽车B柱热成形技术的比较分析[J]. 塑性工程学报 2019(03)

- [5].保温时间对镀锌热成形钢镀层组织及裂纹的影响[J]. 热加工工艺 2020(22)

- [6].全自动高强钢间接热成形生产线(下)[J]. 锻造与冲压 2020(22)

- [7].基于热成形的变截面B柱优化设计[J]. 汽车实用技术 2020(01)

- [8].车身纵梁补丁板热成形轻量化设计及优化[J]. 汽车工艺与材料 2020(06)

- [9].全自动高强钢间接热成形生产线(上)[J]. 锻造与冲压 2020(20)

- [10].热成形钢点焊工艺技术浅析[J]. 汽车制造业 2020(12)

- [11].基于有限元法分析传递时间对热成形钢组织的影响[J]. 武钢技术 2017(05)

- [12].热成形B柱结构研究与优化[J]. 汽车工程学报 2016(02)

- [13].热成形技术在汽车轻量化中的应用与发展[J]. 金属热处理 2016(03)

- [14].热成形钢镀层研究进展[J]. 金属热处理 2015(03)

- [15].汽车用热成形钢新材料与新工艺进展[J]. 新材料产业 2020(05)

- [16].高强钢热成形技术应用分析[J]. 现代零部件 2013(08)

- [17].大型钛合金拼焊蒙皮整体化等温热成形工艺研究[J]. 制造技术与机床 2020(08)

- [18].探索汽车安全与轻量化的最佳状态[J]. 汽车制造业 2020(12)

- [19].汽车轻量化热成形技术应用概述[J]. 汽车文摘 2019(06)

- [20].汽车热成形零件冲压工艺[J]. 汽车工艺师 2019(10)

- [21].1800MPa级冷轧热成形钢的组织与性能[J]. 材料热处理学报 2017(07)

- [22].热成形技术在汽车上快速应用及着力点[J]. 金属加工(热加工) 2015(15)

- [23].2A16铝合金锥形件多级充液热成形仿真及优化分析[J]. 精密成形工程 2014(06)

- [24].高强度钢板热成形数值模拟-静力显式[J]. 计算力学学报 2011(03)

- [25].当前热成形工艺的研究及应用[J]. 汽车工艺与材料 2010(11)

- [26].铝合金热成形晶粒异常长大现象研究进展[J]. 精密成形工程 2020(06)

- [27].不等温热成形B柱对汽车侧碰性能的影响研究[J]. 上海金属 2014(01)

- [28].汽车轻量化热成形应用与研究[J]. 汽车实用技术 2018(23)

- [29].宝钢海内外全球同步首发铝硅镀层热成形钢激光焊接新技术![J]. 起重运输机械 2019(09)

- [30].基于热成形技术的B柱优化设计[J]. 汽车实用技术 2018(19)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/73869d4b5f08ab020a6beb22.html