# 基于PC构件的装配式建筑施工技术研究肖利

湖北海星众源建设工程有限公司湖北省十堰市442000

摘要：本文简要介绍了PC组件的综合性能要求。基于PC组件的装配式建筑施工的各种技术进行了深入的研究和详细分析，极大地改进了装配式建筑施工的各种技术，从根本上保证了构件施工的质量，更好地满足了施工要求，促进中国建筑业的不断稳定发展。

关键词：PC构件；装配式建筑；施工技术

引言

PC建筑构件是指通过工业制造方法制造的混凝土建筑构件，通过现代科学技术的机器和设备在工厂加工制作，然后运输到工程施工现场进行吊装和连接施工。从制造技术的角度来看，装配式建筑具有高效节能、节水和节省材料的特点，是一种绿色建筑技术，它可以极大地促进当前中国建筑项目中工业制造生产。此外，它可以大大减少工厂生产的环节，并促进生产逐步向建筑工业发展的转变。伴随人们生活质量得到提高和改善，建筑也快速发展。装配式建筑作为新形式，在工程中被广泛的应用。然而，大多数人对装配式建筑的理解不够深刻。为了更好地促进建筑行业的发展，有必要对装配式建筑的核心技术进行研究，提高建筑的整体施工水平。本文的内容就要进行深入的研究和详细的分析。

1PC构件装配结构性能要求

在PC组件的应用中并提高生产效率的同时，可以达到现浇部分的综合性能，并充分满足抗震要求。PC组件的装配式填充结构需要满足下列要求：

（1）PC建筑构件的装配结构在日常生活和使用中需要继续保持良好的弹性；

（2）当出现低于抗震设防地震情况时，装配式建筑物的基本框架结构应保持弹性工作状态。禁止PC墙和现浇建筑结构位置出现断裂和开缝情况，以尽可能避免损坏预制混凝土墙板；

（3）当地震情况与抗震设防的地震强度完全一致时，装配式建筑的部件和预定部位受到破坏，PC外墙面板和整个框架的连接位置允许有垂直平面缝，但可以快速修复；

2基于PC构件的装配式建筑施工技术

2.1运输与堆场

PC组件在运输方面中应将枕木放置在压载物的中间，并严格按照PC组件运输的要求将枕木相对固定，以确保PC组件的平稳连续运输。其次，将预制构件运输到现场进行施工后，应使用起重机等设施将其转移到指定位置，并应在预制混凝土结构部件上安装枕木，以确保构件顺利堆放。最后，预制组件在现场吊装期间很容易变形，为了能够有效地控制该问题，在选择吊具的情况下，应选择使用钢扁担竖向起吊，在提升期间，应注意组件两侧的水平高度，以免损坏边槽。在指定到达位置后，应将组件与手动处理相结合，保持建筑构件安装的平稳开展，在大型地板吊装中应选择可调节模具吊装，以在保持平衡应力的基础上减少集中应力造成的损坏。

2.2装配式结构安装与调整

当吊装剪力墙结构构件时，需要更多支撑点。支撑点设置正确位置，确保剪力墙的吊装有效开展。剪力墙完成吊装后还要检查刮板的垂直角度。此外，还可以使用调整螺杆，以确保连接更加稳定。完成安装后，将钢梁固定指定位置，然后倒入高强度混凝土，确保质量满足施工需要。

在安装和修整梁板时，支撑设计方法的结合成功完成了基础框架的安装，框架的主体安装预制的梁板，楼梯和阳台由一次成型基础结构形成。吊起梁板时，应浇筑接头位置，以满足规定要求，取得理想的施工质量。

2.3装修工程

外装饰预制建筑部件在现场安装时，需要将保护膜撕开并提起，根据预制混凝土剪力墙构件施工技术的要求，建筑物外墙装饰的施工可以封闭裂缝。室内装饰房屋之前，应做好样板房的现场施工，以确保样板房的建造满足基本质量标准的特定要求，然后再进行室内房屋装饰施工。为了充分发挥优势，要严格按照具体要求，进行构件接缝区和抹灰勾缝处理，避免接缝处会发生渗漏或裂缝，可以保证装配式构件建筑的顺利有效施工。

2.4施工用外防护架

当预制剪力墙运输到施工现场时，预制混凝土剪力墙的螺栓应与外部支撑框架的防护架平台相连，完成吊装后，可以卸下外部防护框架，再进行外墙板现场施工。在此技术的基础上，可以大大提高安装工作的效率。

2.5防水工程

为保证预制装配式建设楼房、屋面及外墙板缝的质量满足其要求，在具体施工工作中，对房屋内楼板连接部位进行防水处理。预制构件吊装作业前，应严格规范，满足有关规定的要求，以提高外墙板防水功能凹槽细部设计的必要性，维持吊装作业顺利有效地进行。

2.6水电安装工程

在构件建筑的施工过程中，应特别注意以下几个方面：第一，预制关键制作应采用相对集中的预制生产方法，以利于管线施工；其次，水电施工完成开展喷浆施工，为水电安装打下基础。水电施工中如果有凿洞施工，应与设计人员沟通，经特别许可方可以进行建设施工；最后，预制结构构件的界面位置的保护要错开穿墙位置。施工完成后必须及时用水泥浆等材料及时填空，为以后的施工打下良好的基础，如果厨房燃气管道连接需要穿透地板，则必须在管道外进行套管保护。为了提高工程建设的整体质量、速度，必须在电力工程建设中科学合理地安排建设项目，保证现场施工的整体质量并缩短工期。

2.7后浇部位混凝土浇筑、养护

应特别注意各种模板污染物和混凝土的处理，对模板间隙的修复。在浇筑过程中，不同的位置要选择不同的浇筑方式在进行振动施工时，应注意各种模板、混凝土和预埋部件，以避免发生碰撞，应使用快速插入和慢速振动。此外，应检查使用模板和预埋组件的位置和可靠性，以免影响后续的施工工作。浇筑后，应保持水泥混凝土的日常养护时间可以控制超过一个星期，防水混凝土的浇筑时间也应该控制在两个星期以上。

结语

住宅建筑的施工从粗放管理发展到集约型方向发展，装配式建筑的应用已变得更加广泛。作为当今中国建筑业的必然结果，它已成为一个整体发展趋势。装配式建筑的应用可以显著降低建造项目的总成本，取得了预期的建设效果。特别是随着社会需求的不断进步和整体发展，装配式建筑在当前中国建筑市场中将扮演越来越重要的角色。必须对装配式建筑施工核心技术有一个清晰，完美的新认识，提高装配式建筑施工技术的应用效果，使装配式建筑的实际价值和能力得到体现，为中国的建筑业持续和稳定的发展奠定了良好的基础。

参考文献：

[1]张若华.装配式建筑施工常见质量问题与防范对策探讨[J].建筑与装饰，2018（12）：119-120.

[2]常春光.吴溪.装配式建筑施工安全风险评价研究[J].建筑经济，2018（8）：49-52.

[3]张大立.装配式建筑施工质量问题探讨[J].建筑与装饰，2018（12）：106，110.

[4]程江博.装配式建筑施工安全管理若干要点研究[J].智能城市，2018（13）：73-74.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/73a6a408b5d0dde695351e5f.html