# 伸缩式刚性扶正器论文和设计

### 全文摘要

本实用新型属于油田井下工具领域，尤其涉及一种伸缩式刚性扶正器，包括筒体和扶正块，扶正块安装在筒体上，还包括滑块，所述筒体的侧壁上设置有用于容纳扶正块的长方形开口，长方形开口的长度方向与筒体的轴线方向一致，长方形开口的两端各设置有一个所述的滑块，所述的扶正块位于两个滑块之间，所述滑块的一端设置有斜面，扶正块的两端抵在两个滑块上的斜面上并与斜面滑动配合，从而将扶正块的径向运动转化为滑块的轴向运动，两个滑块在弹簧的作用下始终保持向扶正块靠近的运动趋势。本实用新型的支撑力远大于现有的采用钢片制成的弹簧扶正器，同时具有一定柔性，具有良好的扶正效果，可称为半刚性扶正器。

### 主设计要求

1.一种伸缩式刚性扶正器，包括筒体(3)和扶正块(8)，扶正块(8)安装在筒体(3)上，其特征在于：还包括滑块(7)，所述筒体(3)的侧壁上设置有用于容纳扶正块(8)的长方形开口，长方形开口的长度方向与筒体(3)的轴线方向一致，长方形开口的两端各设置有一个所述的滑块(7)，所述的扶正块(8)位于两个滑块(7)之间，所述滑块(7)的一端设置有斜面(10)，扶正块(8)的两端抵在两个滑块(7)上的斜面(10)上并与斜面(10)滑动配合，从而将扶正块(8)的径向运动转化为滑块(7)的轴向运动，两个滑块(7)在弹簧(6)的作用下始终保持向扶正块(8)靠近的运动趋势；所述的扶正块(8)的内侧连接有一个弧形的限位板(9)，限位板(9)通过螺钉固定在扶正块(8)的内侧，限位板(9)的两端搭在长方形开口的内侧，从而防止扶正块(8)从筒体(3)上脱落；所述筒体(3)上与所述螺钉对应设置有用于拧紧螺钉的工艺孔(4)。

### 设计方案

1.一种伸缩式刚性扶正器，包括筒体(3)和扶正块(8)，扶正块(8)安装在筒体(3)上，其特征在于：还包括滑块(7)，所述筒体(3)的侧壁上设置有用于容纳扶正块(8)的长方形开口，长方形开口的长度方向与筒体(3)的轴线方向一致，长方形开口的两端各设置有一个所述的滑块(7)，所述的扶正块(8)位于两个滑块(7)之间，所述滑块(7)的一端设置有斜面(10)，扶正块(8)的两端抵在两个滑块(7)上的斜面(10)上并与斜面(10)滑动配合，从而将扶正块(8)的径向运动转化为滑块(7)的轴向运动，两个滑块(7)在弹簧(6)的作用下始终保持向扶正块(8)靠近的运动趋势；

所述的扶正块(8)的内侧连接有一个弧形的限位板(9)，限位板(9)通过螺钉固定在扶正块(8)的内侧，限位板(9)的两端搭在长方形开口的内侧，从而防止扶正块(8)从筒体(3)上脱落；

所述筒体(3)上与所述螺钉对应设置有用于拧紧螺钉的工艺孔(4)。

2.根据权利要求1所述的一种伸缩式刚性扶正器，其特征在于：所述滑块(7)的侧面设置有滑槽，所述长方形开口两端与所述滑块(7)对应的区段设置有与所述滑槽匹配的导轨(11)。

3.根据权利要求1所述的一种伸缩式刚性扶正器，其特征在于：所述扶正块(8)的数量不低于3个。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于油田井下工具领域，尤其涉及一种伸缩式刚性扶正器。

背景技术

套管扶正器是油井固井时必备的辅助工具，套管扶正器通常分为刚性扶正器和弹簧扶正器两种。刚性扶正器的特点是对套管的支撑力大，扶正效果可靠，但通过性较差，容易产生卡井问题。弹簧扶正器的特点是通过性好，但支撑力较小，扶正效果有待提高。因此，有必要设计一种支撑力大，且通过性好的伸缩式刚性扶正器。

发明内容

本实用新型提供一种伸缩式刚性扶正器，以解决上述背景技术中提出的问题。

本实用新型所解决的技术问题采用以下技术方案来实现：本实用新型提供了一种伸缩式刚性扶正器，包括筒体和扶正块，扶正块安装在筒体上，还包括滑块，所述筒体的侧壁上设置有用于容纳扶正块的长方形开口，长方形开口的长度方向与筒体的轴线方向一致，长方形开口的两端各设置有一个所述的滑块，所述的扶正块位于两个滑块之间，所述滑块的一端设置有斜面，扶正块的两端抵在两个滑块上的斜面上并与斜面滑动配合，从而将扶正块的径向运动转化为滑块的轴向运动，两个滑块在弹簧的作用下始终保持向扶正块靠近的运动趋势；

所述的扶正块的内侧连接有一个弧形的限位板，限位板通过螺钉固定在扶正块的内侧，限位板的两端搭在长方形开口的内侧，从而防止扶正块从筒体上脱落；

所述筒体上与所述螺钉对应设置有用于拧紧螺钉的工艺孔。

所述滑块的侧面设置有滑槽，所述长方形开口两端与所述滑块对应的区段设置有与所述滑槽匹配的导轨。所述扶正块的数量不低于3个。

本实用新型的有益效果为：本实用新型通过斜面将扶正块径向运动转换为滑块的轴向运动，基于这种结构，本实用新型的支撑力远大于现有的采用钢片制成的弹簧扶正器，同时具有一定柔性，具有良好的扶正效果，可称为半刚性扶正器。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是图1中B处的截面图；

图3是图1中A处的截面图。

图中：1-套管，2-堵头，3-筒体，4-工艺孔，5-压环，6-弹簧，7-滑块，8-扶正块，9-限位板，10-斜面，11-导轨。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型做进一步描述：

本实施例包括筒体3和扶正块8，扶正块8安装在筒体3上。以上为现有技术中的常见结构，在此不再赘述。

本实用新型的创新之处在于：还包括滑块7，所述筒体3的侧壁上设置有用于容纳扶正块8的长方形开口，长方形开口的长度方向与筒体3的轴线方向一致，长方形开口的两端各设置有一个所述的滑块7，所述的扶正块8位于两个滑块7之间，所述滑块7的一端设置有斜面10，扶正块8的两端抵在两个滑块7上的斜面10上并与斜面10滑动配合，从而将扶正块8的径向运动转化为滑块7的轴向运动，两个滑块7在弹簧6的作用下始终保持向扶正块 8靠近的运动趋势。本实用新型通过斜面10将扶正块8径向运动转换为滑块7的轴向运动，基于这种结构，本实用新型的支撑力远大于现有的采用钢片制成的弹簧扶正器，同时具有一定柔性，具有良好的扶正效果，可称为半刚性扶正器。

所述扶正块8的数量不低于3个。

具体实施时，所述斜面10与筒体3的轴线的夹角小于斜面的摩擦角，即必须保证扶正块 8在斜面10上不会发生自锁。另外，通过调整斜面10的倾斜角度或弹簧6的弹性模量可对扶正器的支撑力进行灵活调整，从而满足不同工况下的应用需求。

所述的扶正块8的内侧连接有一个弧形的限位板9，限位板9通过螺钉固定在扶正块8 的内侧，限位板9的两端搭在长方形开口的内侧，从而防止扶正块8从筒体3上脱落，这种扶正块8的装配方式使本实用新型的结构更加简单，装配更加方便快速。

所述筒体3上与所述螺钉对应设置有用于拧紧螺钉的工艺孔4，将螺丝刀穿过工艺孔4 可将螺钉拧紧。

所述滑块7的侧面设置有滑槽，所述长方形开口两端与所述滑块7对应的区段设置有与所述滑槽匹配的导轨11。将滑块7安装在导轨11上可保证筒体3与滑块7之间的有效连接，并保证滑块7可滑动。需要注意的是，长方形开口的中部不设置导轨11，同时，长方形开口中部的宽度较大，以便滑块7可顺利地插在所述的导轨11上。

最为进一步的技术方案，所述的滑块7和弹簧6之间设置有压环5，便于各滑块同步运动。

为了保证弹簧6和压环5的顺利装配，可在筒体3的一端设置堵头2，弹簧6和压环5从堵头2所在一端装入，并通过堵头2封在筒体3内，堵头可通过焊接或其他固定连接方式连接在筒体3上。

安装时，将本实用新型套在套管1上并通过螺栓锁紧固定即可。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920291302.7

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:23(黑龙江)

授权编号:CN209687431U

授权时间:20191126

主分类号:E21B17/10

专利分类号:E21B17/10

范畴分类:申请人:大庆长垣能源科技有限公司

第一申请人:大庆长垣能源科技有限公司

申请人地址:163000 黑龙江省大庆市林甸县大祁街北四段路西(西北街1-4-3-9)

发明人:曲洪坤;刘阳

第一发明人:曲洪坤

当前权利人:大庆长垣能源科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/73b841b1243260a52ccbba60.html