# 一种工业相机论文和设计-黄招东

### 全文摘要

本实用新型涉及电子设备技术领域，尤其涉及一种工业相机。通过在铝合金壳体的两个相对的内侧壁上设有安装导轨且所述安装导轨与所述铝合金壳体的中心轴平行设置，第二电路板安装于安装导轨上且所述第二电路板与第一电路板电连接，也就是说通过两侧的安装导轨与第二电路板配合安装，安装过程中只需将第二电路板从安装导轨靠近后盖体一端的开口处滑入移动至另一端即可，无需通过从外壳外面用螺丝固定，便于组装。

### 主设计要求

1.一种工业相机，其特征在于，包括铝合金壳体、前盖体、后盖体、第一电路板和第二电路板；所述铝合金壳体的相对两端均具有开口，分别为第一开口和第二开口；所述前盖体盖设于第一开口上以封闭所述第一开口，所述第一电路板位于铝合金壳体内部且固定于前盖体的内侧壁上，所述第一电路板上设有镜头，所述前盖体上设有镜头对应设置的通孔；所述铝合金壳体的两个相对的内侧壁上设有安装导轨且所述安装导轨与所述铝合金壳体的中心轴平行设置，所述安装导轨的两端均为开口，所述第二电路板安装于安装导轨上且所述第二电路板与第一电路板电连接；所述后盖体盖设于第二开口上以封闭所述第二开口。

### 设计方案

1.一种工业相机，其特征在于，包括铝合金壳体、前盖体、后盖体、第一电路板和第二电路板；

所述铝合金壳体的相对两端均具有开口，分别为第一开口和第二开口；所述前盖体盖设于第一开口上以封闭所述第一开口，所述第一电路板位于铝合金壳体内部且固定于前盖体的内侧壁上，所述第一电路板上设有镜头，所述前盖体上设有镜头对应设置的通孔；

所述铝合金壳体的两个相对的内侧壁上设有安装导轨且所述安装导轨与所述铝合金壳体的中心轴平行设置，所述安装导轨的两端均为开口，所述第二电路板安装于安装导轨上且所述第二电路板与第一电路板电连接；

所述后盖体盖设于第二开口上以封闭所述第二开口。

2.根据权利要求1所述的工业相机，其特征在于，所述第二电路板与安装导轨的连接处设有弹性滚轮，所述弹性滚轮位于安装导轨内且与位于安装导轨内的铝合金壳体内侧壁接触。

3.根据权利要求2所述的工业相机，其特征在于，所述弹性滚轮位于第二电路板靠近后盖体的一端。

4.根据权利要求1所述的工业相机，其特征在于，所述前盖体的内侧壁上设有凸柱，所述凸柱对应所述安装导轨靠近前盖体一端的开口位置设置，所述凸柱突出所述前盖体的内侧壁表面的高度高于第一电路板的厚度。

5.根据权利要求1所述的工业相机，其特征在于，所述前盖体的外侧壁上设有与显微镜相适配的显微镜接口。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电子设备技术领域，尤其涉及一种工业相机。

背景技术

工业相机(又称：电子显微镜)已经广泛应用于教育、试验研究、工厂检测等。目前，为了使工业相机在恶劣环境中能够使用以及个体小巧方便操作等原因，主体一般采用铝合金材料做桶状结构，这个就导致了主控板在内部是很难做固定机构，一般采用的方法是从外壳外面用螺丝固定，这样造成一个组装作业时找固定孔位置不好对准，影响组装效率，以及螺丝裸露有刮伤的风险。

实用新型内容

为了克服上述现有技术的缺陷，本实用新型所要解决的技术问题是提供一种便于组装的工业相机。

为了解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案为：

一种工业相机，包括铝合金壳体、前盖体、后盖体、第一电路板和第二电路板；

所述铝合金壳体的相对两端均具有开口，分别为第一开口和第二开口；所述前盖体盖设于第一开口上以封闭所述第一开口，所述第一电路板位于铝合金壳体内部且固定于前盖体的内侧壁上，所述第一电路板上设有镜头，所述前盖体上设有镜头对应设置的通孔；

所述铝合金壳体的两个相对的内侧壁上设有安装导轨且所述安装导轨与所述铝合金壳体的中心轴平行设置，所述安装导轨的两端均为开口，所述第二电路板安装于安装导轨上且所述第二电路板与第一电路板电连接；

所述后盖体盖设于第二开口上以封闭所述第二开口。

进一步的，所述第二电路板与安装导轨的连接处设有弹性滚轮，所述弹性滚轮位于安装导轨内且与位于安装导轨内的铝合金壳体内侧壁接触。

进一步的，所述弹性滚轮位于第二电路板靠近后盖体的一端。

进一步的，所述前盖体的内侧壁上设有凸柱，所述凸柱对应所述安装导轨靠近前盖体一端的开口位置设置，所述凸柱突出所述前盖体的内侧壁表面的高度高于第一电路板的厚度。

进一步的，所述前盖体的外侧壁上设有与显微镜相适配的显微镜接口。

本实用新型的有益效果在于：

本实用新型提供的工业相机，通过在铝合金壳体的两个相对的内侧壁上设有安装导轨且所述安装导轨与所述铝合金壳体的中心轴平行设置，第二电路板安装于安装导轨上且所述第二电路板与第一电路板电连接，也就是说通过两侧的安装导轨与第二电路板配合安装，安装过程中只需将第二电路板从安装导轨靠近后盖体一端的开口处滑入移动至另一端即可，无需通过从外壳外面用螺丝固定，便于组装。

附图说明

图1所示为本实用新型的工业相机的装配图；

标号说明：

1、铝合金壳体；11、安装导轨；2、前盖体；21、凸柱；22、显微镜接口；3、后盖体；4、第一电路板；5、第二电路板；51、弹性滚轮。

具体实施方式

为详细说明本实用新型的技术内容、所实现目的及效果，以下结合实施方式并配合附图予以说明。

本实用新型最关键的构思在于：通过两侧的安装导轨与第二电路板配合安装，便于组装。

请参照图1所示，本实用新型的一种工业相机，包括铝合金壳体、前盖体、后盖体、第一电路板和第二电路板；

所述铝合金壳体的相对两端均具有开口，分别为第一开口和第二开口；所述前盖体盖设于第一开口上以封闭所述第一开口，所述第一电路板位于铝合金壳体内部且固定于前盖体的内侧壁上，所述第一电路板上设有镜头，所述前盖体上设有镜头对应设置的通孔；

所述铝合金壳体的两个相对的内侧壁上设有安装导轨且所述安装导轨与所述铝合金壳体的中心轴平行设置，所述安装导轨的两端均为开口，所述第二电路板安装于安装导轨上且所述第二电路板与第一电路板电连接；

所述后盖体盖设于第二开口上以封闭所述第二开口。

从上述描述可知，本实用新型的有益效果在于：本实用新型提供的工业相机，通过在铝合金壳体的两个相对的内侧壁上设有安装导轨且所述安装导轨与所述铝合金壳体的中心轴平行设置，第二电路板安装于安装导轨上且所述第二电路板与第一电路板电连接，也就是说通过两侧的安装导轨与第二电路板配合安装，安装过程中只需将第二电路板从安装导轨靠近后盖体一端的开口处滑入移动至另一端即可，无需通过从外壳外面用螺丝固定，便于组装。

本实用新型提供的工业相机的安装过程为：

先将第一电路板安装在前盖体的内侧壁上，具体可通过在第一电路板上开螺纹孔，螺丝从外部穿过前盖体后再穿过螺纹孔与螺母螺纹连接以使第一电路板固定安装在前盖体的内侧壁上，当然，这里也可以采用其他安装方式，如焊接、贴附等安装方式。接着将安装好第一电路板的前盖体盖设在第一开口上，主要是采用螺丝固定连接方式，然后将第二电路板从安装导轨靠近后盖体一端的开口处滑入移动至另一端，依靠安装导轨固定第二电路板的位置；最后将后盖体盖设于第二开口上以封闭所述第二开口，也采用螺丝固定连接方式，即完成组装。

进一步的，所述第二电路板与安装导轨的连接处设有弹性滚轮，所述弹性滚轮位于安装导轨内且与位于安装导轨内的铝合金壳体内侧壁接触。

从上述描述可知，此结构能够尽可能避免安装过程中第二电路板与第一电路板的碰撞，确保电气性能。

进一步的，所述弹性滚轮位于第二电路板靠近后盖体的一端。

从上述描述可知，此结构使得弹性滚轮与位于安装导轨内的铝合金壳体内侧壁接触的距离只有一小段，不影响第二电路板的常规组装速度。

进一步的，所述前盖体的内侧壁上设有凸柱，所述凸柱对应所述安装导轨靠近前盖体一端的开口位置设置，所述凸柱突出所述前盖体的内侧壁表面的高度高于第一电路板的厚度。

从上述描述可知，凸柱抵住开口，防止第二电路板滑出安装导轨，起到限位作用，其次，凸柱突出所述前盖体的内侧壁表面的高度高于第一电路板的厚度，也可以确保第二电路板在组装过程中不会触碰在第一电路板，影响电路板的电气性能。

进一步的，所述前盖体的外侧壁上设有与显微镜相适配的显微镜接口。

请参照图1所示，本实用新型的实施例一为：

本实用新型的一种工业相机，包括铝合金壳体1、前盖体2、后盖体3、第一电路板4和第二电路板5；

所述铝合金壳体的相对两端均具有开口，分别为第一开口和第二开口；所述前盖体盖设于第一开口上以封闭所述第一开口，所述第一电路板位于铝合金壳体内部且固定于前盖体的内侧壁上，所述第一电路板上设有镜头，所述前盖体上设有镜头对应设置的通孔；

所述铝合金壳体的两个相对的内侧壁上设有安装导轨11且所述安装导轨与所述铝合金壳体的中心轴平行设置，所述安装导轨的两端均为开口，所述第二电路板安装于安装导轨上且所述第二电路板与第一电路板电连接；

所述后盖体盖设于第二开口上以封闭所述第二开口。

其中，所述第二电路板5与安装导轨的连接处设有弹性滚轮51，所述弹性滚轮位于安装导轨内且与位于安装导轨内的铝合金壳体内侧壁接触。所述弹性滚轮位于第二电路板靠近后盖体的一端。第二电路板是由两块电路板组成，分别是主控板和辅助板，两块电路板叠放且之间具有间距，弹性滚轮通过套设在一转轴上且一起位于两块电路板之间，转轴的两端分别与两块电路板固定连接，弹性滚轮通过轴承与转轴连接，弹性滚轮采用橡胶等塑料材质，与内侧壁接触或与安装导轨接触产生一定阻尼，起到控制第二电路板的安装速度。

所述前盖体的内侧壁上设有凸柱21，所述凸柱对应所述安装导轨靠近前盖体一端的开口位置设置，所述凸柱突出所述前盖体的内侧壁表面的高度高于第一电路板的厚度，高出5-10mm。所述前盖体的外侧壁上设有与显微镜相适配的显微镜接口22。通过显微镜接口将本实用新型的工业相机安装在显微镜的目镜口上，以读取目镜中的图像，通过第二电路板上的通讯模块传输至投影仪或其他显示设备上。

综上所述，本实用新型提供的一种工业相机，通过在铝合金壳体的两个相对的内侧壁上设有安装导轨且所述安装导轨与所述铝合金壳体的中心轴平行设置，第二电路板安装于安装导轨上且所述第二电路板与第一电路板电连接，也就是说通过两侧的安装导轨与第二电路板配合安装，安装过程中只需将第二电路板从安装导轨靠近后盖体一端的开口处滑入移动至另一端即可，无需通过从外壳外面用螺丝固定，便于组装。

以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换，或直接或间接运用在相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920025484.3

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209215839U

授权时间:20190806

主分类号:G03B 17/02

专利分类号:G03B17/02;G02B21/36

范畴分类:30B;

申请人:福建捷宇电脑科技有限公司

第一申请人:福建捷宇电脑科技有限公司

申请人地址:350000 福建省福州市仓山区金山街道金山大道618号桔园洲工业园仓山园21#楼三层

发明人:黄招东;陈大添

第一发明人:黄招东

当前权利人:福建捷宇电脑科技有限公司

代理人:林志峥

代理机构:35214

代理机构编号:福州市博深专利代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/73e43e7cbf820a4681f79f61.html