# 堆石坝周边缝结构论文和设计-周恒

### 全文摘要

本实用新型公开一种堆石坝周边缝结构，包括：坝体面板、趾板和止水构件，坝体面板铺设在填筑堆石体的外侧，坝体面板的表面具有预设斜度；趾板沿着坝体面板的外侧的边沿设置，趾板的外侧与山体和基岩相接，趾板的内侧与坝体面板之间的周边缝为阶梯缝，阶梯缝由多个横向接缝和多个纵向接缝依次交错连接，横向接缝水平延伸，纵向接缝竖直延伸，横向接缝和纵向接缝均与坝体面板的表面相垂直；止水构件设置在横向接缝和纵向接缝处。本实用新型的堆石坝周边缝结构不但方便坝体面板施工，还可基本上消除坝体面板和趾板之间的周边缝处的剪切变位，使其只剩下张开变位和沉陷变位两种形式，提高了堆石坝的坝体面板和趾板之间的止水构件的防水的可靠性。

### 主设计要求

1.一种堆石坝周边缝结构，其特征在于，包括：坝体面板（2），所述坝体面板（2）铺设在填筑堆石体的外侧，所述坝体面板（2）的表面具有预设斜度；趾板（1），所述趾板（1）沿着所述坝体面板（2）的外侧的边沿设置，所述趾板（1）的外侧与山体和基岩相接，所述趾板（1）的内侧与所述坝体面板（2）之间的周边缝为阶梯缝，所述阶梯缝由多个横向接缝（3）和多个纵向接缝（4）依次交错连接，所述横向接缝（3）与坝轴线（5）相平行，所述纵向接缝（4）与坝轴线（5）相垂直，所述横向接缝（3）和所述纵向接缝（4）均与所述坝体面板（2）的表面相垂直；止水构件，所述止水构件设置在所述横向接缝（3）处和所述纵向接缝（4）处。

### 设计方案

1.一种堆石坝周边缝结构，其特征在于，包括：

坝体面板（2），所述坝体面板（2）铺设在填筑堆石体的外侧，所述坝体面板（2）的表面具有预设斜度；

趾板（1），所述趾板（1）沿着所述坝体面板（2）的外侧的边沿设置，所述趾板（1）的外侧与山体和基岩相接，所述趾板（1）的内侧与所述坝体面板（2）之间的周边缝为阶梯缝，所述阶梯缝由多个横向接缝（3）和多个纵向接缝（4）依次交错连接，所述横向接缝（3）与坝轴线（5）相平行，所述纵向接缝（4）与坝轴线（5）相垂直，所述横向接缝（3）和所述纵向接缝（4）均与所述坝体面板（2）的表面相垂直；

止水构件，所述止水构件设置在所述横向接缝（3）处和所述纵向接缝（4）处。

2.根据权利要求1所述的堆石坝周边缝结构，其特征在于，所述止水构件包括铜止水（6），所述铜止水（6）设置在所述横向接缝（3）和所述纵向接缝（4）的内端。

3.根据权利要求2所述的堆石坝周边缝结构，其特征在于，所述铜止水（6）的内侧设置有橡胶垫片（7）。

4.根据权利要求1所述的堆石坝周边缝结构，其特征在于，所述止水构件包括沥青木板，所述沥青木板填充在所述横向接缝（3）中和所述纵向接缝（4）中。

5.根据权利要求1所述的堆石坝周边缝结构，其特征在于，所述止水构件包括复合橡胶棒（8），所述复合橡胶棒（8）设置在所述横向接缝（3）和所述纵向接缝（4）的外端口。

6.根据权利要求5所述的堆石坝周边缝结构，其特征在于，所述横向接缝（3）和所述纵向接缝（4）的外端覆盖有盖片（9），所述盖片（9）的两侧分别通过连接件（10）固定在所述坝体面板（2）和所述趾板（1）上。

7.根据权利要求6所述的堆石坝周边缝结构，其特征在于，所述盖片（9）与所述复合橡胶棒（8）之间填充有塑性填料（11）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于水坝设计和施工技术领域，特别是涉及一种堆石坝周边缝结构。

背景技术

混凝土堆石坝是由大坝上部的坝体面板和趾板下部帷幕灌浆一起形成封闭完整的防渗体系，趾板与坝体面板之间的周边缝需采用相应的止水结构。趾板和坝体面板的下部支撑基础不同，趾板一般坐落在基岩上，而坝体面板下部为填筑堆石体，两者变形机制差异较大，在水压力作用下周边缝将产生较大变形，而周边缝变形大小及止水结构的可靠性直接影响大坝安全。目前趾板一般与坝体面板斜交，导致趾板与坝体面板之间的周边缝变位条件复杂，在水压力作用下，周边缝处剪切、沉陷和张开变位值较大，不利于大坝的防渗性。

实用新型内容

鉴于此，本实用新型的目的在于克服上述问题或者至少部分地解决或缓解上述问题。

本实用新型解决其技术问题采用的技术方案是：提出一种堆石坝周边缝结构，包括：坝体面板、趾板和止水构件，所述坝体面板铺设在填筑堆石体的外侧，所述坝体面板的表面具有预设斜度；所述趾板沿着所述坝体面板的外侧的边沿设置，所述趾板的外侧与山体和基岩相接，所述趾板的内侧与所述坝体面板之间的周边缝为阶梯缝，所述阶梯缝由多个横向接缝和多个纵向接缝依次交错连接，所述横向接缝水平延伸，所述纵向接缝竖直延伸，所述横向接缝和所述纵向接缝均与所述坝体面板的表面相垂直；所述止水构件设置在所述横向接缝和所述纵向接缝处。

根据本实用新型的堆石坝周边缝结构，坝体面板和趾板之间的阶梯缝由依次交错连接的多个横向接缝和多个纵向接缝构成。多个横向接缝和纵向接缝使坝体面板的下边沿为规则形状，方便坝体面板施工。而且坝体面板和趾板在横向接缝可以抵挡坝体面板与趾板之间的纵向剪切变位，在横向接缝处可以抵挡坝体面板和趾板之间的横向剪切变位。使其只剩下张开变位和沉陷变位两种形式，减少了周边缝变形，提高了堆石坝的坝体面板和趾板之间的止水构件的防水的可靠性。

本实用新型的堆石坝周边缝结构还具有以下可选特征。

可选地，所述止水构件包括铜止水，所述铜止水设置在所述横向接缝和所述纵向接缝的内端。

根据本实用新型的堆石坝周边缝结构，铜止水垫在坝体面板和趾板之间的横向接缝和纵向接缝的内端，铜止水在坝体面板和趾板之间的周边缝处具有180°的折返部，可应对变形，可严密封堵坝体面板的内侧的渗水。

可选地，所述铜止水的内侧设置有橡胶垫片。

根据本实用新型的堆石坝周边缝结构，垫在铜止水内侧的橡胶垫片可隔离渗水与铜止水之间的接触，对铜止水具有防锈作用。

可选地，所述止水构件包括沥青木板，所述沥青木板填充在所述横向接缝中和所述纵向接缝中。

根据本实用新型的堆石坝周边缝结构，沥青木板填充在横向接缝中和纵向接缝中，沥青木板在吸水后会膨胀，可严密封堵横向接缝和纵向接缝。

可选地，所述止水构件包括复合橡胶棒，所述复合橡胶棒设置在所述横向接缝和所述纵向接缝的外端口。

根据本实用新型的堆石坝周边缝结构，横向接缝和纵向接缝的外端呈V形开口，复合橡胶棒填充在V形开口内，可以提高复合橡胶棒与周边缝的两侧的接触面积，提高复合橡胶棒的密封性。

可选地，所述横向接缝和所述纵向接缝的外端覆盖有盖片，所述盖片的两侧分别通过连接件固定在所述坝体面板和所述趾板上。

根据本实用新型的堆石坝周边缝结构，盖片为金属材质，沿着台阶缝中的横向接缝和纵向接缝铺设，盖片的两侧分别搭在坝体面板和趾板上，并通过膨胀螺钉固定，然后再使用封边剂对盖片的边沿进行封边。

可选地，所述盖片与所述复合橡胶棒之间填充有塑性填料。

本实用新型的有益效果是使坝体面板的下边沿为规则形状，不但方便坝体面板施工，还可基本上消除坝体面板和趾板之间的周边缝处的剪切变位，使其只剩下张开变位和沉陷变位两种形式。提高了堆石坝的坝体面板和趾板之间的止水构件的防水的可靠性，可解决200m级以上的超高面板堆石坝周边缝变形过大的问题。

附图说明

后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本实用新型的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解，这些附图未必是按比例绘制的。附图中：

图1是本实用新型的堆石坝周边缝结构的一种实施例的结构示意图；

图2是图1中A-A处的剖面结构示意图；

图3是图1中B-B处的剖面结构示意图。

在以上图中：1 趾板；2 坝体面板；3 横向接缝；4 纵向接缝；5 坝轴线；6 铜止水；7 橡胶垫片；8 复合橡胶棒；9 盖片；10 连接件；11 塑性填料。

具体实施方式

参考图1，根据本实用新型一种堆石坝周边缝结构的一个实施例，本实用新型的堆石坝周边缝结构包括坝体面板2、趾板1和止水构件，坝体面板2铺设在填筑堆石体的外侧，坝体面板2的表面具有预设斜度；趾板1沿着述坝体面板2的外侧的边沿设置，趾板1的外侧与山体和基岩相接，坝体面板2和趾板1之间的阶梯缝由依次交错连接的多个横向接缝3和多个纵向接缝4构成。横向接缝3和纵向接缝4依次交错连接，横向接缝3与坝轴线5相平行，纵向接缝4与坝轴线5相垂直，横向接缝3和纵向接缝4均与坝体面板2的表面相垂直；使坝体面板2的下边沿为规则形状，不但方便坝体面板2施工，还可基本上消除坝体面板2和趾板1之间的周边缝处的剪切变位，使其只剩下张开变位和沉陷变位两种形式。提高了堆石坝的坝体面板2和趾板1之间的止水构件的防水的可靠性，可解决200m级以上的超高面板堆石坝周边缝变形过大的问题。

参考图2和图3，根据本实用新型的一种实施例，止水构件包括铜止水6，铜止水6垫在坝体面板2和趾板1之间的横向接缝3和纵向接缝4的内端，铜止水6在坝体面板2和趾板1之间的周边缝处具有180°的折返部，可应对变形，可严密封堵坝体面板2的内侧的渗水。

参考图2和图3，根据本实用新型的一种实施例，铜止水6的内侧设置有橡胶垫片7。橡胶垫片7可隔离渗水与铜止水6之间的接触，对铜止水6具有防锈作用。

根据本实用新型的一种实施例，止水构件包括沥青木板（图中未显示），沥青木板填充在横向接缝3中和纵向接缝4中。沥青木板在吸水后会膨胀，可严密封堵横向接缝3和纵向接缝4。

参考图2和图3，根据本实用新型的一种实施例，止水构件包括复合橡胶棒8，复合橡胶棒8设置在横向接缝3和纵向接缝4的外端口。横向接缝3和纵向接缝4的外端呈V形开口，复合橡胶棒8填充在V形开口内，可以提高复合橡胶棒8与周边缝的两侧的接触面积，提高复合橡胶棒8的密封性。

参考图2和图3，根据本实用新型的一种实施例，横向接缝3和纵向接缝4的外端覆盖有盖片9，盖片9的两侧分别通过连接件10固定在坝体面板2和趾板1上。盖片9为金属材质，沿着台阶缝中的横向接缝3和纵向接缝4铺设，盖片9的两侧分别搭在坝体面板2和趾板1上，并通过膨胀螺钉固定，然后再使用封边剂对盖片9的边沿进行封边。

参考图2和图3，根据本实用新型的一种实施例，盖片9与复合橡胶棒7之间填充有塑性填料11。塑性填料11可将复合橡胶棒8压合在横向接缝3上和纵向接缝4上，塑性填料11起到填充盖片9与复合橡胶棒8之间间隙的作用，任何塑性填料11均可进行填充，在此对塑性填料11不逐一列举。

本实用新型的堆石坝周边缝结构的以上实施例的制作过程如下：

根据趾板1的建基要求，先选择趾板1的内侧边沿的纵向边沿的位置，而后补充横向边沿的位置，纵向边沿垂直于坝轴线5，横向边沿平行于坝轴线5，根据纵向边沿和横向边沿相接形成台阶状边沿进行相应的基础开挖，并制作模板浇筑混凝土，形成趾板1。

坝体填筑后在与趾板1接缝的位置放置橡胶垫片7，固定好铜止水6。

待趾板1的混凝土达到设计强度后，在接缝处填充沥青木板，并浇筑混凝土形成坝体面板2，坝体面板2与趾板1之间形成台阶状的周边缝。

在周边缝外的V形开口中填充复合橡胶棒8，然后在复合橡胶棒8的上部填充塑性填料11，然后将盖片9粘贴在塑性填料11外侧，用封边剂对粘贴好的盖片8各边缘进行封边，最后再用扁钢及膨胀螺栓作为连接件10进行锚固。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920045391.7

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:87(西安)

授权编号:CN209652881U

授权时间:20191119

主分类号:E02B 7/06

专利分类号:E02B7/06;E02B3/16

范畴分类:36B;36E;

申请人:中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

第一申请人:中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

申请人地址:710065 陕西省西安市丈八东路18号西北勘测设计研究院科技处

发明人:周恒;李学强;苗喆;邓成进

第一发明人:周恒

当前权利人:中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

代理人:吴倩倩

代理机构:61108

代理机构编号:西安吉盛专利代理有限责任公司 61108

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/73fe15c0a03ff50be5cb9f4e.html