# 相似模型试验论文_柴少峰,王平,郭海涛,蒲小武,车高凤

导读:本文包含了相似模型试验论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:模型,畸变,材料,盾构,力学,黄土,隧道。

### 相似模型试验论文文献综述

柴少峰,王平,郭海涛,蒲小武,车高凤[1]（2019）在《大型振动台试验土质边坡模型材料相似性及评价》一文中研究指出大型振动台模型试验是边坡动力响应和破坏模式研究的重要手段,其中相似材料的选择是决定试验能否成功的关键。以黄土地区2类典型边坡为研究对象,在对滑坡体原状土样开展室内土动力学测试的基础上,提出6种相似比条件下振动台模型试验相似材料的配比方法;对2种相似比条件下相似材料的参数进行量纲分析,依据相似判据、相似准则的约束,以模糊数学理论进行优化,并提出大型土质边坡振动台试验的材料相似性评价体系。(本文来源于《地震工程学报》期刊2019年05期）

孙海涛,朱墨然,曹偈,文光才[2]（2019）在《突出煤层相似材料配比模型构建的正交试验研究》一文中研究指出突出煤相似材料是进行煤与瓦斯突出模拟试验的基础,突出煤相似材料需综合考虑力学特性、吸附解吸特性和孔隙特性等方面与原煤的相似性。为解决目前煤与瓦斯突出相似材料与原煤相似度不高的问题,选取水泥比例、沙子比例和成型压力为3个主要影响因素,通过正交试验和单因素试验方法研究各因素对相似材料单轴抗压强度、弹性模量、吸附CO2和CH4时的放散初速度以及孔隙率的影响。试验结果表明,相似材料单轴抗压强度和弹性模量随水泥比例和成型压力的增大而增大,放散初速度随水泥比例和沙子比例增大而减小,孔隙率随成型压力增大而减小。通过方差分析及多元线性回归分析,获得相似材料3个影响因素与试验指标之间的量化关系,构建了突出煤相似材料多因素配比模型,依据该模型可获得目标相似材料的配比数据,通过试验验证得到该配比模型在力学指标方面的误差在20%以内,放散初速度及孔隙率方面的误差在10%以内。最后,采用构建的相似材料配比模型制作突出型煤,利用自主研制的大型煤与瓦斯突出模拟试验系统成功开展了高应力作用下的煤与瓦斯突出模拟试验,进一步证实了配比模型的可靠性。(本文来源于《煤炭科学技术》期刊2019年08期）

陈适才,王尚则,王亚辉,张洋,闫维明[3]（2019）在《钢结构火灾反应相似模型及试验研究与分析》一文中研究指出为采用缩尺模型研究火灾下整体钢结构的火灾反应,首先基于火场相似关系以及热传导分析理论推导了钢结构火灾反应相似关系模型,其次根据建立的火场与结构相似关系模型分别设计了1/4和1/8缩尺火场试验模型与钢框架结构试验模型,并对其进行了缩尺火灾试验研究,对比分析了空气温度、结构温度、结构变形与结构破坏规律。结果表明:烟气温度、结构温度、结构变形表明结构火灾反应相似模型具有较好的合理性和准确性,承载力与稳定性也满足相似模型;温度相似比为1以及相同的火场和结构时间相似比可以简化相似模型;缩尺模型试验需要严格控制火场维护结构的变形以及外界通风条件,才能保证结构在高温破坏阶段后的相似性。(本文来源于《工程力学》期刊2019年08期）

苏鹏,王海涛,祁可录,王建华,吴跃东[4]（2019）在《岩溶区隧道盾构法施工的相似模型试验设计》一文中研究指出为了更好地指导岩溶区盾构隧道的设计与施工,依托大连地铁五号线岩溶区段采用盾构法施工的隧道工程,基于相似理论进行了室内模型试验设计,并对模拟过程中模型箱优选、相似材料配制、盾构开挖装置制备、隧洞方案设计等工作进行研究,使之能够开展多种类型条件下的溶洞—土体—隧道组合模型试验,进而探究影响试验结果的主要因素,并可由模型试验结果来预测原型的性能,从而为岩溶地区盾构隧道工程的设计与施工提供技术支持。本次试验设计是针对岩溶区进行的盾构开挖全过程模型试验,可以为类似工程的模型试验研究提供参考。(本文来源于《公路》期刊2019年07期）

毛金龙,张锐,吴行[5]（2019）在《隧道过断层受力机理相似模型试验研究》一文中研究指出为研究山岭隧道过断层衬砌结构的受力变形规律及破坏机制,以我国西南某地区山岭隧道过断层工程为例,基于相似模拟法进行隧道过断层的相似模型试验。研究结果表明:距离断层区域越近,隧道衬砌结构受到的影响越大;断层错动对隧道衬砌结构拱顶产生的应力集中在下盘区域,对隧道仰拱产生的应力集中在上盘区域,其破坏形式主要表现为张拉和剪切破坏。通过分析可知,该断层对隧道衬砌结构的影响范围在30 m以内,因此,须对该影响范围内的隧道衬砌结构进行加固。(本文来源于《现代交通技术》期刊2019年03期）

胡元潮,安韵竹,于振江,张成峰,许子涛[6]（2019）在《接地模拟试验畸变相似模型与畸变相似项研究》一文中研究指出接地网是电力系统重要的防雷、防静电及过电压防护设施,在接地网设计或施工前进行接地模拟试验是预测接地网接地参数、衡量接地体接地特性的常用方法。石墨复合接地材料、多层电镀接地体、扁状等一系列非圆柱形接地体在采用相似理论进行接地模拟试验时,经常面临多个相似项不能按照相似准则进行缩比的问题。首先采用量纲分析法,提出了考虑接地体的叁维尺寸、接地体材料参数等相似项的接地模拟试验完全相似模型。随后,提出接地模拟试验中畸变相似项、畸变系数、单畸变相似模型以及多畸变相似项等概念,给出接地模拟试验畸变相似模型的数学表征法,并阐明了接地模拟试验中畸变相似项的来源。最后,分别搭建畸变相似模型与完全相似接地网模型,测量及仿真结果表明接地模拟试验畸变相似模型存在一定的预测误差,当预测误差较大时需要对预测结果进行修正。(本文来源于《电瓷避雷器》期刊2019年03期）

詹志发,贺建先,郑博文,祁生文[7]（2019）在《边坡模型相似材料配比试验研究》一文中研究指出针对边坡模型试验相似材料配比问题,系统总结了国内外常用的岩体及边坡相似材料配比研究现状:相似材料的配比对物理力学参数特性的影响很大,而不同学者采用的材料及配比方案差异较大,使得边坡模型试验的成果难以得到全面的推广;目前,重晶石粉、石英砂、石膏、甘油、水能模拟自然界中大多数类型的岩体,是进行边坡模型试验的理想材料.采用叁因素四水平的正交试验法,对16组不同配比相似材料进行力学试验,通过极差和方差敏感性分析得出结论如下:重晶石粉含量与密度成正比,石膏含量对密度影响不显着;抗压强度与石膏含量呈正相关关系,甘油占比对抗压强度影响明显,呈现先略微增大后急剧降低的特征;弹性模量与甘油和重晶石粉占比呈负相关关系;抗拉强度与甘油占比呈负相关关系,与石膏占比呈正相关关系;随着石膏含量的增加内聚力呈现增大的趋势;内摩擦角呈现出随重晶石粉含量增加而减小的趋势.该问题的研究对边坡模型试验相似材料的配比具有一定的指导意义.(本文来源于《地球物理学进展》期刊2019年03期）

南志领[8]（2019）在《叁维地质力学模型试验中的盾构机—地层相似系统研究》一文中研究指出目前在我国地下工程建设的高潮中,盾构法被使用的越来越多。盾构法施工是一个多元素、多参数协同作用的过程,在盾构法施工中尚且存在着很多未被掌握的规律,比如盾构参数与地表沉降、围护结构变形等之间的关系。为了探明这些规律,目前较为直观的方法是叁维地质力学模型试验,通过叁维地质力学模型试验探寻到一定的规律,通过严格的相似比转化即可得到原型工程中的规律。本文以北京砂土地层为工程背景,以1:5的几何比尺为研究基础,通过试验研究及理论推导的方法,对盾构机-地层相似系统进行了研究,包括模型相似材料配比试验研究、模拟盾构机的设计研究、以及盾构施工相似研究等内容。该研究让叁维地质力学模型试验的盾构机-地层相似系统理论更加完备,方便后续学者开展有关盾构的模型试验。研究取得的具体成果如下:1)通过量纲分析法和方程分析法推导出了相似系统中各相应物理量的相似准则,根据1:5的相似比尺,分别计算出了地层和盾构机的中各个原型和模型相对应物理量的相似比尺;2)通过计算分析,阐释了模拟盾构机机身与地层接触相似的内容,总结出了模拟盾构机掘进过程中推力计算的一般公式,并验证了其准确性。该公式包含盾构机参数以及模型地层参数,很好地将模拟盾构机和模型地层联系了起来。适用于各种模拟盾构机的掘进推力计算,对于模型试验中的盾构掘进部分是一个非常重要的理论补充;通过计算分析,推导出了模拟盾构机掘进过程中的掘进速度、刀盘转速与几何比尺的关系,将“时间”因素考虑进了相似系统,使整个盾构机-地层相似系统的理论体系更加完善;3)结合理论研究成果,通过土工试验,成功研制出符合几何比尺为1:5的相似材料,并给出了模型相似材料的配比具体值;并对试验结果进行了因素敏感性分析,得出了磁铁矿粉、粉土、粉砂以及含水率这四个组成部分对模型相似材料物理性质的影响规律;并对试验过程进行了总结分析,提出相应的建议;4)结合理论研究成果,自主设计了符合几何比尺为1:5的模拟盾构机,该模拟盾构机能够完成切削出土等主要掘进功能,主要内容包括模拟盾构机主机即刀盘、盾壳、主驱动、主推机油缸及螺旋输送机;辅助设备即出渣系统、反力架、始发和接收基座、止退装置、洞口密封、测量系统及控制与操作平台;并明确了模拟盾构机的各系统相应参数,参照这些内容即可生产制造出模拟盾构机。(本文来源于《北京建筑大学》期刊2019-06-01）

崔雪婷,张子东,范珊[9]（2019）在《基于相似理论的力学模型试验材料研究》一文中研究指出目前,中国对于岩质边坡模型试验相似材料的研究已经非常深入,但对于土质边坡,特别是黄土边坡模型试验相似材料的研究却非常浅薄,因此研究出一种适用于黄土边坡模型试验的相似材料具有非常重要的研究价值。通过大量的相似材料配比试验,研制出一种新型的黄土相似材料来模拟诠释兰州报恩寺滑坡的破坏过程,借以兰州报恩寺滑坡为模型,通过常规叁轴试验,确定材料的基本力学参数,通过兰州报恩寺滑坡的室内物理模拟底摩擦试验来验证试验相似材料配比ω_(黄土)∶ω_(河沙)∶ω_(石蜡油)∶ω_水=4∶1∶0.7∶0.627的可靠性。并且通过对该材料的试验可得出,该相似材料有使黄土易于保持水分、配置的特点,且价格便宜,方便购买,可模拟按相似比缩小后的大型黄土体,是一种比较理想的模拟黄土的相似材料。(本文来源于《人民珠江》期刊2019年05期）

罗锟,汪振国,雷晓燕,欧开宽,张新亚[10]（2019）在《基于相似模型试验的简支箱梁振动传递特性研究》一文中研究指出在模型相似理论研究的基础上,推导原型箱梁与模型箱梁在弹性阶段的相似关系,并以32m简支箱梁桥为原型,设计制作1/10缩尺箱梁模型,并利用有限元计算和模态试验的方法,验证1/10缩尺箱梁模型设计制作的正确性。最后,通过模型试验的方法,研究箱梁振动在各板件之间和纵向上的传递特性,并探讨不同支座刚度对箱梁振动特性的影响。结果表明:振动在板间传递过程中,顶板传递至翼板时的衰减速度最慢,随后是腹板,而振动由顶板传递至底板中衰减最快;在45～200 Hz的频段内,顶板振动在跨中至1/4截面的距离范围内衰减快,在1/4至支座截面的距离范围内衰减慢,且部分箱梁模态频率会使箱梁局部振动得到加强;在20～200 Hz范围内,支座刚度变化对部分频率的箱梁振动有一定影响,但影响程度有限。(本文来源于《铁道学报》期刊2019年05期）

### 相似模型试验论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

突出煤相似材料是进行煤与瓦斯突出模拟试验的基础,突出煤相似材料需综合考虑力学特性、吸附解吸特性和孔隙特性等方面与原煤的相似性。为解决目前煤与瓦斯突出相似材料与原煤相似度不高的问题,选取水泥比例、沙子比例和成型压力为3个主要影响因素,通过正交试验和单因素试验方法研究各因素对相似材料单轴抗压强度、弹性模量、吸附CO2和CH4时的放散初速度以及孔隙率的影响。试验结果表明,相似材料单轴抗压强度和弹性模量随水泥比例和成型压力的增大而增大,放散初速度随水泥比例和沙子比例增大而减小,孔隙率随成型压力增大而减小。通过方差分析及多元线性回归分析,获得相似材料3个影响因素与试验指标之间的量化关系,构建了突出煤相似材料多因素配比模型,依据该模型可获得目标相似材料的配比数据,通过试验验证得到该配比模型在力学指标方面的误差在20%以内,放散初速度及孔隙率方面的误差在10%以内。最后,采用构建的相似材料配比模型制作突出型煤,利用自主研制的大型煤与瓦斯突出模拟试验系统成功开展了高应力作用下的煤与瓦斯突出模拟试验,进一步证实了配比模型的可靠性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 相似模型试验论文参考文献

[1].柴少峰,王平,郭海涛,蒲小武,车高凤.大型振动台试验土质边坡模型材料相似性及评价[J].地震工程学报.2019

[2].孙海涛,朱墨然,曹偈,文光才.突出煤层相似材料配比模型构建的正交试验研究[J].煤炭科学技术.2019

[3].陈适才,王尚则,王亚辉,张洋,闫维明.钢结构火灾反应相似模型及试验研究与分析[J].工程力学.2019

[4].苏鹏,王海涛,祁可录,王建华,吴跃东.岩溶区隧道盾构法施工的相似模型试验设计[J].公路.2019

[5].毛金龙,张锐,吴行.隧道过断层受力机理相似模型试验研究[J].现代交通技术.2019

[6].胡元潮,安韵竹,于振江,张成峰,许子涛.接地模拟试验畸变相似模型与畸变相似项研究[J].电瓷避雷器.2019

[7].詹志发,贺建先,郑博文,祁生文.边坡模型相似材料配比试验研究[J].地球物理学进展.2019

[8].南志领.叁维地质力学模型试验中的盾构机—地层相似系统研究[D].北京建筑大学.2019

[9].崔雪婷,张子东,范珊.基于相似理论的力学模型试验材料研究[J].人民珠江.2019

[10].罗锟,汪振国,雷晓燕,欧开宽,张新亚.基于相似模型试验的简支箱梁振动传递特性研究[J].铁道学报.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/742851ee7261f1aecc0736f3.html