# 一种物料升降设备论文和设计-刘国华

### 全文摘要

本实用新型涉及一种物料升降设备,包括底座，所述底座与地面固定连接，所述底座上的顶部固定连接有升降气缸，所述升降气缸的两侧对称设有支撑柱，所述升降气缸的顶部固定连接有顶板，所述顶板的底部通过连接板与工作台的顶部固定连接，所述工作台的底部设有减震弹簧，所述工作台的顶部对称设有电机，所述电机的顶部连接有丝杆，所述丝杆上螺纹连接有螺母，所述丝杆的顶部设有限位块，所述丝杆之间设有升降梯门，所述升降梯门与螺母固定连接，本实用新型，在输送物料时，通过推动挡板将物料移出升降平台，不用人为搬运，节省时间和工作效率，电梯升降门通过电机带动，自动打开闭合，方便操作，安全性较高，简单实用。

### 主设计要求

1.一种物料升降设备,包括底座(1)，其特征在于：所述底座(1)与地面固定连接，所述底座(1)上的顶部固定连接有升降气缸(2)，所述升降气缸(2)的两侧对称设有支撑柱(3)，所述升降气缸(2)的顶部固定连接有顶板(4)，所述顶板(4)的底部通过连接板(5)与工作台(6)的顶部固定连接，所述工作台(6)的底部设有减震弹簧(7)，所述工作台(6)的顶部对称设有电机(8)，所述电机(8)的顶部连接有丝杆(9)，所述丝杆(9)上螺纹连接有螺母(10)，所述丝杆(9)的顶部设有限位块(11)，所述丝杆(9)之间设有升降梯门(12)，所述升降梯门(12)与螺母(10)固定连接，所述工作台(6)上设有传送带装置(13)，所述传送带装置(13)的两侧对称设有移动平台(14)，所述移动平台(14)上设有第一滑槽(15)，所述传送带装置(13)的左侧设有推动挡板(16)，所述推动挡板(16)的左侧连接有电动推杆(17)，所述工作台(6)的前后边缘设有防护栏(18)，所述工作台(6)的左侧边缘固定连接有防护板(19)，所述电动推杆(17)的底部固定在防护板(19)上。

### 设计方案

1.一种物料升降设备,包括底座(1)，其特征在于：所述底座(1)与地面固定连接，所述底座(1)上的顶部固定连接有升降气缸(2)，所述升降气缸(2)的两侧对称设有支撑柱(3)，所述升降气缸(2)的顶部固定连接有顶板(4)，所述顶板(4)的底部通过连接板(5)与工作台(6)的顶部固定连接，所述工作台(6)的底部设有减震弹簧(7)，所述工作台(6)的顶部对称设有电机(8)，所述电机(8)的顶部连接有丝杆(9)，所述丝杆(9)上螺纹连接有螺母(10)，所述丝杆(9)的顶部设有限位块(11)，所述丝杆(9)之间设有升降梯门(12)，所述升降梯门(12)与螺母(10)固定连接，所述工作台(6)上设有传送带装置(13)，所述传送带装置(13)的两侧对称设有移动平台(14)，所述移动平台(14)上设有第一滑槽(15)，所述传送带装置(13)的左侧设有推动挡板(16)，所述推动挡板(16)的左侧连接有电动推杆(17)，所述工作台(6)的前后边缘设有防护栏(18)，所述工作台(6)的左侧边缘固定连接有防护板(19)，所述电动推杆(17)的底部固定在防护板(19)上。

2.根据权利要求1所述的一种物料升降设备，其特征在于：所述支撑柱(3)上设有第二滑槽(20)，所述第二滑槽(20)内滑动连接有第一滑块(21)和第二滑块(22)，所述第一滑块(21)与顶板(4)固定连接，所述第二滑块(22)与工作台(6)固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种物料升降设备，其特征在于：所述支撑柱(3)的顶部固定连接有限位板(23)。

4.根据权利要求1所述的一种物料升降设备，其特征在于：所述传送带装置(13)由转动电机带动，所述转动电机设在移动平台(14)的底部。

5.根据权利要求1所述的一种物料升降设备，其特征在于：所述推动挡板(16)的底部设有滑轮，所述滑轮与第一滑槽(15)成滑动连接，所述第一滑槽(15)的右端设有限位。

6.根据权利要求1所述的一种物料升降设备，其特征在于：所述工作台(6)两侧的电机(8)大小规格完全相同。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种物料升降设备，属于机械设备技术领域。

背景技术

升降机是一种多功能升降机械设备，一般用于车站、码头、商场、体育场馆、小区物业、厂矿车间等大范围作业，升降机一般分为导轨式、曲臂式，剪叉式、链条式等,导轨式升降机具有结构简单，控制方便等特点，常用于建筑工地进行物料输送工作，但是，常见的升降机在使用时，需要多人操作，在送料时需要有人在上方接应，将物料移出升降平台，方能再次使用，比较浪费时间和人力，减少工作效率，不利于频繁输送物料。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种物料升降设备，通过设有减震弹簧，避免将物料放到工作台上时受力过大，导致启动升降设备时使工作台倾斜，通过设有第二滑槽、第一滑块和第二滑块，使工作台在上升时更加稳定，避免晃动，通过设有电机，启动电机带动丝杆转动，使螺母上移，实现升降梯门的自动开门关门，安全性较高，同时方便操作，通过设有电动推杆，启动电动推杆推动推动挡板，通过设有传送带装置，启动传送带装置配合推动挡板将物料移出工作台，方便输送轻型物料，省时省力，提高工作效率，简单实用，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种物料升降设备,包括底座，所述底座与地面固定连接，所述底座上的顶部固定连接有升降气缸，所述升降气缸的两侧对称设有支撑柱，所述升降气缸的顶部固定连接有顶板，所述顶板的底部通过连接板与工作台的顶部固定连接，所述工作台的底部设有减震弹簧，所述工作台的顶部对称设有电机，所述电机的顶部连接有丝杆，所述丝杆上螺纹连接有螺母，所述丝杆的顶部设有限位块，所述丝杆之间设有升降梯门，所述升降梯门与螺母固定连接，所述工作台上设有传送带装置，所述传送带装置的两侧对称设有移动平台，所述移动平台上设有第一滑槽，所述传送带装置的左侧设有推动挡板，所述推动挡板的左侧连接有电动推杆，所述工作台的前后边缘设有防护栏，所述工作台的左侧边缘固定连接有防护板，所述电动推杆的底部固定在防护板上。

进一步的，所述支撑柱上设有第二滑槽，所述第二滑槽内滑动连接有第一滑块和第二滑块，所述第一滑块与顶板固定连接，所述第二滑块与工作台固定连接。

进一步的，所述支撑柱的顶部固定连接有限位板。

进一步的，所述传送带装置由转动电机带动，所述转动电机设在移动平台的底部。

进一步的，所述推动挡板的底部设有滑轮，所述滑轮与第一滑槽成滑动连接，所述第一滑槽的右端设有限位。

进一步的，所述工作台两侧的电机大小规格完全相同。

本实用新型的有益效果是：本实用新型所涉及的一种物料升降设备，通过设有减震弹簧，避免将物料放到工作台上时受力过大，导致启动升降设备时使工作台倾斜，通过设有第二滑槽、第一滑块和第二滑块，使工作台在上升时更加稳定，避免晃动，通过设有电机，启动电机带动丝杆转动，使螺母上移，实现升降梯门的自动开门关门，安全性较高，同时方便操作，通过设有电动推杆，启动电动推杆推动推动挡板，通过设有传送带装置，启动传送带装置配合推动挡板将物料移出工作台，方便输送轻型物料，省时省力，提高工作效率，简单实用。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的具体实施方式一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

图1是本实用新型一种物料升降设备的整体结构示意图；

图2是本实用新型一种物料升降设备的支撑柱结构图；

图3是本实用新型一种物料升降设备的升降梯门结构示意图；

图4是本实用新型一种物料升降设备的工作台俯视图；

图中标号：1、底座；2、升降气缸；3、支撑柱；4、顶板；5、连接板；6、工作台；7、减震弹簧；8、电机；9、丝杆；10、螺母； 11、限位块；12、升降梯门；13、传送带装置；14、移动平台；15、第一滑槽；16、推动挡板；17、电动推杆；18、防护栏；19、防护板； 20、第二滑槽；21、第一滑块；22、第二滑块；23、限位板。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

请参阅图1-图4，本实用新型提供一种技术方案：

一种物料升降设备,包括底座1，所述底座1与地面固定连接，所述底座1上的顶部固定连接有升降气缸2，所述升降气缸2的两侧对称设有支撑柱3，所述升降气缸2的顶部固定连接有顶板4，所述顶板4的底部通过连接板5与工作台6的顶部固定连接，所述工作台 6的底部设有减震弹簧7，通过设有减震弹簧7，避免将物料放到工作台6上时受力过大，导致启动升降设备时使工作台6倾斜，所述工作台6的顶部对称设有电机8，所述电机8的顶部连接有丝杆9，所述丝杆9上螺纹连接有螺母10，所述丝杆9的顶部设有限位块11，所述丝杆9之间设有升降梯门12，所述升降梯门12与螺母10固定连接，通过设有电机8，启动电机8带动丝杆9转动，使螺母10上移，实现升降梯门12的自动开门关门，安全性较高，同时方便操作，所述工作台6上设有传送带装置13，所述传送带装置13的两侧对称设有移动平台14，所述移动平台14上设有第一滑槽15，所述传送带装置13的左侧设有推动挡板16，所述推动挡板16的左侧连接有电动推杆17，所述工作台6的前后边缘设有防护栏18，所述工作台6 的左侧边缘固定连接有防护板19，所述电动推杆17的底部固定在防护板19上，通过设有电动推杆17，启动电动推杆17推动推动挡板 16，通过设有传送带装置13，启动传送带装置13配合推动挡板16 将物料移出工作台6，方便输送轻型物料，省时省力，提高工作效率。

更具体而言，所述支撑柱3上设有第二滑槽20，所述第二滑槽 20内滑动连接有第一滑块21和第二滑块22，所述第一滑块21与顶板4固定连接，所述第二滑块22与工作台6固定连接，通过设有第二滑槽20、第一滑块21和第二滑块22，使工作台6在上升时更加稳定，避免晃动，所述支撑柱3的顶部固定连接有限位板23，防止升降高度过高，导致事故发生，所述传送带装置13由转动电机带动，所述转动电机设在移动平台14的底部，转动电机设在移动平台14和工作台6之间，不影响第一滑槽15，所述推动挡板16的底部设有滑轮，所述滑轮与第一滑槽15成滑动连接，所述第一滑槽15的右端设有限位，方便推动物料，同时设有限位，防止推动挡板16推出移动平台14，所述工作台6两侧的电机8大小规格完全相同，可以设置同时启动，方便升降梯门12的打开与闭合，安全性较高，同时方便操作，简单实用。

本实用新型工作原理：在使用此升降设备输送物料时，启动电机 8，将升降梯门12打开，将物料放到工作台6上，将升降梯门12关上，启动升降气缸2带动顶板4上移，顶板4通过连接板5带动工作台6上升，将物料输送到指定高度时，打开升降梯门12，启动电动推杆17，推动推动挡板16，启动传动带装置13，将传送带上的物料移出工作台6，不用人为搬运，方便输送轻型物料，省时省力，通过设有第二滑槽20、第一滑块21和第二滑块22，使工作台6在上升时更加稳定，避免晃动，通过设有减震弹簧7，避免将物料放到工作台6 上时受力过大，导致启动升降设备时使工作台6倾斜，本实用新型适合搬运轻型物料，提高工作效率，方便操作，简单实用。

以上为本实用新型较佳的实施方式，本实用新型所属领域的技术人员还能够对上述实施方式进行变更和修改，因此，本实用新型并不局限于上述的具体实施方式，凡是本领域技术人员在本实用新型的基础上所作的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920090943.6

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209668698U

授权时间:20191122

主分类号:B66F 7/18

专利分类号:B66F7/18;B66F7/28

范畴分类:32F;32G;

申请人:欧宾机电科技（昆山）有限公司

第一申请人:欧宾机电科技（昆山）有限公司

申请人地址:215300 江苏省苏州市昆山开发区黄浦江南路166号

发明人:刘国华;于华;沈劼

第一发明人:刘国华

当前权利人:欧宾机电科技（昆山）有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/74ee315c0b9d44385bac1d91.html