# 一种便于操作且稳定的蝴蝶锁论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种便于操作且稳定的蝴蝶锁，包括安装座和锁勾片，所述安装座的侧壁贯穿设有多个第一锁孔，所述锁勾片的侧壁贯穿设有多个第二锁孔，所述安装座的前侧设有安装块，所述安装块与安装座之间通过转轴连接，所述安装块与安装座之间连接有弹簧，所述安装块的内部设有安装腔，所述安装腔内设有转动机构，所述安装腔内设有伸缩卡件，所述伸缩卡件的底部侧壁设有螺纹槽，所述转动机构的上端延伸至螺纹槽内并与其螺纹连接，所述伸缩卡件的上端贯穿安装块的侧壁并与其侧壁滑动连接。本实用新型结构设计合理，能够自行调节伸缩卡件与锁勾片之间的松紧程度，进而能够避免伸缩卡件与锁勾片轻易分离。

### 主设计要求

1.一种便于操作且稳定的蝴蝶锁，包括安装座（1）和锁勾片（2），其特征在于，所述安装座（1）的侧壁贯穿设有多个第一锁孔（3），所述锁勾片（2）的侧壁贯穿设有多个第二锁孔（8），所述安装座（1）的前侧设有安装块（5），所述安装块（5）与安装座（1）之间通过转轴（15）连接，所述安装块（5）与安装座（1）之间连接有弹簧（9），所述安装块（5）的内部设有安装腔（11），所述安装腔（11）内设有转动机构，所述安装腔（11）内设有伸缩卡件（7），所述伸缩卡件（7）的底部侧壁设有螺纹槽（10），所述转动机构的上端延伸至螺纹槽（10）内并与其螺纹连接，所述伸缩卡件（7）的上端贯穿安装块（5）的侧壁并与其侧壁滑动连接，且所述伸缩卡件（7）的侧壁与锁勾片（2）相抵紧。

### 设计方案

1.一种便于操作且稳定的蝴蝶锁，包括安装座（1）和锁勾片（2），其特征在于，所述安装座（1）的侧壁贯穿设有多个第一锁孔（3），所述锁勾片（2）的侧壁贯穿设有多个第二锁孔（8），所述安装座（1）的前侧设有安装块（5），所述安装块（5）与安装座（1）之间通过转轴（15）连接，所述安装块（5）与安装座（1）之间连接有弹簧（9），所述安装块（5）的内部设有安装腔（11），所述安装腔（11）内设有转动机构，所述安装腔（11）内设有伸缩卡件（7），所述伸缩卡件（7）的底部侧壁设有螺纹槽（10），所述转动机构的上端延伸至螺纹槽（10）内并与其螺纹连接，所述伸缩卡件（7）的上端贯穿安装块（5）的侧壁并与其侧壁滑动连接，且所述伸缩卡件（7）的侧壁与锁勾片（2）相抵紧。

2.根据权利要求1所述的一种便于操作且稳定的蝴蝶锁，其特征在于，所述转动机构包括与安装腔（11）内侧壁转动连接的转动杆（4），所述转动杆（4）远离安装腔（11）的一端贯穿安装块（5）的侧壁并与其侧壁转动连接，所述转动杆（4）的外侧壁固定连接有第一锥齿轮（14），所述安装腔（11）的内侧壁转动连接有螺纹杆（12），所述螺纹杆（12）的上端延伸至螺纹槽（10）内并与其内侧壁螺纹连接，所述螺纹杆（12）的外侧壁固定连接有与第一锥齿轮（14）相互啮合的第二锥齿轮（13）。

3.根据权利要求2所述的一种便于操作且稳定的蝴蝶锁，其特征在于，所述转动杆（4）的外侧壁固定连接有扭转片（6）。

4.根据权利要求1所述的一种便于操作且稳定的蝴蝶锁，其特征在于，所述伸缩卡件（7）和锁勾片（2）均为不锈钢材质制成。

5.根据权利要求1所述的一种便于操作且稳定的蝴蝶锁，其特征在于，所述伸缩卡件（7）和锁勾片（2）的外侧壁均设有防滑纹。

6.根据权利要求2所述的一种便于操作且稳定的蝴蝶锁，其特征在于，所述第一锥齿轮（14）的直径数值大于第二锥齿轮（13）的直径数值。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及锁具技术领域，尤其涉及一种便于操作且稳定的蝴蝶锁。

背景技术

目前，蝴蝶锁的应用十分普遍，主要应用于航空箱、军工箱、保温箱、医疗设备、机械设备等领域，蝴蝶锁由于其较为简单的使用方式以及较为稳固的锁紧效果，近年来市场的需求量在不断提升，由于市场上的需求量上涨的原因，传统的蝴蝶锁亟需进行升级，才能够提高自身的竞争力，进而能够提高其销售量。

现有的蝴蝶锁在使用的过程中，蝴蝶锁旋转片无法控制松紧度，很容易造成伸缩卡件与锁勾片分离，进而导致箱体与箱盖的分离，因此，我们设计了一种便于操作且稳定的蝴蝶锁来解决以上问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有的蝴蝶锁旋转片无法控制松紧度，很容易造成伸缩卡件与锁勾片分离，进而导致箱体与箱盖的分离，而提出的一种便于操作且稳定的蝴蝶锁，其能够自行调节伸缩卡件与锁勾片之间的松紧程度，进而能够避免伸缩卡件与锁勾片轻易分离。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种便于操作且稳定的蝴蝶锁，包括安装座和锁勾片，所述安装座的侧壁贯穿设有多个第一锁孔，所述锁勾片的侧壁贯穿设有多个第二锁孔，所述安装座的前侧设有安装块，所述安装块与安装座之间通过转轴连接，所述安装块与安装座之间连接有弹簧，所述安装块的内部设有安装腔，所述安装腔内设有转动机构，所述安装腔内设有伸缩卡件，所述伸缩卡件的底部侧壁设有螺纹槽，所述转动机构的上端延伸至螺纹槽内并与其螺纹连接，所述伸缩卡件的上端贯穿安装块的侧壁并与其侧壁滑动连接，且所述伸缩卡件的侧壁与锁勾片相抵紧。

优选地，所述转动机构包括与安装腔内侧壁转动连接的转动杆，所述转动杆远离安装腔的一端贯穿安装块的侧壁并与其侧壁转动连接，所述转动杆的外侧壁固定连接有第一锥齿轮，所述安装腔的内侧壁转动连接有螺纹杆，所述螺纹杆的上端延伸至螺纹槽内并与其内侧壁螺纹连接，所述螺纹杆的外侧壁固定连接有与第一锥齿轮相互啮合的第二锥齿轮。

优选地，所述转动杆的外侧壁固定连接有扭转片。

优选地，所述伸缩卡件和锁勾片均为不锈钢材质制成。

优选地，所述伸缩卡件和锁勾片的外侧壁均设有防滑纹。

优选地，所述第一锥齿轮的直径数值大于第二锥齿轮的直径数值。

本实用新型与现有技术相比，其有益效果为：

通过安装块、安装腔、螺纹杆、第锥齿轮、第二锥齿轮、转动杆、螺纹槽、伸缩卡件的设置能够实现伸缩卡件与锁勾片的稳定连接，且扭转片便于使用者操作，便于使用者使用。

综上所述，本实用新型结构设计合理，能够自行调节伸缩卡件与锁勾片之间的松紧程度，进而能够避免伸缩卡件与锁勾片轻易分离。

附图说明

图1为本实用新型的主视图；

图2为本实用新型的侧面结构剖视图；

图3为图2中的A处结构放大图。

图中：1安装座、2锁勾片、3第一锁孔、4转动杆、5安装块、6扭转片、7伸缩卡件、8第二锁孔、9弹簧、10螺纹槽、11安装腔、12螺纹杆、13第二锥齿轮、14第一锥齿轮、15转轴。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-3，一种便于操作且稳定的蝴蝶锁，包括安装座1和锁勾片2，安装座1的侧壁贯穿设有多个第一锁孔3，锁勾片2的侧壁贯穿设有多个第二锁孔8，安装座1的前侧设有安装块5，安装块5与安装座1之间通过转轴15连接，安装块5与安装座1之间连接有弹簧9，安装块5的内部设有安装腔11，安装腔11内设有转动机构，转动机构包括与安装腔11内侧壁转动连接的转动杆4，转动杆4的外侧壁固定连接有扭转片6，转动杆4远离安装腔11的一端贯穿安装块5的侧壁并与其侧壁转动连接，转动杆4的外侧壁固定连接有第一锥齿轮14，安装腔11的内侧壁转动连接有螺纹杆12，螺纹杆12的上端延伸至螺纹槽10内并与其内侧壁螺纹连接，螺纹杆12的外侧壁固定连接有与第一锥齿轮14相互啮合的第二锥齿轮13。

安装腔11内设有伸缩卡件7，伸缩卡件7和锁勾片2均为不锈钢材质制成，伸缩卡件7的底部侧壁设有螺纹槽10，转动机构的上端延伸至螺纹槽10内并与其螺纹连接，伸缩卡件7的上端贯穿安装块5的侧壁并与其侧壁滑动连接，且伸缩卡件7的侧壁与锁勾片2相抵紧，伸缩卡件7和锁勾片2的外侧壁均设有防滑纹。

第一锥齿轮14的直径数值大于第二锥齿轮13的直径数值。

本实用新型中，将安装座1与箱体的侧壁相抵，并使用多个第一锁紧螺钉通过第一锁孔3实现安装座1与箱体的紧固，将锁勾片2与箱盖的侧壁相抵，并使用多个第二锁紧螺钉通过第二锁孔8实现锁勾片2与箱盖的紧固，当需要实现箱体与箱盖紧固连接时，将扭转片6转动至平角，使用者手动转动扭转片6，实现转动杆4的转动，在转动杆4转动的过程中，能够实现第一锥齿轮14的转动，由于螺纹杆12与螺纹槽10螺纹连接，而伸缩卡件7贯穿安装块5的侧壁并与其侧壁滑动连接，因此伸缩卡件7在安装块5的作用下只能够垂直升降不会发生转动，进而当第一锥齿轮14带动第二锥齿轮13转动时，能够实现伸缩卡件7的伸长，手动按动安装块5，使其靠近安装座1的一端，进而能够实现伸缩卡件7的端部处于锁勾片2拐角处的上端，此时，反向转动扭转片6，实现伸缩卡件7的下降，进而能够实现伸缩卡件7的端部与锁勾片2的拐角处相抵紧，使用者可根据实际需求自行调整两者的松弛程度，进而保证两者不会轻易脱落，即能够实现箱体与箱盖的连接。

以上，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920305596.4

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:93(哈尔滨)

授权编号:CN209761087U

授权时间:20191210

主分类号:E05B65/52

专利分类号:E05B65/52;E05B15/00

范畴分类:33D;36F;

申请人:李博识

第一申请人:李博识

申请人地址:151800 黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇兴胜委二组

发明人:李博识

第一发明人:李博识

当前权利人:李博识

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/754ab38fde98811e73a5b89a.html