# NTCM广播电离层模型建立及在中国区域的性能评估

### 论文摘要

电磁波在电离层中传播时会受到电离物质的影响,产生折射效应从而造成延迟,电离层延迟是影响导航定位授时精度的主要误差源之一。随着全球卫星导航系统的发展,GNSS观测资料越发丰富,为建立便捷有效的电离层改正模型提供了重要的数据源。对于实时单频用户,不能采用双频观测值来消除电离层延迟误差,主要利用广播电离层改正模型获取电离层信息来修正电离层时延。而NTCM模型结构简单,模型参数少,精度高,为建立广播电离层延迟改正模型提供了一种理想的方案。本文总结归纳了不同的电离层延迟改正模型,深入研究利用GNSS观测资料反演电离层的原理和方法。深入研究了NTCM模型,全面分析了NTCM广播电离层模型在不同场景下的性能表现。同时利用中国区域的GNSS观测网络,建立了适用于中国及周边区域的NTCM模型（NTCM-CN模型和MNTCM-CN模型）,并对其改正效果进行了深入分析。本文的具体研究工作如下:1)归纳和分析了电离层延迟改正的理论和方法,其中包括经典经验模型、双频改正模型和利用GNSS观测数据建立的VTEC模型。2)实现了一套基于GNSS观测资料建立VTEC模型的方法和策略,通过实验验证了该方法的合理性和正确性,并编写了一套电离层延迟改正的软件。3)从时域、空域和定位精度三个方面评估了NTCM广播模型的性能,并利用全球测站建立了NTCM全球广播模型,与北斗三代的广播模型—BDGIM进行了性能对比。利用一个太阳活动周期的计算结果与GPS Klobuchar模型和NTCM-Klobuchar模型对比,结果表明,NTCM全球广播模型的精度最高,较GPS Klobuchar模型能提高310 TECU,NTCM-Klobuchar模型精度介于NTCM全球广播模型和GPS Klobuchar模型之间。NTCM全球广播模型在大多数测站都有良好的表现,尤其在高程方向,定位精度较GPS Klobuchar模型能提高38%左右。NTCM全球广播模型的精度较BDGIM模型能提高1.2 TECU左右。4)建立了适用于中国及周边区域的NTCM模型,并进行了实验验证。研究表明:在太阳活动高峰期,NTCM-CN模型和MNTCM-CN模型较GPS Klobuchar模型大约有8 TECU的精度提升,在太阳活动平静期,大约有7 TECU的精度提升。同时通过2018年一个月的数据分析了GPS Klobuchar模型、北斗Klobuchar模型、BDGIM模型、NTCM-CN模型和MNTCM-CN模型在中国区域的表现,结果表明NTCM-CN模型预报的VTEC与CODE事后VTEC产品吻合度最高。本文的研究结果也证明了NTCM-CN模型在定位方面有很好的表现。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 选题背景和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 主要研究内容

- 1.3.1 研究目标

- 1.3.2 研究内容和章节安排

- 2 电离层特性和电离层延迟改正方法

- 2.1 电离层基本特性

- 2.2 电离层延迟

- 2.2.1 电离层折射指数

- 2.2.2 电离层总电子含量

- 2.2.3 影响总电子含量的因素

- 2.3 电离层延迟改正方法

- 2.3.1 经典经验模型

- 2.3.2 双频改正模型

- 2.3.3 利用GNSS观测数据建立VTEC模型

- 2.4 本章小结

- 3 NTCM电离层延迟改正模型

- 3.1 引言

- 3.2 NTCM模型

- 3.3 NTCM电离层延迟改正模型建立方法

- 3.3.1 数据预处理

- 3.3.2 NTCM模型参数的计算

- 3.4 NTCM电离层延迟改正模型初步验证

- 3.5 本章小结

- 4 NTCM广播电离层延迟改正模型性能评估

- 4.1 引言

- 4.2 NTCM模型和GPS Klobuchar模型对比评估

- 4.2.1 时域分析

- 4.2.2 空域分析

- 4.2.3 定位结果分析

- 4.3 NTCM全球广播模型和BDGIM模型对比评估

- 4.4 本章小结

- 5 NTCM广播电离层延迟改正模型在中国区域的应用

- 5.1 引言

- 5.2 数据说明和建模方法说明

- 5.3 NTCM-CN模型和MNTCM-CN模型性能评估

- 5.3.1 测站数目对模型精度的影响

- 5.3.2 NTCM-CN模型和球谐区域模型对比评估

- 5.3.3 NTCM-CN模型和MNTCM-CN模型预报精度评估

- 5.4 本章小结

- 6 总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 本文展望

- 参考文献

- 硕士研究生阶段发表的论文和参与的项目

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 杨超

导师: 赵齐乐,耿涛

关键词: 电离层改正模型,电离层总电子含量,单点定位

来源: 武汉大学

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 自然地理学和测绘学

单位: 武汉大学

分类号: P228.4

总页数: 75

文件大小: 3983K

下载量: 13

### 相关论文文献

- [1].全球系统广播电离层模型精度分析[J]. 大地测量与地球动力学 2020(09)

- [2].北斗不同电离层模型精度分析[J]. 测绘通报 2020(08)

- [3].广播电离层模型性能评估及分析[J]. 导航定位学报 2017(01)

- [4].球谐函数电离层模型研究进展[J]. 洛阳师范学院学报 2016(02)

- [5].北斗三号电离层模型性能分析[J]. 空间科学学报 2020(03)

- [6].含突发E层的电离层模型建立及其在测高中的应用[J]. 物理学报 2018(07)

- [7].江苏省区域电离层模型的建立和精度分析[J]. 江南大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [8].北斗系统电离层模型参数改正精度分析[J]. 全球定位系统 2014(05)

- [9].基于C#的三维电离层模型投影矩阵的计算[J]. 海洋测绘 2011(06)

- [10].附有国际参考电离层约束的全球电离层模型[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2014(11)

- [11].全球电离层模型的分布式并行解算[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2018(08)

- [12].不同电离层模型对北斗共视的精度影响分析[J]. 导航定位与授时 2017(01)

- [13].基于超算的全球电离层模型快速并行解算[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2018(12)

- [14].NTCM广播电离层模型性能评估[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2019(05)

- [15].基于空间几何原理的北斗三频IF-PPP建模和验证[J]. 大地测量与地球动力学 2020(12)

- [16].基于全球电离层模型的静态GPS测量成果分析[J]. 煤矿开采 2016(02)

- [17].基于EOF的实时三维电离层模型精度分析[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2010(10)

- [18].基于GNSS的电离层模型研究进展[J]. 测绘科学 2008(05)

- [19].基于SDCORS的区域电离层模型研究[J]. 全球定位系统 2016(06)

- [20].GNSS差分码偏差处理方法及全球广播电离层模型研究[J]. 测绘学报 2017(08)

- [21].区域单频GNSS用户经验电离层模型修正效果评估[J]. 工程地球物理学报 2009(05)

- [22].BDSK8广播电离层模型性能分析[J]. 江苏科技信息 2017(19)

- [23].基于CMONOC建立和评估中国区域电离层模型[J]. 大地测量与地球动力学 2016(02)

- [24].几种电离层模型对单频单点定位的影响分析[J]. 测绘与空间地理信息 2020(03)

- [25].短波岸舰通信电波传播路径可视化[J]. 电子信息对抗技术 2019(01)

- [26].北斗全球系统广播电离层模型性能初步评估[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2019(10)

- [27].一种GPS/BDS多频单站电离层模型与卫星频间偏差精化方法[J]. 科学技术与工程 2016(15)

- [28].适用于不同尺度区域的Klobuchar-like电离层模型[J]. 测绘学报 2016(S2)

- [29].利用标准单点定位技术评价电离层模型[J]. 测绘科学 2017(03)

- [30].低纬度地区GPS数据处理计算频率及电离层模型的选择[J]. 工程勘察 2018(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/75612f6af1b1b9c2bceecfb1.html