# 4 kHz重复频率卫星激光测距系统及其应用

### 论文摘要

分析了上海天文台皮秒激光器系统在不同重复频率下的输出功率、输出波形等性能,实现了重复频率为4 kHz、功率为3 W、波长为532 nm的激光稳定输出。建立了4 kHz重复频率卫星激光测距系统,实现了4 kHz重复频率卫星测距,其测量数据量和标准点数据精度比1 kHz重复频率的分别提高了约2.62倍和1.62倍,提升了卫星观测性能。采用Lomb算法获得了Ajisai卫星自转频率(平均值为0.4234 Hz)以及自转频率准确度(0.0054 Hz),与1 kHz激光观测系统相比,4 kHz重复频率卫星激光测距系统的卫星自转测定精度显著提升。

### 论文目录

- 1 引 言

- 2 卫星激光测距重复频率研究

- 3 4 kHz重复频率卫星测距系统建立及卫星测量

- 3.1 4 kHz卫星激光测距系统及卫星测量

- 3.2 4 kHz重复频率SLR观测数据分析

- 4 4 kHz重复频率SLR应用于Ajisai卫星自转频率测量

- 5 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邓华荣,张海峰,龙明亮,吴志波,汤凯,张忠萍

关键词: 激光器,卫星激光测距,重复频率,标准点精度,算法,自转频率,卫星

来源: 光学学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,自然地理学和测绘学,无线电电子学

单位: 中国科学院上海天文台,中国科学院空间目标与碎片观测重点实验室

基金: 国家自然科学基金(11503068,U1631240),博士后创新人才计划(BX201700270),博士后第62批面上基金(2017M621562)

分类号: P228.5;TN24

页码: 233-239

总页数: 7

文件大小: 449K

下载量: 136

### 相关论文文献

- [1].高重复频率激光剥离-火花诱导击穿光谱中原子辐射的时域特性研究[J]. 中国激光 2020(06)

- [2].可调重复频率时序系统的建立[J]. 中国原子能科学研究院年报 2012(00)

- [3].高重复频率卫星激光测距实验研究[J]. 激光与红外 2009(12)

- [4].高重复频率准分子激光器中放电冲击波特性的实验研究[J]. 中国激光 2019(12)

- [5].机载高重复频率雷达多普勒中心估计方法[J]. 西安电子科技大学学报 2009(03)

- [6].紧凑高重复频率加速器的初级能源[J]. 强激光与粒子束 2008(10)

- [7].百瓦级高重复频率窄脉宽光纤激光器实验研究[J]. 中国激光 2009(02)

- [8].高功率重复频率脉冲充电电源设计与实验研究[J]. 强激光与粒子束 2018(06)

- [9].重复频率1.2GHz皮秒脉冲全光纤掺镱激光器[J]. 光子学报 2019(11)

- [10].太赫兹器件测试用高重复频率高压脉冲电源[J]. 强激光与粒子束 2018(02)

- [11].重复频率爆炸发射阴极现状及展望[J]. 科技资讯 2015(09)

- [12].1030nm高重复频率纳秒脉冲全光纤放大器[J]. 中国激光 2011(08)

- [13].200kV重复频率Marx发生器研制[J]. 强激光与粒子束 2019(05)

- [14].高重复频率短脉冲全光纤激光系统[J]. 强激光与粒子束 2014(09)

- [15].高重复频率电光调Q双波长激光器[J]. 光电子技术 2014(01)

- [16].高重复频率、单模纳秒脉冲全光纤激光器[J]. 光子学报 2009(10)

- [17].5kV重复频率高压脉冲电源设计[J]. 电子设计工程 2010(03)

- [18].高重复频率、窄脉宽全固态光纤放大器种子源[J]. 中国激光 2008(08)

- [19].重复频率爆炸发射阴极现状及展望[J]. 强激光与粒子束 2013(02)

- [20].高重复频率电光调Q全固态激光器研究进展[J]. 中国激光 2009(07)

- [21].基于半导体光放大器的自锁模激光器及重复频率分频现象[J]. 中国激光 2013(11)

- [22].200 W重复频率中红外氟化氢化学激光器[J]. 中国激光 2019(08)

- [23].天鹅绒阴极脉冲放气及重复频率运行真空特性[J]. 强激光与粒子束 2010(03)

- [24].高重复频率高能量条件下锥度光纤相位共轭器特性的实验研究[J]. 中国激光 2010(09)

- [25].低重复频率激光光束多参数实时监测系统[J]. 中国激光 2010(12)

- [26].吹气对氮气火花隙开关重复频率运行性能的影响[J]. 强激光与粒子束 2009(04)

- [27].基于双重复频率的光时域反射仪[J]. 红外与毫米波学报 2017(06)

- [28].一种用于低重复频率窄脉冲的脉冲稳偏技术[J]. 中国激光 2011(01)

- [29].激光高重频干扰信号的重复频率研究[J]. 现代防御技术 2008(02)

- [30].高重复频率Nd:GdVO_4/LBO红光激光器[J]. 应用光学 2013(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/756982248707b7b7e0563706.html