# 一种食用液体香精过滤灌装装置论文和设计-李朋

### 全文摘要

一种食用液体香精过滤灌装装置，包括储液罐体，所述储液罐体的底端开设杂质出料口，所述储液罐体的内部设置有滤网，所述滤网的上方、储液罐体的内壁设置有盖体，所述盖体的内部贯穿有入料管，且入料管端部与滤网的顶端固定连接。该食用液体香精过滤灌装装置，通过在盖体的外壁周围开设凹槽，且凹槽内套有橡胶密封圈，保证液体香精不泄露，通过将加工滤网设置成骨架支撑的伞形，增大了过滤面积，提高了过滤的效率，通过第一轴承、第二轴承、定位底板、定位顶板和定位竖杆的配合使用，方便入料管与进料管进行自由调节转动，提高管道连接时的便捷性，造价低廉，便于拆装清洗，降低了中小食用香精企业的生产成本。

### 主设计要求

1.一种食用液体香精过滤灌装装置，包括储液罐体（1），其特征在于：所述储液罐体（1）的底端开设杂质出料口（2），所述储液罐体（1）的内部设置有滤网（3），所述滤网（3）的上方、储液罐体（1）的内壁设置有盖体（4），所述盖体（4）的内部贯穿有入料管（5），且入料管（5）端部与滤网（3）的顶端固定连接，所述入料管（5）的右侧，且盖体（4）的内部贯穿有进料管（7），所述盖体（4）的上端，且入料管（5）的外侧套有第一轴承（9），所述盖体（4）的上端，且进料管（7）的外侧套有第二轴承（10），所述第一轴承（9）与第二轴承（10）的底端固定连接有定位底板（11），所述第一轴承（9）与第二轴承（10）的顶端固定连接有定位顶板（12），所述定位底板（11）与定位顶板（12）之间固定连接有定位竖杆（13）。

### 设计方案

1.一种食用液体香精过滤灌装装置，包括储液罐体（1），其特征在于：所述储液罐体（1）的底端开设杂质出料口（2），所述储液罐体（1）的内部设置有滤网（3），所述滤网（3）的上方、储液罐体（1）的内壁设置有盖体（4），所述盖体（4）的内部贯穿有入料管（5），且入料管（5）端部与滤网（3）的顶端固定连接，所述入料管（5）的右侧，且盖体（4）的内部贯穿有进料管（7），所述盖体（4）的上端，且入料管（5）的外侧套有第一轴承（9），所述盖体（4）的上端，且进料管（7）的外侧套有第二轴承（10），所述第一轴承（9）与第二轴承（10）的底端固定连接有定位底板（11），所述第一轴承（9）与第二轴承（10）的顶端固定连接有定位顶板（12），所述定位底板（11）与定位顶板（12）之间固定连接有定位竖杆（13）。

2.根据权利要求1所述的一种食用液体香精过滤灌装装置，其特征在于：所述盖体（4）的外壁开设有凹槽（14），且凹槽（14）的内部设置有橡胶密封圈（8）。

3.根据权利要求1所述的一种食用液体香精过滤灌装装置，其特征在于：所述入料管（5）上设置有放料阀（6）。

4.根据权利要求1所述的一种食用液体香精过滤灌装装置，其特征在于：所述杂质出料口（2）与进料管（7）上均设置有闸阀。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及化学领域，尤其涉及食用液体香精生产技术，特别是一种食用液体香精过滤灌装装置。

背景技术

食用香精是以多种天然香料和合成香料、以及多种辅料按照一定的配比混合而成的具有特定香气或香味的产品，是最重要的食品添加剂之一。

食用香精有液体和粉末两种状态。食用液体香精是以各种食用香料和蒸馏水、食用乙醇、丙二醇、甘油、三醋酸甘油酯、食用精制油等辅料，按一定比例混合而成。

食用液体香精在生产过程中会由于原辅材料、生产器具、生产环境、生产工艺等因素带入或产生杂质，所以食用液体香精必须经过120目以上滤网过滤才能灌装。

现有技术中，食用液体香精灌装是将滤网固定于配料罐放料口或是灌装漏斗上，料液经放料口流出，再经滤网过滤后灌装。由于食用液体香精对过滤有较高要求，滤网较为致密，放料口又较小，所以如果料液杂质过多就会堵塞滤网，造成过滤不畅，甚至引起料液溢流。如果反复多次清洗更换滤网，不仅会降低工作效率，对产品质量也可能产生影响。一个食用香精企业的食用液体香精种类往往有几十到几百种，适合单一产品连续生产的自动过滤灌装设备由于造价昂贵，清洗、拆装等环节繁琐，并不能满足企业的生产需求，尤其不适合中小食用香精企业的生产。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种食用液体香精过滤灌装装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种食用液体香精过滤灌装装置，包括储液罐体，所述储液罐体的底端开设杂质出料口，所述储液罐体的内部设置有滤网，所述滤网的上方、储液罐体的内壁设置有盖体，所述盖体的内部贯穿有入料管，且入料管端部与滤网的顶端固定连接，所述入料管的右侧，且盖体的内部贯穿有进料管，所述盖体的上端，且入料管的外侧套有第一轴承，所述盖体的上端，且进料管的外侧套有第二轴承，所述第一轴承与第二轴承的底端固定连接有定位底板，所述第一轴承与第二轴承的顶端固定连接有定位顶板，所述定位底板与定位顶板之间固定连接有定位竖杆。

此项设置用于通过将加工滤网设置成骨架支撑的伞形，增大了过滤面积，提高了过滤的效率，通过第一轴承、第二轴承、定位底板、定位顶板和定位竖杆的配合使用，方便入料管与进料管进行自由调节转动，提高管道连接时的便捷性。

优选的，所述盖体的外壁开设有凹槽，且凹槽的内部设置有橡胶密封圈。

此项设置用于通过在盖体的外壁周围开设凹槽，且凹槽内套有橡胶密封圈，保证液体香精不泄露。

优选的，所述入料管上设置有放料阀。

优选的，所述杂质出料口与进料管上均设置有闸阀。

本实用新型的技术效果和优点：该食用液体香精过滤灌装装置，通过在盖体的外壁周围开设凹槽，且凹槽内套有橡胶密封圈，保证液体香精不泄露，通过将加工滤网设置成骨架支撑的伞形，增大了过滤面积，提高了过滤的效率，通过第一轴承、第二轴承、定位底板、定位顶板和定位竖杆的配合使用，方便入料管与进料管进行自由调节转动，提高管道连接时的便捷性，造价低廉，便于拆装清洗，降低了中小食用香精企业的生产成本。

附图说明

图1为本实用新型的结构剖视图；

图2为本实用新型的A处放大图；

图3为本实用新型的盖体侧视图。

图中：1储液罐体、2杂质出料口、3滤网、4盖体、5入料管、6放料阀、7进料管、8橡胶密封圈、9第一轴承、10第二轴承、11定位底板、12定位顶板、13定位竖杆、14凹槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型提供了如图1-3所示的一种食用液体香精过滤灌装装置，包括储液罐体1，所述储液罐体1的底端开设杂质出料口2，所述储液罐体1的内部设置有滤网3，所述滤网3的上方、储液罐体1的内壁设置有盖体4，所述盖体4的内部贯穿有入料管5，且入料管5端部与滤网3的顶端固定连接，所述入料管5的右侧，且盖体4的内部贯穿有进料管7，所述盖体4的上端，且入料管5的外侧套有第一轴承9，所述盖体4的上端，且进料管7的外侧套有第二轴承10，所述第一轴承9与第二轴承10的底端固定连接有定位底板11，所述第一轴承9与第二轴承10的顶端固定连接有定位顶板12，所述定位底板11与定位顶板12之间固定连接有定位竖杆13。

具体的，所述盖体4的外壁开设有凹槽14，且凹槽14的内部设置有橡胶密封圈8。

具体的，所述入料管5上设置有放料阀6。

具体的，所述杂质出料口2与进料管7上均设置有闸阀。

该食用液体香精过滤灌装装置，通过在盖体4的外壁周围开设凹槽14，且凹槽14内套有橡胶密封圈8，保证液体香精不泄露，通过将加工滤网3设置成骨架支撑的伞形，增大了过滤面积，提高了过滤的效率，通过第一轴承9、第二轴承10、定位底板11、定位顶板12和定位竖杆13的配合使用，方便入料管5与进料管7进行自由调节转动，提高管道连接时的便捷性，造价低廉，便于拆装清洗，降低了中小食用香精企业的生产成本。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920006194.4

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209475694U

授权时间:20191011

主分类号:B01D 29/01

专利分类号:B01D29/01

范畴分类:23A;

申请人:鑫宇生物科技（上海）有限公司

第一申请人:鑫宇生物科技（上海）有限公司

申请人地址:201400 上海市奉贤区程普路216号车间1北面第2层

发明人:李朋;黄玉英;谷正成

第一发明人:李朋

当前权利人:鑫宇生物科技（上海）有限公司

代理人:赵峰

代理机构:31315

代理机构编号:上海骁象知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/756c75effbc32c2a226c5f97.html