# 试析用电信息采集系统电能计量数据异常原因秦雨雯

（湖北省电力有限公司荆州供电公司湖北荆州434000）

摘要：随着我国经济水平的不断发展，科技和观念也在不断的变化，能源的高效利用成为可持续发展的关键，而在用电方面电能的高效利用也成为不断探索和研究的方向，提高节能意识等都是提高电能利用率的方法。而用户用电信息采集系统可以充分的实现电网智能化，通过方便快捷的方式筛查异常用电用户。

关键词：电能计量；数据；异常原因

一、用户用电信息采集系统

用电信息采集系统通过对电力用户的用电信息的采集，并对采集的信息进行处理，同时对整个数据进行实时在线监控，从而更好地分析和管理电力客户的用电行为，尤其是在计量是否异常、电能质量高低的监测方面具有十分重要的效果，而这些功能在促进电网智能化的过程中发挥了巨大的作用。常见的用电信息采集系统一般由三部分组成，一是采集设备；二是通信信道；三是主站二该系统的基本建设目标是要求实现“全覆盖、全采集”，系统建设要求必须覆盖全部电力用户，保证用户用电过程的各类信息全面采集，还需要采集电力用户各时段电能示值、电压、电流、功率、功率因数、剩余电量电费等数据项值，系统对大用户的数据采集要求是每隔巧分钟采集一次，居民用户则要求要低一些，至少采集每日日末冻结数据即可，每日采集的数据数量非常巨大。一旦系统建成，就能利用其对用户的电表运行的情况进行分析。

二、用电信息采集系统异常数据原因分析

2.1电能表异常

电能表是现代智能电网用电信息采集系统中的重要组成部分之一，对于电力用户的用电信息采集、数据处理及实时监控等工作有着非常关键的影响。电能表对于用电数据采集异常的影响原因主要分为以下几个方面：①电能表本身的质量问题。由于我国目前市场上生产电能表的厂家数量非常多，生产出来的电能表质量良莠不齐，许多小型低质量的电能表生产厂家生产出来的电能表存在着严重的质量问题，导致用电信息采集系统数据采集异常的问题产生。②电能表的型号选取问题。根据电网和变电站的使用功能和功率等情况，对于用电信息采集系统的电能表型号和功能的要求也存在着一定的区别，比如说电能表的通信规约、波特率等，许多电力系统的用电信息采集数据异常的原因就在于电能表的型号和功能选取存在问题。

2.2互感器异常

电子式电流互感器异常的影响原因主要分为以下几点：①互感器受潮问题。由于用电信息采集系统的互感器工作环境原因，再加上电力工作人员对于互感器的干燥处理和检修工作的重视程度不够，这使得互感器很容易受到潮湿的侵蚀，而互感器一旦受潮，就会导致电力系统的电力数据传输受阻、故障，使得用电信息采集系统的数据采集异常。②电流互感器二次开路问题。电流互感器的二次开路会影响到电流的传输功率，从而加大了互感器的数据采集异常产生的概率。

2.3接线盒异常

接线盒异常影响原因主要分为以下几点：①接线盒的安装故障。接线盒的安装故障主要问题在于接线盒螺丝未拧紧，导致接线盒的接线端子虚接、未接，使得接线盒的功能得不到有效地发挥，从而影响到用电信息采集系统的数据采集。②接线盒的超负荷运行问题。由于近年来我国电力用户数量不断加大，用电量不断增多，使得许多变电站的电力系统接线盒存在着超负荷运行等问题，而接线盒在长期超负荷运行的情况下很容易导致内部过热、元件烧毁，使得接线盒受到不同程度上的损坏，中断了用电信息采集系统的数据采集工作。

2.4数据通道异常

用电信息采集系统中的数据通道种类非常多，有网络数据通道、拨号数据通道、专线数据通道等，是用电信息采集系统中非常重要的组成结构，也是用户用电数据信息采集工作的主要承载通道。数据通道异常原因主要分为以下几点：①网络数据通道异常。网络数据通道的异常主要表现在数据采集终端的网卡、路由器故障等问题方面，网络采集终端对于网卡、路由器等结构的质量要求非常高，一旦这些结构中任何一个出现问题，就会导致整体的网络数据通道通信中断或故障，使得用电信息采集系统的数据采集出现异常。②拨号数据通道异常。拨号数据通道异常会很大程度上增大用电信息采集系统的异常数据产生频率。③专线数据通道异常。专线数据通道异常主要表现在它出现误码的频率较高，使得用电信息采集系统的主体出现信息采集异常问题，同时也会降低用电信息采集系统的工作效率。

2.5采集终端异常

采集终端是用电信息采集系统的数据最终汇总的场所，也是用电信息采集系统中最为关键的组成部分。数据采集异常影响原因主要分为以下几点：①电源故障。采集终端由于是用电信息采集系统的数据最终汇总的场所，因此，工作负荷非常大，对于电源的供应要求非常高，一旦电源出现故障，就会影响到整体的用电信息采集系统的数据异常。②通讯故障。采集终端的数据通讯是众多用户数据信息汇总的主要通道，因此，采集终端的通讯出现故障，则整体的用电信息采集系统的数据采集就会出现异常。③终端内部参数设置故障。采集终端的内部参数设置主要包括主站规约、波特率、表地址、召测周期等，这些参数设置任何一个出现错误，都会导致用电信息采集系统的数据采集异常。

三、计量装置异常的监测方法

3.1电压电流异常的检测方法

电压的检测主要涉及如下几个方面：线电压、相电压以及电压的突变量、三相不平衡电压、断路器装置等。电流检测主要涉及如下几个方面：相电流及相电流突变量、三相不平衡电流、断路器位置等。检测人员可以将检测到的数据与正常的数据进行比较，确认数据是否异常。

3.2功率因数异常检测

功率因数的检测主要包括：负荷的功率因数、断路器位置等。通过测取的数据，对比功率因数突变量是否超过限制量，功率因数值在较长的时间内是否会恢复到原来的数值，有无断路器分闸及检修信息。通过比较分析，就能够判断是否功率因数存在异常。

3.3开关信号异常监测

当计量装置内的部分开关信号发生异常动作时，就会产生相应的异常数据，这些开关信号包括：电能表自检错误信号，电能表内部电流回路检测信号，电能表故障代码显示等。

3.4状态量异常监测

监测人员对于每日（月）的电量、曲线数据和线损等宏观状态量的异常监测，分析状态量本身变化的同时也对负荷性质、负荷变动、运行方式等因素进行分析，才能更好的做出准确的判断。在系统运行条件基本不变的状态下，监测人员一般通过监测负荷累积电量变化值是否越限，负荷曲线是否异常，有无断路器分闸及检修信息，数据在较长的周期内是否恢复正常，这些数据都可以判断电能计量数据是否异常。

结语

用户信息采集系统的数据采集对于现代电力系统的工作开展与发展有着非常重要的影响，因此，供电企业应积极提高对于用电信息采集系统异常数据重视，科学分析与判断异常原因，加强对于用电信息采集系统的结构组成质量控制，从而有效地提高用电信息采集系统的信息采集质量。

参考文献：

[1]王登学.用电信息采集系统电能计量数据异常原因分析[J].科技传播，2016.

[2]范洁，陈霄，周玉等.基于用电信息采集系统的电能计量装置异常智能分析方法研究[J].电测与仪表，2013.

[3]虞欣.浅谈用电信息采集系统的应用效益[J].中国电力教育，2013.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/762d31640ae2483f4b4870a9.html