# 浅析城市燃气管网的完整性管理赵昕

1北京建筑大学北京市100044；2北京市燃气集团有限责任公司高压管网分公司北京市100011

摘要：我国天然气使用在全国内已全面普及，由于天然气生产基地数量较少，并且需要将生产出的天然气输送到偏远地区，这就需要对城市燃气管网进行有效的管理。城市天然气管网的建设是一项比较大的工程，输送的过程也比较复杂，这样就对城市燃气管网完整性进行严格管理，可有效保证天然气的正常输送，但是，在实际运输中面临一些问题，比如管道腐蚀、气压过大以及自然灾害等，为此国家在进行城市燃气管网完整性管理时，需要采用有效的方法保障城市燃气管网的完整性，以提高天然气的正常运输与管理。

关键词：城市；燃气管网；完整性；管理

1城市燃气管网展的主要特征

1.1在城市燃气管网中应用的主要设备

在现阶段我们所应用的城市燃气管网中，多数情况都是将天然气从高压处向低压处进行运行，主要将其的压力分为三个等级，即系统中的高压、中压和低压。实际使用的过程中高压的燃气其本身是不能直接进行入户使用的，而且在使用的时候必须要把高压变成低压才可以更好的进行使用。在进行压力的转换的过程中并不是一个自然的流动降压的过程，而是利用一套相对于完整的装置来更好的去实现在使用中的降压，这种装置在实际中被称为燃气的调压站或者是被称为燃气的减压站。对于调压站来说其自身的核心设备是调压器，而在燃气调压站进行适应的时候需要根据其自身的位置以及压力的等级来进行下一步的分类，可以将其分为城市的门站高压A站箱、高压B站箱、次高压A站箱以及中低压站箱。为此在进行城市燃气网的管理过程中，燃气的调压站就已经成为燃气管网在应用的过程中的核心。

1.2城市燃气管网运行过程中的管理内容与管理方法

城市燃气管网的主要作用是为城市的生产生活提供燃气，并为燃气运输创建安全的条件。然而想要真正的实现安全的供气，首先要做到的就是保证在实际工作的时候供气设备本身的安全。比如对于城市中的管网设备管理，现阶段企业中的很多燃气公司所采用的管理设备是EAM以及GIS来进行管理。在进行管理的过程中同时也需要去保障燃气管网在进行运行的过程中燃气本身的运行安全，现阶段，为了确保天然气管网运行的安全性使用最多的方式时对天然气管网中的SCADA系统进行充分的利用。另外一个方面，由于城市中的燃气管网在划分的过程中是通过等级来完成的，在利用燃气管网SCADA系统进行监控时首先应注意的就是管网内的压力，而进行供气的收费计算的时候其本身是按照燃气的流量来计量和结算的，为此在利用燃气管网SCADA系统监控的时候也需要对燃气的流量进行监控。而在进行燃气管网运行的时候其核心是燃气调压站，燃气调压站的运行状态在一定上可以代表着该燃气管网本身的运行状态，为此在现阶段利用燃气管网的SCADA系统来进行监控的时候，除了需要对燃气管网的压力、流量以及燃气调压站的安全运行状态，还需要对燃气本身的温度、调压器本身的阀位、紧急切断阀的状态、系统中的泄漏报警的状态、过滤器的差压状态等来进行监控。

2天然气管网完整性管理分析

2.1打造健全的管网完整性管理体系

（1）不同管网的运作会有不同的技术管理部门负责，有关人员需要结合业务性质，针对性地进行风险分析，保证每个部门都有完善的风险评估体系。（2）建立风险模型，追本溯源，做好预防风险的措施，便于控制好风险。（3）管理人员还需要积极学习其他国家天然气管网完整性管理经验，并结合自身管道运作情况深入了解，制定相应的完整性管理计划，从而更好地进行天然气管网完整性管理工作。（4）对天然气管网完整性管理提供技术支持，加大监督力度，确保可以顺利进行完整性管理工作。

2.2重视天然气管网的设计

（1）需要打造健全的天然气管网管理机构，结合实际情况，制定相应的工作计划，为后续天然气管网规划设计提供依据。（2）在天然气管网选线过程中，需要对勘察资料、水文资料、将来规划方向等深入了解，明确管网平面位置，还需要做好可行性分析，明确沿线的地层岩土、地质构造等，采用相应的措施预防可能会出现的自然灾害。（3）需要计算管网管道的壁厚、施工材料。通常而言，在管道通过区域的地震设防烈度太高时，应利用低钢级的施工管道，并加大壁厚，延展天然气管网。

2.3做好天然气管网施工控制

在建设天然气管网中，需要严格遵循相关规定，开展招标与投标工作，选择有实力、有资质的施工企业开展施工，严格审查中标企业，以保证顺利开展天然气管道施工。同时，需要全程监督控制施工环节，安排专业的施工人员，重视施工现场管理，从施工人员、施工材料、施工设备等方面提高天然气管网施工质量。另外，还需要及时提出天然气施工中的质量问题，要求相关人员及时处理。以焊接天然气管道为例，严格执行焊接操作规定，在焊接之前，制定相应的指导书，并做好评定施工工艺工作；完成施工焊接后，应开展无损检测工作，防止出现气孔、裂纹等情况，在保证合格之后，才可以开始后续工作。

2.4建立天然气管网安全评价体系

很多地区需要重新铺设天然气管网，这时就需要秉持安全施工原则，保证新管网的可靠性与安全性。在评价天然气施工安全中，也需要注意安全验收工作，唯有多方面评价，才可以控制好天然气管网风险因素。同时，要在安全评价下，做好收集数据工作，在完工后，还需要完善相应资料信息，力争将评价工作做得更好。此外，在天然气管网全过程控制中，需要严格遵循管道程序来开展，控制好每个环节的工作。

2.5严格遵循天然气管网完整性管理的工作程序

（1）在完整性管理天然气管网中，有诸多问题需要重视，尤其是管理工作需要结合相关规定开展，严格控制好天然气管网诸多风险，及时控制可能会出现的风险，避免风险发生。（2）还需要利用合理的、有效的方法，全面监督影响天然气安全的一系列因素，采集各种信息数据，之后委派专人负责。评价工作需要结合相关标准针对性开展，结合现代科学技术水平来评价，并结合评价结果，制定相应的风险应急预案，积极学习先进的施工工艺，做好天然气管网的日常维护工作，确保天然气管网的完整性管理工作顺利进行。

2.6加强维护和管理天然气管网

在使用天然气管网中，可能会频繁出现施工故障，其自身也会有腐蚀、老化情况，若没有在第一时间处理，必然会影响天然气管道安全运作。对于这一情况，天然气公司需要做好维护管网工作，打造专门的施工管理队伍，引进计算机技术、红外线技术、传感器技术等，在检测状态中，及时发现天然气管网中的问题，及时抢修故障，确保天然气管网完整性管理。如在天然气管网运作中，管道腐蚀问题是经常遇见的，如果没有有效处理，会加剧腐蚀，从而出现穿孔现象。在检测状态后，可以对天然气管道腐蚀情况有效掌握，采用具体的防范措施，及时修补腐蚀严重部位，进而确保天然气管网的完整性。

3结语：综上所述，对城市燃气管网完整性进行严格管理，能够有效实现对城市燃气工程的管理，其中在对城市燃气管网实施完整性管理的过程中，需要保证施工人员的生命财产安全。另外，天然气是我国战略性能源，因此，在此基础上需要做好城市燃气管网整体性管理工作，这就需要管理人员不但要保证管道的完整性，而且还应对管理中的具体事项进行系统管理，以保证城市燃气管网战略得到较好发展，以提升天然气利用率，为我国未来经济持续发展奠定良好基础。

参考文献：

[1]李国昌，徐君华.城市燃气管网的完整性管理[J].当代化工研究，2017（04）：151-152.

[2]甘雨.城市燃气管网完整性及管理方式研究论述[J].化工管理，2017（20）：141.

[3]彭晓辉.探析城市燃气管网的完整性管理[J].化工设计通讯，2017，43（10）：170-184.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/76481fd4344077ba35b53d97.html