# 一种粮油加工用的花生脱壳装置论文和设计-庄小英

### 全文摘要

本实用新型公开了一种粮油加工用的花生脱壳装置，包括脱壳箱，所述脱壳箱内部转动安装有脱壳辊，所述脱壳箱外侧面安装有伺服电机，且所述伺服电机的输出轴通过皮带和皮带轮与脱壳辊传动连接，所述脱壳箱顶端连通有进料管，所述脱壳箱底端连通有出料管，且所述出料管为凸形结构，所述出料管的一端开设有果仁出口，所述出料管的另一端连通有果壳出口，通过水泵和雾化喷头配合使用，能够在出料管的果壳出口处喷洒水雾，水雾吸附在灰尘上，可以减小扬尘；当不需要喷洒水雾时，在弹簧、内螺纹管和外螺纹管配合使用，能够将雾化喷头移动到中空块内部，空块能够避免雾化喷头裸露在外界，从而对雾化喷头进行保护。

### 主设计要求

1.一种粮油加工用的花生脱壳装置，包括脱壳箱(1)，其特征在于：所述脱壳箱(1)内部转动安装有脱壳辊(2)，所述脱壳箱(1)外侧面安装有伺服电机(3)，且所述伺服电机(3)的输出轴通过皮带和皮带轮与脱壳辊(2)传动连接，所述脱壳箱(1)顶端连通有进料管(6)，所述脱壳箱(1)底端连通有出料管(7)，且所述出料管(7)为凸形结构，所述出料管(7)的一端开设有果仁出口(8)，所述出料管(7)的另一端连通有果壳出口(9)，所述出料管(7)上表面靠近果仁出口(8)的一侧安装有风机(10)，且所述风机(10)的出风口插接在出料管(7)内部正对着果壳出口(9)，所述出料管(7)位于果壳出口(9)的一侧安装有中空块(12)，且所述中空块(12)内部焊接有内螺纹管(17)，所述内螺纹管(17)内部螺接有外螺纹管(18)，所述外螺纹管(18)内部安装有雾化喷头(19)，所述雾化喷头(19)与外螺纹管(18)之间焊接有第一轴承(20)，所述雾化喷头(19)底端贯穿中空块(12)下表面，所述雾化喷头(19)位于第一轴承(20)正下方的部位套接有弹簧(21)，所述外螺纹管(18)顶端粘接有密封圈(22)，所述出料管(7)上安装有水泵(11)，且所述水泵(11)的出水口处安装有输水管(13)，所述输水管(13)的另一端连通有三通接头(14)，所述三通接头(14)的一组接头处粘接塑料硬管(15)，且所述塑料硬管(15)的另一端贯穿中空块(12)插接在内螺纹管(17)内部，所述密封圈(22)位于塑料硬管(15)的正下方，所述三通接头(14)一组接头安装有塑料软管(16)，且所述塑料软管(16)的另一端贯穿中空块(12)与雾化喷头(19)连通。

### 设计方案

1.一种粮油加工用的花生脱壳装置，包括脱壳箱(1)，其特征在于：所述脱壳箱(1)内部转动安装有脱壳辊(2)，所述脱壳箱(1)外侧面安装有伺服电机(3)，且所述伺服电机(3)的输出轴通过皮带和皮带轮与脱壳辊(2)传动连接，所述脱壳箱(1)顶端连通有进料管(6)，所述脱壳箱(1)底端连通有出料管(7)，且所述出料管(7)为凸形结构，所述出料管(7)的一端开设有果仁出口(8)，所述出料管(7)的另一端连通有果壳出口(9)，所述出料管(7)上表面靠近果仁出口(8)的一侧安装有风机(10)，且所述风机(10)的出风口插接在出料管(7)内部正对着果壳出口(9)，所述出料管(7)位于果壳出口(9)的一侧安装有中空块(12)，且所述中空块(12)内部焊接有内螺纹管(17)，所述内螺纹管(17)内部螺接有外螺纹管(18)，所述外螺纹管(18)内部安装有雾化喷头(19)，所述雾化喷头(19)与外螺纹管(18)之间焊接有第一轴承(20)，所述雾化喷头(19)底端贯穿中空块(12)下表面，所述雾化喷头(19)位于第一轴承(20)正下方的部位套接有弹簧(21)，所述外螺纹管(18)顶端粘接有密封圈(22)，所述出料管(7)上安装有水泵(11)，且所述水泵(11)的出水口处安装有输水管(13)，所述输水管(13)的另一端连通有三通接头(14)，所述三通接头(14)的一组接头处粘接塑料硬管(15)，且所述塑料硬管(15)的另一端贯穿中空块(12)插接在内螺纹管(17)内部，所述密封圈(22)位于塑料硬管(15)的正下方，所述三通接头(14)一组接头安装有塑料软管(16)，且所述塑料软管(16)的另一端贯穿中空块(12)与雾化喷头(19)连通。

2.根据权利要求1所述的一种粮油加工用的花生脱壳装置，其特征在于：所述脱壳辊(2)与脱壳箱(1)的连接处安装有第二轴承。

3.根据权利要求1所述的一种粮油加工用的花生脱壳装置，其特征在于：所述脱壳箱(1)内部底端安装有板筛(5)，且所述板筛(5)为圆弧形，所述板筛(5)上开设有通孔(23)。

4.根据权利要求1所述的一种粮油加工用的花生脱壳装置，其特征在于：所述内螺纹管(17)内部安装有限位环(4)，且所述限位环(4)位于密封圈(22)和塑料硬管(15)之间。

5.根据权利要求1所述的一种粮油加工用的花生脱壳装置，其特征在于：所述脱壳箱(1)的底端四角均焊接有支腿，且所述支腿的高度至少有10cm。

6.根据权利要求1所述的一种粮油加工用的花生脱壳装置，其特征在于：所述进料管(6)的上端部为斗形。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及花生技术领域，具体为一种粮油加工用的花生脱壳装置。

背景技术

花生，原名落花生，是一种食用广泛的一种坚果，又名“长生果”、“泥豆”等，属蔷薇目，豆科一年生草本植物，茎直立或匍匐，长30-80厘米，翼瓣与龙骨瓣分离，荚果长2-5厘米，宽1-1.3厘米，膨胀，荚厚，花果期6-8月，可用于制皂和生发油等化妆品。

花生在进行加工时，需要对干燥的花生进行脱壳处理，一般的脱壳设备在将花生脱壳后能够将果壳和果仁分离，然后再分开进行输送，但是在排出果壳时，果壳上粘附的灰尘会随之排出，容易产生扬尘，对环境造成污染，一般的脱壳设备不配备除尘设备，即便部分脱壳设备带有水雾喷头，但是在不使用时不能够对喷头进行回收保护，不利于使用。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种粮油加工用的花生脱壳装置，不仅能够减小扬尘，还能够对喷头进行保护，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种粮油加工用的花生脱壳装置，包括脱壳箱，所述脱壳箱内部转动安装有脱壳辊，所述脱壳箱外侧面安装有伺服电机，且所述伺服电机的输出轴通过皮带和皮带轮与脱壳辊传动连接，所述脱壳箱顶端连通有进料管，所述脱壳箱底端连通有出料管，且所述出料管为凸形结构，所述出料管的一端开设有果仁出口，所述出料管的另一端连通有果壳出口，所述出料管上表面靠近果仁出口的一侧安装有风机，且所述风机的出风口插接在出料管内部正对着果壳出口，所述出料管位于果壳出口的一侧安装有中空块，且所述中空块内部焊接有内螺纹管，所述内螺纹管内部螺接有外螺纹管，所述外螺纹管内部安装有雾化喷头，所述雾化喷头与外螺纹管之间焊接有第一轴承，所述雾化喷头底端贯穿中空块下表面，所述雾化喷头位于第一轴承正下方的部位套接有弹簧，所述外螺纹管顶端粘接有密封圈，所述出料管上安装有水泵，且所述水泵的出水口处安装有输水管，所述输水管的另一端连通有三通接头，所述三通接头的一组接头处粘接塑料硬管，且所述塑料硬管的另一端贯穿中空块插接在内螺纹管内部，所述密封圈位于塑料硬管的正下方，所述三通接头一组接头安装有塑料软管，且所述塑料软管的另一端贯穿中空块与雾化喷头连通。

优选的，所述脱壳辊与脱壳箱的连接处安装有第二轴承。

优选的，所述脱壳箱内部底端安装有板筛，且所述板筛为圆弧形，所述板筛上开设有通孔。

优选的，所述内螺纹管内部安装有限位环，且所述限位环位于密封圈和塑料硬管之间。

优选的，所述脱壳箱的底端四角均焊接有支腿，且所述支腿的高度至少有10cm。

优选的，所述进料管的上端部为斗形。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、通过水泵和雾化喷头配合使用，能够在出料管的果壳出口处喷洒水雾，水雾吸附在灰尘上，可以减小扬尘；

2、当不需要喷洒水雾时，在弹簧、内螺纹管和外螺纹管配合使用，能够将雾化喷头移动到中空块内部，空块能够避免雾化喷头裸露在外界，从而对雾化喷头进行保护。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型中空块内部结构示意图；

图3为本实用新型板筛结构示意图。

图中：1、脱壳箱；2、脱壳辊；3、伺服电机；4、限位环；5、板筛；6、进料管；7、出料管；8、果仁出口；9、果壳出口；10、风机；11、水泵；12、中空块；13、输水管；14、三通接头；15、塑料硬管；16、塑料软管；17、内螺纹管；18、外螺纹管；19、雾化喷头；20、第一轴承；21、弹簧；22、密封圈；23、通孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种粮油加工用的花生脱壳装置，包括脱壳箱1，所述脱壳箱1内部转动安装有脱壳辊2，所述脱壳箱1外侧面安装有伺服电机3，且所述伺服电机3的输出轴通过皮带和皮带轮与脱壳辊2传动连接，所述脱壳箱1顶端连通有进料管6，所述脱壳箱1底端连通有出料管7，且所述出料管7为凸形结构，所述出料管7的一端开设有果仁出口8，所述出料管7的另一端连通有果壳出口9，所述出料管7上表面靠近果仁出口8的一侧安装有风机10，且所述风机10的出风口插接在出料管7内部正对着果壳出口9，所述出料管7位于果壳出口9的一侧安装有中空块12，且所述中空块12内部焊接有内螺纹管17，所述内螺纹管17内部螺接有外螺纹管18，所述外螺纹管18内部安装有雾化喷头19，所述雾化喷头19与外螺纹管18之间焊接有第一轴承20，所述雾化喷头19底端贯穿中空块12下表面，所述雾化喷头19位于第一轴承20正下方的部位套接有弹簧21，所述外螺纹管18顶端粘接有密封圈22，该密封圈22与内螺纹管17内壁之间有3～8mm的缝隙，该密封圈22能够减小内螺纹管17内部水流失的量，所述出料管7上安装有水泵11，且所述水泵11的出水口处安装有输水管13，所述输水管13的另一端连通有三通接头14，所述三通接头14的一组接头处粘接塑料硬管15，且所述塑料硬管15的另一端贯穿中空块12插接在内螺纹管17内部，所述密封圈22位于塑料硬管15的正下方，所述三通接头14一组接头安装有塑料软管16，且所述塑料软管16的另一端贯穿中空块12与雾化喷头19连通。

具体的，所述脱壳辊2与脱壳箱1的连接处安装有第二轴承，当脱壳辊2转动时，第二轴承能够使脱壳辊2的转动更加流畅。

具体的，所述脱壳箱1内部底端安装有板筛5，且所述板筛5为圆弧形，所述板筛5上开设有通孔23，板筛5能够避免花生直接进入到出料管7。

具体的，所述内螺纹管17内部安装有限位环4，且所述限位环4位于密封圈22和塑料硬管15之间，该限位环4能够限制密封圈22的移动范围，防止密封圈22移动到塑料硬管15上方。

具体的，所述脱壳箱1的底端四角均焊接有支腿，且所述支腿的高度至少有10cm，该支腿能够增大脱壳箱1底端与地面之间的距离。

具体的，所述进料管6的上端部为斗形，上端部为斗形能够增大进料管6的进料范围。

工作原理：经进料管6将干燥的花生输送到脱壳箱1内部，为伺服电机3供电，从而驱动脱壳辊2转动，脱壳辊2在转动过程中拍击花生，使花生与脱壳箱1的内壁撞击，从而使花生壳破碎，进而使花生壳与花生仁分离，花生壳和花生仁进入到出料管7内部，为风机10供电，使风机10工作，风机10输送的风将花生壳吹向果壳出口9，花生仁在重力的作用下向果仁出口8移动，从而完成出料，将水泵11的进水口处与外界水源连通，并为水泵11通电，使水泵工作，当花生壳从果壳出口9处排出时，水泵11将外界水源输送到输水管13内部，水再通过输水管13一端的三通接头14分别输送到塑料软管16和塑料硬管15，塑料硬管15内部的水会输送到内螺纹管17内部，增大内螺纹管17内部的水压，从而挤压外螺纹管18移动，使外螺纹管18内部的雾化喷头19移动到中空块12外部，塑料软管16能够将水输送到雾化喷头19内部，然后进雾化喷头19喷洒在果壳出口9处，水雾会粘附在灰尘将，可以减小扬尘，当水泵11不再工作时，内螺纹管17内部的水会通过密封圈22与内螺纹管17内壁之间的缝隙缓慢流出，从而减小内螺纹管17内部的水压，弹簧21发生回弹，从而支撑第一轴承20移动，进而支撑外螺纹管18移动，从而使雾化喷头19移动到中空块12内部，中空块12能够避免雾化喷头19裸露在外界，从而对雾化喷头19进行保护。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920014513.6

申请日:2019-01-05

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209391044U

授权时间:20190917

主分类号:A23N 5/01

专利分类号:A23N5/01;B01D47/06

范畴分类:11D;

申请人:庄小英

第一申请人:庄小英

申请人地址:362100 福建省泉州市惠安县辋川镇坑南村南库33号

发明人:庄小英

第一发明人:庄小英

当前权利人:庄小英

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7695de26ba3eee4149c7297a.html