# 梯度纳米CrAlN复合涂层的承载失效行为研究

### 论文摘要

采用等离子体浸没离子注入与沉积技术,设计制备梯度纳米CrAlN复合涂层,利用X射线衍射仪、透射电子显微镜、纳米探针和理论计算分析等方法,系统研究涂层微观组织结构、力学性能和承载失效行为。研究表明:梯度纳米CrAlN涂层具有优异的纳米力学性能,并显著提高镁合金表面承载能力。动态承载过程中,接触载荷诱发金属Al和AlN界面高应力状态,Al金属层承受强烈的弹-塑性变形,当界面应力大于Al金属层屈服极限时,在靠近Al/AlN界面处萌生疲劳裂纹并最终导致涂层体系承载失效。本研究成果为软基体表面高强韧梯度复合涂层的结构设计提供重要理论依据。

### 论文目录

- 1 实验

- 2 结果与讨论

- 2.1 涂层微结构表征

- 2.2 涂层纳米力学特性

- 2.3 涂层承载失效行为

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王立宇,杨金华,高旭,曹永智,张新鹏,张国彬,孙朦,解志文

关键词: 镁合金,梯度纳米结构,涂层,微观组织结构,承载机理

来源: 真空科学与技术学报 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 辽宁科技大学,哈尔滨工业大学机电学院精密工程研究所

基金: 国家自然科学项目(51771087,51401201),辽宁省大学生创新创业项目(201710146000225),辽宁省创新人才支持计划(LR2017052),辽宁科技大学青年拔尖人才(601011507-07),辽宁科技大学创新团队(2017TD04),辽宁科技大学重点教学改革项目(XJGZD201708)

分类号: TG174.4

DOI: 10.13922/j.cnki.cjovst.2019.10.09

页码: 886-890

总页数: 5

文件大小: 1550K

下载量: 104

### 相关论文文献

- [1].中科院研制出飞机用纳米复合涂层新技术[J]. 涟钢科技与管理 2012(02)

- [2].深海环境下新型纳米复合涂层与钢构件变形协同机制的加速模拟试验[J]. 北京石油化工学院学报 2019(04)

- [3].载荷对钛合金Al_2O_3-Y_2O_3/Al-Y复合涂层摩擦学性能的影响[J]. 热处理 2020(02)

- [4].含片状金属粒子复合涂层辐射特性研究[J]. 工程热物理学报 2020(07)

- [5].在纯钛表面制备疏水和抗腐蚀性碳-PTFE复合涂层的性能（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2019(11)

- [6].无机复合涂层对碳纤维性能的影响[J]. 无机盐工业 2016(12)

- [7].微弧氧化/磁控溅射复合涂层对镁微观结构与摩擦性能的影响[J]. 真空科学与技术学报 2017(04)

- [8].“复合涂层及其制备技术”专题序言[J]. 表面技术 2017(07)

- [9].钛合金表面激光熔覆高温自润滑耐磨复合涂层[J]. 焊接学报 2015(05)

- [10].镁合金-黄连素-生物复合涂层的研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [11].六方氮化硼改性聚四氟乙烯/聚酰胺酰亚胺复合涂层摩擦磨损性能的研究[J]. 塑料工业 2020(09)

- [12].冷涂锌复合涂层体系在钢桥梁上的施工应用[J]. 涂料工业 2019(08)

- [13].超疏水复合涂层的制备和性能研究[J]. 材料研究学报 2018(07)

- [14].低碳钢表面火焰喷涂复合涂层的耐腐蚀性能研究[J]. 科技创新与应用 2016(34)

- [15].非均匀温度场激光熔注复合涂层晶粒生长模拟[J]. 应用激光 2017(01)

- [16].聚醚醚酮基复合涂层的研究[J]. 塑料工业 2017(03)

- [17].等离子喷涂NiCoCrAlY/Al_2O_3-30%B_4C复合涂层的摩擦性能[J]. 材料热处理学报 2016(04)

- [18].单晶合金(NiCoCrAlYHf+AlYSi)复合涂层抗氧化性能研究[J]. 真空 2016(03)

- [19].钛合金微弧氧化/有机硅转化复合涂层的制备与高温性能[J]. 材料热处理学报 2016(06)

- [20].冷喷涂制备陶瓷及陶瓷金属复合涂层的研究进展[J]. 兵器材料科学与工程 2015(01)

- [21].高强钢冷喷涂铝锌复合涂层性能研究[J]. 材料工程 2015(02)

- [22].粉煤灰玻璃/陶瓷复合涂层冲蚀磨损性能研究[J]. 硅酸盐通报 2013(08)

- [23].金属-陶瓷复合涂层的组织与磨损性能研究[J]. 陶瓷 2010(06)

- [24].多元复合涂层研制成功获国家专利[J]. 稀土 2010(03)

- [25].激光熔覆316L微孔结构/Al_2O_3-13%TiO_2复合涂层组织及性能[J]. 中国有色金属学报 2019(11)

- [26].换热器表面复合涂层的制备及耐腐蚀与导热性能[J]. 精细化工 2020(01)

- [27].柔性陶瓷复合涂层在油田集输管线防垢中的应用研究[J]. 广东化工 2020(15)

- [28].用于节能型风电机组的复合涂层绝缘绕组线的创新研制[J]. 机械工程师 2020(11)

- [29].三基色镍基自敏复合涂层的制备及其性能研究[J]. 无机材料学报 2017(01)

- [30].316L不锈钢/铝复合涂层的摩擦磨损性能[J]. 金属热处理 2017(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/76a9d7c52d1d6cd691290323.html