# 富铈钕铁硼废料回收稀有元素研究

### 论文摘要

为回收富铈NdFeB废渣中的稀土、钴,本试验是将钕铁硼废料连续加入倾斜的旋转窑体内自燃,自燃后的烧成物连续出窑进行细磨粉碎、氧化培烧、盐酸优溶,在酸溶提取时用高分子凝集剂、氯酸钠、氧化镁对滤液进行处理,使滤液中铁含量控制在0.1 g/L以下,溶后渣中稀土含量在0.4%以下,满足进入P507萃取分离系统,成功地将废料中稀土元素进行了提取,得到了各稀土元素。萃余液中加NaF,调节pH为5～6,以净化钴液,去除杂质,净化后的溶液用草酸沉淀,得到氧化钴的纯度大于99.80%。

### 论文目录

- 1 试验部分

- 1.1 主要原料与试剂

- 1.2 主要设备

- 1.3 分析方法

- 1.4 试验方法工艺流程

- 2 结果与讨论

- 2.1 块状废渣用粉碎机粉碎后酸溶

- 2.2 萃取分离稀土

- 2.3 钴的净化

- 2.4 草酸沉淀

- 2.5 质量分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 高习贵,林平,李瑞宏

关键词: 钕铁硼,废料,氧化钴

来源: 中国资源综合利用 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 中稀天马新材料科技股份有限公司

基金: 济宁重点研发计划项目(项目编号:91370832559914305G-2016JNZDYF18,1)的阶段性研究成果之一

分类号: TF845

页码: 1-3

总页数: 3

文件大小: 1263K

下载量: 105

### 相关论文文献

- [1].高性能粘结钕铁硼磁性材料生产工艺环境影响分析[J]. 绿色科技 2019(24)

- [2].钕铁硼生产中烧结挥发物的相关研究[J]. 中国金属通报 2019(11)

- [3].钕铁硼废料资源化回收利用研究进展[J]. 有色金属科学与工程 2020(01)

- [4].钕铁硼废料回收工艺及污染防治措施分析[J]. 江西化工 2020(01)

- [5].纳秒脉冲激光对钕铁硼材料表面清洗试验研究[J]. 科学技术与工程 2020(14)

- [6].钕铁硼生产取向成型工艺段自动化系统设计[J]. 机械工程与自动化 2020(03)

- [7].2019年钕铁硼类产品进出口统计分析[J]. 稀土信息 2020(06)

- [8].氟离子选择性电极法测定钕铁硼废料中氟含量[J]. 化学工程与装备 2020(06)

- [9].不同成型工艺下钕铁硼模压成型过程的力学行为分析[J]. 粉末冶金技术 2020(04)

- [10].基于硫酸减量化从钕铁硼废料中选择性转型分离稀土[J]. 过程工程学报 2020(08)

- [11].选择性还原钕铁硼废料中铁的试验研究[J]. 矿产保护与利用 2020(03)

- [12].钕铁硼表面镍铜磷镀层的制备及其防腐蚀性能研究[J]. 广东化工 2019(08)

- [13].稀土永磁钕铁硼材料的3D打印研究现状[J]. 稀有金属 2018(06)

- [14].太原市钕铁硼产业发展研究[J]. 科技创新与生产力 2018(09)

- [15].冲击波作用下钕铁硼的动态特性研究[J]. 兵工学报 2014(S2)

- [16].钕铁硼磁钢居里温度的测定[J]. 中国稀土学报 2020(04)

- [17].浅析影响钕铁硼材料阴极电泳漆耐蚀性的因素[J]. 电镀与环保 2017(06)

- [18].中国钕铁硼企业何时能扬帆远航?——关于中国钕铁硼企业专利困境的思考[J]. 稀土信息 2014(11)

- [19].钕铁硼生产企业敢于“亮剑”打赢国际官司[J]. 稀土信息 2015(09)

- [20].钕铁硼质量检测技术获重要突破[J]. 有色冶金节能 2013(06)

- [21].钕铁硼市场变数大 钕铁硼生产需以变应变[J]. 稀土信息 2014(01)

- [22].风云再起的钕铁硼专利纷争[J]. 稀土信息 2014(06)

- [23].构建中国钕铁硼制造新格局[J]. 稀土信息 2014(06)

- [24].钕铁硼检测机器人[J]. 国外电子测量技术 2014(09)

- [25].钕铁硼取向成型压机的自动化改造[J]. 山西电子技术 2014(05)

- [26].脉冲熔融-热导法测定钕铁硼中氮[J]. 广州化工 2013(12)

- [27].日企独霸钕铁硼专利 10余中企欲联手反诉[J]. 稀土信息 2013(09)

- [28].钕铁硼电镀技术生产现状与展望[J]. 电镀与精饰 2012(04)

- [29].钕铁硼氢粉碎工艺控制方法研究[J]. 化工自动化及仪表 2012(07)

- [30].以基地为载体 大力发展钕铁硼产业——关于加快山西省钕铁硼产业发展的思考[J]. 中国高新区 2011(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/76c2abf955cc1f014c864851.html