# 锆英砂、金红石烘干送料装置论文和设计

### 全文摘要

锆英砂、金红石烘干送料装置，包括烘干室，烘干室的底面固定安装支架，烘干室顶面中间位置开设透槽；烘干室两侧内壁的下部均通过铰接链活动安装一根挡板，两挡板水平时，挡板的相对面接触配合；挡板的下方均设有电动伸缩杆，电动伸缩杆的活动端均与相应挡板的底面通过铰接链活动连接，电动伸缩杆的固定端均与烘干室底面内壁相应的一侧通过铰接链活动连接，两电动伸缩杆沿烘干室的竖向中心线对称。本装置的使用，能通过振动器将堆积在挡板上的锆英砂、金红石平铺在挡板上，从而有利于干燥的热气与堆积在挡板底层的锆英砂、金红石接触，进而带走锆英砂、金红石上的水分，从而能保证堆积在挡板底层的锆英砂、金红石同样能具有良好的烘干。

### 主设计要求

1.锆英砂、金红石烘干送料装置，其特征在于：包括烘干室（1），烘干室（1）的底面固定安装支架（2），烘干室（1）顶面中间位置开设透槽（3）；烘干室（1）两侧内壁的下部均通过铰接链活动安装一根挡板（4），两挡板（4）水平时，挡板（4）的相对面接触配合；挡板（4）的下方均设有电动伸缩杆（5），电动伸缩杆（5）的活动端均与相应挡板（4）的底面通过铰接链活动连接，电动伸缩杆（5）的固定端均与烘干室（1）底面内壁相应的一侧通过铰接链活动连接，两电动伸缩杆（5）沿烘干室（1）的竖向中心线对称，两挡板（4）底面的内侧均固定安装振动器（6），振动器（6）沿烘干室（1）的竖向中心线对称，烘干室（1）顶面中间位置固定安装进料室（7），进料室（7）的下部与烘干室（1）内部相通，烘干室（1）的上方设有进气管（8），进气管（8）的左端为封闭端，进气管（8）与烘干室（1）通过竖管（9）固定连接且内部相通，进气管（8）位于进料室（7）的前方，支架（2）之间设有传送装置（10），传送装置（10）位于透槽（3）的正下方，支架（2）的右侧面固定安装控制开关（11），烘干室（1）顶面的两侧固定安装L型的散热管（16），散热管（16）与烘干室（1）内部相通，进料室（7）的上方设有盖子（17）。

### 设计方案

1.锆英砂、金红石烘干送料装置，其特征在于：包括烘干室（1），烘干室（1）的底面固定安装支架（2），烘干室（1）顶面中间位置开设透槽（3）；烘干室（1）两侧内壁的下部均通过铰接链活动安装一根挡板（4），两挡板（4）水平时，挡板（4）的相对面接触配合；挡板（4）的下方均设有电动伸缩杆（5），电动伸缩杆（5）的活动端均与相应挡板（4）的底面通过铰接链活动连接，电动伸缩杆（5）的固定端均与烘干室（1）底面内壁相应的一侧通过铰接链活动连接，两电动伸缩杆（5）沿烘干室（1）的竖向中心线对称，两挡板（4）底面的内侧均固定安装振动器（6），振动器（6）沿烘干室（1）的竖向中心线对称，烘干室（1）顶面中间位置固定安装进料室（7），进料室（7）的下部与烘干室（1）内部相通，烘干室（1）的上方设有进气管（8），进气管（8）的左端为封闭端，进气管（8）与烘干室（1）通过竖管（9）固定连接且内部相通，进气管（8）位于进料室（7）的前方，支架（2）之间设有传送装置（10），传送装置（10）位于透槽（3）的正下方，支架（2）的右侧面固定安装控制开关（11），烘干室（1）顶面的两侧固定安装L型的散热管（16），散热管（16）与烘干室（1）内部相通，进料室（7）的上方设有盖子（17）。

2.根据权利要求1所述的锆英砂、金红石烘干送料装置，其特征在于：所述的传送装置（10）包括C型板（12），C型板（12）内设有两个横向的传动辊（13），C型板（12）右侧面内壁的前方固定安装转轴朝左的电机（14），电机（14）的转轴与前方的传动辊（13）的右端固定连接，前方传动辊（13）的左端与后方传动辊（13）的两端均于C型板（12）相应的一侧面内壁通过轴承活动连接，两传动辊（13）之间通过传送带（18）活动连接。

3.根据权利要求1所述的锆英砂、金红石烘干送料装置，其特征在于：所述的烘干室（1）的四周固定安装一层保温棉（15）。

4.根据权利要求2所述的锆英砂、金红石烘干送料装置，其特征在于：所述的传送带（18）为U型形状。

5.根据权利要求1所述的锆英砂、金红石烘干送料装置，其特征在于：所述的进料室（7）的上部的形状为漏斗状。

6.根据权利要求1所述的锆英砂、金红石烘干送料装置，其特征在于：所述的振动器（6）采用气振动器。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于精矿烘干装置领域，具体地说是一种锆英砂、金红石烘干送料装置。

背景技术

一般锆英砂、金红石经过摇床湿选，精矿含有大量的水分，需要烘干才能进行下一道工序。但一般锆英砂、金红石送料工艺中，将锆英砂、金红石倾倒送入烘干室内时，锆英砂、金红石很容易形成堆积，从而导致烘干室内的热气无法接触到堆积在下方的锆英砂、金红石，进而导致堆积在下方的锆英砂、金红石烘干效果较差。

实用新型内容

本实用新型提供一种锆英砂、金红石烘干送料装置，用以解决现有技术中的缺陷。

本实用新型通过以下技术方案予以实现：

锆英砂、金红石烘干送料装置，包括烘干室，烘干室的底面固定安装支架，烘干室顶面中间位置开设透槽；烘干室两侧内壁的下部均通过铰接链活动安装一根挡板，两挡板水平时，挡板的相对面接触配合；挡板的下方均设有电动伸缩杆，电动伸缩杆的活动端均与相应挡板的底面通过铰接链活动连接，电动伸缩杆的固定端均与烘干室底面内壁相应的一侧通过铰接链活动连接，两电动伸缩杆沿烘干室的竖向中心线对称，两挡板底面的内侧均固定安装振动器，振动器沿烘干室的竖向中心线对称，烘干室顶面中间位置固定安装进料室，进料室的下部与烘干室内部相通，烘干室的上方设有进气管，进气管的左端为封闭端，进气管与烘干室通过竖管固定连接且内部相通，进气管位于进料室的前方，支架之间设有传送装置，传送装置位于透槽的正下方，支架的右侧面固定安装控制开关，烘干室顶面的两侧固定安装L型的散热管，散热管与烘干室内部相通，进料室的上方设有盖子 。

如上所述的锆英砂、金红石烘干送料装置，所述的传送装置包括C型板，C型板内设有两个横向的传动辊，C型板右侧面内壁的前方固定安装转轴朝左的电机，电机的转轴与前方的传动辊的右端固定连接，前方传动辊的左端与后方传动辊的两端均于C型板相应的一侧面内壁通过轴承活动连接，两传动辊之间通过传送带活动连接。

如上所述的锆英砂、金红石烘干送料装置，所述的烘干室的四周固定安装一层保温棉。

如上所述的锆英砂、金红石烘干送料装置，所述的传送带为U型形状 。

如上所述的锆英砂、金红石烘干送料装置，所述的进料室的上部的形状为漏斗状。

如上所述的锆英砂、金红石烘干送料装置，所述的振动器采用气振动器。

本实用新型的优点是：本装置使用前，电动伸缩杆处于伸长状态且两挡板的相对面接触配合。本装置在使用时，打开盖子，将锆英砂、金红石通过进料室进入烘干室内且堆积在挡板上，然后盖上盖子，并向进气管内通入干燥的热气，干燥的热气经进气管，竖管进入烘干室内，然后通过开关开启振动器，振动器发出的振动带动挡板均振动，从而锆英砂、金红石平摊在挡板的顶面上，进而干燥的热气与湿润的锆英砂、金红石接触并将锆英砂、金红石上的水分蒸发成水蒸气并从散热管内挥发出，在振动器开启一段时间后，通过开关启动电动伸缩杆和传送装置，电动伸缩杆的收缩带动挡板均绕相应的与挡板连接处的铰接链顺时针旋转，从而锆英砂、金红石在重力的作用下从挡板上滑落，经透槽流入相应的传送装置上并被传送装置带至下一个加工位置区。本装置的使用，能通过振动器将堆积在挡板上的锆英砂、金红石平铺在挡板上，从而有利于干燥的热气与堆积在挡板底层的锆英砂、金红石接触，进而带走锆英砂、金红石上的水分，从而能保证堆积在挡板底层的锆英砂、金红石同样能具有良好的烘干。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

锆英砂、金红石烘干送料装置，如图所示，包括烘干室1，烘干室1的底面固定安装支架2，烘干室1顶面中间位置开设透槽3；烘干室1两侧内壁的下部均通过铰接链活动安装一根挡板4，两挡板4水平时，挡板4的相对面接触配合；挡板4的下方均设有电动伸缩杆5，电动伸缩杆5的活动端均与相应挡板4的底面通过铰接链活动连接，电动伸缩杆5的固定端均与烘干室1底面内壁相应的一侧通过铰接链活动连接，两电动伸缩杆5沿烘干室1的竖向中心线对称，两挡板4底面的内侧均固定安装振动器6，振动器6沿烘干室1的竖向中心线对称，烘干室1顶面中间位置固定安装进料室7，进料室7的下部与烘干室1内部相通，烘干室1的上方设有进气管8，进气管8的左端为封闭端，进气管8与烘干室1通过竖管9固定连接且内部相通，进气管8位于进料室7的前方，支架2之间设有传送装置10，传送装置10位于透槽3的正下方，支架2的右侧面固定安装控制开关11，烘干室1顶面的两侧固定安装L型的散热管16，散热管16与烘干室1内部相通，进料室1的上方设有盖子17 。本装置使用前，电动伸缩杆5处于伸长状态且两挡板4的相对面接触配合。本装置在使用时，打开盖子17，将锆英砂、金红石通过进料室7进入烘干室1内且堆积在挡板4上，然后盖上盖子17，并向进气管8内通入干燥的热气，干燥的热气经进气管8，竖管9进入烘干室1内，然后通过开关11开启振动器6，振动器6发出的振动带动挡板4均振动，从而锆英砂、金红石平摊在挡板4的顶面上，进而干燥的热气与湿润的锆英砂、金红石接触并将锆英砂、金红石上的水分蒸发成水蒸气并从散热管16内挥发出，在振动器6开启一段时间后，通过开关11启动电动伸缩杆5和传送装置10，电动伸缩杆15的收缩带动挡板4均绕相应的与挡板4连接处的铰接链顺时针旋转，从而锆英砂、金红石在重力的作用下从挡板4上滑落，经透槽3流入相应的传送装置10上并被传送装置10带至下一个加工位置区。本装置的使用，能通过振动器6将堆积在挡板4上的锆英砂、金红石平铺在挡板4上，从而有利于干燥的热气与堆积在挡板4底层的锆英砂、金红石接触，进而带走锆英砂、金红石上的水分，从而能保证堆积在挡板4底层的锆英砂、金红石同样能具有良好的烘干。

具体而言，如图1所示，本实施例所述的传送装置10包括C型板12，C型板12内设有两个横向的传动辊13，C型板12右侧面内壁的前方固定安装转轴朝左的电机14，电机14的转轴与前方的传动辊13的右端固定连接，前方传动辊13的左端与后方传动辊13的两端均于C型板12相应的一侧面内壁通过轴承活动连接，两传动辊13之间通过传送带18活动连接。电机14转轴的转动带动前方的传动辊13转动，前方的传动辊13的转动通过传送带18带动后方传动辊13转动，而在烘干室1内被烘干后的锆英砂和金红石通过透槽3落入传送带18上后能被传送带输送到下一个加工装置区。

具体的，为减少烘干室1内的散热，本实施例所述的烘干室1的四周固定安装一层保温棉15。保温棉15具有良好的保温效果，能有效的防止烘干室1内的热量挥发到外界，从而减少烘干室1内热量的散失。

进一步的，如图1所示，本实施例所述的传送带18为U型形状 。U型形状的传送带18能有效的防止传送带18上的锆英砂和金红石在传送带18移动时，锆英砂和金红石从传送带18的两侧滑落，进而降低锆英砂和金红石在运输中滑落造成的损耗。

更进一步的，如图1所示，本实施例所述的进料室7的上部的形状为漏斗状。进料室7的上部的形状为漏斗状能使得锆英砂和金红石在倾倒时更加方便快捷。

更进一步的，如图1所示，本实施例所述的振动器6采用气振动器。气振动器只需压缩空气作为动力源，具有耗气量小，既安全又节能的优点。

最后应说明的是：以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920292504.3

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209783167U

授权时间:20191213

主分类号:F26B9/08

专利分类号:F26B9/08;F26B25/00;F26B25/02;F26B21/00

范畴分类:35E;

申请人:张乐

第一申请人:张乐

申请人地址:264300 山东省威海市荣成市学院路2006号哈尔滨理工大学荣成学院

发明人:张乐;王仲文;修翔;李全强;王芳

第一发明人:张乐

当前权利人:张乐

代理人:牛传凯

代理机构:31310

代理机构编号:济南旌励知识产权代理事务所(普通合伙) 31310

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7850f569f0f288b0ac05c381.html