# 一种新型注液装置论文和设计-劳栋

### 全文摘要

本实用新型公开了一种新型注液装置，包括储液罐、注液泵、输液管、注液杯、隔膜阀、注液接口、手轮，所述储液罐底部前端连接有输液管，且输液管中段安装有注液泵，所述注液杯顶部安装有隔膜阀，所述输液管末端横向分流为四个输液管，且各个输液管底部均通过隔膜阀连接在注液杯上，所述注液杯底部开设有注液接口，所述隔膜阀上均安装有手轮。本实用新型设计合理，不需要丝杆或气缸驱动即可快速切换注液杯与注液泵的通道，简化机械结构，减少注液针在移动时造成的体液现象，注液完成后注液针一直插在注液杯中，与空气隔离，减少电解液结晶在注液针中，提高注液精度，提高效率。

### 主设计要求

1.一种新型注液装置，包括储液罐（1）、注液泵（2）、输液管（3）、注液杯（4）、隔膜阀（5）、注液接口（6）、手轮（7），其特征在于：所述储液罐（1）底部前端连接有输液管（3），且输液管（3）中段安装有注液泵（2），所述注液杯（4）顶部安装有隔膜阀（5），所述输液管（3）末端横向分流为四个输液管（3），且各个输液管（3）底部均通过隔膜阀（5）连接在注液杯（4）上，所述注液杯（4）底部开设有注液接口（6），所述隔膜阀（5）上均安装有手轮（7）。

### 设计方案

1.一种新型注液装置，包括储液罐（1）、注液泵（2）、输液管（3）、注液杯（4）、隔膜阀（5）、注液接口（6）、手轮（7），其特征在于：所述储液罐（1）底部前端连接有输液管（3），且输液管（3）中段安装有注液泵（2），所述注液杯（4）顶部安装有隔膜阀（5），所述输液管（3）末端横向分流为四个输液管（3），且各个输液管（3）底部均通过隔膜阀（5）连接在注液杯（4）上，所述注液杯（4）底部开设有注液接口（6），所述隔膜阀（5）上均安装有手轮（7）。

2.根据权利要求1所述的新型注液装置，其特征在于：所述新型注液装置还包括连接管道（8）和橡胶密封环（9），所述隔膜阀（5）顶部焊接有连接管道（8），所述连接管道（8）中部外侧安装有橡胶密封环（9）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及锂电池注液机技术领域，尤其涉及一种新型注液装置。

背景技术

目前新能源汽车主要为锂离子电池为主的一种发展趋势，随着各大电池生产厂商对电池生产成本控制降低，而电池组的能量密度不断提升，对锂电池的生产设备的效率、精度有更高的要求。

市面上的注液机对电池的注液方式大多数都是一个注液泵对多个注液杯进行注液，这一过程要进行注液泵对多个注液杯的切换，以为结构都是用丝杆模组或者气缸驱动注液针位置切换，这一过程会有抖动引起的滴液。造成注液精度和效率低。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种新型注液装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种新型注液装置，包括储液罐、注液泵、输液管、注液杯、隔膜阀、注液接口、手轮，所述储液罐底部前端连接有输液管，且输液管中段安装有注液泵，所述注液杯顶部安装有隔膜阀，所述输液管末端横向分流为四个输液管，且各个输液管底部均通过隔膜阀连接在注液杯上，所述注液杯底部开设有注液接口，所述隔膜阀上均安装有手轮。

优选的：所述新型注液装置还包括连接管道和橡胶密封环，所述隔膜阀顶部焊接有连接管道，所述连接管道中部外侧安装有橡胶密封环。

本实用新型的有益效果是：本实用新型设计合理，不需要丝杆或气缸驱动即可快速切换注液杯与注液泵的通道，简化机械结构，减少注液针在移动时造成的体液现象，注液完成后注液针一直插在注液杯中，与空气隔离，减少电解液结晶在注液针中，提高注液精度，提高效率。

附图说明

图1为本实用新型新型注液装置的结构示意图；

图2为本实用新型新型注液装置注液杯的结构示意图。

图中：1、储液罐，2、注液泵，3、输液管，4、注液杯，5、隔膜阀，6、注液接口，7、手轮，8、连接管道，9、橡胶密封环。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步阐述：

如图1-2所示，一种新型注液装置，包括储液罐1、注液泵2、输液管3、注液杯4、隔膜阀5、注液接口6、手轮7，所述储液罐1底部前端连接有输液管3，且输液管3中段安装有注液泵2，所述注液杯4顶部安装有隔膜阀5，所述输液管3末端横向分流为四个输液管3，且各个输液管3底部均通过隔膜阀5连接在注液杯4上，所述注液杯4底部开设有注液接口6，所述隔膜阀5上均安装有手轮7。所述新型注液装置还包括连接管道8和橡胶密封环9，所述隔膜阀5顶部焊接有连接管道8，所述连接管道8中部外侧安装有橡胶密封环9。

本实用新型使用方法：输液管3将注液泵2和多个注液杯4并联到一起，当注液泵2要向第一个注液杯4内注入液体时，第一个注液杯4的隔膜阀5打开，其余关闭，当要切换向第二个注液杯4注入液体时，第二个注液杯4隔膜阀5打开，其余关闭，以此类推。可以实现注液泵2快速向多个注液杯4快速切换注液，提高注液精度，提高生产效率。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，因此等同范围内的同等变化都囊括在本实用新型范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920069647.8

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209691840U

授权时间:20191126

主分类号:H01M2/36

专利分类号:H01M2/36;H01M10/0525

范畴分类:38G;

申请人:深圳市利华美科技有限公司

第一申请人:深圳市利华美科技有限公司

申请人地址:518107 广东省深圳市光明新区公明街道办上村元山工业区10栋

发明人:劳栋

第一发明人:劳栋

当前权利人:深圳市利华美科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/787249b33863d3c7a211344e.html