# 商用消毒柜论文和设计-肖伟

### 全文摘要

本实用新型公开了一种商用消毒柜，其特征在于：包括柜体、消毒腔、柜门及热风风机，热风风机置于柜体顶部，柜体内的消毒腔中设有多层架板，消毒腔底部设有集水槽，热风风机包括自上至下依次设置的循环风扇、电热丝及导风换向装置，热风风机的出风口置于消毒腔顶部，导风换向装置包括多个平行设置的导风板，导风板的一端铰接在固定架上，导风板的另一端铰接在导向滑槽的滑动架上，滑动架的一侧设有驱动电机，驱动电机通过连杆推动滑动架往复运动。该商用消毒柜使用方便，对叠置大量餐具进行多方向吹扫加热，具有良好的消毒杀菌效果。

### 主设计要求

1.商用消毒柜，其特征在于：包括柜体、消毒腔、柜门及热风风机，热风风机置于柜体顶部，柜体内的消毒腔中设有多层架板，消毒腔底部设有集水槽，热风风机包括自上至下依次设置的循环风扇、电热丝及导风换向装置，热风风机的出风口置于消毒腔顶部，导风换向装置包括多个平行设置的导风板，导风板的一端铰接在固定架上，导风板的另一端铰接在导向滑槽的滑动架上，滑动架的一侧设有驱动电机，驱动电机通过连杆推动滑动架往复运动。

### 设计方案

1.商用消毒柜，其特征在于：包括柜体、消毒腔、柜门及热风风机，热风风机置于柜体顶部，柜体内的消毒腔中设有多层架板，消毒腔底部设有集水槽，热风风机包括自上至下依次设置的循环风扇、电热丝及导风换向装置，热风风机的出风口置于消毒腔顶部，导风换向装置包括多个平行设置的导风板，导风板的一端铰接在固定架上，导风板的另一端铰接在导向滑槽的滑动架上，滑动架的一侧设有驱动电机，驱动电机通过连杆推动滑动架往复运动。

2.根据权利要求1所述的商用消毒柜，其特征在于：所述的柜体顶部设有控制面板，柜体顶部侧面或后面设有进风口，消毒腔顶部还设有回风通道，热风风机周围设有回风口。

3.根据权利要求1所述的商用消毒柜，其特征在于：所述的连杆与滑动架铰接，或连杆与滑动架铰接并具有铰接轴槽，铰接轴槽与滑动架滑动方向平行。

4.根据权利要求1所述的商用消毒柜，其特征在于：所述的循环风扇为多个，由多个电机驱动扇叶转动。

### 设计说明书

技术领域：

本实用新型涉及厨房设备领域，具体的涉及一种商用消毒柜。

背景技术：

消毒柜被广泛应用于餐饮业厨房之中，家用消毒柜也越来越为大众所接受，成为常用厨房电器之一。现有的消毒柜，一般采用紫外线、高温或臭氧消毒的方式对其中的餐具进行杀菌消毒，其中，紫外线消毒柜在使用时仅能对外露的餐具表面进行紫外线照射，对大量餐具的消毒能力有限；臭氧消毒虽然杀菌能力更强，但臭氧浓度不易控制，容易造成臭氧泄露，影响人们身体健康。因此，利用高温对餐具进行杀菌消毒的方式为广泛利用，高温消毒通常采用红外热管加热或热风循环，其中热风循环方式使用成本低，杀菌效果好，特别适用于大量餐具的杀菌消毒。但现有的热风循环消毒柜，其多采用热风机产生温度较高空气，通入消毒柜柜体后，利用柜体的封闭空间形成热气对流循环，其使用时在叠置餐具间容易产生死角，降低的杀菌消毒效果。如公开号为CN206167455U的实用新型专利所公开的一种热风循环消毒柜，其在柜体下方设置固定的热风循环机构，通过向上方吹出热风，对餐具进行消毒，但该消毒柜在使用时对大量餐具的消毒效果不好，餐具上残留水滴容易滴入出风口中损坏设备。因此，针对上述现有技术中的缺陷，需要提出一种消毒效果好的商用消毒柜。

实用新型内容：

本实用新型的目的是针对背景技术中存在的缺陷，提出一种商用消毒柜，其热风风机具有导风换向装置，能对产生的热风进行良好的换向和导流，使热风在柜体内多方向流动，对叠置大量餐具具有良好的消毒效果。

为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：商用消毒柜，其特征在于：包括柜体、消毒腔、柜门及热风风机，热风风机置于柜体顶部，柜体内的消毒腔中设有多层架板，消毒腔底部设有集水槽，热风风机包括自上至下依次设置的循环风扇、电热丝及导风换向装置，热风风机的出风口置于消毒腔顶部，导风换向装置包括多个平行设置的导风板，导风板的一端铰接在固定架上，导风板的另一端铰接在导向滑槽的滑动架上，滑动架的一侧设有驱动电机，驱动电机通过连杆推动滑动架往复运动。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述的柜体顶部设有控制面板，柜体顶部侧面或后面设有进风口，消毒腔顶部还设有回风通道，热风风机周围设有回风口。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述的连杆与滑动架铰接，或连杆与滑动架铰接并具有铰接轴槽，铰接轴槽与滑动架滑动方向平行。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述的循环风扇为多个，由多个电机驱动扇叶转动。

通过采用上述技术方案，本实用新型具有以下有益效果：消毒腔上方的热风风机驱动并加热空气产生高温空气，导风换向装置中的驱动电机通过连杆推动滑动架做往复运动，铰接在滑动架上的多个平行导风板可实现高温空气的换向扫风，不断变换方向的高温空气进入消毒腔内，对置于多层架板上的餐具进行多方向吹扫及加热，吹扫落下的残留水滴汇聚于集水槽内，消毒腔内的空气可经回风通道及回风口返回热风风机，实现热气循环。该商用消毒柜使用方便，对叠置大量餐具进行多方向吹扫加热，具有良好的消毒杀菌效果。

附图说明：

图1是本实用新型中热风机的内部结构示意图；

图2是本实用新型的主视图；

图3是本实用新型柜门打开状态的结构示意图。

其中附图标记表示：柜体1，消毒腔2，柜门3，热风风机4，循环风扇5，电热丝6，导风换向装置7，导风板8，固定架9，导向滑槽10，滑动架11，驱动电机12，连杆13，回风口14。

具体实施方式：

以下结合说明书附图对本实用新型的技术方案作进一步的详细说明。

参见图1-3中所示，本实用新型所包括的商用消毒柜，包括柜体、消毒腔、柜门及热风风机，热风风机置于柜体顶部，柜体内的消毒腔中设有多层架板，消毒腔底部设有集水槽，热风风机包括自上至下依次设置的循环风扇、电热丝及导风换向装置，热风风机的出风口置于消毒腔顶部，电热丝固定于连接板上，导风换向装置包括多个平行设置的导风板，导风板的设置方向与循环风扇气流方向基本一致，导风换向装置内设置有固定架和滑动架，滑动架通过导向滑槽可滑动的连接在导风换向装置内，导风板的一端铰接在固定架上，导风板的另一端铰接在导向滑槽的滑动架上，滑动架的一侧设有驱动电机，驱动电机通过连杆推动滑动架往复运动，连杆与滑动架铰接，或连杆与滑动架铰接并具有铰接轴槽，铰接轴槽与滑动架滑动方向平行。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述的柜体顶部设有控制面板，控制面板可对热风风机进行温度及风力控制，柜体顶部侧面或后面设有进风口，消毒腔顶部还设有回风通道，热风风机周围设有回风口。

作为本实用新型的一种优选技术方案，为节约成本并便于维修更换，所述的循环风扇为多个，由多个电机驱动扇叶转动。

工作原理：消毒腔上方的热风风机驱动并加热空气产生高温空气，导风换向装置中的驱动电机通过连杆推动滑动架做往复运动，铰接在滑动架上的多个平行导风板可实现高温空气的换向扫风，不断变换方向的高温空气进入消毒腔内，对置于多层架板上的餐具进行多方向吹扫及加热，吹扫落下的残留水滴汇聚于集水槽内，消毒腔内的空气可经回风通道及回风口返回热风风机，实现热气循环。该商用消毒柜使用方便，对叠置大量餐具进行多方向吹扫加热，具有良好的消毒杀菌效果。

以上记载仅为本实用新型的较佳实施例，其并不是对本实用新型的限制，因此，凡依照本实用新型专利所要求保护的技术方案的构造、特征及原理所做的等效变换或修饰，均包括于本实用新型专利范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920057033.8

申请日:2019-01-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:86(杭州)

授权编号:CN209790431U

授权时间:20191217

主分类号:A61L2/06

专利分类号:A61L2/06

范畴分类:申请人:杭州福达医用设备有限公司

第一申请人:杭州福达医用设备有限公司

申请人地址:310021 浙江省杭州市江干区笕桥镇横塘村四组

发明人:肖伟

第一发明人:肖伟

当前权利人:杭州福达医用设备有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/787ed8cf46823d912d56faab.html