# 江西某钨矿选矿厂精确化磨矿研究

### 论文摘要

针对某钨矿密度大、易脆,在磨矿分级回路中易过粉碎而导致分级溢流中-0.010 mm粒级含量增加的问题,测定了该矿石的力学性质,通过球径半理论公式计算出了有效的磨矿钢球尺寸及其配比,并进行了工业验证试验。结果表明,磨矿介质优化后,磨机处理量提高了1.99 t/h,磨机排矿中过粉碎粒级-0.010 mm含量降低了1.09个百分点,易选粒级-0.15+0.010 mm金属分布率增加了15.36个百分点;螺旋分级机溢流-0.074 mm粒级含量增加了2.09个百分点,-0.010 mm粒级含量减少了4.74个百分点、金属分布率减少了10.96个百分点,易选粒级-0.15+0.010 mm含量增加了7.95个百分点、金属分布率增加了12.18个百分点;磨矿介质优化后,钢球消耗降低了0.17 kg/t,电耗降低了1.74 kWh/t,节能降耗效果显著。

### 论文目录

- 1 原磨矿分级回路粒度特征

- 2 精确化磨矿实验室试验研究

- 2.1 矿石力学性质

- 2.2 钢球尺寸及配比试验

- 2.3 钢球尺寸验证试验

- 2.4 磨机充填率试验

- 3 工业试验指标

- 3.1 磨矿分级产品粒度特性

- 3.2 技术经济指标对比

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐寒冰,刘瑜,曾志飞,黄光耀

关键词: 分级,磨矿,精确化磨矿,磨矿介质,过粉碎,易选粒级,节能降耗

来源: 矿冶工程 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 长沙矿冶研究院有限责任公司

基金: 国家自然科学基金(51574041)

分类号: TD921.4;TD954

页码: 34-37+40

总页数: 5

文件大小: 931K

下载量: 56

### 相关论文文献

- [1].湿式球磨机磨矿效率影响因素正交试验与分析[J]. 矿业研究与开发 2020(05)

- [2].磨矿动力学在氧化铅锌矿选择性磨矿中的应用[J]. 矿冶 2020(04)

- [3].选矿磨矿浓度自动控制功能的实现与应用[J]. 现代制造技术与装备 2020(07)

- [4].李楼铁矿磨矿系统优化试验[J]. 现代矿业 2020(09)

- [5].南京某铁矿实验室磨矿条件优化研究及工业应用[J]. 湖南有色金属 2017(06)

- [6].半自磨机磨矿浓度调整的综合应用[J]. 世界有色金属 2016(21)

- [7].提高选厂球磨机磨矿效率的研究[J]. 化工矿物与加工 2017(05)

- [8].选择性磨矿研究概述[J]. 矿产综合利用 2017(05)

- [9].提高球磨机磨矿效率技术措施[J]. 现代矿业 2014(11)

- [10].胶磷矿磨矿特性对浮选效果影响研究[J]. 非金属矿 2014(06)

- [11].梅山铁矿过度磨矿试验研究[J]. 梅山科技 2015(02)

- [12].提高冬瓜山铜矿粗磨磨矿效率的对比试验研究[J]. 矿产综合利用 2020(03)

- [13].磨矿环境对方铅矿浮选行为的影响研究[J]. 矿产综合利用 2019(01)

- [14].半自磨机顽石作为实验室立磨机介质的磨损与磨矿研究[J]. 有色金属科学与工程 2017(02)

- [15].磨矿参数对胶磷矿磨浮的影响研究[J]. 化工矿物与加工 2014(12)

- [16].短圆柱型磨矿介质在胶磷矿磨矿工艺中的应用[J]. 有色金属(选矿部分) 2015(01)

- [17].立式螺旋搅拌磨机磨矿机理研究——矿浆浓度及磨矿时间的影响[J]. 有色金属(选矿部分) 2015(05)

- [18].精确化磨矿对产品粒度分布及能耗的影响[J]. 矿业研究与开发 2015(07)

- [19].关于影响球磨机磨矿效果因素的研究[J]. 科技致富向导 2014(15)

- [20].不同破碎方式下产品磨矿特性的对比研究[J]. 有色金属(选矿部分) 2014(01)

- [21].立式螺旋磨矿技术在选矿中的发展与应用[J]. 有色金属(选矿部分) 2011(S1)

- [22].铝土矿在三辊四筒磨机中的磨矿行为初探[J]. 矿产保护与利用 2011(Z1)

- [23].萤石矿的磨矿实验研究[J]. 中国非金属矿工业导刊 2010(01)

- [24].基于ANSYS的磨矿机工作主体受力分析[J]. 机械工程与自动化 2010(01)

- [25].某锌铜锡硫多金属选厂磨矿工艺优化研究[J]. 世界有色金属 2019(21)

- [26].鳞片石墨在不同磨矿方式下产品特性研究[J]. 炭素技术 2020(03)

- [27].城门山铜矿磨矿基础自动化完善[J]. 铜业工程 2020(05)

- [28].中小选矿厂磨矿自动化与信息化技术的研究[J]. 中国金属通报 2018(09)

- [29].顽石作磨矿介质下含金铜硫矿的磨矿规律研究[J]. 黄金科学技术 2017(01)

- [30].钢锻作为磨矿介质的磨矿效果研究[J]. 矿山机械 2017(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/796e4c1599a78e55cb77a0c5.html