# 一种用于水电站长轨道移动式启闭机的接地装置论文和设计-王树强

### 全文摘要

本实用新型提供一种用于水电站长轨道移动式启闭机的接地装置，包括与启闭机机架连接的接地块，接地块上设有导向孔，导向孔内设有碳棒以及设置在碳棒上端的接地连接轴，接地连接轴下端外侧设有连接板，连接板与碳棒通过螺栓连接，接地连接轴上端连接接地电线，接地电线一端通过螺栓以及垫片压装在接地块上。该装置能够适应轨道的起伏，提高接地适应性。

### 主设计要求

1.一种用于水电站长轨道移动式启闭机的接地装置，包括与启闭机机架连接的接地块（1），其特征在于：所述接地块（1）上设有导向孔（101），导向孔（101）内设有碳棒（2）以及设置在碳棒（2）上端的接地连接轴（3），接地连接轴（3）下端外侧设有连接板（4），连接板（4）与碳棒（2）通过螺栓连接，接地连接轴（3）上端连接接地电线（5），接地电线（5）一端通过螺栓以及垫片压装在接地块（1）上。

### 设计方案

1.一种用于水电站长轨道移动式启闭机的接地装置，包括与启闭机机架连接的接地块（1），其特征在于：所述接地块（1）上设有导向孔（101），导向孔（101）内设有碳棒（2）以及设置在碳棒（2）上端的接地连接轴（3），接地连接轴（3）下端外侧设有连接板（4），连接板（4）与碳棒（2）通过螺栓连接，接地连接轴（3）上端连接接地电线（5），接地电线（5）一端通过螺栓以及垫片压装在接地块（1）上。

2.根据权利要求1所述的一种用于水电站长轨道移动式启闭机的接地装置，其特征在于：所述接地块（1）上侧设有防护罩（6），防护罩（6）下端侧壁设有水平连接板（7），水平连接板（7）与接地块（1）通过螺栓连接，防护罩（6）上设有供接地连接轴（3）穿过的通孔。

3.根据权利要求2所述的一种用于水电站长轨道移动式启闭机的接地装置，其特征在于：所述接地连接轴（3）上端设有指示线（8），指示线（8）与防护罩（6）顶部的距离小于或等于碳棒（2）的长度。

4.根据权利要求2所述的一种用于水电站长轨道移动式启闭机的接地装置，其特征在于：所述防护罩（6）内顶部和连接板（4）之间设有压紧弹簧（9）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于启闭机设备领域，具体涉及一种用于水电站长轨道移动式启闭机的接地装置。

背景技术

在水电站中，坝面和进水口顶部一般都使用移动式启闭机启闭闸门设备，移动式启闭机轨道很长，因此轨道为分段制造，出厂后在现场拼接而成，在轨道拼接铺设过程中，受施工质量或后期水电站蓄水引起的基础变形影响，轨道分段搭接部分会产生凸台或裂口。

在水电站蓄水投产发电以后，空气湿度增大，轨道和移动式启闭机的行走车轮接触面会产生锈蚀，加之水电站在丰水期主要考虑发电效益，使用移动式启闭机进行闸门设备检修的情况较少，所以此期间移动式启闭机一般是闲置状态，这便会导致车轮与轨道接触面锈蚀情况加重。

现有普通接地装置接地方式为接地块接地，此接地方式在启闭机移动时遇到轨道凸台后，极易在启闭机大车行走驱动力的作用下与凸台发生干涉，造成接地块变形，造成接触不良或不接触，且铁块易锈，可能使接地功能失效。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种用于水电站长轨道移动式启闭机的接地装置，能够适应轨道的起伏，提高接地适应性。

为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：一种用于水电站长轨道移动式启闭机的接地装置，包括与启闭机机架连接的接地块，接地块上设有导向孔，导向孔内设有碳棒以及设置在碳棒上端的接地连接轴，接地连接轴下端外侧设有连接板，连接板与碳棒通过螺栓连接，接地连接轴上端连接接地电线，接地电线一端通过螺栓以及垫片压装在接地块上。

优选的方案中，所述接地块上侧设有防护罩，防护罩下端侧壁设有水平连接板，水平连接板与接地块通过螺栓连接，防护罩上设有供接地连接轴穿过的通孔。

进一步的方案中，所述接地连接轴上端设有指示线，指示线与防护罩顶部的距离小于或等于碳棒的长度。

进一步的方案中，所述防护罩内顶部和连接板之间设有压紧弹簧。

本实用新型提供的一种用于水电站长轨道移动式启闭机的接地装置，碳棒在自重以及接地连接轴的压力作用下，使碳棒下端紧贴轨道，当轨道拼接位置发生变形或其他位置起伏时，由于碳棒可以沿导向孔上下移动，从而不会发生接地装置与起伏位置或变形位置的干涉，保证接地装置的接地，适应性较好。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的剖视图；

图中：接地块1，碳棒2，接地连接轴3，连接板4，接地电线5，防护罩6，水平连接板7，指示线8，压紧弹簧9，导向孔101。

具体实施方式

如图1~2所示，一种用于水电站长轨道移动式启闭机的接地装置，包括与启闭机机架连接的接地块1，接地块1设置在导轨上方，所述接地块1上设有导向孔101，导向孔101内设有碳棒2以及设置在碳棒2上端的接地连接轴3，碳棒2可以沿导向孔101上下移动，接地连接轴3下端外侧设有连接板4，连接板4可以为与接地连接轴3一体设置，连接板4与接地连接轴3组成倒置的“T”字形结构，连接板4与碳棒2通过螺栓连接，接地连接轴3上端连接接地电线5，接地电线5材质为铜线，接地电线5远离接地连接轴3的一端通过螺栓以及垫片压装在接地块1上。

具体使用时，碳棒2在自身重力以及接地连接轴3的压力作用下，移动式启闭机在轨道上行走时，碳棒2始终在轨道上处于接触状态，即使轨道因安装质量问题有凸台时，碳棒2能够上下移动，亦不影响接地性能。

而且碳棒2在轨道上行走时，会有磨损，磨损脱落的碳粉会在轨道面行程一层保护膜，在水电站潮湿的环境下取到了一定的防护作用，保证接地效果不因轨道生锈而减弱接地性能。

当需要对碳棒2进行更换时，只需关闭移动式启闭机电源后，取下接地连接轴3，将螺栓拆开即可更换。碳棒安装与上述过程相反。

优选的，所述接地块1上侧设有防护罩6，防护罩6下端侧壁设有水平连接板7，水平连接板7与接地块1通过螺栓连接，防护罩6上设有供接地连接轴3穿过的通孔。通孔的孔径尺寸小于连接板4的尺寸使连接板4以及碳棒2不能通过，对碳棒2起到限位作用，防止碳棒2向上移动脱离接地块。

设置的防护罩6还可以阻隔油污和灰尘。

所述接地连接轴3上端设有指示线8，指示线8与防护罩6顶部的距离小于或等于碳棒2的长度。

随着接地装置的使用，碳棒2发生磨损，长度逐渐变短，因此碳棒2带动接地连接轴3逐渐下移，当指示线8移动至防护罩6顶部位置时，指示需要更换碳棒2。

优选的，所述防护罩6内顶部和连接板4之间设有压紧弹簧9。设置的压紧弹簧9提高对碳棒2的压紧力，使碳棒2能够确保紧贴轨道滑动。

上述的实施例仅为本实用新型的优选技术方案，而不应视为对于本实用新型的限制，本实用新型的保护范围应以权利要求记载的技术方案，包括权利要求记载的技术方案中技术特征的等同替换方案为保护范围。即在此范围内的等同替换改进，也在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920020636.0

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209169598U

授权时间:20190726

主分类号:H01R 41/00

专利分类号:H01R41/00;H01R4/64;H01R4/48

范畴分类:38E;

申请人:中国长江电力股份有限公司

第一申请人:中国长江电力股份有限公司

申请人地址:100089 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座

发明人:王树强;程堂华

第一发明人:王树强

当前权利人:中国长江电力股份有限公司

代理人:刘翠霞

代理机构:42103

代理机构编号:宜昌市三峡专利事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/79809de2f2e0e823d7b354fd.html