# 一种分体式电机安装底座论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开一种分体式电机安装底座，包括：前座，前座包括顶部设有前安装槽的前安装板和前端与前安装板垂直连接的前底板；前底板的后端向上弯折后向后延伸形成前连接部；后座，后座包括顶部设有后安装槽的后安装板和后端与后安装板的底部垂直连接的后底板；后安装槽与前安装槽相对，后底板的前端连接后连接部，后连接部与前连接部重叠且重叠部分大小可通过调节前座与后座之间的距离实现；使用时，后连接部与前连接部连接。本实用新型的分体式电机安装底座可以满足不同尺寸的安装需求，实现了投入一套模具即可满足多个安装尺寸的需求，有效的降低电机成本。

### 主设计要求

1.一种分体式电机安装底座，其特征在于：包括：前座，所述前座包括顶部设有前安装槽(1-1)的前安装板(1)和前端与前安装板(1)垂直连接的前底板(2)；所述前底板(2)的后端向上弯折后向后延伸形成前连接部(3)；后座，所述后座包括顶部设有后安装槽(4-1)的后安装板(4)和后端与后安装板(4)的底部垂直连接的后底板(5)；所述后安装槽(4-1)与前安装槽(1-1)相对，所述后底板(5)的前端连接后连接部(6)，所述后连接部(6)与前连接部(3)重叠；使用时，前座与后座之间的距离根据电机尺寸调节好后，后连接部(6)与前连接部(3)连接固定。

### 设计方案

1.一种分体式电机安装底座，其特征在于：包括：

前座，所述前座包括顶部设有前安装槽(1-1)的前安装板(1)和前端与前安装板(1)垂直连接的前底板(2)；所述前底板(2)的后端向上弯折后向后延伸形成前连接部(3)；

后座，所述后座包括顶部设有后安装槽(4-1)的后安装板(4)和后端与后安装板(4)的底部垂直连接的后底板(5)；所述后安装槽(4-1)与前安装槽(1-1)相对，所述后底板(5)的前端连接后连接部(6)，所述后连接部(6)与前连接部(3)重叠；使用时，前座与后座之间的距离根据电机尺寸调节好后，后连接部(6)与前连接部(3)连接固定。

2.根据权利要求1所述的分体式电机安装底座，其特征在于：所述后连接部(6)由后底板(5)的前端向上弯折后向前延伸形成。

3.根据权利要求1所述的分体式电机安装底座，其特征在于：所述前底板(2)和后底板(5)上分别设有至少一个安装孔。

4.根据权利要求1所述的分体式电机安装底座，其特征在于：所述前安装板(1)与前底板(2)一体成型且连接处以圆弧过渡，所述后安装板(4)与后底板(5)一体成型且连接处以圆弧过渡。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及机械辅助设备技术领域，具体涉及一种分体式电机安装底座。

背景技术

现有的电机安装底座一般是整体式的，只能满足一种或一个系列的电机安装需求；但安装尺寸发生变化时，只能投入新的模具进行制作，这样，投入的模具增多，会导致电机成本增加。

实用新型内容

实用新型要解决的技术问题是：为了克服上述现有技术中的不足，本实用新型提供一种分体式电机安装底座，投入一套模具即可实现多个安装尺寸的需求，有效的降低电机成本。

本实用新型所采用的技术方案为：一种分体式电机安装底座，包括：

前座，所述前座包括顶部设有前安装槽的前安装板和前端与前安装板垂直连接的前底板；所述前底板的后端向上弯折后向后延伸形成前连接部；

后座，所述后座包括顶部设有后安装槽的后安装板和后端与后安装板的底部垂直连接的后底板；所述后安装槽与前安装槽相对，所述后底板的前端连接后连接部，所述后连接部与前连接部重叠且重叠部分大小可通过调节前座与后座之间的距离实现；使用时，后连接部与前连接部连接(将前座与后座之间的距离根据电机需要的安装尺寸调整好后，用螺栓螺母或铆接等方式将前连接部与后连接部连接固定)。其中后连接部可由后底板的前端向前延伸形成，也可由后底板的前端向上弯折后向前延伸形成。

进一步的，使用时，为了方便将前座与后座分别安装固定，所述前底板和后底板上分别设有至少一个安装孔。

进一步的，为了增加前座与后座的使用强度，前安装板与前底板一体成型且连接处以圆弧过渡，所述后安装板与后底板一体成型且连接处以圆弧过渡。

本实用新型所取得的技术效果为：将现有的电机安装底座由整体式制作成分体式后，将前座与后座之间的距离根据电机需要的安装尺寸调整好，然后将前座的前连接部与后座的后连接部连接固定，这样分体式的电机安装底座就可以满足不同尺寸的安装需求，进而实现投入一套模具即可实现多个安装尺寸的需求，有效的降低电机成本，且整体结构简单，使用方便。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1为本实用新型实施例中分体式电机安装底座的结构示意图(俯视方向)。

图2为本实用新型实施例中分体式电机安装底座的结构示意图(主视方向)。

图3为本实用新型实施例中分体式电机安装底座的结构示意图(左视方向)。

图中：1.前安装板，1-1.前安装槽，4-1.后安装槽，2.前底板，3.前连接部，4.后安装板，5.后底板，6.后连接部。

具体实施方式

现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图，仅以示意方式说明本实用新型的基本结构，因此其仅显示与本实用新型有关的构成因此，并非在限制性意义上采用以下具体实施方式，并且仅仅由所附权利要求及其等同形式来限定所请求保护的主题的范围。

见图1，一种分体式电机安装底座，包括：

前座，所述前座包括顶部设有前安装槽1-1的前安装板1和前端与前安装板1垂直连接的前底板2，前安装板1与前底板2一体成型且连接处以圆弧过渡。所述前底板2的后端向上弯折后向后延伸形成前连接部3。

后座，所述后座包括顶部设有后安装槽4-1的后安装板4和后端与后安装板4的底部垂直连接的后底板，后安装板4与后底板5一体成型且连接处以圆弧过渡。所述后安装槽4-1与前安装槽1-1为尺寸相同圆弧形结构，且相对设置在同一高度，所述后底板5的前端连接后连接部6，所述后连接部6与前连接部3重叠；使用时，前座与后座之间的距离根据电机尺寸调节好后，后连接部6与前连接部3通过铆接固定连接。

其中后连接部6由后底板5的前端向上弯折后向前延伸形成，前底板2和后底板5上分别均匀设有2个安装孔以便将前座和后座分别安装固定。

上述分体式电机安装底座的使用方法为：首先根据电机尺寸调整前座与后座之间的距离，然后将前连接部3与后连接部6重叠部分铆接，再通过前底板2与后底板5上的安装孔，将前底板2与后底板5分别固定安装在机架或地面上，最后将电机置于前安装板1和后安装板4上，且电机的两端分别固定安装在前安装槽2-1和后安装槽4-1内。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920299372.7

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209627133U

授权时间:20191112

主分类号:H02K 5/26

专利分类号:H02K5/26

范畴分类:37A;

申请人:常州市康迪克至精电机有限公司

第一申请人:常州市康迪克至精电机有限公司

申请人地址:213164江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙卧路3号

发明人:冯希友;仲建华;李华伟;宋代奎

第一发明人:冯希友

当前权利人:常州市康迪克至精电机有限公司

代理人:郑云

代理机构:32258

代理机构编号:常州市英诺创信专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/799d7770c9883124faaebb62.html