# X65管线钢在模拟海水中的腐蚀行为

### 论文摘要

采用自腐蚀电位、交流阻抗谱、扫描电镜、X射线能谱以及X射线衍射等方法和手段研究了X65管线钢在模拟海水中的腐蚀行为。结果表明,在模拟海水中,X65钢的腐蚀特征为点蚀,部分点蚀向基体内部及周围扩展形成较深的蚀孔;生成的锈层主要成分为Fe3O4、Fe2O3、α-FeOOH和γ-FeOOH,其中α-FeOOH锈层致密具有保护性;Cl-的存在是X65钢表面出现点蚀的根本原因,大量Cl-对X65钢的腐蚀有明显的加速作用,腐蚀速率随腐蚀时间的延长呈现出先增大后减小的变化规律,这与锈层的结构及致密性有关。

### 论文目录

- 引言

- 1 试验材料及方法

- 1.1 试验材料

- 1.2 试验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 微观形貌

- 2.2 锈层结构

- 2.3 自腐蚀电位

- 2.4 交流阻抗谱

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 崔俊贵

关键词: 管线钢,模拟海水,交流阻抗谱,点蚀,腐蚀速率

来源: 化学工程与装备 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中海石油(中国)有限公司天津分公司

分类号: TG172.5

DOI: 10.19566/j.cnki.cn35-1285/tq.2019.08.014

页码: 39-41+38

总页数: 4

文件大小: 1097K

下载量: 158

### 相关论文文献

- [1].管线钢X65的研究与应用[J]. 中国金属通报 2020(08)

- [2].某X65钢级输气管道环焊缝泄漏失效分析[J]. 焊管 2020(03)

- [3].X65管线钢在成品油管道沉积物中的微生物腐蚀行为[J]. 表面技术 2020(07)

- [4].影响X65管线钢抗氢致开裂性能的因素[J]. 机械工程材料 2011(11)

- [5].X65厚管线板控冷工艺与翘曲分析[J]. 北京工业大学学报 2011(12)

- [6].华为智慧屏X65 开启智慧生活新体验[J]. 计算机与网络 2020(14)

- [7].X65级管线钢超声波探伤不合格原因分析及改进措施[J]. 宽厚板 2020(05)

- [8].X65管线钢性能不合的原因分析及改进[J]. 企业技术开发 2015(15)

- [9].X65海底管线在多相流中的冲刷腐蚀[J]. 石油化工腐蚀与防护 2011(01)

- [10].X65钢在模拟集输管道环境中的腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护 2017(07)

- [11].X65管线钢带状组织对焊接性能的影响[J]. 河北冶金 2014(04)

- [12].X65管线钢奥氏体动态再结晶规律研究[J]. 热加工工艺 2009(10)

- [13].X65管线钢铸坯角部横裂纹的成因及控制措施[J]. 鞍钢技术 2010(04)

- [14].X65钢级φ762mm×28.6/30.2mm海底直缝埋弧焊管[J]. 石油科技论坛 2013(06)

- [15].激光深熔焊接X65油气管线钢焊缝的成形机理及性能分析[J]. 激光与光电子学进展 2020(03)

- [16].X65管线钢屈服强度测试研究[J]. 物理测试 2009(06)

- [17].正火温度对X65钢直缝电阻焊管焊接区组织和性能的影响[J]. 金属热处理 2010(08)

- [18].北汽(广州)汽车有限公司召回部分2015年款绅宝X65汽车汽车[J]. 世界汽车 2017(05)

- [19].X65钢制输油管道凹坑全尺寸回弹试验[J]. 油气储运 2016(05)

- [20].X65管线钢的控氮试验分析及预防措施[J]. 宽厚板 2013(03)

- [21].X65抗酸管线钢氢致开裂的晶体学表征[J]. 电子显微学报 2020(03)

- [22].X65钢管内壁堆焊镍基合金耐蚀层过程的数值仿真模拟[J]. 焊管 2016(02)

- [23].X65管线厚板控制冷却时的相变效应[J]. 西南交通大学学报 2012(02)

- [24].卷管式铺管作业管道用X65钢级无缝管线管综合评价[J]. 钢管 2011(05)

- [25].控冷过程中X65管线厚板残余应力仿真分析[J]. 铸造技术 2014(08)

- [26].X65管线钢连续冷却转变实验研究及动力学模型[J]. 材料热处理学报 2012(06)

- [27].CSP流程X65热轧钢带组织性能研究[J]. 包钢科技 2008(04)

- [28].乙二醇对X65钢在CO_2饱和的3.5%NaCl溶液中腐蚀行为的影响研究[J]. 中国腐蚀与防护学报 2017(04)

- [29].近中性土壤溶液中X65管线钢应力腐蚀开裂研究[J]. 焊管 2015(01)

- [30].拉伸试样宽度对X65管线钢屈强比测试结果的影响[J]. 理化检验(物理分册) 2014(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7a10755d70e733eee48b28ef.html