# 一种木板加工用刨木机论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供一种木板加工用刨木机，包括工作台，工作台上侧滑动设置两个立板，两个立板的顶部之间架设横板，横板的顶部设有丝杠螺母块，丝杠螺母块套设在丝杆上运动，横板的底侧设有若干圆柱套，圆柱套内套设有连接杆，连接杆的顶端通过弹簧与横板相连，连接杆的底端均连接在压板的顶部，立板与压板之间均设有一夹挡组件，夹挡组件包括夹挡板、气缸和气缸支架，且气缸的活塞杆与夹挡板相连，工作台的下侧设有一木屑收集通道，木屑收集通道与工作台的台面之间设置有与台面上方连通的条形口，条形口处设有刨木刀组，本实用新型可以实现木板的自动化进料，可以适应不同大小的木板的刨削，防止木屑的飞溅，且对于操作工人的防护效果更好。

### 主设计要求

1.一种木板加工用刨木机，其特征在于，包括工作台，所述工作台上侧设有两个平行设置的立板，所述立板与所述工作台之间为滑动连接，两个立板的顶部之间架设一横板，所述横板的顶部设有若干丝杠螺母块，且所述横板的上方设有一丝杆，所述丝杠螺母块套设在所述丝杆上沿所述丝杆运动，所述丝杆的两端通过带座轴承固定在顶部支撑平台上，且所述丝杆的一端与电机的电机轴联接，所述电机固定在顶部支撑平台上，所述横板的底侧中部设有若干圆柱套，所述圆柱套内套设有连接杆，所述连接杆的顶端通过弹簧与所述横板相连，且所述连接杆的底端均连接在压板的顶部，所述压板抵压在木板的顶部，所述立板与所述压板之间均设有一夹挡组件，所述夹挡组件包括夹挡板、气缸和气缸支架，所述气缸支架固定在所述立板上，所述气缸固定在所述气缸支架上，且所述气缸的活塞杆与所述夹挡板相连，所述夹挡板夹设在木板的两侧，所述工作台的下侧设有一木屑收集通道，所述木屑收集通道与工作台的台面之间设置有与台面上方连通的条形口，所述条形口处设有刨木刀组。

### 设计方案

1.一种木板加工用刨木机，其特征在于，包括工作台，所述工作台上侧设有两个平行设置的立板，所述立板与所述工作台之间为滑动连接，两个立板的顶部之间架设一横板，所述横板的顶部设有若干丝杠螺母块，且所述横板的上方设有一丝杆，所述丝杠螺母块套设在所述丝杆上沿所述丝杆运动，所述丝杆的两端通过带座轴承固定在顶部支撑平台上，且所述丝杆的一端与电机的电机轴联接，所述电机固定在顶部支撑平台上，所述横板的底侧中部设有若干圆柱套，所述圆柱套内套设有连接杆，所述连接杆的顶端通过弹簧与所述横板相连，且所述连接杆的底端均连接在压板的顶部，所述压板抵压在木板的顶部，所述立板与所述压板之间均设有一夹挡组件，所述夹挡组件包括夹挡板、气缸和气缸支架，所述气缸支架固定在所述立板上，所述气缸固定在所述气缸支架上，且所述气缸的活塞杆与所述夹挡板相连，所述夹挡板夹设在木板的两侧，所述工作台的下侧设有一木屑收集通道，所述木屑收集通道与工作台的台面之间设置有与台面上方连通的条形口，所述条形口处设有刨木刀组。

2.根据权利要求1所述的一种木板加工用刨木机，其特征在于，所述夹挡板的顶部还设有T形滑块，所述横板的底侧设有与所述T形滑块配合的T形滑轨，所述气缸沿着所述T形滑轨推动所述夹挡板。

3.根据权利要求1所述的一种木板加工用刨木机，其特征在于，所述夹挡板背离所述气缸的一侧设有若干圆弧形凸起块。

4.根据权利要求1所述的一种木板加工用刨木机，其特征在于，其中一个所述立板的进料端和出料端均通过合页连接一封板，所述封板背离合页的一端设有第一定位销孔，另一个所述立板上设有与所述第一定位销孔对应设置的第二定位销孔，所述第一定位销孔与第二定位销孔通过一定位销定位。

5.根据权利要求4所述的一种木板加工用刨木机，其特征在于，所述第一定位销孔与所述第二定位销孔均为螺纹孔，且插设在所述第一定位销孔和所述第二定位销孔的定位销外设有与之配合的外螺纹。

6.根据权利要求1所述的一种木板加工用刨木机，其特征在于，两个立板上的气缸分别对称设置。

7.根据权利要求1所述的一种木板加工用刨木机，其特征在于，所述工作台上设有两个与所述立板对应设置的滑轨，所述立板上设有与所述滑轨配合的滑块。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种刨木机，尤其是一种木板加工用刨木机。

背景技术

在木板的加工过程中，不可避免的需要使用刨木机对于木板的表面进行刨平、刨直处理，但是刨木机在进行刨木时，所产生的木屑经常会随着刨木机的动作掉落机体周围，使工作场所的空气、地面到处充满木屑，而且在刨木的过程中，手部仍不能离开木板，还需要对木板施加一定的压力使得木板始终紧贴在台面上，且推动木板前进，因此刨木刀容易对手部造成一定的伤害，而且在刨木的过程中产生的木屑会产生飞溅对人造成一定划伤。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种木板加工用刨木机，可以实现木板的自动化进料，可以适应不同大小的木板的刨削，防止木屑的飞溅，且对于操作工人的防护效果更好。

本实用新型提供了如下的技术方案：

一种木板加工用刨木机，包括工作台，所述工作台上侧设有两个平行设置的立板，所述立板与所述工作台之间为滑动连接，两个立板的顶部之间架设一横板，所述横板的顶部设有若干丝杠螺母块，且所述横板的上方设有一丝杆，所述丝杠螺母块套设在所述丝杆上沿所述丝杆运动，所述丝杆的两端通过带座轴承固定在顶部支撑平台上，且所述丝杆的一端与电机的电机轴联接，所述电机固定在顶部支撑平台上，所述横板的底侧中部设有若干圆柱套，所述圆柱套内套设有连接杆，所述连接杆的顶端通过弹簧与所述横板相连，且所述连接杆的底端均连接在压板的顶部，所述压板抵压在木板的顶部，所述立板与所述压板之间均设有一夹挡组件，所述夹挡组件包括夹挡板、气缸和气缸支架，所述气缸支架固定在所述立板上，所述气缸固定在所述气缸支架上，且所述气缸的活塞杆与所述夹挡板相连，所述夹挡板夹设在木板的两侧，所述工作台的下侧设有一木屑收集通道，所述木屑收集通道与工作台的台面之间设置有与台面上方连通的条形口，所述条形口处设有刨木刀组。

优选的，所述夹挡板的顶部还设有T形滑块，所述横板的底侧设有与所述T形滑块配合的T形滑轨，所述气缸沿着所述T形滑轨推动所述夹挡板。

优选的，所述夹挡板背离所述气缸的一侧设有若干圆弧形凸起块。

优选的，其中一个所述立板的进料端和出料端均通过合页连接一封板，所述封板背离合页的一端设有第一定位销孔，另一个所述立板上设有与所述第一定位销孔对应设置的第二定位销孔，所述第一定位销孔与第二定位销孔通过一定位销定位。

优选的，所述第一定位销孔与所述第二定位销孔均为螺纹孔，且所述插设在所述第一定位销孔和第二定位销孔的定位销外设有与之配合的外螺纹。

优选的，两个立板上的气缸分别对称设置。

优选的，所述工作台上设有两个与所述立板对应设置的滑轨，所述立板上设有与所述滑轨配合的滑块。

本实用新型的有益效果是：通过在工作台上设置用于夹紧且将木板压在工作台上的夹挡板和压板，使得通过丝杠螺母块带动横板、立板、夹挡板和压板的整体朝向刨木刀组运动，完成刨削操作，且由于夹挡板的设置在木板的两侧，因此不仅起到夹紧木板的作用，而且还具有阻挡木屑飞溅的作用，且由于气缸的伸缩长度可控，以及木板的顶部有弹簧作用压紧，因此可以根据不同的木板大小进行调节，使得刨木机的可调节性更高，且木板是随着丝杠螺母块在丝杆上的运动而运动的，从而使得整体的运动过程更加稳定。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1是本实用新型的结构剖视图；

图2是图1中A-A方向上的截面剖视图；

图3是图2中B-B方向上工作台的结构示意图；

图4是夹挡板顶部的T形滑块与T形滑轨的结构示意图；

图5是丝杆的结构示意图；

图中的标记：1为工作台，2为立板，3为横板，4为丝杠螺母块，5为丝杆，6为顶部支撑平台，7为电机，8为圆柱套，9为连接杆，10为弹簧，11为压板，12为木板，13为夹挡板，14为气缸，15为气缸支架，16为木屑收集通道，17为条形口，18为刨木刀组，19为T形滑块，20为T形滑轨，21为合页，22为封板，24为第一定位销孔，25为第二定位销孔。

具体实施方式

结合图1至图5所示的一种木板加工用刨木机，在本实施例中，包括工作台1，工作台1上侧设有两个平行设置的立板2，立板2与工作台1之间为滑动连接，两个立板2的顶部之间架设一横板3，横板3的顶部设有若干丝杠螺母块4，且横板3的上方设有一丝杆5，丝杠螺母块4套设在丝杆5上沿丝杆运动，丝杆5的两端通过带座轴承固定在顶部支撑平台6上，且丝杆5的一端与电机7的电机轴联接，电机7的电机座固定在顶部支撑平台6上，横板3的底侧中部设有若干圆柱套8，圆柱套8内套设有连接杆9，连接杆9的顶端通过弹簧10与横板3相连，且连接杆9的底端均连接在压板11的顶部，压板11抵压在木板12的顶部，立板2与压板11之间均设有一夹挡组件，夹挡组件包括夹挡板13、气缸14和气缸支架15，气缸支架15固定在立板2上，气缸14固定在气缸支架15上，且气缸14的活塞杆与夹挡板13相连，夹挡板13夹设在木板12的两侧，工作台1的下侧设有一木屑收集通道16，木屑收集通道16与工作台1的台面之间设置有与台面上方连通的条形口17，条形口17处设有刨木刀组18，刨木刀组18包括位于条形口处17的刨刀转轴以及套接在刨刀转轴上的刨刀，工作台1上设置有与刨刀转轴固定连接的电动机。

夹挡板13的顶部还设有T形滑块19，横板3的底侧设有与T形滑块19配合的T形滑轨20，气缸沿着T形滑轨20推动夹挡板13,不仅可以使得夹挡板13因适应不同大小的木板12时的移动更加顺畅，而且也可以减少对于气缸14活塞杆垂直方向上的折弯力，有效的降低气缸14活塞杆被折弯的几率。

夹挡板13背离气缸14的一侧设有若干圆弧形凸起块，且凸起块为弹性橡胶材料，因此，若干凸起块的顶部与木板之间接触则为若干个点接触，代替了原来夹挡板平面直接与木板平面的面接触，从而可以增大夹紧力，避免因夹挡板平面不平造成对于木板的夹紧力部分失效的现象。

其中一个立板2的进料端和出料端均通过合页21连接一封板22，封板22背离合页的一端设有第一定位销孔24，另一个立板2上设有与第一定位销孔24对应设置的第二定位销孔25，第一定位销孔24与第二定位销孔25通过一定位销定位，通过在两个立板2之间连接两个封板22，从而可以使得防护效果更好，有效的防止木屑溅出伤人。

第一定位销孔24与第二定位销孔25均为螺纹孔，且插设在第一定位销孔和第二定位销孔的定位销外设有与之配合的外螺纹。

两个立板2上的气缸分别对称设置。

工作台1上设有两个与立板2对应设置的滑轨，立板2上设有与滑轨配合的滑块。

本实用新型的工作原理是：在需要刨平木板12时，首先向上压缩压板11，使得木板12放置在压板11的底侧，进而放松压板11，使得压板11在弹簧10的作用下压紧木板12，进而启动气缸14，气缸14推动夹挡板13，直至夹紧在木板12的两侧，进而启动电机7，使得电机7控制丝杆5旋转，进而通过丝杠螺母块4带动横板3、立板2、夹挡板13以及木板12朝向条形口中的刨木刀组18运动，完成刨削操作，且由于夹挡板13的设置在木板12的两侧，因此不仅起到夹紧木板的作用，而且还具有阻挡木屑飞溅的作用，且由于气缸的伸缩长度可控，以及木板的顶部有弹簧作用压紧，因此可以根据不同的木板大小进行调节，使得刨木机的可调节性更高，且木板是随着丝杠螺母块在丝杆上的运动而运动的，从而使得整体的运动过程更加稳定。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920297542.8

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209920062U

授权时间:20200110

主分类号:B27C1/00

专利分类号:B27C1/00;B27C1/14

范畴分类:26K;

申请人:福满门家居工贸江苏有限公司

第一申请人:福满门家居工贸江苏有限公司

申请人地址:221000 江苏省徐州市邳州市官湖镇墩上村

发明人:何华兴

第一发明人:何华兴

当前权利人:福满门家居工贸江苏有限公司

代理人:黄胡生

代理机构:32286

代理机构编号:南京常青藤知识产权代理有限公司 32286

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7a59292d3f0db7ac9e538618.html