# 基于不稳定块体理论的巷道围岩精准支护研究

### 论文摘要

巷道围岩稳定性是保证矿山安全生产的重要前提。通过现场监测探明巷道围岩裂隙分布特征,基于不稳定块体理论建立三维巷道与块体模型。数值模拟结果表明,原有支护参数条件下,该段巷道的安全系数较高,块体均保持在稳定状态,但密集支护形式造成了支护成本高、施工难度大等问题。通过对不稳定块体的定位,提出了精准定位支护的方法,锚杆的间排距调整为1.5m×1.5m,巷道围岩安全系数仍大幅提高,可有效保障巷道安全稳定,同时10m长的巷道锚杆数量减少29根。以围岩破碎状态为依据的精准定位支护有效提高了支护效果,并降低了支护成本,实现了安全和经济效益双赢。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2 巷道围岩裂隙产状分析

- 3 支护作用下巷道稳定性研究

- 3.1 现有锚杆支护条件下巷道稳定性分析

- 3.2 锚杆支护参数优化模拟研究

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 姚鸿基

关键词: 巷道围岩,岩体结构面,不稳定块体,支护参数,数值模拟

来源: 山西煤炭 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 山西焦煤西山煤电集团股份有限公司西铭矿

分类号: TD353

页码: 54-57

总页数: 4

文件大小: 1761K

下载量: 14

### 相关论文文献

- [1].在煤矿,大地的内心(组章)[J]. 星星 2017(03)

- [2].浅析煤矿掘进支护问题及有效对策[J]. 环球人文地理 2017(07)

- [3].店坪煤矿巷道断面风流速度分布研究[J]. 煤矿现代化 2020(03)

- [4].矿井巷道断面风速分布规律研究[J]. 山东煤炭科技 2020(07)

- [5].垂直重叠巷道上下穿层施工工艺研究及应用[J]. 山东煤炭科技 2019(05)

- [6].基于爆破振动影响的巷道合理间距研究[J]. 山东煤炭科技 2018(02)

- [7].掘进巷道风流温度场分布规律的研究[J]. 有色金属(矿山部分) 2018(03)

- [8].交叉巷道围岩稳定与控制技术研究[J]. 煤炭科学技术 2018(S1)

- [9].拱形巷道断面简易计算公式的推导与应用[J]. 煤矿安全 2012(S1)

- [10].改造后的巷道修复机在邢东矿的应用[J]. 煤炭与化工 2019(03)

- [11].极近距离立体交叉巷道交错段围岩控制与支护技术[J]. 煤炭工程 2018(10)

- [12].并联通风巷道断面优化设计的探讨[J]. 现代工业经济和信息化 2013(20)

- [13].中厚煤层断面巷道围岩优化支护方案的设计[J]. 机械管理开发 2019(05)

- [14].基于爆破振动影响的巷道合理间距研究[J]. 云南冶金 2018(01)

- [15].考虑巷道周边有非均匀作用力的基尔希解修正[J]. 金属矿山 2018(06)

- [16].对爆破参数与巷道断面参数之间的关系探讨[J]. 矿业安全与环保 2008(02)

- [17].掘进巷道断面自动测量的数学模型[J]. 太原理工大学学报 2008(06)

- [18].巷道火灾时期流场及瓦斯浓度变化规律数值模拟研究[J]. 煤炭科学技术 2019(05)

- [19].基于激光多普勒测速技术的突扩巷道流场风速分布研究[J]. 光电子·激光 2019(06)

- [20].新型矿用巷道断面变形监测系统的设计[J]. 山西煤炭 2013(06)

- [21].浅谈巷道断面的确定方法[J]. 山东煤炭科技 2010(02)

- [22].论巷道断面的确定方法[J]. 煤炭工程 2009(02)

- [23].掘进机开掘硐室和巷道开口施工方法实践[J]. 煤炭科技 2019(02)

- [24].巷道断面风流分布规律试验研究[J]. 有色金属(矿山部分) 2019(05)

- [25].巷道快速隔风装置的研制与实践[J]. 山东煤炭科技 2019(07)

- [26].撞楔钢棚锚喷支护在掘进巷道冒顶区域应用实践[J]. 煤矿现代化 2018(01)

- [27].掘进巷道回头热及其影响因素分析研究[J]. 矿业安全与环保 2018(06)

- [28].穿层巷道分段支护技术研究[J]. 煤炭与化工 2019(04)

- [29].锚杆支护技术在煤矿掘进巷道中的应用研究[J]. 石化技术 2019(08)

- [30].木棚支护条件下的旧巷道断面刷大工艺优化及锚固支护参数的确定[J]. 山西煤炭 2012(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7ab42375c8816bc54dbfe829.html