# 叉车用随车工具箱论文和设计-杨坤

### 全文摘要

本实用新型公开了一种叉车用随车工具箱，叉车包括平衡重，所述工具箱包括箱体，该箱体包括底板以及下侧边均垂直固定在该底板的对应侧边上的前侧板、后侧板、左侧板、右侧板，该底板、前侧板、后侧板、左侧板、右侧板共同围成该箱体的内腔，该内腔上部开口，同时，有平板状的上盖的前侧边通过至少2个合页连接在该前侧板的上部边缘上，该上盖的后侧边和该后侧板的上侧之间设有上锁装置，以及，该底板可拆卸的固定在该平衡重的上表面上。本实用新型的优点是：使用方便、通用性强。

### 主设计要求

1.叉车用随车工具箱，叉车包括平衡重（100），其特征在于：所述工具箱包括箱体（10），该箱体（10）包括底板（11）以及下侧边均垂直固定在该底板（11）的对应侧边上的前侧板（12）、后侧板（13）、左侧板（14）、右侧板（15），该底板（11）、前侧板（12）、后侧板（13）、左侧板（14）、右侧板（15）共同围成该箱体（10）的内腔（16），该内腔（16）上部开口，同时，有平板状的上盖（20）的前侧边通过至少2个合页（30）连接在该前侧板（12）的上部边缘上，该上盖（20）的后侧边和该后侧板（13）的上侧之间设有上锁装置（70），以及，该底板（11）可拆卸的固定在该平衡重（100）的上表面上。

### 设计方案

1.叉车用随车工具箱，叉车包括平衡重（100），其特征在于：所述工具箱包括箱体（10），该箱体（10）包括底板（11）以及下侧边均垂直固定在该底板（11）的对应侧边上的前侧板（12）、后侧板（13）、左侧板（14）、右侧板（15），该底板（11）、前侧板（12）、后侧板（13）、左侧板（14）、右侧板（15）共同围成该箱体（10）的内腔（16），该内腔（16）上部开口，同时，有平板状的上盖（20）的前侧边通过至少2个合页（30）连接在该前侧板（12）的上部边缘上，该上盖（20）的后侧边和该后侧板（13）的上侧之间设有上锁装置（70），以及，该底板（11）可拆卸的固定在该平衡重（100）的上表面上。

2.根据权利要求1所述的叉车用随车工具箱，其特征在于：所述内腔（16）的上部开口的向下投影相似于该上盖（20）的向下投影，且该内腔（16）的上部开口的向下投影落在该上盖（20）的向下投影范围内。

3.根据权利要求2所述的叉车用随车工具箱，其特征在于：所述内腔（16）的向下投影以及上盖（20）的向下投影均呈一六边形状，六边形包括位于前部的长方形部（41）和位于后部的等腰梯形部（42）。

4.根据权利要求1所述的叉车用随车工具箱，其特征在于：所述底板（11）通过至少4个螺钉（50）可拆卸的固定在该平衡重（100）的上表面上。

5.根据权利要求4所述的叉车用随车工具箱，其特征在于：所述螺钉（50）为双头螺钉。

6.根据权利要求5所述的叉车用随车工具箱，其特征在于：所述内腔（16）内设有垫板（60），垫板（60）上开有用于手提的月牙形口（61），且该垫板（60）的角部均设有向下延伸的支腿（62）。

### 设计说明书

技术领域

本发明涉及叉车配件技术领域，尤其是涉及一种叉车用随车工具箱。

背景技术

目前，叉车的应用范围越来越广。随着物流、零星货物搬运等业务的不断加大，个体用户倾向于通过叉车租赁或计件干活的形式进行物资货物的搬运。出租用的叉车往往停放在户外，造成随车工具及常用的工具如绳索、木块、吊钩等以及部分配件存放不便。

发明内容

本发明的目的是提供一种叉车用随车工具箱，它具有使用方便、通用性强的特点。

本发明所采用的技术方案是：叉车用随车工具箱，叉车包括平衡重，所述工具箱包括箱体，该箱体包括底板以及下侧边均垂直固定在该底板的对应侧边上的前侧板、后侧板、左侧板、右侧板，该底板、前侧板、后侧板、左侧板、右侧板共同围成该箱体的内腔，该内腔上部开口，同时，有平板状的上盖的前侧边通过至少2个合页连接在该前侧板的上部边缘上，该上盖的后侧边和该后侧板的上侧之间设有上锁装置，以及，该底板可拆卸的固定在该平衡重的上表面上。

所述内腔的上部开口的向下投影相似于该上盖的向下投影，且该内腔的上部开口的向下投影落在该上盖的向下投影范围内。

所述内腔的向下投影以及上盖的向下投影均呈一六边形状，六边形包括位于前部的长方形部和位于后部的等腰梯形部。

所述底板通过至少4个螺钉可拆卸的固定在该平衡重的上表面上。

所述螺钉为双头螺钉。

所述内腔内设有垫板，垫板上开有用于手提的月牙形口，且该垫板的角部均设有向下延伸的支腿。

本发明和现有技术相比所具有的优点是：使用方便、通用性强。本发明的叉车用随车工具箱能够方便的装配在叉车必然具有的平衡重上，且能够方便的取下，从而具有较强的通用性。在使用时，若干配件和工具能够放置于内腔中，便于物品的整理和收纳，且上盖为后开口方式，较为便利。

附图说明

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明：

图1是本发明的实施例的叉车用随车工具箱在应用状态下的立体图；

图2是本发明的实施例的叉车用随车工具箱立体分解图（相较于图1进行了放大）；

图3是本发明的内腔或上盖的向下投影图。

图中：

10、箱体，11、底板，12、前侧板，13、后侧板，14、左侧板，15、右侧板，16、内腔；

20、上盖；

30、合页；

41、长方形部，42、等腰梯形部；

50、螺钉；

60、垫板，61、月牙形口，62、支腿；

70、上锁装置；

100、平衡重。

具体实施方式

以下实施例中，以叉车的前、后作为下述前、后方向的界定。

实施例，见图1和图2所示：叉车用随车工具箱，用于叉车上，叉车包括平衡重100，平衡重100一般位于叉车的后部。

具体而言：

该工具箱包括箱体10。该箱体10包括底板11以及下侧边均垂直固定在该底板11的对应侧边上的前侧板12、后侧板13、左侧板14、右侧板15。该底板11、前侧板12、后侧板13、左侧板14、右侧板15共同围成该箱体10的内腔16，该内腔16上部开口，用于放置工具或配件。同时，有平板状的上盖20的前侧边通过至少2个合页30连接在该前侧板12的上部边缘上。该上盖20的后侧边和该后侧板13的上侧之间设有上锁装置70。以及，该底板11可拆卸的固定在该平衡重100的上表面上。这样，通过采用后开口的方式，且能够固定于叉车必有的平衡重100上，使工具箱通用性较强，且使用较为便利。

优化的：

该内腔16的上部开口的向下投影相似于该上盖20的向下投影，且该内腔16的上部开口的向下投影落在该上盖20的向下投影范围内。即，面积相对较大的上盖20能够防止雨水进入该内腔16内，更好的保护工具和配件。

结合图3所示，该内腔16的向下投影以及上盖20的向下投影均呈一六边形状，六边形包括位于前部的长方形部41和位于后部的等腰梯形部42。显然，等腰梯形部42的长边位于前部、短边位于后部。即，该后侧板13位弯折状，其他的前侧板12、后侧板13、左侧板14、右侧板15均为平板状，从而使该箱体10的形状能够较好的契合于该平衡重100的形状，进一步增加通用性和使用的便利性。

继续优化：

该底板11通过至少4个螺钉50可拆卸的固定在该平衡重100的上表面上。螺钉50优选为双头螺钉。即，该平衡重100上设有用于螺钉50螺接的螺孔，而螺钉50的上端螺接有紧固螺帽。这样，使该工具箱更便于拆卸和安装。同时，当螺钉50为四颗时，最好呈等腰梯形分布。

该内腔16内设有垫板60，垫板60上开有用于手提的月牙形口61，月牙形口61最好位于该垫板60的边侧，且该垫板60的角部均设有向下延伸的支腿62。这样，便于保持该内腔16内底部的平整。支腿62的高度应该足以使该垫板60的下表面不接触螺钉50的上端。同时，支腿62最好采用塑料或橡胶制备，其内设置有磁铁，而该底板11为铁板，以使垫板60不易晃动。

以上所述仅为本发明的优选实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920046868.3

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209507497U

授权时间:20191018

主分类号:B66F 9/075

专利分类号:B66F9/075

范畴分类:32F;

申请人:安徽江淮银联重型工程机械有限公司

第一申请人:安徽江淮银联重型工程机械有限公司

申请人地址:230000 安徽省合肥市包河工业区上海路(原经五路)2号(江淮重工基地)

发明人:杨坤;蔡光辉;赵衡

第一发明人:杨坤

当前权利人:安徽江淮银联重型工程机械有限公司

代理人:李小叶

代理机构:32331

代理机构编号:苏州国卓知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7af363bf9ddac08baf616220.html