# 一种具有高机械性的石英晶体谐振器论文和设计-崔应文

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有高机械性的石英晶体谐振器，包括底座、盖板、第一凹槽、固定杆、第二凹槽、支撑板、石英晶片、第一卡板、第二卡板、导电引脚、电极部、第三凹槽、滑板、导电银胶和伸缩弹簧，底座的顶部连接有盖板，底座的顶部的两端均焊接有固定杆，盖板的底部开有与固定杆相配合的第一凹槽，固定杆卡接在第一凹槽内，且固定杆焊接在第一凹槽内，底座的顶部开有第二凹槽，第二凹槽内壁的底部两端均焊接有支撑板，支撑板顶部的一端焊接有第二卡板，且支撑板顶部的另一端设有第三凹槽，此石英晶体谐振器能够更好的控制石英晶片、电极部和导电引脚之间的连接，使石英晶体谐振器的机械性较高。

### 主设计要求

1.一种具有高机械性的石英晶体谐振器，其特征在于：包括底座(1)、盖板(2)、第一凹槽(3)、固定杆(4)、第二凹槽(6)、支撑板(8)、石英晶片(9)、第一卡板(10)、第二卡板(11)、导电引脚(12)、电极部(14)、第三凹槽(15)、滑板(16)、导电银胶(17)和伸缩弹簧(18)；所述底座(1)的顶部连接有盖板(2)，所述底座(1)顶部的两端均焊接有固定杆(4)，所述盖板(2)的底部开有与固定杆(4)相配合的第一凹槽(3)，所述固定杆(4)卡接在第一凹槽(3)内，且固定杆(4)焊接在第一凹槽(3)内，所述底座(1)的顶部开有第二凹槽(6)，所述第二凹槽(6)内壁的底部两端均焊接有支撑板(8)；所述支撑板(8)顶部的一端焊接有第二卡板(11)，且支撑板(8)顶部的另一端开有第三凹槽(15)，所述第三凹槽(15)内焊接有伸缩弹簧(18)，所述伸缩弹簧(18)的端部焊接有滑板(16)，且滑板(16)配合滑动连接在第三凹槽(15)内，所述滑板(16)的顶部焊接有第一卡板(10)，所述支撑板(8)的顶部位于第一卡板(10)和第二卡板(11)之间的区域配合连接有石英晶片(9)，所述石英晶片(9)的底部连接有电极部(14)，所述电极部(14)的底部和支撑板(8)之间连接有导电引脚(12)，所述石英晶片(9)和电极部(14)及电极部(14)和导电引脚(12)均通过导电银胶(17)连接。

### 设计方案

1.一种具有高机械性的石英晶体谐振器，其特征在于：包括底座(1)、盖板(2)、第一凹槽(3)、固定杆(4)、第二凹槽(6)、支撑板(8)、石英晶片(9)、第一卡板(10)、第二卡板(11)、导电引脚(12)、电极部(14)、第三凹槽(15)、滑板(16)、导电银胶(17)和伸缩弹簧(18)；

所述底座(1)的顶部连接有盖板(2)，所述底座(1)顶部的两端均焊接有固定杆(4)，所述盖板(2)的底部开有与固定杆(4)相配合的第一凹槽(3)，所述固定杆(4)卡接在第一凹槽(3)内，且固定杆(4)焊接在第一凹槽(3)内，所述底座(1)的顶部开有第二凹槽(6)，所述第二凹槽(6)内壁的底部两端均焊接有支撑板(8)；

所述支撑板(8)顶部的一端焊接有第二卡板(11)，且支撑板(8)顶部的另一端开有第三凹槽(15)，所述第三凹槽(15)内焊接有伸缩弹簧(18)，所述伸缩弹簧(18)的端部焊接有滑板(16)，且滑板(16)配合滑动连接在第三凹槽(15)内，所述滑板(16)的顶部焊接有第一卡板(10)，所述支撑板(8)的顶部位于第一卡板(10)和第二卡板(11)之间的区域配合连接有石英晶片(9)，所述石英晶片(9)的底部连接有电极部(14)，所述电极部(14)的底部和支撑板(8)之间连接有导电引脚(12)，所述石英晶片(9)和电极部(14)及电极部(14)和导电引脚(12)均通过导电银胶(17)连接。

2.根据权利要求1所述的一种具有高机械性的石英晶体谐振器，其特征在于：所述盖板(2)的顶部对称焊接有顶杆(7)，且两个顶杆(7)的底部与石英晶片(9)的顶部两端接触。

3.根据权利要求1所述的一种具有高机械性的石英晶体谐振器，其特征在于：所述盖板(2)的底部胶合有密封垫(5)。

4.根据权利要求2所述的一种具有高机械性的石英晶体谐振器，其特征在于：所述顶杆(7)的底部胶合有橡胶垫(13)。

5.根据权利要求1所述的一种具有高机械性的石英晶体谐振器，其特征在于：所述第一卡板(10)和第二卡板(11)的整体截面均呈L形结构，且石英晶片(9)、电极部(14)、导电银胶(17)和导电引脚(12)的厚度和第一卡板(10)和第二卡板(11)内壁的高度相同。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及石英晶体谐振器技术领域，具体为一种具有高机械性的石英晶体谐振器。

背景技术

随着电子技术的不断发展，日常生产中对晶体谐振器的要求越来越高，石英晶体谐振器是较常用的一种，石英晶体谐振器是利用石英晶体的逆压电效应而制成的谐振元件，与半导体器件和阻容元件一起使用，便可构成石英晶体振荡器，现有石英晶体谐振器通常直接将带有电极部的石英晶片和导电引脚通过导电胶连接，而通过导电胶连接后石英晶片、电极部、导电银胶和导电引脚长期使用后很容易因导电银胶的粘接效果变差，或因导电胶连接错位导致石英晶体谐振器工作不稳定或停止工作，从而大大降低其机械性能，为此，我们提出一种具有高机械性的石英晶体谐振器。

实用新型内容

本实用新型针对现有技术的不足，提供一种具有高机械性的石英晶体谐振器。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具有高机械性的石英晶体谐振器，包括底座、盖板、第一凹槽、固定杆、第二凹槽、支撑板、石英晶片、第一卡板、第二卡板、导电引脚、电极部、第三凹槽、滑板、导电银胶和伸缩弹簧，所述底座的顶部连接有盖板，所述底座顶部的两端均焊接有固定杆，所述盖板的底部开有与固定杆相配合的第一凹槽，所述固定杆卡接在第一凹槽内，且固定杆焊接在第一凹槽内，所述底座的顶部开有第二凹槽，所述第二凹槽内壁的底部两端均焊接有支撑板，所述支撑板顶部的一端焊接有第二卡板，且支撑板顶部的另一端开有第三凹槽，所述第三凹槽内焊接有伸缩弹簧，所述伸缩弹簧的端部焊接有滑板，且滑板配合滑动连接在第三凹槽内，所述滑板的顶部焊接有第一卡板，所述支撑板的顶部位于第一卡板和第二卡板之间的区域配合连接有石英晶片，所述石英晶片的底部连接有电极部，所述电极部的底部和支撑板之间连接有导电引脚，所述石英晶片和电极部及电极部和导电引脚均通过导电银胶连接。

优选的，所述盖板的顶部对称焊接有顶杆，且两个顶杆的底部与石英晶片的顶部两端接触。

优选的，所述盖板的底部胶合有密封垫有密封垫。

优选的，所述顶杆的底部胶合有橡胶垫有橡胶垫。

优选的，所述第一卡板和第二卡板的整体截面均呈L形结构，且石英晶片、电极部、导电银胶和导电引脚的厚度和第一卡板和第二卡板内壁的高度相同。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：通过将底座上的固定杆激光焊接在盖板上的第一凹槽内，能够实现底座和盖板之间的焊接，同时在底座和盖板之间通过密封垫连接，能够较好的对石英晶片密封，通过在第二凹槽内的支撑板上设置第三凹槽、伸缩弹簧、第一卡板和第二卡板，在伸缩弹簧的作用下使第一卡板和第二卡板将石英晶片的端部卡紧，通过石英晶片和电极部以及电极部和导电引脚通过导电银胶连接，便于充分的将石英晶片、电极部和导电引脚连接起来，完成石英谐振器的正常工作，同时通过第一卡板和第二卡板将其连接部卡紧，便于限位石英晶片、电极部和导电引脚的连接，防止导电银胶的错位导致石英晶片、电极部和导电引脚之间脱离连接，同时通过设置了顶杆，在底座和盖板连接的同时通过顶杆将石英晶片的两端紧紧的顶住，便于更好的控制石英晶片、电极部和导电引脚之间的连接，使石英晶体谐振器的机械性较高。

附图说明

图1为本实用新型整体内部连接结构示意图；

图2为本实用新型石英晶体和支撑板连接的俯视图结构示意图；

图3为本实用新型石英晶片、电极部和导电引脚连接结构示意图；

图4为本实用新型A处放大图结构示意图。

图中：1、底座；2、盖板；3、第一凹槽；4、固定杆；5、密封垫；6、第二凹槽；7、顶杆；8、支撑板；9、石英晶片；10、第一卡板；11、第二卡板；12、导电引脚；13、橡胶垫；14、电极部；15、第三凹槽；16、滑板；17、导电银胶；18、伸缩弹簧。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

需要说明的是，当元件被称为“固定于”另一个元件，它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件，它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种具有高机械性的石英晶体谐振器，包括底座1、盖板2、第一凹槽3、固定杆4、第二凹槽6、支撑板8、石英晶片9、第一卡板10、第二卡板11、导电引脚12、电极部14、第三凹槽15、滑板16、导电银胶17和伸缩弹簧18，所述底座1的顶部连接有盖板2，所述底座1顶部的两端均焊接有固定杆4，所述盖板2的底部开有与固定杆4相配合的第一凹槽3，所述固定杆4卡接在第一凹槽3内，且固定杆4焊接在第一凹槽3内，所述底座1的顶部开有第二凹槽6，所述第二凹槽6内壁的底部两端均焊接有支撑板8，所述支撑板8顶部的一端焊接有第二卡板11，且支撑板8顶部的另一端开有第三凹槽15，所述第三凹槽15内焊接有伸缩弹簧18，所述伸缩弹簧18的端部焊接有滑板16，且滑板16配合滑动连接在第三凹槽15内，所述滑板16的顶部焊接有第一卡板10，所述支撑板8的顶部位于第一卡板10和第二卡板11之间的区域配合连接有石英晶片9，所述石英晶片9的底部连接有电极部14，所述电极部14的底部和支撑板8之间连接有导电引脚12，所述石英晶片9和电极部14及电极部14和导电引脚12均通过导电银胶17连接。

所述盖板2的顶部对称焊接有顶杆7，且两个顶杆7的底部与石英晶片9的顶部两端接触，便于顶紧石英晶片9、电极部14和导电引脚12之间的连接部，防止其断开连接，所述盖板2的底部胶合有密封垫5，便于底座1和盖板2之间的密封，所述顶杆7的底部胶合有橡胶垫13，便于保护石英晶片9，所述第一卡板10和第二卡板11的整体截面均呈L形结构，且石英晶片9、电极部14、导电银胶17和导电引脚12的厚度和第一卡板10和第二卡板11内壁的高度相同，便于使石英晶片9、电极部14、导电银胶17和导电引脚12之间的连接更好。

工作原理：通过将底座1上的固定杆4激光焊接在盖板2上的第一凹槽3内，使底座1和盖板2之间焊接，同时在底座1和盖板2之间通过密封垫5连接，较好的对石英晶片9密封，在第二凹槽6内的支撑板8上设置第三凹槽15、伸缩弹簧18、第一卡板10和第二卡板11，在伸缩弹簧18的作用下使第一卡板10和第二卡板11将石英晶片9的端部卡紧，石英晶片9和电极部14以及电极部14和导电引脚12之间通过导电银胶17连接，完成石英谐振器的正常工作，同时通过第一卡板10和第二卡板11将其连接部卡紧，便于限位石英晶片9、电极部14和导电引脚12，防止导电银胶17的错位导致石英晶片9、电极部14和导电引脚12之间脱离连接，通过设置了顶杆7，在底座1和盖板2连接的同时通过顶杆7将石英晶片9的两端紧紧的顶住，更好的控制石英晶片9、电极部14和导电引脚12之间的连接，使石英晶体谐振器的机械性较高。

需要说明的是，在本文中，如若存在第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920104611.9

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209545542U

授权时间:20191025

主分类号:H03H 9/19

专利分类号:H03H9/19

范畴分类:38K;

申请人:铜陵市晶汇电子有限公司

第一申请人:铜陵市晶汇电子有限公司

申请人地址:244000 安徽省铜陵市狮子山区经济技术开发区栖凤路3609号

发明人:崔应文;张海翔

第一发明人:崔应文

当前权利人:铜陵市晶汇电子有限公司

代理人:王红太

代理机构:34124

代理机构编号:合肥市浩智运专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7b2ce2f0b76296486b8ae773.html