# 建筑水电安装管线工程管理探究王成业

（山东理工大学山东淄博255000）

摘要：随着国家建筑行业的不断发展，建筑工程的技术水平也不断的提高，对于建筑工程的施工质量要求也越来越高，其中建筑水电安装管线的工程质量更是受到建设单位的特别关注，建筑水电安装管线的工程管理对于建筑工程整个施工过程的细节都有一定的联系，其水电安装管线的设计要求考虑到接下来建筑工程施工的每一个环节要素，避免施工冲突或者影响到建筑工程施工工作，对其的技术要求需要对整个建筑工程项目的整体方向有一定的熟悉和掌握。本文主要通过对建筑水电安装管线设计原则进行概述，分别对水电安装管线与电安装管线的预埋技术要点进行分析，发现在建筑水电安装管线安装工程上的不足，并提出相应的解决措施，提高建筑水电安装管线工程管理的效率和质量。

关键词：建筑工程；水电安装管线；工程管理

建筑工程水电安装管线预埋的质量水平会受到许多的因素影响，在水电安装预埋的过程需要考虑和注意的事项也比较多，因此在设计的时候需要严格按照国家相关建筑水电安装管线预埋的规章制度和标准要求进行，并且要求其设计要遵循一定的原则。

一．建筑水电安装管线的设计原则

建筑水电安装管线的预埋工程之前首先要对管线的工程进行综合性的设计，而其设计的阶段，对于各种工程水电管线各自具有的工艺布置都有一定的要求，一旦出现有相互交叉或者是占据着同一工程位置矛盾的时候，则需要要根据相互协调以及布置标准的原则进行科学有效的处理，以下为建筑水电安装管线的设计原则：

1.先大后小原则

在建筑水电安装管线的设计过程，首先要对管径比较大的管线进行布置，布置完全时在对管径较小的管线进行布置，而当设计的过程出现相互交叉或者是需要占据同一个位置的时候，应当以先大后小的原则，先布置大管径的管线，再分别布置较小管径的管线。

2.先重后压原则

压力流的管道主要包括空调水管、热水管道、走廊的喷水灭火管道、消防栓管道以及给水管道等组成，而重力流的管道主要包括污水、空调水、雨水以及废水组成，两管道的区别在于压力流的管道主要特征是能够爬升，而重力的管道里面的介质受到由于重力的作用是由高向低处流的，其对于坡度有一定的要求，因此为了排水的顺畅，在设计的过程就要减少转弯的线路数量，应当先考虑重力流管道的设计路线再对压力流管道路线进行设计安装。

3.先热后冷原则

主要是考虑到由于热水管道在输送的时候要注意做到保温的效果，并且热水管道的造价会比冷水管道高，因此在设计的时候先设计热水管道再设计冷水管道。

4.水电分置原则

在设计的时候避免输送液体的管道由于损坏或者是老旧而渗漏的情况发生，而使得电缆管道受到安全影响，如果在设计的过程中无法分开布置的水电管道，则电缆管道必须要进行保护管道的措施。

5.先多后少原则

先对附件较多的管道进行设计布置，再对附件少的管道进行设计布置，能够便于施工以及在操作维护和更换管道元件

6.管道垂直布置原则

在管道都处于同一垂直的方向布置的时候，电缆管道或者是线槽的管道要在输送液体管道之上；热水管道要在冷水管道之上；通风管道要在液体输送管道之上，使各个管道处于一种平行的状态，避免交叉出现管道输送故障，也便于安装、维修以及更换的工作。

7.基本综合原则

（1）需要保温的管道要注意保温层的厚度

（2）强弱电管道保持距离

（3）各管道布置要统一协调和避免交叉相碰。

二．建筑水电安装管线的工程管理

1.水安装

（1）水安装的分类

水安装的分类主要取决于管道的功能和用途，主要分为两种:一是给水的安装系统，二是排水安装系统。

（2）水安装注意事项

首先是给水的安装系统主要保证水质、水压以及水量上的给水管道的布置原则，做到安全、规范以及稳定的设计布置。其次是排水冠带系统，对其材料要求国际标准排水材料，并且在保证其排水顺畅，在管道长度和坡度上要严格按照施工标准要求进行。

2.电安装

（1）电安装的工艺流程

电安装的工艺流程：电导管的预埋——固定疏通——强弱电箱、电盒的预埋——扫管和穿线——漏电的测试和绝缘测试通电运行和试调工作

（2）电安装施工注意事项

首先要严格按照施工的规范标注和施工流程；其次是对施工的工序和关键点进行检查，然后对于施工的西部要点进行技术交底；最后是对施工安全方面的控制和预防措施。

三．建筑水电安装管线施工的问题及措施处理

1.管道敷设上的问题及措施处理

（1）问题：主要是在钢壁焊接的过程往往会有内部的结瘤，使得绝缘层受到损害，另一个方面是焊接产生漏洞，使得混凝土的将水流入管道内形成导管堵塞。

（2）措施处理：焊接过程要求按照施工标准，对于焊接结瘤和漏洞要进行反复检查和整修，直到问题处理完全。

2.管道渗漏问题及措施处理

（1）问题：管道渗漏问题主要是给水管道和排水管道的个别部位出现漏洞而引起的，会给电路管道造成绝缘体上的损害以及给渗漏部位的环境造成影响。

（2）措施处理：及时进行管道漏洞的弥补，对于损坏管道及时更换。

3.管道安装问题及措施处理

（1）问题：管道安装常见的问题主要有两个方面，一是安装材料质量不过关，二是安装未按照施工标准。

（2）措施处理：加强管道材料质检管理，并严格按照施工安装规范进行。

总结

总而言之，建筑水电安装管线工程管理需要严格按照设计和施工安装规范的，一旦出现相关管道问题要及时进行改进并且完善，以提高水电安装管线的质量和效率，保证其高效、稳定以及安全。

参考文献

[1]浅谈建筑水电安装工程技术创新策略建筑工程技术与设计-2016.

[2]建筑水电安装与建筑土建和装修工程协调配合相关问题探讨城市建设理论研究（电子版）-2012.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7b89af168b2641b52952bbbc.html