# 低贫化论文_贾海波,任凤玉,何荣兴,丁航行

导读:本文包含了低贫化论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:崩落,间距,进路,散体,无底,回收率,方法。

### 低贫化论文文献综述

贾海波,任凤玉,何荣兴,丁航行[1]（2019）在《缓倾斜厚石膏矿低贫化放矿实验研究》一文中研究指出为解决石膏矿贫损问题,采用物理模拟实验方法,研究优化了采场放矿底部结构.主要研究了端部放矿时石膏矿石散体流动迹线和覆岩下放矿时矿石厚度、堑沟间距及出矿横穿间距对矿石回收率的影响.分析和实验结果表明:矿石散体厚度超过20 m时,宜采用平底堑沟诱导冒落,矿石回收率随堑沟间距变大而增加,且在堑沟间距取18 m时最大;散体厚度小于20 m时,宜采用串联堑沟诱导冒落法,回收率随堑沟间距增大而减小,为提高回收率,堑沟间距取10 m,出矿横穿间距取8 m.(本文来源于《东北大学学报(自然科学版)》期刊2019年11期）

王平,曾文旭,程爱平,李丹峰,张玉山[2]（2019）在《低贫化放矿矿石覆盖层合理厚度研究》一文中研究指出预留矿石作为覆盖层是实现低贫化放矿的途径之一,为了使其降低矿石损失贫化的作用得以充分发挥,有必要对其预留厚度进行进一步研究。基于低贫化放矿原理,以纯矿石放出体尽可能大、放矿过程中矿石覆盖层厚度维持不变为原则,总结出合理厚度的计算方法,即在随机介质放矿理论的基础上考虑单次出矿量,首先确定出合理的放出体高度,再由此确定矿石覆盖层的厚度。以程潮铁矿西区矿柱回收采场为算例,计算得放出体高度为28 m,矿石覆盖层厚度为40 m,并设置室内放矿实验验证其可靠性。实验结果表明,矿石覆盖层厚度达到40 m时,矿石回收率和废石混入率都取得较优水平,矿岩界面起伏程度相对较小,说明此理论计算方法是可靠的。(本文来源于《金属矿山》期刊2019年06期）

黄辉,郭虎强[3]（2018）在《基于PFC~(2D)的某金矿低贫化放矿数值模拟实验》一文中研究指出某金矿采用无底柱分段崩落法回采,堑沟进路结构出矿。随着开采深度的逐渐增加,矿石品位降低,矿岩愈发破碎,稳固性较差,导致矿石回采率降低,贫化率增大。为优化放矿结构参数,提高矿石回收率,利用PFC~(2D)数值模拟软件对出矿进路间距为6,7,8,9 m时低贫化放矿过程进行数值模拟实验。通过侧面放矿和不同进路间距正面放矿数值模拟,得到零贫化和低贫化时的贫化损失率。实验结果表明,放矿截止品位在30%时,最佳出矿进路间距为7 m;堑沟结构放矿时,60°以上倾角适合自溜出矿;厚大矿体开采时,低贫化放矿模式可有效提高矿石回收率。结果为矿山低贫化放矿工作提供了有利的理论指导。(本文来源于《现代矿业》期刊2018年12期）

陈永祺,田宏海,程国华,马彦平[4]（2018）在《镜铁山桦树沟井下矿低贫化放矿技术研究与应用》一文中研究指出无底柱分段崩落法低贫化放矿工艺技术多年来一直是矿业界研究的重要课题。通过实验室模拟放矿研究,结合镜铁山矿V矿体低贫化放矿工业试验研究,形成低贫化放矿工艺技术标准,试验综合回采率指标达到了85.67%,贫化率达到8%左右;探索总结了截止品位向低贫化放矿方式转换的工艺技术,在桦树沟全矿区推广应用后,取得了显着的经济效益。(本文来源于《金属矿山》期刊2018年03期）

汪朝,周星宇,张文革[5]（2016）在《无底柱分段崩落法低贫化放矿数值模拟》一文中研究指出分析了无底柱分段崩落法现行截止品位放矿的缺点,提出了低贫化放矿管理方法。与前者相比,该方法的特点是以一个回采区域为统计目标,上部回采时有意识的预留矿石,最后在最低水平集中出矿,从而减少矿石贫化过程。该方法在确保总回收率不降低的条件下,可以显着减少矿石的贫化率。以某金矿为例,拟定了8种低贫化放矿方案,通过离散元数值模拟,以回贫差作为优劣指标,对各方案进行了比较,最终确定了上面两个分段采用20%的矿石贫化率放矿,底下分段采用0.5 g/t的截止品位出矿时,回采指标最优。(本文来源于《现代矿业》期刊2016年09期）

孙水锋[6]（2016）在《北洺河铁矿大结构高效低贫化采矿法的研究》一文中研究指出本文通过分析“大结构高效低贫化采矿工艺”在北洺河铁矿生产中出现的问题,找出问题原因,研究放矿理论与现场的实际结合,改进生产管理和优化工艺参数,达到改善回采技术指标,降低采矿成本,合理地利用矿产资源的目标。通过收集放矿试验数据,研究出矿量与贫化率、出矿品位间的关系,绘制关系曲线图表,并求解有关线性方程判定结论的符合性,指导生产放矿管理,达到控制损失贫化指标;通过出矿对比试验,判断贫化废石来源,分析验证北洺河铁矿结构参数条件下的放出体形态特征,研究影响其形态发育的致因因素,并通过改进放矿方式等方法,优化出矿效果;通过生产实践及实验方式研究论证各种生产因素的影响后果,进行致因分析,查找内外部因素与结构参数间的内在联系,寻求优化结构参数来改善生产条件的可行性;分析放出体形态与结构参数间的符合情况,提出适应放出体形态的结构参数;通过借鉴生产实际和实验数据结果验证,运用科学采矿理论,研究确定结构参数的优化方案。本论文提出了结构参数的优化的方向,并得到了相应的研究结论:建立了北洺河铁矿出矿量与贫化率间线性关系模型,简化了出矿与生产指标的关系,便于生产管理;推断和证明北洺河铁矿崩落矿石的放出体形态特征,总结影响放出体发育的各种因素,为放矿管理提供了理论基础;根据放出体形态,获得了较优的适合北洺河铁矿的结构参数。本文的研究成果对类似矿山有一定的推广应用价值。(本文来源于《西安建筑科技大学》期刊2016-06-15）

陈诗墨,雷刚,张志贵,陈星明[7]（2016）在《镜铁山矿桦树沟V矿体低贫化放矿试验研究》一文中研究指出酒钢镜铁山矿在其桦树沟矿区V矿体实行低贫化组合放矿方式试验。为预测低贫化放矿矿石的回收效果并指导矿山现场试验,对V矿体低贫化组合放矿方式的可行性进行了物理模型试验研究。研究表明,在V矿体进行低贫化放矿,其矿石回收率可以满足矿山现行回收指标的要求,但2 940分段采用定量放矿的放矿方式,可能造成了大量崩落矿石滞留在采场不能及时回收而且形成矿岩混杂层,并且整体岩石混入率高于矿山设计要求8%。因此,需要对目前的低贫化组合放矿方案进行必要改进,改善矿石回收效果,实现试验目标。(本文来源于《有色金属(矿山部分)》期刊2016年01期）

陆玉根,章林,孙国权,刘海林,卢玉华[8]（2014）在《高变分段低贫化放矿及其参数优化试验研究》一文中研究指出放矿工作是无底柱分段崩落法的核心工作,结构参数的选取则是放矿工作所要解决的重要内容,其直接影响着采场的出矿效率及各项回贫经济指标。采场主要结构参数是分段高度、进路间距和崩矿步距,根据放矿学理论,这3个参数的不同组合将直接影响最终的回贫指标。大红山铁矿一期采用的是20 m×20 m的大结构参数组合,即分段与进路间距都为20 m,二期规划拟在400 m水平以下采用30 m×20 m的结构参数,即将分段高度提高到30 m,属于高变分段放矿形式。针对大红山铁矿二期高变分段的放矿形式,利用实验室相似材料制作放矿模型,进行低贫化放矿研究,得到了高变分段下放出体发育形态,高变分段下最优崩矿步距及进路口规格,试验结果证明采用低贫化放矿明显提高了资源回收率,有效降低了矿石的损失贫化。(本文来源于《金属矿山》期刊2014年04期）

周碧辉[9]（2014）在《四川汉源高品质石膏矿低贫化地下开采研究》一文中研究指出摘要：四川汉源石沟高品质石膏矿能否在确保原矿白度的前提下,实现最大限度地回收,其关键在于确定合理的采矿方案使贫化率最小,而合理的采矿方案不仅要求抉择合适的采矿方法,更需要确保采场的稳定性与采场结构参数的合理性。为解决高品质石膏矿在复杂的赋存条件下实现最大限度地回采问题,进行了四川汉源石沟高品质石膏矿低贫化地下开采研究。本文通过现场勘察,室内试验,分析该高品质石膏矿体的开采技术条件,初步确定叁种比较合适的采矿方法,然后基于网络分析法与模糊数学理论,对采矿方案进行优选,抉择出最佳采矿方法,随之,利用Mathews图表稳定法与岩石力学理论,初步分析采场稳定性,最终利用分析软件MIDAS/GTS,进一步确定采场的稳定性并优化采场结构参数。研究的主要成果如下：(1)运用网络分析法与模糊数学理论进行研究分析,得出这叁个备选方案机械化上向水平分层充填法,分段凿岩阶段空场嗣后充填法与分段凿岩阶段矿房法的优越度分别为：78.47%、65.32%、42.34%。即机械化上向水平分层充填法更适合四川汉源石沟石膏矿的开采技术条件。(2)运用Mathews稳定图法与岩石力学理论,对石膏矿采场稳定性进行分析,得出采场的最大暴露面积为495m2,在矿柱的长度33m一定时,当矿房跨度不大于15m,矿柱的宽度不小于6m时。(3)针对优选的采矿方案,进行详细方案设计,最终决定当矿块垂直走向布置时,推荐选用的采场结构参数为：矿房宽度14m,矿柱宽度8m,分段高度9.9m,长度为矿体厚度33m,每个分段负责3个分层,分层高度3.3m,回采过程中最小控顶高度3m,最大控顶高度6.3m。(4)根据采矿方案设计,计算出机械化上向水平分层充填法标准矿块主要技术经济指标。其中采场生产能力大概为160t/d,回收率为86.6%,贫化率为3.3%。(本文来源于《中南大学》期刊2014-04-01）

仝庆亮,严荣富[10]（2014）在《低贫化放矿的PFC~(2D)数值模拟》一文中研究指出以无底柱分段崩落法放矿作为研究对象,利用PFC2D程序分别模拟截止品位放矿和低贫化放矿,以矿石回收率和废石混入率作为比较指标,对所得结果进行对比分析,得出低贫化放矿方式更为合理的结论,能够有效改善矿石的回收效果。(本文来源于《现代矿业》期刊2014年03期）

### 低贫化论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

预留矿石作为覆盖层是实现低贫化放矿的途径之一,为了使其降低矿石损失贫化的作用得以充分发挥,有必要对其预留厚度进行进一步研究。基于低贫化放矿原理,以纯矿石放出体尽可能大、放矿过程中矿石覆盖层厚度维持不变为原则,总结出合理厚度的计算方法,即在随机介质放矿理论的基础上考虑单次出矿量,首先确定出合理的放出体高度,再由此确定矿石覆盖层的厚度。以程潮铁矿西区矿柱回收采场为算例,计算得放出体高度为28 m,矿石覆盖层厚度为40 m,并设置室内放矿实验验证其可靠性。实验结果表明,矿石覆盖层厚度达到40 m时,矿石回收率和废石混入率都取得较优水平,矿岩界面起伏程度相对较小,说明此理论计算方法是可靠的。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 低贫化论文参考文献

[1].贾海波,任凤玉,何荣兴,丁航行.缓倾斜厚石膏矿低贫化放矿实验研究[J].东北大学学报(自然科学版).2019

[2].王平,曾文旭,程爱平,李丹峰,张玉山.低贫化放矿矿石覆盖层合理厚度研究[J].金属矿山.2019

[3].黄辉,郭虎强.基于PFC~(2D)的某金矿低贫化放矿数值模拟实验[J].现代矿业.2018

[4].陈永祺,田宏海,程国华,马彦平.镜铁山桦树沟井下矿低贫化放矿技术研究与应用[J].金属矿山.2018

[5].汪朝,周星宇,张文革.无底柱分段崩落法低贫化放矿数值模拟[J].现代矿业.2016

[6].孙水锋.北洺河铁矿大结构高效低贫化采矿法的研究[D].西安建筑科技大学.2016

[7].陈诗墨,雷刚,张志贵,陈星明.镜铁山矿桦树沟V矿体低贫化放矿试验研究[J].有色金属(矿山部分).2016

[8].陆玉根,章林,孙国权,刘海林,卢玉华.高变分段低贫化放矿及其参数优化试验研究[J].金属矿山.2014

[9].周碧辉.四川汉源高品质石膏矿低贫化地下开采研究[D].中南大学.2014

[10].仝庆亮,严荣富.低贫化放矿的PFC~(2D)数值模拟[J].现代矿业.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7baa073f559170896771e772.html