# HDPE管管道铺设质量控制

浙江省浦江县市政建设有限公司浙江浦江322200

摘要：HDPE管是高密度聚乙烯为原料的轻质塑料管材，具有质量轻、耐高压、寿命长等优势，尤其在与其它结构管材对比中，其成本可降低，连接方便，在国内得到广泛应用，为进一步分析HDPE管管道铺设质量控制，本文选择案例的方式进行综合论述。

关键词：HDPE管；管道铺设；质量控制

前言

HDPE管是以高密度聚乙烯为园林的新型塑料管材，具有耐腐蚀、耐压等多项特点，是当前备受关注的环保节能型高新技术产品，使用时间可长达50年之久。除此之外，HDPE管在运输、安装、施工等方面均具有一定的优势，得到广泛应用，所以对其管道铺设质量控制研究具有重大现实意义。

1、案例概述

Xxx垃圾场处理生活垃圾量为3000t/d左右，并分为4区进行建设，HDPE管道长度达到4000m，涉及到了沼气收集管道、地下水收集管道、渗滤液收集管道，其中从整体上分析，HDPE管的安装对其使用功能产生重要影响，因为在传统模式下在连接HDPE管的时候主要采取了溶剂、胶水等方式，但是无法保证其严密性，对HDPE管的使用有所影响。

2、HDPE管的基本特点

其一是可以经过焊接形成封闭的气密性系统，且在檐沟槽敷设的时候能够有效减少沟槽开挖土方量，减少配件用量；其二是具有耐磨性与液压性，可以任何施工场地中应用，在在埋地下管道的时候不需要外层保护；其三是质量比较小，并且安装简单；其四是耐化学腐蚀、抗内外为微生物腐蚀，具有健康性；其四是使用年限久；其六是可回收利用。

3、施工前准备

3.1做好管材验收

一般而言，在进行管道安装之前需要做好验收工作，其内容涉及到了管材的检验报告、产品质量保证书、合格证书等。其中管材质量指标见表1，

表1管材质量指标

3.2管材运输与堆放

从属性上分析，HDPE管材呈现出柔软性，会受到气温等因素的影响，如在运输过程中未依据相应的标准则会发生变形等现象，所以需要注意以下几点：第一是在管材装卸、运输的时候要轻拿轻放，不可出现碰撞现象；第二是在吊装的时候需要利用软质绳进行牢固，并且采取两个吊点进行起吊；第三是要将管材直接放在地面，地要保证地面的平坦，避免放在尖锐硬物上；第四是如果长时间存放则需要将其放置到棚库内，如有要求需露天堆放，则要进行遮盖，避免受到日光与雨水的影响。

4、HDPE管管道连接

4.1连接程序

需要采取平头熔接法进行连接，或者采取焊接方法，其焊接流程是：在熔接管子之前需要利用工具加热，并且维持在固定稳定；在热熔对接的时候，要将对接的管道水平固定在相应的夹具之上，保持水平位置；在热熔对接的时候要采用有温度调节的焊接设备，并且热熔连接之后需要自然冷却。

4.2连接工艺

在本次研究中主要采取了热熔连接，不可在管材上直接套丝，并且热熔连接主要采取的机具是生产管材公司所提供的，需要注意的一点是在热溶接的时候不可转动管材，需直接插入，且在热熔连接前后，需要将加热面上的杂物及时清理，保证洁净。还有一点是热熔连接加热的时间以及冷却的时间要符合产品说明的规定，在冷却期间不可移动连接件，避免施加外力。

4.3焊接操作

首要任务需要做好焊接准备，相关的操作人员要给予重视，并且将设备放置在平整且干燥的空间场地，对机具各个部位的坚固件进行检查，如发生松动现象需及时处理，与此同时要对机电器线路进行检查，观察是否存在损坏现象，并准备足够的支撑物，这样可以有效保证焊接管材与机架中心线处于同一高度，等到所有检查无误后进行焊接。在焊接的过程中，操作人员需要按照焊接工艺进行，但是需要注意的一点是要对天气、环境等变化进行调整，比如要对焊接管材规格进行核对，保证压力等级的正确，并且利用干净的布清楚两端油污，还要将加热板表面的灰尘与残留物进行清楚，保证其温度符合基本的设定值。

5、管道安装

5.1管道铺设

在管道铺设之前需要对开槽之后的槽度以及深度等进行检查，要从根本上保证沟槽内没有污染物，等到检查合格后进行管道敷设，与此同时，需要严格按照产品标准对管材进行检查，如果检查不合格那么则不可进行铺设。另外因为HDPE管的自重比较轻，所以在安装的时候不可使用大型机械，如果沟槽比较小，可以采取人工下管安装的方式，如果沟槽比较大，则要应用非金属绳索对管道加以运动，保证其平稳定，且在安装的时候管道长短需要进行调整，要将其断面进行垂直平整，避免造成损坏，在管道铺设之后如果因为意外导致损坏，则需要及时修补。

5.2管道接口处理

管道接口处理采用电热熔焊接，连接前应将两根管子调整到一定高度后保持水平状，由人工用力顶住管子的两端，尽量使接口处接触严实，用布抹干净管道接口处外侧的泥土、水分等，将电热熔焊连接带的中心放在连接部位后认真包紧，使之与管材完全贴合，并用100mm宽的胶条填实电热熔焊连接处缝隙，连接热熔机和电热熔焊连接带两边的电源接头后，设定好电热熔机的加热电流与加热时间即可进行焊接，到达设定时间后，检测电热熔焊连接处的熔融状态是否均匀，按照规定的冷却时间冷却后即可松开紧固件。

5.3管道修补

在管道敷设之后会因为意外导致管材局部发生损坏，其中如果损坏比较小，那么则可以采取以下方式进行修补，第一是如果管道外壁发生局部裂缝，且孔洞在20mm之内的时候，需要利用面纱将损坏的部位及时清理干净，并且做好焊接；第二是管道外壁损坏且长度超过100mm的时候，需要利用刮刀将破碎的管壁及时剔除，做好清洁工作，进行焊接，利用铅丝包扎固定。

5.4管道闭水实验

等到管道敷设之后并经过检验，则需要采取闭水检验法对其管道的密闭性进行检查，往管道内充水，且外观检测不会出现漏水现象。

等到管道安装之后要做好回填工作，且沟槽回填需要从管底部开始，并且利用机械从两侧进行回填，在回填的时候需要保证对称分层的夯实，这样才不会产生位移现象。沟槽回填土密实度要求见表2.

表2沟槽回填土密实度要求

5.6管道变形控制

其一埋地管道需要利用管沟回填材料的选择等加以控制，保证管道与土形成共同作用，这样可或多或少减少埋地管道变形量；其二是在沟槽回填到标高之后，需要对变形量加以观测；其三是要利用管道竖向反向变形抵销管道上部静荷载与活荷载作用所引起的竖向变形，这样才能促使密度变大，实现对管道的支撑反力。

结语

综上所述，HDPE具有独特性，且材料性能较佳，环保性强，在国内得到广泛的应用，为进一步实现其有效性，则需要多角度的分析与研究，将其优势充分发挥出来。

参考文献

[1]蔡智勇，HDPE双壁波纹管在工程中的应用及经济性评价[J].山西建筑，2008(17):172-173，

[2]周志杨.定向钻孔铺设HDPE管技术在市政管道工程中的应用[J].广州建筑，2010，38(03):36-38.

[3]ZhangXiaojun,severalproblemsintheapplicationofHDPEpipeinmunicipalwatersupplyanddrainageengineering[J].buildingmaterialstechnologyandapplication,2007(07):31-32.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7cbc958d5431ebb3458c4e6c.html