# 一种食用香精配料用原料导出装置论文和设计-李朋

### 全文摘要

一种食用香精配料用原料导出装置，包括导流尖嘴管，所述导流尖嘴管的外侧固定安装外盖，所述导流尖嘴管的内部设有内盖，所述内盖的上方开设有凹槽，所述凹槽内的上下两端固定连接有两个矩形块，所述矩形块的内部开设有空腔且空腔的内部中间位置固定安装有压缩弹簧，所述压缩弹簧的一端固定连接第一支杆，所述第一支杆的另一端穿过矩形块的左端并延伸至其外侧固定连接左弧形板，所述压缩弹簧的另一端固定连接第二支杆，所述第二支杆的另一端穿过矩形块的右端并延伸至其外侧固定连接右弧形板。该实用新型设置安装于香原料桶口的导流尖嘴管和外盖，方便清洗使用，不仅避免香原料滴漏残留，还可以作为桶盖重复使用，减少资源浪费。

### 主设计要求

1.一种食用香精配料用原料导出装置，包括导流尖嘴管（1），其特征在于：所述导流尖嘴管（1）的外侧固定安装外盖（3），所述导流尖嘴管（1）的内部上方开设有环形凹槽（6），所述环形凹槽（6）内部卡接有内盖（7），所述内盖（7）的上方开设有凹槽（8），所述凹槽（8）内的上下两端固定连接有两个矩形块（9），两个所述矩形块（9）的结构、大小相同且对称设置，所述矩形块（9）的内部开设有空腔（10）且空腔（10）的内部中间位置固定安装有压缩弹簧（11），所述压缩弹簧（11）的一端固定连接第一支杆（12），所述第一支杆（12）的另一端穿过矩形块（9）的左端并延伸至其外侧固定连接左弧形板（15），所述压缩弹簧（11）的另一端固定连接第二支杆（13），所述第二支杆（13）的另一端穿过矩形块（9）的右端并延伸至其外侧固定连接右弧形板（16），所述第一支杆（12）和第二支杆（13）的上方且靠近压缩弹簧（11）的一端均固定连接竖杆（14）。

### 设计方案

1.一种食用香精配料用原料导出装置，包括导流尖嘴管（1），其特征在于：所述导流尖嘴管（1）的外侧固定安装外盖（3），所述导流尖嘴管（1）的内部上方开设有环形凹槽（6），所述环形凹槽（6）内部卡接有内盖（7），所述内盖（7）的上方开设有凹槽（8），所述凹槽（8）内的上下两端固定连接有两个矩形块（9），两个所述矩形块（9）的结构、大小相同且对称设置，所述矩形块（9）的内部开设有空腔（10）且空腔（10）的内部中间位置固定安装有压缩弹簧（11），所述压缩弹簧（11）的一端固定连接第一支杆（12），所述第一支杆（12）的另一端穿过矩形块（9）的左端并延伸至其外侧固定连接左弧形板（15），所述压缩弹簧（11）的另一端固定连接第二支杆（13），所述第二支杆（13）的另一端穿过矩形块（9）的右端并延伸至其外侧固定连接右弧形板（16），所述第一支杆（12）和第二支杆（13）的上方且靠近压缩弹簧（11）的一端均固定连接竖杆（14）。

2.根据权利要求1所述的一种食用香精配料用原料导出装置，其特征在于：所述导流尖嘴管（1）的外侧表面下方设有外螺纹（4），所述外盖（3）的内侧壁下方设有与外螺纹（4）相适配的内螺纹（5）。

3.根据权利要求1所述的一种食用香精配料用原料导出装置，其特征在于：所述矩形块（9）的上方且与竖杆（14）相对应位置开设有与竖杆（14）相对应的调节槽。

4.根据权利要求1所述的一种食用香精配料用原料导出装置，其特征在于：所述竖杆（14）穿过矩形块（9）并延伸至其上方外侧固定连接拉杆（2），所述拉杆（2）固定连接于两个第一支杆（12）和两个第二支杆（13）之间。

5.根据权利要求1所述的一种食用香精配料用原料导出装置，其特征在于：所述内盖（7）内且位于凹槽（8）的两侧壁上分别开设有通槽一（17）和通槽二（18），所述通槽一（17）内间隙配合设置有左弧形板（15），所述通槽二（18）内部间隙配合设置右弧形板（16）。

6.根据权利要求1所述的一种食用香精配料用原料导出装置，其特征在于：所述左弧形板（15）和右弧形板（16）的结构、大小相同且对立设置，所述左弧形板（15）和右弧形板（16）的顶端外侧固定设置橡胶垫圈（19）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及化学领域，尤其涉及食用香精生产技术，特别是一种食用香精配料用原料导出装置。

背景技术

食品香精在生产过程中，需要把几种至几十种不同原料，按配方要求的重量依次倒入配料罐中，重量从几克至几十千克不等，需要保证每种原料称量准确。食品香精生产中，每个原料的实际投料重量比较小，而塑料桶桶口较大、桶壁较厚，有的原料桶也较重，倾倒不便，易产生误差，香原料易滴漏、易残留在桶外等问题。现有技术中，又采用塑料油抽抽取，虽然塑料油抽可以在一定程度上解决大桶原料的抽取问题，但是仍然会有滴漏等问题。原料均为油溶性化工产品，不易清洗，且有气味残留持久，一个油抽用于多种香原料的抽取，极易造成相互串味污染，影响食用香精产品的质量稳定。如果每种香原料都配备一个油抽，抽取完成后油抽清洗、存放，不仅费工费时，还会对环境造成不必要的污染。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种食用香精配料用原料导出装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种食用香精配料用原料导出装置，包括导流尖嘴管，所述导流尖嘴管的外侧固定安装外盖，所述导流尖嘴管的内部上方开设有环形凹槽，所述环形凹槽内部卡接有内盖，所述内盖的上方开设有凹槽，所述凹槽内的上下两端固定连接有两个矩形块，两个所述矩形块的结构、大小相同且对称设置，所述矩形块的内部开设有空腔且空腔的内部中间位置固定安装有压缩弹簧，所述压缩弹簧的一端固定连接第一支杆，所述第一支杆的另一端穿过矩形块的左端并延伸至其外侧固定连接左弧形板，所述压缩弹簧的另一端固定连接第二支杆，所述第二支杆的另一端穿过矩形块的右端并延伸至其外侧固定连接右弧形板，所述第一支杆和第二支杆的上方且靠近压缩弹簧的一端均固定连接竖杆。

优选的，所述导流尖嘴管的外侧表面下方设有外螺纹，所述外盖的内侧壁下方设有与外螺纹相适配的内螺纹。

此项设置外螺纹与外盖内侧壁设置的内螺纹配合连接，便于对外盖进行安装或拆卸。

优选的，所述矩形块的上方且与竖杆相对应位置开设有与竖杆相对应的调节槽。

此项设置矩形块的上方且与竖杆相对应位置开设有与竖杆相对应的调节槽，可以通过外力对竖杆进行移动。

优选的，所述竖杆穿过矩形块并延伸至其上方外侧固定连接拉杆，所述拉杆固定连接于两个第一支杆和两个第二支杆之间。

此项设置拉杆固定连接于两个第一支杆和两个第二支杆之间，便于通过拉杆对第一支杆和第二支杆进行向矩形块内移动。

优选的，所述内盖内且位于凹槽的两侧壁上分别开设有通槽一和通槽二，所述通槽一内间隙配合设置有左弧形板，所述通槽二内部间隙配合设置右弧形板。

此项设置通槽一和通槽二，便于使左弧形板和右弧形板分别在通槽一和通槽二内部移动。

优选的，所述左弧形板和右弧形板的结构、大小相同且对立设置，所述左弧形板和右弧形板的顶端外侧固定设置橡胶垫圈。

此项设置左弧形板和右弧形板的顶端外侧固定设置橡胶垫圈，有效提高了密封性。

本实用新型的技术效果和优点：该食用香精配料用原料导出装置，通过设置有安装于香原料桶口的导流尖嘴管，适用于食品香精生产配料中使用，从而提高了工作效率和准确度，避免了因工具不当而造成的误差和香原料滴漏残留的情况；通过设置外盖不仅可以作为香原料桶盖重复使用，减少了环境污染和资源浪费，通过在导流尖嘴管内部卡接有内盖，便于短时间内密封使用，操作简单，便于清洗使用。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的侧视结构示意图；

图3为本实用新型导流尖嘴管的内部俯视结构示意图；

图4为本实用新型内盖的剖视结构示意图。

图中：1导流尖嘴管、2拉杆、3外盖、4外螺纹、5内螺纹、6环形凹槽、7内盖、8凹槽、9矩形块、10空腔、11压缩弹簧、12第一支杆、13第二支杆、14竖杆、15左弧形板、16右弧形板、17通槽一、18通槽二、19橡胶垫圈。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型提供了如图1-4所示的一种食用香精配料用原料导出装置，包括导流尖嘴管1，所述导流尖嘴管1的外侧固定安装外盖3，方便对导流尖嘴管1进行封闭，不易污染，所述导流尖嘴管1的内部上方开设有环形凹槽6，所述环形凹槽6内部卡接有内盖7，所述内盖7的上方开设有凹槽8，所述凹槽8内的上下两端固定连接有两个矩形块9，两个所述矩形块9的结构、大小相同且对称设置，所述矩形块9的内部开设有空腔10且空腔10的内部中间位置固定安装有压缩弹簧11，所述压缩弹簧11的一端固定连接第一支杆12，所述第一支杆12的另一端穿过矩形块9的左端并延伸至其外侧固定连接左弧形板15，所述压缩弹簧11的另一端固定连接第二支杆13，所述第二支杆13的另一端穿过矩形块9的右端并延伸至其外侧固定连接右弧形板16，所述第一支杆12和第二支杆13的上方且靠近压缩弹簧11的一端均固定连接竖杆14，所述内盖7内且位于凹槽8的两侧壁上分别开设有通槽一17和通槽二18，所述通槽一17内间隙配合设置有左弧形板15，所述通槽二18内部间隙配合设置右弧形板16。

具体的，所述导流尖嘴管1的外侧表面下方设有外螺纹4，所述外盖3的内侧壁下方设有与外螺纹4相适配的内螺纹5，可以对外盖3进行拆装。

具体的，所述矩形块9的上方且与竖杆14相对应位置开设有与竖杆14相对应的调节槽。

具体的，所述竖杆14穿过矩形块9并延伸至其上方外侧固定连接拉杆2，所述拉杆2固定连接于两个第一支杆12和两个第二支杆13之间。

具体的，所述左弧形板15和右弧形板16的结构、大小相同且对立设置，所述左弧形板15和右弧形板16的顶端外侧固定设置橡胶垫圈19，提高密封效果。

该食用香精配料用原料导出装置，使用时，通过将导流尖嘴管1的内部下方与香原料塑料桶口的外侧表面螺纹连接，然后液体原料可以通过导流尖嘴管1的尖嘴处流出来，倾倒完成后，若是长时间内不使用时，可以通过外盖3内侧壁设置的内螺纹5与外螺纹4之间进行配合连接，使外盖3安装于导流尖嘴管1的外侧，对其起到封闭作用，若是短时间内进行重复使用，通过将内盖7卡接于导流尖嘴管1内的环形凹槽6内，提高整体的密封效果，通过外力向内侧对拉杆2进行挤压，在压缩弹簧11的弹性作用下，在竖杆14、第一支杆12和第二支杆13的连接作用，从而使左弧形板15和右弧形板16分别向通槽一17和通槽二18内移动，便于对内盖7进行拆装，不易造成污染，不仅省时省力便于清洗使用，如果下一个还是同样的原料，还可以将导流尖嘴管1安装于另一个桶口上进行重复利用。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920005563.8

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209476214U

授权时间:20191011

主分类号:B01F 15/02

专利分类号:B01F15/02;C11B9/00

范畴分类:23A;

申请人:鑫宇生物科技（上海）有限公司

第一申请人:鑫宇生物科技（上海）有限公司

申请人地址:201400 上海市奉贤区程普路216号车间1北面第2层

发明人:李朋;黄玉英;谷正成

第一发明人:李朋

当前权利人:鑫宇生物科技（上海）有限公司

代理人:赵峰

代理机构:31315

代理机构编号:上海骁象知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7ce85001bff0f6b17194421a.html